# 一种药学专用试剂搅拌装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种药学专用试剂搅拌装置，包括支撑座，所述支撑座顶部中心位置设有液压动力装置，所述液压动力装置四周均匀分布有四个搅拌箱，所述液压动力装置顶部固定连接支撑架底部中心位置，使得搅拌装置能够满足一次性需求剂量比较大的搅拌任务，大大增大了搅拌的工作量，还能够同时进行不同种类的药剂进行搅拌工作，增大了搅拌装置的适用范围，共用一个电机的设计，减少了药剂搅拌的装置安装成本，还能够对搅拌箱内壁进行清扫防止黏结在搅拌箱内壁，再清洗时，清洗更加彻底，使得搅拌组件与U型清扫毛刷能够伸出搅拌箱，方便进行维修与更换工作，且在搅拌过程中能够密封处理，防止搅拌过程中药剂外溅，造成浪费。

### 主设计要求

1.一种药学专用试剂搅拌装置，包括支撑座(1)，其特征在于：所述支撑座(1)顶部中心位置设有液压动力装置(2)，所述液压动力装置(2)四周均匀分布有四个搅拌箱(3)，所述液压动力装置(2)顶部固定连接支撑架(4)底部中心位置，所述支撑架(4)由一个支撑板(5)与四个支撑杆(6)焊接组成，所述支撑杆(6)底部两侧均通过连接杆(7)固定连接箱盖(8)顶部两侧，所述箱盖(8)底部边缘位置设有环形凹槽(9)，所述搅拌箱(3)顶部设有与所述环形凹槽(9)结构相匹配的环形凸起(10)，所述环形凹槽(9)内壁附着有密封垫，所述支撑板(5)顶部设有变频电机(11)，所述变频电机(11)的输出端通过主动轴(12)连接主动齿轮(13)，所述主动齿轮(13)四周啮合连接有四个从动齿轮(14)，所述从动齿轮(14)中心位置连接从动轴(15)一端，所述从动轴(15)贯穿所述支撑杆(6)与箱盖(8)的中心位置延伸至所述搅拌箱(3)内腔，所述从动轴(15)与支撑杆(6)的交叉位置设有转轴套(16)，且所述转轴套(16)固定连接所述支撑杆(6)顶部，所述搅拌箱(3)内腔的所述从动轴(15)上焊接有搅拌桨组件(17)，所述搅拌桨组件(17)外侧与从动轴(15)端部均固定连接U型清扫毛刷(18)内壁，所述搅拌箱(3)靠外位置一侧连接有出料管(19)。

### 设计方案

1.一种药学专用试剂搅拌装置，包括支撑座(1)，其特征在于：所述支撑座(1)顶部中心位置设有液压动力装置(2)，所述液压动力装置(2)四周均匀分布有四个搅拌箱(3)，所述液压动力装置(2)顶部固定连接支撑架(4)底部中心位置，所述支撑架(4)由一个支撑板(5)与四个支撑杆(6)焊接组成，所述支撑杆(6)底部两侧均通过连接杆(7)固定连接箱盖(8)顶部两侧，所述箱盖(8)底部边缘位置设有环形凹槽(9)，所述搅拌箱(3)顶部设有与所述环形凹槽(9)结构相匹配的环形凸起(10)，所述环形凹槽(9)内壁附着有密封垫，所述支撑板(5)顶部设有变频电机(11)，所述变频电机(11)的输出端通过主动轴(12)连接主动齿轮(13)，所述主动齿轮(13)四周啮合连接有四个从动齿轮(14)，所述从动齿轮(14)中心位置连接从动轴(15)一端，所述从动轴(15)贯穿所述支撑杆(6)与箱盖(8)的中心位置延伸至所述搅拌箱(3)内腔，所述从动轴(15)与支撑杆(6)的交叉位置设有转轴套(16)，且所述转轴套(16)固定连接所述支撑杆(6)顶部，所述搅拌箱(3)内腔的所述从动轴(15)上焊接有搅拌桨组件(17)，所述搅拌桨组件(17)外侧与从动轴(15)端部均固定连接U型清扫毛刷(18)内壁，所述搅拌箱(3)靠外位置一侧连接有出料管(19)。

2.根据权利要求1所述的一种药学专用试剂搅拌装置，其特征在于：所述搅拌箱(3)呈圆柱型结构，所述箱盖(8)设为与搅拌箱(3)结构相匹配的圆形结构，所述环形凹槽(9)与环形凸起(10)呈密封闭合的结构，密封垫由橡胶材质制成。

3.根据权利要求1所述的一种药学专用试剂搅拌装置，其特征在于：所述支撑杆(6)中部位置设有与所述从动轴(15)结构相匹配的贯穿孔。

4.根据权利要求1所述的一种药学专用试剂搅拌装置，其特征在于：所述支撑杆(6)均匀分布于所述支撑板(5)四周位置。

5.根据权利要求1所述的一种药学专用试剂搅拌装置，其特征在于：所述搅拌桨组件(17)由多组搅拌杆焊接组成。

6.根据权利要求1所述的一种药学专用试剂搅拌装置，其特征在于：所述U型清扫毛刷(18)由固定框与毛刷组成，固定框外侧固定连接毛刷。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种药学专用试剂搅拌装置，属于药学试剂生产技术领域。

背景技术

药学是连接健康科学和化学科学的医疗保健行业，它承担着确保药品的安全和有效使用的职责，药学主要研究药物的来源、炮制、性状、作用、分析、鉴定、调配、生产、保管和寻找(包括合成)新药等，主要任务是不断提供更有效的药物和提高药物质量，保证用药安全，使病患得以以伤害最小，效益最大的方式治疗或治愈疾病，在临床上对这种药物的搅拌采取的主要方式是，利用人工手段进行搅拌，当这种新型药物一次性需求剂量比较大时，搅拌任务相当繁重，且容易出现搅拌不均匀的状况，从而影响药物的使用，而且不能同时进行不同种类的药剂搅拌工作，适用范围小，而且在还是搅拌生产过后内腔清洗不方便，清洁不彻底，搅拌桨不便维修与更换，不能满足使用要求，为此，我们提供了一种药学专用试剂搅拌装置。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种药学专用试剂搅拌装置，通过变频电机驱动主动齿轮旋转，从而带动四个从动齿轮旋转，实现带动从动轴上的搅拌桨组件与U型清扫毛刷进行旋转搅拌与清扫搅拌箱内壁，使得搅拌装置能够满足一次性需求剂量比较大的搅拌任务，大大增大了搅拌的工作量，还能够同时进行不同种类的药剂进行搅拌工作，增大了搅拌装置的适用范围，共用一个电机的设计，减少了药剂搅拌的装置安装成本，还能够对搅拌箱内壁进行清扫防止黏结在搅拌箱内壁，再清洗时，清洗更加彻底，利用液压动力装置驱动支撑架连接的箱盖的结构的设计以及箱盖的环形凹槽与环形凸起的结构设计，使得搅拌组件与U型清扫毛刷能够伸出搅拌箱，方便进行维修与更换工作，且在搅拌过程中能够密封处理，防止搅拌过程中药剂外溅，造成浪费，结构设计巧妙，实用性强，可以有效解决背景技术中的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种药学专用试剂搅拌装置，一种药学专用试剂搅拌装置，包括支撑座，所述支撑座顶部中心位置设有液压动力装置，所述液压动力装置四周均匀分布有四个搅拌箱，所述液压动力装置顶部固定连接支撑架底部中心位置，所述支撑架由一个支撑板与四个支撑杆焊接组成，所述支撑杆底部两侧均通过连接杆固定连接箱盖顶部两侧，所述箱盖底部边缘位置设有环形凹槽，所述搅拌箱顶部设有与所述环形凹槽结构相匹配的环形凸起，所述环形凹槽内壁附着有密封垫，所述支撑板顶部设有变频电机，所述变频电机的输出端通过主动轴连接主动齿轮，所述主动齿轮四周啮合连接有四个从动齿轮，所述从动齿轮中心位置连接从动轴一端，所述从动轴贯穿所述支撑杆与箱盖的中心位置延伸至所述搅拌箱内腔，所述从动轴与支撑杆的交叉位置设有转轴套，且所述转轴套固定连接所述支撑杆顶部，所述搅拌箱内腔的所述从动轴上焊接有搅拌桨组件，所述搅拌桨组件外侧与从动轴端部均固定连接U型清扫毛刷内壁，所述搅拌箱靠外位置一侧连接有出料管。

进一步而言，所述搅拌箱呈圆柱型结构，所述箱盖设为与搅拌箱结构相匹配的圆形结构，所述环形凹槽与环形凸起呈密封闭合的结构，密封垫由橡胶材质制成。

进一步而言，所述支撑杆中部位置设有与所述从动轴结构相匹配的贯穿孔。

进一步而言，所述支撑杆均匀分布于所述支撑板四周位置。

进一步而言，所述搅拌桨组件由多组搅拌杆焊接组成。

进一步而言，所述U型清扫毛刷由固定框与毛刷组成，固定框外侧固定连接毛刷。

本实用新型有益效果：本实用新型通过变频电机驱动主动齿轮旋转，从而带动四个从动齿轮旋转，实现带动从动轴上的搅拌桨组件与U型清扫毛刷进行旋转搅拌与清扫搅拌箱内壁，使得搅拌装置能够满足一次性需求剂量比较大的搅拌任务，大大增大了搅拌的工作量，还能够同时进行不同种类的药剂进行搅拌工作，增大了搅拌装置的适用范围，共用一个电机的设计，减少了药剂搅拌的装置安装成本，还能够对搅拌箱内壁进行清扫防止黏结在搅拌箱内壁，再清洗时，清洗更加彻底，利用液压动力装置驱动支撑架连接的箱盖的结构的设计以及箱盖的环形凹槽与环形凸起的结构设计，使得搅拌组件与U型清扫毛刷能够伸出搅拌箱，方便进行维修与更换工作，且在搅拌过程中能够密封处理，防止搅拌过程中药剂外溅，造成浪费，结构设计巧妙，实用性强。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

图1是本实用新型一种药学专用试剂搅拌装置结构图。

图2是本实用新型一种药学专用试剂搅拌装置主动齿轮与从动齿轮连接结构图。

图3是本实用新型一种药学专用试剂搅拌装置支撑架结构图。

图中标号：1、支撑座；2、液压动力装置；3、搅拌箱；4、支撑架；5、支撑板；6、支撑杆；7、连接杆；8、箱盖；9、环形凹槽；10、环形凸起；11、变频电机；12、主动轴；13、主动齿轮；14、从动齿轮；15、从动轴；16、转轴套；17、搅拌桨组件；18、U型清扫毛刷；19、出料管。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-3所示，包括支撑座1，所述支撑座1顶部中心位置设有液压动力装置2，作为搅拌组件17与U型清扫毛刷18伸出搅拌箱3以及箱盖8与搅拌箱3进行分离工作的动力，所述液压动力装置2四周均匀分布有四个搅拌箱3，作为药剂搅拌的空间，所述液压动力装置2顶部固定连接支撑架4底部中心位置，所述支撑架4由一个支撑板5与四个支撑杆6焊接组成，结构设计合理，且制作简单，所述支撑杆6底部两侧均通过连接杆7固定连接箱盖8顶部两侧，箱盖8能够与搅拌箱3实现闭合密封结构，在搅拌过程中能够密封处理，防止搅拌过程中药剂外溅，造成浪费，所述箱盖8底部边缘位置设有环形凹槽9，所述搅拌箱3顶部设有与所述环形凹槽9结构相匹配的环形凸起10，所述环形凹槽9内壁附着有密封垫，环形凸起10伸入环形凹槽9内，实现了箱盖8与搅拌箱3的闭合密封，所述支撑板5顶部设有变频电机11，作为搅拌桨组件与U型清扫毛刷旋转的动力，所述变频电机11的输出端通过主动轴12连接主动齿轮13，所述主动齿轮13四周啮合连接有四个从动齿轮14，所述从动齿轮14中心位置连接从动轴15一端，所述从动轴15贯穿所述支撑杆6与箱盖8的中心位置延伸至所述搅拌箱3内腔，所述从动轴15与支撑杆6的交叉位置设有转轴套16，用于辅助从动轴15旋转，并在从动轴15不旋转时进行固定，且所述转轴套16固定连接所述支撑杆6顶部，所述搅拌箱3内腔的所述从动轴15上焊接有搅拌桨组件17，用于对药剂进行搅拌工作，所述搅拌桨组件17外侧与从动轴15端部均固定连接U型清扫毛刷18内壁，还能够对搅拌箱3内壁进行清扫防止黏结在搅拌箱3内壁，再清洗时，清洗更加彻底，所述搅拌箱3靠外位置一侧连接有出料管19，用于排出搅拌均匀的药剂。

更具体而言，所述搅拌箱3呈圆柱型结构，所述箱盖8设为与搅拌箱3结构相匹配的圆形结构，结构设计合理，所述环形凹槽9与环形凸起10呈密封闭合的结构，密封垫由橡胶材质制成，制作成本低，所述支撑杆6中部位置设有与所述从动轴15结构相匹配的贯穿孔，用作从动轴15穿过的空间，所述支撑杆6均匀分布于所述支撑板5四周位置，结构设计合理，所述搅拌桨组件17由多组搅拌杆焊接组成，增大了与药剂的接触面积，提高了搅拌的效率，所述U型清扫毛刷18由固定框与毛刷组成，固定框外侧固定连接毛刷，结构设计巧妙，实现了对搅拌箱3内全方位无死角清扫工作。

本实用新型改进于：在使用时，接入220V的电源，将药剂等原料经搅拌箱3上口倒入，然后开启液压动力装置2驱动支撑架4向下做垂直方向上的运动，直到环形凸起10伸入环形凹槽9内，实现了箱盖8与搅拌箱3的密封闭合状态，开启变频电机11驱动主动轴12带动主动齿轮13旋转，主动齿轮13驱动从动齿轮14旋转，从而带动从动轴15旋转，实现了带动搅拌桨组件17与U型清扫毛刷18进行旋转，对药剂进行搅拌工作，搅拌均匀后，利用出料管19排出即可，然后开启液压动力装置2驱动支撑架4向上做垂直方向上的运动，直到箱盖8与搅拌箱3进入分离状态，然后加入水源，然后开启液压动力装置2驱动支撑架4向下做垂直方向上的运动，直到环形凸起10伸入环形凹槽9内，实现了箱盖8与搅拌箱3的密封闭合状态，开启变频电机11驱动主动轴12带动主动齿轮13旋转，主动齿轮13驱动从动齿轮14旋转，从而带动从动轴15旋转，实现了带动搅拌桨组件17与U型清扫毛刷18进行旋转，利用出料管19排出，实现对搅拌箱3的清洗工作，即可。

以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301497.9

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209576558U

授权时间:20191105

主分类号:B01F 13/10

专利分类号:B01F13/10;B01F7/18

范畴分类:23A;

申请人:温州医科大学

第一申请人:温州医科大学

申请人地址:325000 浙江省温州市瓯海区茶山镇温州医科大学

发明人:郑楠;李昌盛;余芸;叶芮瑄

第一发明人:郑楠

当前权利人:温州医科大学

代理人:骆震洲

代理机构:32108

代理机构编号:泰州地益专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/91e7e3491571d8d8137e8cf5.html