# 一种新型植物生长灯论文和设计-蔡雯镔

### 全文摘要

本实用新型涉及植物培养装置，尤其涉及一种新型植物生长灯，包括基座、设于基座上的支撑架、设于基座内的蓄水箱，所述支撑架的自由端上设有一安装平台，所述安装平台上设有一水泵，所述水泵的进水端可拆卸地设有进水软管，所述水泵的出水端可拆卸地设有出水软管，所述进水软管穿过支撑架接入于蓄水箱内，所述安装平台上装设有灯体，所述灯体包括座体、LED灯、散热片、罩体，所述灯体上连接散热片地设有复数个空心散热管，各空心散热管的两端于散热片上方汇集连通形成一水流接口，所述水流接口与出水软管可拆卸连接，各空心散热管上设有出水口，各出水口上设有水雾喷头。其解决了现有植物生长灯结构复杂、元器件多、维修麻烦的技术问题。

### 主设计要求

1.一种新型植物生长灯，其特征在于：包括基座、设于基座上的支撑架、设于基座内的蓄水箱，所述支撑架设于基座的一侧上，所述支撑架的自由端向上且向基座的中部延伸，所述支撑架的自由端上设有一安装平台，所述安装平台上设有一水泵，所述水泵的进水端可拆卸地设有进水软管，所述水泵的出水端可拆卸地设有出水软管，所述支撑架为中空支撑架，所述进水软管穿过支撑架接入于蓄水箱内，所述安装平台上装设有灯体，所述灯体包括座体、设于座体下端的LED灯、设于座体上的散热片、可拆卸地设于座体上用于罩盖LED灯的透明的罩体，所述灯体上连接散热片地设有复数个空心散热管，各空心散热管呈U形，各空心散热管的两端于散热片上方汇集连通形成一水流接口，所述水流接口与出水软管可拆卸连接，各空心散热管上设有出水口，各出水口上设有水雾喷头。

### 设计方案

1.一种新型植物生长灯，其特征在于：包括基座、设于基座上的支撑架、设于基座内的蓄水箱，所述支撑架设于基座的一侧上，所述支撑架的自由端向上且向基座的中部延伸，所述支撑架的自由端上设有一安装平台，所述安装平台上设有一水泵，所述水泵的进水端可拆卸地设有进水软管，所述水泵的出水端可拆卸地设有出水软管，所述支撑架为中空支撑架，所述进水软管穿过支撑架接入于蓄水箱内，所述安装平台上装设有灯体，所述灯体包括座体、设于座体下端的LED灯、设于座体上的散热片、可拆卸地设于座体上用于罩盖LED灯的透明的罩体，所述灯体上连接散热片地设有复数个空心散热管，各空心散热管呈U形，各空心散热管的两端于散热片上方汇集连通形成一水流接口，所述水流接口与出水软管可拆卸连接，各空心散热管上设有出水口，各出水口上设有水雾喷头。

2.根据权利要求1所述的一种新型植物生长灯，其特征在于：各空心散热管向外弯曲延伸。

3.根据权利要求1所述的一种新型植物生长灯，其特征在于：所述座体的圆周外侧上设有复数个卡置扣，各空心散热管通过卡置于卡置扣的方式设于座体上。

4.根据权利要求3所述的一种新型植物生长灯，其特征在于：所述座体的圆周上螺纹连接地设有卡环，各卡置扣设于卡环上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及植物培养装置，尤其涉及一种新型植物生长灯。

背景技术

目前，中国专利号：CN201710653131.3公开一种植物生长灯系统，包括基座、设于基座上的支撑架、设于基座内的蓄水箱、设于基座上的微处理器、设于支撑架上与微处理器相连的LED植物灯，所述基座上设有放置孔，所述放置孔内放置有培植盆，所述培植盆与放置孔可拆卸密封连接，当培植盆与放置孔密封连接时基座内形成一密闭腔体，所述培植盆的侧壁上设有复数个通孔，所述基座内设有分别与微处理器连接的第一喷雾单元、第一湿度检测单元、第一温度检测单元，所述支撑架上设有与微处理器相连的第二喷雾单元、第二湿度检测单元、第二温度检测单元、亮度检测单元、摄像头，所述第一喷雾单元、第二喷雾单元分别与蓄水箱通过管道连接，所述微处理器连接一可与手持终端连接的通信单元。其主要用于对培植盆内的植物的生长进行监控、浇水、光照灯工作，可以在无人状态下保持植物的生长。但是这样的植物生长灯系统的结构较为复杂，元器件较多，损坏时维修较为麻烦，往往需要请专业的人员进行维修。

实用新型内容

因此，针对上述的问题，本实用新型提出一种新型植物生长灯，其解决了现有植物生长灯结构复杂、元器件多、维修麻烦的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型采用了以下技术方案：一种新型植物生长灯，包括基座、设于基座上的支撑架、设于基座内的蓄水箱，所述支撑架设于基座的一侧上，所述支撑架的自由端向上且向基座的中部延伸，所述支撑架的自由端上设有一安装平台，所述安装平台上设有一水泵，所述水泵的进水端可拆卸地设有进水软管，所述水泵的出水端可拆卸地设有出水软管，所述支撑架为中空支撑架，所述进水软管穿过支撑架接入于蓄水箱内，所述安装平台上装设有灯体，所述灯体包括座体、设于座体下端的LED灯、设于座体上的散热片、可拆卸地设于座体上用于罩盖LED灯的透明的罩体，所述灯体上连接散热片地设有复数个空心散热管，各空心散热管呈U形，各空心散热管的两端于散热片上方汇集连通形成一水流接口，所述水流接口与出水软管可拆卸连接，各空心散热管上设有出水口，各出水口上设有水雾喷头。

进一步的，各空心散热管向外弯曲延伸。

进一步的，所述座体的圆周外侧上设有复数个卡置扣，各空心散热管通过卡置于卡置扣的方式设于座体上。

进一步的，所述座体的圆周上螺纹连接地设有卡环，各卡置扣设于卡环上。

通过采用前述技术方案，本实用新型的有益效果是：本植物生长灯是一个需要人工进行控制的装置，当需要照明时开启灯体提供光照，由于空心散热管的设置，可以提供更好的散热效果。而且开启灯体时，水泵也可以同时开启，这样可以通过水流来进一步实现灯体的散热。当灯体出现问题时，可以拆卸灯体进行更换，水雾喷头出现问题时，可以拆卸水雾喷头进行更换，维修较为方便。进一步的，各空心散热管向外弯曲延伸，从而可以避免阻挡灯体的光照；进一步的，卡环、卡置扣的设置，可以实现较好的安装效果，而且拆卸也较为方便。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是灯体的结构示意图；

图3是空心散热管与空心散热环配合的结构示意图；

图4是卡环与卡置扣配合的结构示意图。

具体实施方式

现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

参考图1至图4，本实施例提供一种新型植物生长灯，包括基座1、设于基座1上的支撑架2、设于基座1内的蓄水箱3、设于基座1上的培植盆9，所述支撑架2设于基座1的一侧上，所述支撑架2的自由端向上且向基座1的中部延伸，所述支撑架2的自由端上设有一安装平台21，所述安装平台21上设有一水泵4，所述水泵4的进水端41可拆卸地设有进水软管51，所述水泵4的出水端42可拆卸地设有出水软管52，所述支撑架2为中空支撑架，所述进水软管51穿过支撑架1接入于蓄水箱3内，所述安装平台21上装设有灯体6，所述灯体6包括座体61、设于座体61下端的LED灯62、设于座体61上的散热片63、可拆卸地设于座体61上用于罩盖LED灯62的透明的罩体64，所述灯体6上连接散热片63地设有复数个空心散热管65，各空心散热管65呈U形，各空心散热管65的两端于散热片上方通过一空心散热环66汇集连通，且空心散热环上设有一水流接口67，所述水流接口67与出水软管52可拆卸连接，各空心散热管65上设有出水口651，各出水口651上设有水雾喷头7。各空心散热管65向外弯曲延伸。所述座体61的圆周上螺纹连接地设有卡环8，所述卡环8上设有复数个卡置扣81，各空心散热管65通过卡置于卡置扣81的方式设于座体61上。

在应用时，还可以设置控制开关、控制器，利用遥控器或手机来实现灯体的开启及水泵的开启，还可以设置延时继电器，可以设定灯体开启时间及水泵的开启时间，从而实现良好的控制，这一些均为本领域的常规技术手段，在此不予赘述。

本植物生长灯是一个需要人工进行控制的装置，当需要照明时开启灯体提供光照，由于空心散热管的设置，可以提供更好的散热效果。而且开启灯体时，水泵也可以同时开启，这样可以通过水流来进一步实现灯体的散热。当灯体出现问题时，可以拆卸灯体进行更换，水雾喷头出现问题时，可以拆卸水雾喷头进行更换，维修较为方便。进一步的，各空心散热管向外弯曲延伸，从而可以避免阻挡灯体的光照；进一步的，卡环、卡置扣的设置，可以实现较好的安装效果，而且拆卸也较为方便。

尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型，但所属领域的技术人员应该明白，在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内，在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化，均为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032589.1

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209084573U

授权时间:20190709

主分类号:F21S 8/00

专利分类号:F21S8/00;F21V29/51;A01G7/04;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:蔡雯镔

第一申请人:蔡雯镔

申请人地址:362700 福建省泉州市石狮市灵秀镇彭田后西二区16号

发明人:蔡雯镔

第一发明人:蔡雯镔

当前权利人:蔡雯镔

代理人:林小彬

代理机构:35209

代理机构编号:泉州市诚得知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9213a6c8ed70a5e08742de17.html