# 建筑给排水工程中节能节水技术的应用研究俞顺龙

宁波东钱湖公用事业发展有限公司浙江宁波315100

摘要：随着社会发展的需要，现在各行各业的发展都朝着绿色、可持续、低碳的方向前进。然而，建筑的能耗约占整个社会的1/3，而建筑给排水的能耗又在建筑能耗中占有一定的比例，主要来自于给水、排水、消防、热水等。在目前的发展背景下，绿色建筑渐渐成为人们关注的焦点，节能节水成为人们选择房子的一个条件。节约建筑能耗不仅要靠在民众中的宣传，更要做好资源的合理利用与能源的充分节约的规划。在建筑给排水设计时，充分采取各种节能、节水措施，推动绿色建筑的全面建设。

关键词：给排水；节能；节水

1建筑给排水存在的问题

生活给水系统是建筑给水系统中的一个重要组成部分。但是，由于供水压力过大，部分用水器具的实际出水流量是额定流量的4～5倍，流量过高，造成了水资源的严重浪费。与此同时，过高的出水量容易产生水击和振动，可能会造成水管的破裂、损坏。

中水综合利用率不高。目前，我国很多建筑还是老住宅，因此，建筑中没有中水回用系统，在这种情况下，建筑中大量的中水被排放到排水管道中，没有得到充分利用，浪费了水资源。

热水系统不完美。目前，我国的热水装置还不能达到一出水即使使用者所期望的水温，大多数情况下，是需要放一段时间的冷水才会有热水。可以想象，我国有那么多城镇，每天会有很多人使用淋浴器，一个人浪费的水是少，但是全国人浪费的加起来将是巨大的浪费。

很多管道会生锈损坏，但是，在不影响正常使用的条件下，不会被人们所察觉。有很多管子会一点点渗水、漏水。这些管子每次渗漏的水可能很少，但是每时每刻的渗漏的话，也会导致严重的水资源损失。

面对目前我国建筑给排水中的各种不节能、不节水问题，我们有必要采取措施来解决这些问题，塑造绿色节能的建筑。

2建筑给排水工程中的节水节能技术探讨

①制定合理的节水政策，增加公民节水意识。众所周知，水资源有限只有合理安排利用水资源才能够做到持续性发展，作为政府行政部门应该制定出合理的政策，鼓励民众自觉自发的节约水资源，而且节约水资源也是各级部门要完成的一项重要任务，相关部门应该加大宣传力度，使得节水环保的意识深入人心，鼓励居民一水多用，充分利用水资源，另外政府需要采取积极的分质供水制度，对于建筑内用水设备加强改进力度，引进先进的科技，采用循环水模式，对于污水进行再生和回用，建立全民节水型社会。

②加强生活给水系统的超压减压管理。我国的城市中水资源浪费不仅仅是明眼处可见的。还存在着一种隐形的浪费，即是在生活给水系统竖向分区之后，流向卫生洁具的一部分水流较大，高于标准配水点水压，由于这一部分多于额度流量的不能得到利用，就被排出，这就造成了水资源的间接浪费，而且人们对于这一种水资源的隐形浪费难以察觉，因为人们常常不注意这部分浪费，这种情况下排水管道的流向卫生洁具的水量往往高处额度需求流量的四倍，甚至更高，长此以往将造成建筑水资源的严重浪费，另外如果水压长时间过高，对于排水管道的威胁也非常大，有时甚至可以引发管道破裂损坏，不仅如此由于压力过大排水系统也会产生噪音，影响居民居住环境，更加加剧了水资源的浪费。因此为了减少隐形浪费，在进行给水系统的设计中要考虑到压力过高会引起的浪费，从多方面深层次的考虑问题，严格注意水压要求，为了使让管道内竖向分区的水压分布更加的均匀，可以在支水管上面安装减压孔板以及减压阀的方式来减小竖向水压，从而使得水压分布均匀，这种处理方法已经在许多的地区与国家的到了应用。

③减少热水供应系统中的冷水浪费。在现代建筑中热水供应是必不可少的，但是由于热水供给系统设计不够合理，导致在热水开启之后要经常会放掉一部分的冷水来让热水的温度提高，这种浪费是非常严重的，尤其是在集中供热系统中，这种浪费不仅仅是热水供给系统的失误，在进行供水系统设计时没有考虑到热水循环系统多环路阻力的平衡，循环水流在加热设备环路中出现短流，这样就引起了开启热水供给系统后热水不能立即出水，而要通过放冷水造成水资源的浪费；另外对于冷水还要采取回流措施，减少冷水的浪费。

④使用节水型器材进行节水。节水节能设备主要包括节水的卫生用具以及节水管材两方面，而大多数的水源浪费也是从这几个方面产生的，所以为了减少这种水资源的浪费，应该在建筑给排水系统施工中使用政府节能器具，同时还要保证不能影响器具的正常使用，这样可以起到直接节水的目的，使用最合适的节能水龙头，尤其是在水压过高的情况下，节水龙头能保证出水量的稳定，节水效果明显。

3节水节能技术在建筑给排水工程中的发展方向分析

（一）建筑给排水工程中中水回用系统的应用分析：在当前技术条件支持下，中水会用系统主要以雨水、生活废水以及空调冷凝水为基本对象，将这部分水体进行有效收集并展开一系列的进化处理作用，中水回用的对象在于商用建筑或是居民住宅，为这部分区域提供杂用水水源。在现阶段，中水回用系统作用下的杂水水体能够广泛应用于绿化、道路洒水、车辆冲洗等关键用水作业当中。相关调查研究结果显示：在现阶段，社会大众在日常生活用水过程当中对于用水水质有着较高要求的水体表现为能够直接与人体发生接触的水体，比如日常生活中的洗涤用水、饮用用水，而这部分对水质要求较高的水体仅仅为占日常生活用水总量的2/5左右，另有3/5用水在实际使用过程当中对于水质的要求并非如此严格与具体，而建筑给排水工程中的中水回用系统则重点针对此部分生活用水需求予以满足。在建筑给排水工程设计、施工及实践应用过程当中针对中水回用系统加以特别关注能够有效控制自来水与地下水的用量，缓解区域性用水压力问题。

（二）建筑给排水工程中雨水的应用分析：当前导致雨水水资源应用缺失的最根本问题在于：绝大部分研究及应用人员偏执的认为雨水的产生及收集在很大程度上取决于各个地区气候条件的差异性，对雨水问题进行研究的重点在于有效解决雨水的排放而并非应用。很明显，这种认知方式是错误的。针对雨水水资源进行合理研究并应用同样是未来期间建筑给排水工程应当重点关注的对象之一。雨水水资源在收集之后能够借助于一定反应装置以及药剂的处理得到直接利用或是中水利用，其综合价值同样极为突出，需要引起各方人员的重视。

结语

近年来建筑行业快速发展，但是发展的背后存在着诸多问题，其中建筑给排水系统节水节能不够完善是其中一个比较突出的问题，在当前倡导可持续发展的背景下，建筑给排水系统节水已经势在必行，让人们树立节水节能的意识，是进行工作的重点所在，所以我们要加大力度宣传，争取早日建立一个节水节能的环保的和谐社会。

参考文献

[1]陈凌.给排水在建筑中节能节水问题探讨[J].2013

[2]王婧莹.建筑给排水设计中节能节水措施浅议[J].2014

[3]张英杰.浅谈住宅楼给排水施工项目的施工过程控制和管理.[J].城市建设理论研究（电子版）.2012.（12）.

[4]杨建友.浅谈铁路站场给排水施工对线路的影响及预防措施.[J].中国对外贸易（英文版）.2011.（04）.332.

[5]蔺吉瑞.孙兴.马利斌等.住宅给排水施工中安全与质量控制探讨.[J].现代商贸工业.2012.24.（11）.180—180.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/92b64ef0a96bf74d3f4d1bca.html