# 一种快速安装的脚手架论文和设计-张晓刚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种快速安装的脚手架，包括立杆、位于所述立杆外周侧安装的圆定盘，所述圆定盘上开设有预留槽，在所述立杆的侧壁上且位于所述预留槽的下方固定有挡块，所述预留槽内安装有在横梁的端部固定的嵌扣体，所述嵌扣体适配安装在所述预留槽内，嵌扣体的下端通过铰接轴安装有扣手，所述扣手与所述嵌扣体之间通过回位弹簧连接，便于正常状态时，顶压所述扣手的底部与所述挡块扣合。本申请中立杆上的圆定盘与所述横梁端部固定的嵌扣体以嵌扣的方式进行连接支撑，并且通过嵌扣体下端的扣手与对应的预留槽下方的挡块通过回位弹簧卡接配合，有效地避免了横梁与立杆在连接处的脱落，从而提高了安全性，通过扣手与挡块配合能够实现快速安装。

### 主设计要求

1.一种快速安装的脚手架，其特征在于：包括立杆(1)、位于所述立杆(1)外周侧安装的圆定盘(101)，所述圆定盘(101)上开设有预留槽(102)，在所述立杆(1)的侧壁上且位于所述预留槽(102)的下方固定有挡块(103)，所述预留槽(102)内安装有在横梁(2)的端部固定的嵌扣体(201)，所述嵌扣体(201)适配安装在所述预留槽(102)内，所述嵌扣体(201)的下端通过铰接轴(202)安装有扣手(203)，所述扣手(203)与所述嵌扣体(201)之间通过回位弹簧(3)连接，便于正常状态时，顶压所述扣手(203)的底部与所述挡块(103)扣合。

### 设计方案

1.一种快速安装的脚手架，其特征在于：包括立杆(1)、位于所述立杆(1)外周侧安装的圆定盘(101)，所述圆定盘(101)上开设有预留槽(102)，在所述立杆(1)的侧壁上且位于所述预留槽(102)的下方固定有挡块(103)，所述预留槽(102)内安装有在横梁(2)的端部固定的嵌扣体(201)，所述嵌扣体(201)适配安装在所述预留槽(102)内，所述嵌扣体(201)的下端通过铰接轴(202)安装有扣手(203)，所述扣手(203)与所述嵌扣体(201)之间通过回位弹簧(3)连接，便于正常状态时，顶压所述扣手(203)的底部与所述挡块(103)扣合。

2.根据权利要求1所述的快速安装的脚手架，其特征在于：所述圆定盘(101)的底面通过肋板(104)连接立杆(1)的外侧壁。

3.根据权利要求1所述的快速安装的脚手架，其特征在于：所述预留槽(102)为倒锥形结构。

4.根据权利要求3所述的快速安装的脚手架，其特征在于：所述嵌扣体(201)为“麦克风”型结构，其下端与所述预留槽(102)适配插接。

5.根据权利要求4所述的快速安装的脚手架，其特征在于：所述嵌扣体(201)与所述横梁(2)垂直固定连接。

6.根据权利要求1所述的快速安装的脚手架，其特征在于：所述扣手(203)上设置有防滑条纹。

7.根据权利要求1所述的快速安装的脚手架，其特征在于：所述扣手(203)开设有便于安装回位弹簧(3)的槽口。

8.根据权利要求1所述的快速安装的脚手架，其特征在于：所述回位弹簧(3)的一端连接所述嵌扣体(201)的下端，另一端抵压在所述扣手(203)上。

9.根据权利要求1所述的快速安装的脚手架，其特征在于：所述扣手(203)的下端为与所述挡块(103)适配的钩型结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑防护设备技术领域，尤其涉及一种快速安装的脚手架。

背景技术

随着建筑行业的发展，人们越来越注重施工的高效和安全，为了保护施工人员的安全，一般都会安装脚手架和防滑网，现有的脚手架通过螺栓和螺母固定扣件，因此造成劳动强度大，即在安装时不够便捷，在搭建脚手架时，工作效率较低，若是出现螺栓拧紧度不够或者忘记固定螺栓，将会导致整个架构存在很大安全隐患。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种快速安装的脚手架，解决常规脚手架在安装时不够便捷且容易遗漏或忘记拧紧连接件导致存在安全隐患的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

本实用新型提供了一种快速安装的脚手架，包括立杆、位于所述立杆外周侧安装的圆定盘，所述圆定盘上开设有预留槽，在所述立杆的侧壁上且位于所述预留槽的下方固定有挡块，所述预留槽内安装有在横梁的端部固定的嵌扣体，所述嵌扣体适配安装在所述预留槽内，所述嵌扣体的下端通过铰接轴安装有扣手，所述扣手与所述嵌扣体之间通过回位弹簧连接，便于正常状态时，顶压所述扣手的底部与所述挡块扣合。

进一步的，所述圆定盘的底面通过肋板连接立杆的外侧壁。

再进一步的，所述预留槽为倒锥形结构。

再进一步的，所述嵌扣体为“麦克风”型结构，其下端与所述预留槽适配插接。

再进一步的，所述嵌扣体与所述横梁垂直固定连接。

再进一步的，所述扣手上设置有防滑条纹。

再进一步的，所述扣手开设有便于安装回位弹簧的槽口。

再进一步的，所述回位弹簧的一端连接所述嵌扣体的下端，另一端抵压在所述扣手上。

再进一步的，所述扣手的下端为与所述挡块适配的钩型结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益技术效果：本申请中立杆上的圆定盘与所述横梁端部固定的嵌扣体以嵌扣的方式进行连接支撑，并且通过嵌扣体下端的扣手与对应的预留槽下方的挡块通过回位弹簧卡接配合，有效地避免了横梁与立杆在连接处的脱落，从而提高了安全性，而且由于直接卡入预留槽比较快捷方便，通过扣手与挡块配合能够实现快速安装。

附图说明

下面结合附图说明对本实用新型作进一步说明。

图1为本实用新型快速安装的脚手架的装配示意图；

图2为本实用新型快速安装的脚手架的扣盘的俯视图；

图3为本实用新型快速安装的脚手架的支撑件的俯视图；

图4为本实用新型快速安装的脚手架的调节的俯视图。

附图标记说明：1、立杆；101、圆定盘；102、预留槽；103、挡块；104、肋板；2、横梁；201、嵌扣体；202、铰接轴；203、扣手；3、回位弹簧。

具体实施方式

如图1-4所示，一种快速安装的脚手架，包括立杆1、位于所述立杆1外周侧安装的圆定盘101，所述圆定盘101上开设有预留槽102，在所述立杆1的侧壁上且位于所述预留槽102的下方固定有挡块103，所述预留槽102内安装有在横梁2的端部固定的嵌扣体201，所述嵌扣体201适配安装在所述预留槽102内，所述嵌扣体201的下端通过铰接轴202安装有扣手203，所述扣手203与所述嵌扣体201之间通过回位弹簧3连接，便于正常状态时，顶压所述扣手203的底部与所述挡块103扣合。

本实施例中，所述圆定盘101的底面通过肋板104连接立杆1的外侧壁，通过肋板104用于支撑圆定盘101保证结构的稳定性，从而提高连接部位的承压能力。所述预留槽102为倒锥形结构，能够承接对应的嵌扣体201，增加接触面积。所述嵌扣体201为“麦克风”型结构，其下端与所述预留槽102适配插接。所述嵌扣体201与所述横梁2垂直固定连接。所述扣手203上设置有防滑条纹，提高安全性能。所述扣手203开设有便于安装回位弹簧3的槽口，所述回位弹簧3的一端连接所述嵌扣体201的下端，另一端抵压在所述扣手203上。所述扣手203的下端为与所述挡块103适配的钩型结构。

安装时，操作人员直接将嵌扣体201连同扣手203插入预留槽102内，随着扣手203的下落，其被挡块103向反作用于回位弹簧3力道的一侧偏转，待嵌扣体201完全与预留槽102内接触后，扣手203的下端脱离挡块103的束缚，在回位弹簧3的作用下，扣手203扣在挡块103的下部，防止嵌扣体201与预留槽102之间的脱离。

拆卸时，操作人员旋转扣手203，并向上抬起扣手203使得绕开挡块103并脱离，嵌扣体201既能完成预留槽102的分离。

在本发明创造的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

以上所述的实施例仅是对本发明创造的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920078258.1

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209397907U

授权时间:20190917

主分类号:E04G 7/22

专利分类号:E04G7/22

范畴分类:36E;

申请人:天津市鑫同益科技有限公司

第一申请人:天津市鑫同益科技有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区生态城动漫中路126号动漫大厦B2区-6F-089

发明人:张晓刚;庞富刚;赵福龙;王红明;王明;王晓明;张莉;常书瑗

第一发明人:张晓刚

当前权利人:天津市鑫同益科技有限公司

代理人:李兴林

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/92b9a8620831ade66fbad732.html