# 分析建筑电气安装中防雷接地施工技术薛超

山东天元安装工程有限公司山东临沂276000

摘要：随着建筑行业的快速发展，国家及有关部门对建筑工程质量及全生命使用周期提出了更高要求，而防雷接地施工技术作为建筑电力安装中关键所在，也应在当前背景下对该项技术进行不断优化及完善。基于此，本文就防雷接地施工技术在建筑电气安装中的实际应用进行相关概述，旨在切实提升建筑电力安装水平，降低施工危险事故发生几率，以供参考。

关键词：建筑电力安装；防雷接地施工技术

前言：

就目前来看，各施工单位竞争压力不断增长，建筑电气安装已然成为衡量建筑工程综合效益的核心所在。但由于建筑电气安装通常会受到雷电天气等影响，导致电气设备故障问题频繁发生，对建筑功能的实现造成了严重不利影响，需施工管理部门紧抓防雷接地施工技术，最大限度降低雷击问题发生几率，为促进建筑行业稳定有序发展奠定坚实技术基础。

1、建筑电气安装防雷接地施工技术的理论分析

1.1防雷接地施工技术原理

防雷接地施工技术主要就是通过接地装置的安装，防止雷电对设备造成损坏。雷电会产生强大的电流，而接地装置可将雷电中的电流导入到地下，保障电气设备与建筑整体的安全性，降低雷击事故发生几率。

1.2防雷接地施工技术使用的积极作用

雷电作为我国主要自然灾害，可直接影响到基础设施使用寿命与相关工作人员安全社会城市化发展使得城市人口密度日益增长，雷电灾害对社会发展的影响更加显著，需相关部门紧抓建筑电气安装中的防雷接地施工技术，不断完善防雷接地装置，更好提升建筑电气设备的安全性，延长设备使用寿命。

1.3防雷接地施工装置结构

建筑电气安装中的防雷接地装置主要有三个构件雷电接收装置、接地线、接地装置。其中雷电接收装置主要代表为金属雷电接收杆与避雷针等；接地线承担起连接雷电接收与接地装置的重要职责；接地装置可将巨大电流导入到大地之中，使防雷接地施工技术的关键设备之一。

2、防雷接地施工技术实际应用期间存在问题

就目前来看，在将防雷接地施工技术应用在建筑电气安装的过程中依然存在诸多问题，大大提升了电气安装及后期使用期间的风险性。一方面，施工管理部门忽视避雷管理工作，避雷带等变形损坏问题没有被及时发现，导致引下点之间的间距过大，避雷效果不佳；另一方面，在防雷接地装置中，避雷带与均压环的的长度及焊接质量与实际设计目标不符。装置掩埋深度不达标，大地引出线没有进行及时的防腐处理，引出线结构受损，大大降低了防雷接地水平。不仅如此，因防雷接地施工技术实际应用期间，金属构件与防雷系统之间的连接质量有待提升，防雷装置连接片质量没有受到严格监管，也会导致防雷接地效果不佳，建筑电气设备雷击问题发生几率更高。

3、防雷接地施工技术在电力系统中的实际应用

3.1施工准备工作

3.1.1施工条件

在防雷接地施工技术的准备过程中，接地体主要由底板钢筋、深基础等构成。人工接地体需保障接地清洁，要求施工单位事先完成清洁工作。不仅如此，在设置底板钢筋与深基础的过程中，需将底板筋与柱筋紧密连接在一起，为防雷接地营造出良好的施工条件。同时，为提升防雷接地施工效率，还需在建筑物搭设脚手架与爬梯，对施工人员进行细致的施工安全培训。

3.1.2施工材料及设备

注重施工材料及施工设备的管理工作。在防雷接地设备安装过程中，需保障安装人员充分了解防雷接地装置结构及性能，对防雷装置组成构件中镀锌或铅包钢材料进行严格的质量监管。其中，镀锌材料包括扁钢圆钢、铅丝、角钢或垫圈等；铅包钢材料主要包括铅包接地线、铅包钢接地极。防雷接地施工材料采购过程中，派遣专业技术人员对材料质量及性质进行严格监管，向材料生产厂家索要产品生产合格证等。在质量合格材料进入到施工现场后，需注意检查铅包或镀锌层是否存在破损情况，防止材料导线效果下降，对后期防雷接地装置的安装造成极为不利影响。

同时，加大防雷接地施工设备监管力度，制定出严格的设备存放与运维管理机制。细化设备使用职责，加大不规范使用设备的惩戒力度，充分发挥出施工设备在防雷接地施工中的应用有效性。

3.2施工技术

3.2.1防雷接地技术

在开展防雷接地施工的过程中，需依据施工图纸要求及标准，对基础桩预应力圆管桩防雷引线进行质量管控。一方面，将防雷引线放置在管柱圆心钢筋对边两点位置，凿出预应力管桩钢筋，将圆钢与预留基础大承台底筋上边缘焊接在一起，确保焊缝均匀。利用底筋绑扎的方式将防雷引下线的下部基础承台进行固定，使承台周围底筋焊接成闭合导体，使防雷引下线与钢筋预留长度相同。

3.2.2避雷网及等电位联点技术

在复式楼屋面部分，可设置避雷网，用镀锌圆钢在墙体与中间进行网格敷设。选用适宜厚度钢管栏杆作为接闪装置，使该装置横跨在接缝处，并将防雷引下线与避雷网络焊接在一起。同时，在建筑单元底层配电间侧边，需安装总等电位箱的安装，将接地体与总等电位箱相互连接在一起。最后，在连接板与窗框表面上涂抹导电膏。

3.3防雷接地施工要点

为更好提升建筑电气安装期间，防雷接地施工质量，还需将基础圈梁钢筋与的电气预埋基础件有效连接在一起。注重在防雷装置中采用公用施工的方式，测量接地电阻。如发现测量结果存在异常波动情况，需再次利用人工接地的方式提升接地质量。值得注意的使，圆钢与底筋之间的搭接长度应大于底板钢筋直径。保障焊接期间的焊缝均匀性，切实提升防雷接地设备整体强度。防雷引下线应依照设计图纸进行，不可私自更改引下线位置，细致绑扎多喜爱结构柱钢筋。同时，各电气设备中导电位部位需具备一定的密封性，利用扁钢及接地装置将金属线槽及电缆桥架连接在一起。

4、防雷接地施工技术在电力系统中应用的安全管理

注重防雷接地施工技术安全管理工作。一方面，提升施工人员安全施工意识，依照国家相关规定进行施工，防止施工事故发生；另一方面，施工材料及设备应指派专人管理，不断提升施工人员专业技能及职业素养，严格监管带电开关运行情况，降低设备漏电事故发生几率，保障施工人员的人身安全。在防雷接地施工后，需做好施工现场清理工作，为建筑工程后期施工做好万全的准备工作。

总结：

总而言之，建筑电气安装中的防雷接地施工对提升建筑工程施工质量及效率具有重要影响，需施工部门严格遵照相应的设计及施工标准，加强接地装置及防雷装置安装施工质量监管水平，注重接地体、支架、避雷网等安全设置工作，确保防雷接地技术能够在建筑电力安装中发挥出更高的应用价值。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/933a2012d25685fbe28a9f24.html