# 谈智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用

深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司深圳518000

摘要：智能消防照明系统对优化建筑的功能有着十分积极的作用，消防照明系统若在发生安全问题时，未发挥出其作用，就会对安全疏散产生较大影响，威胁人们的生命财产安全。所以，在民用建筑设计中，应不断完善智能消防应急照明系统，维护住户的居住安全。

关键词：智能消防照明系统；民用建筑设计；居住安全

智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中占据着重要位置，若发生火灾，电力系统的使用功能会受到较大影响，阻碍住户的疏散。而在民用建筑电气设计中应用智能消防应急照明系统，则可有效提高疏散的安全性，缩短疏散时间，继而为人们创造更为安全和谐的生活环境。

1智能应急照明系统设计必要性分析

现阶段，民用建筑中的高层建筑越来越多，同时其功能日渐丰富，在民用建筑电气设计中，预警系统和照明系统发挥着重要作用。当前，人们的防火意识和自救意识显著提高。人们也逐渐意识到创建科学的智能预警照明系统十分重要。在建筑电气设计中，一方面要做好火灾的预防工作，另一方面还需做好火灾过程中的逃生指导工作。一旦发生火灾就会出现大量的烟气和雾气，降低可视度，严重时还会使人意识不清，出现窒息的问题。对此，一套完善的应急照明系统则可在切断电源的前提下提供建筑照明，帮助群众快速逃生。

如今，照明技术不断发展，消防应急照明相关的标准和法规也日益完善，消防应急灯具的数量和类型明显增多，因此在现阶段的发展中应采取有效措施规范行业标准，从而充分发挥出照明系统的作用及价值，增强消防应急产品的可靠性和安全性。

2智能应急照明系统功能分析

首先是应急逃生功能。若建筑运行中发生火灾，应结合建筑空气密度、人员密度的分析结果导入平面地图、疏散设备信息及火灾报警点的具体信息，开启应急照明，以动态的方式绘制逃生路线，从而为住户提供正确的疏散方案和线路，及时开启和疏通逃生通道，协助建筑内人群及时逃离火灾现场。

其次是消防联动功能。在建筑消防应急照明系统中，应急照明、疏散知识系统应与火灾自动报警系统产品形成一个整体，如发生火灾，消防联动系统可及时发出指令，从而及时获取火灾信息，系统可自动设计逃生的路线，也可采取手动方式使系统保持应急状态。

再次是系统显示功能。系统显示能够保证系统的实时监视，且显示主电源与备用电源的运行状态、电池的充电状态、故障状态和输出的电压值及电流值。能够对区域配电装置的运行状态予以动态监控。

最后是故障处理功能。如电路运行的过程中出现欠压、短路和断路等问题，控制器可自动地发出故障声音，同时释放光信号，而且也可在显示屏上显示发生故障的位置和故障的具体类型。

3智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用分析

建筑电气设计中，设计人员应当充分了解智能消防应急照明系统在建筑电气设计中的应用类型，全面了解智能消防应急照明系统的运行状态，以维护民用建筑的运行安全。

3.1智能化设计分析

建筑电气设计的过程中，设计人员需根据实际情况，完成智能化设计工作，高度关注照明与消防应急系统的应用效果。另外，还应合理应用温度控制芯片及光照传感器，结合物联网的基本形式，积极配合监控与管理系统终端，从而满足现代民用建筑的功能性需求，减少火灾所带来的负面影响。

3.2供电线路设计分析

智能消防应急照明系统供电线路设计可保证智能消防应急系统的平稳运行，从而在发生火灾时可保证建筑的正常供电，有效疏散建筑内的人群。为此，在选择电缆时，要选择耐火性较强的电缆，并依据民用建筑的具体情况选择耐火电缆。相关标准规定，若民用建筑高度在100m以上，则需保证消防照明系统可为建筑提供1h的照明服务，以此促进疏散工作的有序开展。

3.3专用回路设计分析

智能消防应急系统应具有相对独立的供电装置，为了推动疏散工作的有效开展，照明系统需保证其持续提供照明的时间。为了达到以上目的，设计人员需采取科学有效的措施加强专用回路的设计，这样在保证系统平稳运行的同时，也可发挥其在功能上的优势，从而有效确保人员疏散工作的有效开展。与此同时，应在应急照明的终端设置自动切换装置，及时切换蓄电池，进而强化应急照明的整体效果。

3.4灯具选择

智能消防应急照明系统运行中，注意根据实际情况，选择合适的灯具类型，且灯具要与疏散标志充分融合，为逃生者指明逃生的方向。此外，还要高度重视灯具的容量，科学选择灯具容量。再者，智能消防应急照明新系统的的灯具还需实现瞬时电量的功能，灯具可选择高频荧光灯和小功率卤钨灯、LED等多种形式。

3.5通信设计

智能消防应急照明系统应用于民用建筑电气设计中，可确保应急照明与报警系统的联动效果，在设计的过程中需要高度重视通信技术的设计和合理应用，如民用建筑发生较为明显的火灾问题，火灾报警系统的报警信号可向多个系统传递，中央控制器可全面监控多种设备的运行状态，而且还可结合实际情况实现消防联动。另外智能消防应急照明系统的通讯功能，必须充分保证通信的效果和质量，有效缩短信息传递的时间，进而发挥出智能消防应急照明系统的作用，确保建筑的安全平稳运行。在智能消防应急照明系统应用的过程中，应当充分顺应民用建筑的基本特点，并结合民用建筑的基本需求对多项技术指标进行科学调整。在通信技术的选用方面，可采用红外、蓝牙、WIFI等多种方式，这样一方面缩短了通讯时间，另一方面也提高了智能消防应急照明系统的应用质量和应用效率。

4案例分析

某商场共3层，单层的建筑面积为2500平方米，在建筑中设置火灾自动报警和智能应急照明系统，系统的主机设置于消防控制室当中，同时在商场的电梯口位置设置了具有语音功能的安全出口灯和疏散逃生指示灯，其可实现变灯、频闪、语音和改变方向等功能，且在楼道的主干道当中也设置了地面指示灯，从而使逃生者明确逃生的方向。

若火灾出现在二层楼道当中，则需利用消防系统命令主机接收火灾信息，主机检测后再启动多种光流灯，且照明灯要与火灾的方向相反，启动所有安全出口指示灯，并关闭火灾位置的出口指示灯，其他的指示灯启动频闪和语音播放功能。火势和烟雾通常向上串流，因此在火灾位置的上一层火势情况可能更加严重，指示灯会直接关闭向上的安全出口灯，下一层则会自动启动，这样可有效保证人员的安全疏散。

智能消防应急系统在日常生活中发挥着不容忽视的作用，其在大型智能建筑中也得到了十分广泛的应用。又因为我国建筑设计的水平日益提高，建筑设计的多样化特征越来越明显，消防应急照明系统也获得了一定的发展。在火灾应急中，智能消防应急系统可有效维护建筑的安全，并朝着智能化和规模化的方向发展。如今人们的消防安全意识也显著加强，智能消防应急照明系统的作用也更为明显。

5结束语

火灾对民用建筑的安全产生了十分显著的威胁。在民用建筑设计和运行的过程中，智能消防应急照明系统非常关键，为此，在设计中必须参照民用建筑的特点和基本要求科学选择线路、供电系统和回路，进而强化火灾中的系统联动效果，有效保证人群的安全疏散，进而为人们提供更加安全和谐的居住环境。

参考文献

[1]史雅娟.民用建筑电气设计中智能消防应急照明系统的应用分析[J].建材与装饰.2018（02）

[2]黄兆均.建筑消防电气设计中应注意的问题研究分析[J].住宅与房地产.2018（21）

[3]张宁.浅谈智能照明系统在公共建筑中的应用[J].科技风.2018（06）

[4]孔祥斌.浅谈智能照明系统在公共建筑中的应用[J].居舍.2018（01）

[5]吴磊.智能照明控制系统在现代办公建筑中的应用研究[J].智能建筑与智慧城市.2017（08）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/934e438e3f1aa0e9441ce112.html