# 食品用柠檬酸锌生产用离心装置论文和设计-魏新赛

### 全文摘要

本实用新型公开了食品用柠檬酸锌生产用离心装置，包括箱体，所述箱体的内底部转动连接有转轴，所述转轴的上端固定连接有支撑板，所述支撑板的上端对称固定连接有两个支杆，两个所述支杆的上端共同固定连接有固定架，所述固定架内卡合有拉环，所述拉环的下端固定连接有离心网，所述箱体内还开设有空腔，且转轴的下端延伸至空腔内并与空腔的内底壁转动连接，所述空腔内驱动机构，且驱动机构与转轴连接。本实用新型结构稳定，操作简单，设计科学合理，生产周期短，用来放置材料的离心网可以方便的进行安装与拆卸，使得整体装置不能影响柠檬酸锌生产加工。

### 主设计要求

1.食品用柠檬酸锌生产用离心装置，包括箱体（1），其特征在于，所述箱体（1）的内底部转动连接有转轴（12），所述转轴（12）的上端固定连接有支撑板（2），所述支撑板（2）的上端对称固定连接有两个支杆（4），两个所述支杆（4）的上端共同固定连接有固定架（6），所述固定架（6）内卡合有拉环（5），所述拉环（5）的下端固定连接有离心网（3），所述箱体（1）内还开设有空腔，且转轴（12）的下端延伸至空腔内并与空腔的内底壁转动连接，所述空腔内驱动机构，且驱动机构与转轴（12）连接。

### 设计方案

1.食品用柠檬酸锌生产用离心装置，包括箱体（1），其特征在于，所述箱体（1）的内底部转动连接有转轴（12），所述转轴（12）的上端固定连接有支撑板（2），所述支撑板（2）的上端对称固定连接有两个支杆（4），两个所述支杆（4）的上端共同固定连接有固定架（6），所述固定架（6）内卡合有拉环（5），所述拉环（5）的下端固定连接有离心网（3），所述箱体（1）内还开设有空腔，且转轴（12）的下端延伸至空腔内并与空腔的内底壁转动连接，所述空腔内驱动机构，且驱动机构与转轴（12）连接。

2.根据权利要求1所述的食品用柠檬酸锌生产用离心装置，其特征在于，所述驱动机构包括固定在空腔内底壁上的电机（13），所述电机（13）的驱动端固定连接有驱动杆（9），所述驱动杆（9）远离电机（13）的一端固定套设有第一锥齿轮（10），所述转轴（12）位于空腔的一端固定套设有第二锥齿轮（11），且第一锥齿轮（10）与第二锥齿轮（11）啮合。

3.根据权利要求1所述的食品用柠檬酸锌生产用离心装置，其特征在于，所述固定架（6）的内侧壁上环绕对称固定连接有多个橡胶卡环（8），所述拉环（5）的外侧壁上环绕开设有多个卡槽，且每个橡胶卡环（8）分别于相对应的卡槽卡合。

4.根据权利要求1所述的食品用柠檬酸锌生产用离心装置，其特征在于，所述箱体（1）的内侧壁上开设有出料槽，所述箱体（1）的外侧壁上开设有出料口，且出料口与出料槽连通。

5.根据权利要求1所述的食品用柠檬酸锌生产用离心装置，其特征在于，所述箱体（1）的下端对称固定连接有多个支腿（7）。

6.根据权利要求1所述的食品用柠檬酸锌生产用离心装置，其特征在于，所述箱体（1）的上端开设有进料口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及柠檬酸锌生产加工技术领域，尤其涉及食品用柠檬酸锌生产用离心装置。

背景技术

柠檬酸锌为有机锌补剂，对胃刺激小，含锌量高，并且在人体内参与三羧酸循环，增强人体消化吸收功能，柠檬酸锌是存在人体母乳中的唯一的一种锌配合物,比牛奶中的锌更易于吸收,而且性能稳定，可用于糖尿病人补锌；柠檬酸锌作为常见的锌强化剂，它兼具有抗黏结剂功能性，故特别适用于制造片状营养强化补剂和粉状混合食品；铁、锌同时严重缺乏时，选用柠檬酸锌可避免与铁起拮抗作用。因其具有螯合作用，可增加果汁饮料的澄清度，而且可呈果汁爽口的酸味，所以在果汁饮料中应用广泛；也可广泛应用在谷类及其制品和食盐中。

在柠檬酸锌生产加工的过程中，需要通过离心机对柠檬酸锌进行离心处理；而传统的离心机结构较为复杂，用来放置柠檬酸锌的离心网多为直接固定在整体设备上的，一但离心网出现损坏，会导致整体设备不能进行加工，造成生产速度的影响。

为此，我们提出食品用柠檬酸锌生产用离心装置。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中离心机结构较为复杂，用来放置柠檬酸锌的离心网多为直接固定在整体设备上的，一但离心网出现损坏，会导致整体设备不能进行加工，造成生产速度的影响的问题，而提出的食品用柠檬酸锌生产用离心装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

食品用柠檬酸锌生产用离心装置，包括箱体，所述箱体的内底部转动连接有转轴，所述转轴的上端固定连接有支撑板，所述支撑板的上端对称固定连接有两个支杆，两个所述支杆的上端共同固定连接有固定架，所述固定架内卡合有拉环，所述拉环的下端固定连接有离心网，所述箱体内还开设有空腔，且转轴的下端延伸至空腔内并与空腔的内底壁转动连接，所述空腔内驱动机构，且驱动机构与转轴连接。

优选地，所述驱动机构包括固定在空腔内底壁上的电机，所述电机的驱动端固定连接有驱动杆，所述驱动杆远离电机的一端固定套设有第一锥齿轮，所述转轴位于空腔的一端固定套设有第二锥齿轮，且第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合。

优选地，所述固定架的内侧壁上环绕对称固定连接有多个橡胶卡环，所述拉环的外侧壁上环绕开设有多个卡槽，且每个橡胶卡环分别于相对应的卡槽卡合。

优选地，所述箱体的内侧壁上开设有出料槽，所述箱体的外侧壁上开设有出料口，且出料口与出料槽连通。

优选地，所述箱体的下端对称固定连接有多个支腿。

优选地，所述箱体的上端开设有进料口。

本实用新型具备以下优点：

1、通过电机驱动驱动杆上的第一锥齿轮进行转动，通过第一锥齿轮与转轴上的第二锥齿轮啮合，继而可以驱动转轴上端的离心网对材料进行离心。

2、通过橡胶卡环卡合在拉环外侧壁上的卡槽内，可以使得拉环稳定的固定在固定架上。

3、通过拉动拉环，使得橡胶卡环脱离卡槽即可，使得拉环可以方便的拉动离心网进行拆卸更换。

综上所述，本实用新型结构稳定，操作简单，设计科学合理，生产周期短，用来放置材料的离心网可以方便的进行安装与拆卸，使得整体装置不能影响柠檬酸锌生产加工。

附图说明

图1为本实用新型提出的食品用柠檬酸锌生产用离心装置的结构示意图；

图2为本实用新型提出的食品用柠檬酸锌生产用离心装置的固定架俯视图；

图3为本实用新型提出的食品用柠檬酸锌生产用离心装置的A部分结构示意图。

图中：1箱体、2支撑板、3离心网、4支杆、5拉环、6固定架、7支腿、8橡胶卡环、9驱动杆、10第一锥齿轮、11第二锥齿轮、12转轴、13电机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-3，食品用柠檬酸锌生产用离心装置，包括箱体1，箱体1的上端开设有进料口，便于把需要离心的材料放置到箱体1内，箱体1的下端对称固定连接有多个支腿7，箱体1的内底部转动连接有转轴12，转轴12的上端固定连接有支撑板2，支撑板2的上端对称固定连接有两个支杆4，两个支杆4的上端共同固定连接有固定架6，固定架6内卡合有拉环5，拉环5的下端固定连接有离心网3，箱体1内还开设有空腔，且转轴12的下端延伸至空腔内并与空腔的内底壁转动连接，空腔内驱动机构，且驱动机构与转轴12连接；

驱动机构包括固定在空腔内底壁上的电机13，电机13的驱动端固定连接有驱动杆9，驱动杆9远离电机13的一端固定套设有第一锥齿轮10，转轴12位于空腔的一端固定套设有第二锥齿轮11，且第一锥齿轮10与第二锥齿轮11啮合；

具体的：由电机13驱动驱动杆9上的第一锥齿轮10进行转动，通过第一锥齿轮10与转轴12上的第二锥齿轮11啮合，继而可以驱动转轴12上端的离心网3对材料进行离心；

固定架6的内侧壁上环绕对称固定连接有多个橡胶卡环8，拉环5的外侧壁上环绕开设有多个卡槽，且每个橡胶卡环8分别于相对应的卡槽卡合，通过橡胶卡环8卡合在拉环5外侧壁上的卡槽内，可以使得拉环5稳定的固定在固定架6上；当需要对拉环5下端的离心网3进行更换时，只需拉动拉环5，使得橡胶卡环8脱离卡槽即可，使得拉环5可以方便的拉动离心网3进行拆卸更换；

箱体1的内侧壁上开设有出料槽，箱体1的外侧壁上开设有出料口，且出料口与出料槽连通。

电机可受无线控制，相关的具体结构和通信原理为现有成熟的技术，在此不多赘述。

以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002282.7

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209577050U

授权时间:20191105

主分类号:B04B 5/00

专利分类号:B04B5/00;B04B7/00

范畴分类:26A;

申请人:蓬莱海洋(山东)股份有限公司

第一申请人:蓬莱海洋(山东)股份有限公司

申请人地址:265607 山东省烟台市蓬莱市经济开发区金创路168号

发明人:魏新赛;马敏;石丕强;钱安乐

第一发明人:魏新赛

当前权利人:蓬莱海洋(山东)股份有限公司

代理人:纪尚旭

代理机构:37231

代理机构编号:济南智圆行方专利代理事务所（普通合伙企业）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/93540161f57095cdc7863fd5.html