# 高强度螺栓断裂原因分析

### 论文摘要

针对10.9S级高强度螺栓失效问题,采用金相检验、化学成分分析和扫描电子显微镜及能谱仪等方法进行分析。结果表明:由于螺栓材料本身含有的氢在螺栓较大的安装应力下聚集,因此导致氢致延迟开裂,造成螺栓失效。

### 论文目录

- 1. 理化检验

- 2. 分析与讨论

- 3. 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王嘉畅,冯文冲,张海兵

关键词: 高强度螺栓,氢脆,失效

来源: 金属加工(热加工) 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 上海宝冶工程技术有限公司,浙江运达风电股份有限公司

分类号: TG115;TH131.3

页码: 9-11

总页数: 3

文件大小: 2011K

下载量: 105

### 相关论文文献

- [1].我国高强度螺栓主要用钢[J]. 热处理 2020(01)

- [2].热处理是高强度螺栓的核心[J]. 热处理 2020(01)

- [3].探究高强度螺栓在塔式起重机上的错误用法及预防对策[J]. 中国标准化 2017(06)

- [4].高强度螺栓的热处理[J]. 热处理 2018(06)

- [5].高强度螺栓在工程应用中的注意点[J]. 机械管理开发 2012(01)

- [6].高强度螺栓在国际钢结构工程中的应用分析[J]. 冶金设备 2019(05)

- [7].桥梁钢结构高强度螺栓组连接设计[J]. 中国建筑金属结构 2013(12)

- [8].桥梁钢结构高强度螺栓组连接设计[J]. 科技创新与应用 2013(33)

- [9].42CrMoVNb高强度螺栓钢的热处理研究[J]. 新材料产业 2011(03)

- [10].高强度螺栓钢的耐延迟断裂研究分析[J]. 科技创新导报 2011(35)

- [11].高强度螺栓断裂分析[J]. 热处理 2020(02)

- [12].高强度螺栓在拉林铁路藏木雅鲁藏布江大桥上的应用[J]. 铁道建筑 2018(12)

- [13].钢结构抗拉高强度螺栓设计方法比较分析[J]. 青岛理工大学学报 2018(04)

- [14].高强度螺栓氢脆敏感性试验研究[J]. 钢结构 2018(12)

- [15].打造高强度螺栓领域的强势品牌[J]. 上海企业 2008(07)

- [16].一种高强度螺栓裂纹分析[J]. 质量技术监督研究 2019(06)

- [17].高强度螺栓断裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册) 2018(05)

- [18].钢结构用高强度螺栓及其连接[J]. 钢铁技术 2014(03)

- [19].关于高强度螺栓复验过程中几个细节问题的探讨[J]. 钢结构 2013(01)

- [20].郑黄桥钢梁工程高强度螺栓试验研究及质量控制[J]. 科技信息 2009(03)

- [21].12.9级高强度螺栓断裂分析[J]. 黑龙江电力 2019(06)

- [22].高强度螺栓疲劳性能评价方法研究与探讨[J]. 内燃机与配件 2019(16)

- [23].高强度螺栓疲劳强度计算方法的探讨[J]. 重工与起重技术 2017(03)

- [24].高强度螺栓选材及其产品加工工艺刍议[J]. 内燃机与配件 2018(20)

- [25].42CrMo钢用于高强度螺栓的热处理工艺[J]. 金属加工(热加工) 2014(19)

- [26].特殊部位大六角高强度螺栓施工工艺[J]. 工业建筑 2013(S1)

- [27].高强度螺栓声速检测的压电换能器研究应用设计[J]. 内燃机与配件 2020(15)

- [28].桥梁钢结构高强度螺栓组连接设计[J]. 机械设计与制造 2012(03)

- [29].大型矿用磨机回转部高强度螺栓抗疲劳设计研究[J]. 矿山机械 2018(04)

- [30].探究高强度螺栓在塔式起重机上的错误用法及预防对策[J]. 化工管理 2016(14)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9371ca99a01a41fd79f84d3c.html