# 一种可堆叠96孔深孔板论文和设计-补娟

### 全文摘要

本实用新型提供一种可堆叠96孔深孔板，包括板体和罩体，板体上方设置罩体，板体底端设置沉孔一，板体内部设置多组深孔，深孔底部设置连接块，罩体底部设置沉孔二，沉孔二与板体顶端相适应设置，罩体顶端和沉孔一相适应设置，罩体顶端设置多组与连接块相适应的连接孔；通过板体上设置罩体，板体底端的连接块与罩体顶端的连接孔相适应设置，方便堆叠的同时确保深孔板堆叠稳定性，板体顶端四周设置环形台，环形台的设置使得罩体不与深孔顶端直接接触，确保样品不污染，在医疗实验领域具有广泛的实用性。

### 主设计要求

1.一种可堆叠96孔深孔板，包括板体和罩体，其特征在于，板体上方设置罩体，板体底端设置沉孔一，板体内部设置多组深孔，深孔底部设置连接块，罩体底部设置沉孔二，沉孔二与板体顶端相适应设置，罩体顶端和沉孔一相适应设置，罩体顶端设置多组与连接块相适应的连接孔。

### 设计方案

1.一种可堆叠96孔深孔板，包括板体和罩体，其特征在于，板体上方设置罩体，板体底端设置沉孔一，板体内部设置多组深孔，深孔底部设置连接块，罩体底部设置沉孔二，沉孔二与板体顶端相适应设置，罩体顶端和沉孔一相适应设置，罩体顶端设置多组与连接块相适应的连接孔。

2.如权利要求1所述的一种可堆叠96孔深孔板，其特征在于，所述的罩体扣接在板体上。

3.如权利要求1所述的一种可堆叠96孔深孔板，其特征在于，所述的连接孔呈矩形阵列设置。

4.如权利要求1所述的一种可堆叠96孔深孔板，其特征在于，所述的板体上表面设有数字标识和字母标识。

5.如权利要求4所述的一种可堆叠96孔深孔板，其特征在于，所述的板体顶端设置环形台，环形台设置在数字标识和字母标识外。

6.如权利要求1所述的一种可堆叠96孔深孔板，其特征在于，所述的深孔的孔底呈半球形设置。

7.如权利要求1所述的一种可堆叠96孔深孔板，其特征在于，所述的罩体两侧设置把持端。

8.如权利要求1所述的一种可堆叠96孔深孔板，其特征在于，所述的板体两侧设有凹槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于医疗器械的技术领域，更具体的，本实用新型涉及一种96孔深孔板的技术领域。

背景技术

深孔板在生物研究领域、法医和医院进行基因检测的应用非常广泛，适合于血站、法医、诊断、筛查和自动化的实验室，用于处理、转移和储藏液体样品。通常，深孔板主要是96、384孔板。

传统的深孔板使用不灵活，不方便堆叠使用，目前公开有带罩子的深孔板和不带罩子的可以堆叠的深孔板，缺乏一种既带罩子也方便堆叠使用的深孔板。传统的带罩子型深孔板在堆叠使用时缺乏稳定性，尤其是回转振荡时；传统的不带罩子型可堆叠深孔板由于密封性不好无法保证细胞或微生物在受控环境中生长。

实用新型内容

针对现有技术的不足，为了解决目前传统的深孔板在堆叠使用时缺乏稳定性或由于密封性不好无法保证细胞或微生物在受控环境中生长的技术问题，本实用新型提供了一种可堆叠96孔深孔板，与现有技术相比，该装置结构简单，使用方便，通过板体上设置罩体，板体底端的连接块与罩体顶端的连接孔相适应设置，方便堆叠的同时确保深孔板堆叠稳定性，在医疗实验领域具有广泛的实用性。

为了解决上述问题，本实用新型采用的技术方案如下：

本实用新型提供的一种可堆叠96孔深孔板，包括板体和罩体，板体上方设置罩体，板体底端设置沉孔一，板体内部设置多组深孔，深孔底部设置连接块，罩体底部设置沉孔二，沉孔二与板体顶端相适应设置，罩体顶端和沉孔一相适应设置，罩体顶端设置多组与连接块相适应的连接孔。

本实用新型中，罩体扣接在板体上。

本实用新型中，连接孔呈矩形阵列设置。

本实用新型中，板体上表面设有数字标识和字母标识。

本实用新型中，板体顶端设置环形台，环形台设置在数字标识和字母标识外。

本实用新型中，深孔的孔底呈半球形设置。

本实用新型中，罩体两侧设置把持端。

本实用新型中，板体两侧设有凹槽。

使用本实用新型提供的技术方案可获得如下有益效果：

本实用新型提供的一种可堆叠96孔深孔板结构简单，使用方便，通过板体上设置罩体，板体底端的连接块与罩体顶端的连接孔相适应设置，方便堆叠的同时确保深孔板堆叠稳定性，板体顶端四周设置环形台，环形台的设置使得罩体不与深孔顶端直接接触，确保样品不污染，在医疗实验领域具有广泛的实用性。

附图说明

图1显示为本实用新型的使用结构示意图。

图2显示为本实用新型提供的结构示意图。

在图1-2中：1—板体，11—深孔，111—孔底，112—连接块，12—沉孔一，13—凹槽，14—环形台，15—数字标识，16—字母标识，2—罩体，21—把持端，22—沉孔二，23—连接孔。

具体实施方式

下面结合附图1-2和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述，但本实用新型装置不限于下述实施例。

在本实用新型中，为了便于描述，一种可堆叠96孔深孔板中各部件的相对位置关系的描述是根据附图1的布图方式来进行描述的，如：上、下、左、右等位置关系是依据附图1的布图方向来确定的。

参考附图1-2，本实用新型提供的一种可堆叠96孔深孔板，包括板体1和罩体2，板体1上方设置罩体2，板体1底端设置沉孔一12，板体1内部设置多组深孔11，深孔11底部设置连接块112，罩体2底部设置沉孔二22，沉孔二22与板体1顶端相适应设置，罩体2顶端和沉孔一12相适应设置，罩体2顶端设置多组与连接块112相适应的连接孔23。

本实用新型中，罩体2扣接在板体1上，方便拿取。

本实用新型中，连接孔23呈矩形阵列设置。

本实用新型中，板体1上表面设有数字标识15和字母标识16，方便识别加样深孔11。

本实用新型中，板体1顶端设置环形台14，环形台14设置在数字标识15和字母标识16外。

本实用新型中，深孔11的孔底111呈半球形设置，避免样品残留。

本实用新型中，罩体2两侧设置把持端21，方便取开罩体2。

本实用新型中，板体1两侧设有凹槽13，方便移动深孔板。

在适用本实用新型提供的一种可堆叠96孔深孔板时，医疗实验人员将第一组罩体2扣接在第一组板体1上，将第二组板体1上的连接块112插入第一组罩体2的连接孔23内，将第二组板体1的沉孔一12扣接在第二组板体1顶端，完成深孔板的堆叠，通过板体1两侧的凹槽13完成深孔11堆叠组件的移动。

本实用新型提供的一种可堆叠96孔深孔板结构简单，使用方便，通过板体1上设置罩体2，板体1底端的连接块112与罩体2顶端的连接孔23相适应设置，方便堆叠的同时确保深孔板堆叠稳定性，板体1顶端四周设置环形台14，环形台14的设置使得罩体2不与深孔11顶端直接接触，确保样品不污染，在医疗实验领域具有广泛的实用性。

如上所述，即可较好地实现本实用新型,上述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822243066.X

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209412193U

授权时间:20190920

主分类号:C12M 1/00

专利分类号:C12M1/00

范畴分类:18H;

申请人:新疆维吾尔自治区人民医院

第一申请人:新疆维吾尔自治区人民医院

申请人地址:830001 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区天池路91号

发明人:补娟;史深;闫广鹏;王珊珊;王慧琴;张艳君;张晓玲;吴卫东

第一发明人:补娟

当前权利人:新疆维吾尔自治区人民医院

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/93805d454f9961aa8ad5afb2.html