# 砷污染论文_周文强

导读:本文包含了砷污染论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:土壤,磷酸钠,海泡石,植物,黏土,柠檬酸,水污染。

### 砷污染论文文献综述

周文强[1]（2019）在《国内外砷污染场地修复技术探讨研究》一文中研究指出《全国土壤污染状况调查公报》表明,砷是点位超标较为严重的类金属。砷因其具有可变价态,并可形成具有不同毒性的物质,从而对土壤和地下水造成污染,破坏生态环境,危害人体健康。目前,国内外主要利用固化/稳定化技术、植物修复技术、土壤淋洗技术和电动修复技术等对砷污染场地进行修复。本文综合美国超级基金项目、欧洲国家修复案例和国内案例,讨论了不同修复技术的修复周期、经济成本和国内外应用情况,并对国内砷污染场地修复技术的前景提出建议,为砷污染场地修复提供理论依据。(本文来源于《江西化工》期刊2019年06期）

尹贞,程燕,谢苏峰,廖书林,马强[2]（2019）在《突发水体砷污染事件的原因及应急处理工艺》一文中研究指出近年来,水体砷污染事件频发,分析了突发性水体砷污染事件的发生原因,列举了两个应急实例,阐述了其中运用到的水处理工艺,并简述了预防和应对突发水体污染事件的建议和措施。(本文来源于《江西化工》期刊2019年06期）

赵立君,刘云根,王妍,赵蓉,李波[3]（2019）在《砷污染湖滨湿地底泥微生物群落结构及多样性》一文中研究指出为研究高原砷污染湖滨湿地底泥微生物群落结构及多样性特征,探寻底泥砷含量及砷形态与微生物之间的联系,采集云南省阳宗海东、西、南、北岸湖滨湿地底泥样品,利用16SrRNA高通量测序技术,研究了砷污染湖滨湿地底泥微生物丰富度特征,探讨了不同砷形态差异对微生物群落的影响.结果显示,底泥砷含量对微生物丰富度影响显着,砷含量高的南岸区域微生物的丰富度较高,OTU为1286～1473.而砷含量较低的西岸区域微生物丰富度也随之较低,OTU为693～1339.阳宗海湖滨湿地底泥微生物群落结构稳定,主要优势类群为Proteobacteria(变形菌门,15.6%～59.6%)、Chloroflexi(绿弯菌门,10.1%～44.9%)及少量的Actinobacteria(放线菌门)和Acidobacteria(酸杆菌门).底泥中砷形态主要以残渣态砷(F5)和无定型氧化物结合态砷(F3)为主,无定型氧化物结合态砷(F3)对底泥微生物类群影响最为显着.同时,底泥中生物有效态砷(非专性吸附态砷+专性吸附态砷+无定型氧化物结合态砷)占到19.3%～58.6%,存在环境释放风险.研究结果加深了对砷污染高原湖泊底泥中微生物群落的认识,为湖泊砷污染防治提供微生物治理的理论基础和科学依据.(本文来源于《中国环境科学》期刊2019年09期）

赵述华,张太平,陈志良,潘伟斌,罗飞[4]（2019）在《稳定化处理砷污染土壤对3种修复植物的生态效应》一文中研究指出为探索某矿区高浓度砷污染土壤的污染控制与生态修复,以粉煤灰、干化污泥、粉碎花生壳、硫酸亚铁(Fe_2SO_4)和磷酸二氢钾(KH_2PO_4)为稳定剂,采用其不同组合对矿区土壤进行稳定化处理,以蜈蚣草、香根草、苎麻为供试植物,研究稳定化处理对土壤中As的形态转化及其对修复植物的生态效应.结果表明,添加不同稳定剂组合处理后,土壤pH值、有机质、阳离子交换量显着增加,增幅分别为:24.4%～29.0%、23.3%～41.1%、17.8%～45.0%;10%粉煤灰、10%干化污泥和1%Fe_2SO_4组合处理对土壤中的As稳定化作用最佳,可交换态As和碳酸盐结合态As含量下降最显着,降幅分别为62.3%、55.3%;添加KH_2PO_4会活化土壤中As,10%粉煤灰、10%干化污泥和1%KH_2PO_4组合处理,土壤中可交换态As、碳酸盐结合态As含量显着增加,增幅分别为26.9%、101.9%.不同稳定剂的组合处理能不同程度的提高3种植物生物量、影响As在植物中的富集、增加植物对As的累积量.3种植物生物量的大小表现为苎麻>蜈蚣草>香根草.粉煤灰、干化污泥和粉碎花生壳组合处理使蜈蚣草和苎麻地上部分生物量干重增加最显着;粉煤灰、干化污泥、粉碎花生壳、Fe_2SO_4和KH_2PO_4组合处理使香根草地上部分生物量干重增加最显着.10%粉煤灰、10%干化污泥和1%Fe_2SO_4组合处理使蜈蚣草、香根草和苎麻地上部分As含量下降最显着,降幅分别为45.5%、29.5%和53.9%;而10%粉煤灰、10%干化污泥和1%KH_2PO_4的组合处理使蜈蚣草、香根草和苎麻地上部分As含量显着增加,增幅分别为:12.8%、25.2%和62.7%.粉煤灰、干化污泥、粉碎花生壳、Fe_2SO_4和KH_2PO_4组合处理使蜈蚣草、香根草和苎麻地上部分对As的累积量都达到最大值,与对照相比,分别增加了3.7倍,12.8倍和3.3倍.3种植物对As的富集能力和累积量表现为蜈蚣草>香根草>苎麻.(本文来源于《中国环境科学》期刊2019年09期）

李英,朱司航,商建英,黄益宗[5]（2019）在《土壤镉和砷污染钝化修复材料及科学计量研究》一文中研究指出使用Web of Science(WOS)核心合集数据库统计了5年内(2014—2018年)关于土壤镉(Cd)和砷(As)单一污染的情况,发现土壤Cd和As污染依然受到人们的广泛关注,且我国在该领域发文最多。利用CiteSpace软件分析发现施用钝化修复材料是土壤Cd和As污染治理的热点修复技术之一。基于此,本文综述了常见的钝化修复材料及其钝化机理,并分别对钝化修复材料的室内研究和修复实践进行总结,发现无机类钝化修复材料中石灰类主要通过调节土壤pH值改变重金属有效性;磷酸盐类分别通过共沉淀和点位竞争机制钝化重金属;金属及其氧化物类通过表面络合和还原作用对重金属的钝化效果更好;黏土矿物中海泡石和坡缕石廉价绿色且具有较大的比表面积,对重金属的钝化效果较好。有机类钝化剂中生物炭类为研究热点材料之一,因表面拥有丰富的官能团和较大的比表面积,其对重金属表现出良好的钝化修复效果;有机废弃物含高度腐殖化的有机质和微生物,对重金属钝化效果较好。此外,对国内外典型的Cd和As污染实践修复工程进行介绍,发现金属及其氧化物、堆肥、生物炭以及廉价易获得的石灰和黏土矿物施用较广。最后,讨论了钝化修复材料施用中亟需解决的问题。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2019年09期）

袁海伟,唐守寅,熊琪,田一君,胡露[6]（2019）在《复合土壤修复剂对镉砷污染稻田的影响研究》一文中研究指出为治理镉砷复合污染农田土壤,选取了湖南省某矿区附近的镉砷复合污染稻田,以小区对比试验研究了复合土壤修复剂(亚硒酸钠+钙镁硅肥+聚合硫酸铁+膨润土+硫磺+氯化钙)对土壤中镉(Cd)、砷(As)有效态、土壤pH,稻谷中Cd、As含量及稻谷产量等指标的影响。结果表明,在2 700 kg/hm~2施用水平,施用土壤修复剂能提高土壤pH 0.4单位,土壤CEC增加9.23 cmol/kg,有机质增加14.32 g/kg;施用土壤修复剂土壤有效态镉、有效态砷含量分别降低41.93%、64.34%,稻米中镉、无机砷含量分别降低81.25%、77.92%,达到国家食品污染物限量标准;同时,施用土壤修复剂能在一定程度上提高稻谷的长势及产量,稻谷产量增加6.82%。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2019年17期）

闫波[7]（2019）在《柠檬酸在砷污染土壤萃取修复方面的应用》一文中研究指出为了探明柠檬酸对土壤砷污染物的适宜萃取修复条件,通过萃取试验,研究不同的萃取剂浓度、土液比、萃取时间对土壤砷污染物的萃取效果差异。结果表明:当萃取剂浓度为0.5～1.5mol·L-1,随着萃取剂浓度的升高,对单位质量的土壤砷萃取量增加,超过这一范围,萃取量变化不显着,柠檬酸萃取剂的最佳浓度为1.5mol·L-1;土液比(g∶mL)为1∶10、1∶15条件下,1.5mol·L-1的柠檬酸对土壤砷的萃取量显着高于土液比(g∶mL)为1∶3和1∶5;萃取时间4h时,柠檬酸对土壤中砷的萃取量显着高于萃取时间为1h时,当萃取时间高于4h时,随着萃取时间的增加,萃取剂对土壤砷的萃取量变化不显着。(本文来源于《河南科技》期刊2019年25期）

熊静,郭丽莉,李书鹏,林启美,陈有鉴[8]（2019）在《镉砷污染土壤钝化剂配方优化及效果研究》一文中研究指出为筛选出适宜镉砷污染土壤的复合钝化剂,采用D-最优混料设计方法,研究铁改性生物炭、酸改性海泡石和酸改性蛭石钝化土壤Cd和As的最优复配配方。结果表明:经FeCl3改性后的生物炭对As的吸附能力增加,对Cd的吸附能力降低;经酸改性后的海泡石和蛭石对Cd的吸附能力不变,对As的吸附能力增强。铁改性生物炭、酸改性海泡石和酸改性蛭石复配能有效降低土壤有效态Cd和As含量,活性态Cd主要向残渣态转化,活性态As主要向有机结合态和残渣态转化,Cd和As生物有效性降低。采用Design Expert统计软件分析数据,通过建立回归方程及多目标优化分析,获得复配钝化剂的配比为铁改性生物炭26.97%、酸改性海泡石23.49%和酸改性蛭石49.54%,经验证实验,施用优化配方后的土壤有效态Cd和As含量分别为0.97 mg·kg-1和0.26 mg·kg-1,与预测值接近。研究表明,铁改性生物炭、酸改性海泡石和酸改性蛭石复配能有效降低土壤Cd和As的生物有效性。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2019年08期）

向冬芳,廖水姣,涂书新,张丽梅,谢天[9]（2019）在《叁聚磷酸钠与柠檬酸复合强化蜈蚣草修复砷污染土壤》一文中研究指出为研究化学活化剂叁聚磷酸钠和柠檬酸配合施用对蜈蚣草萃取砷效率的影响,通过模拟实验,在含砷57.7 mg·kg~(-1)的水稻土中,探究了单一活化剂(叁聚磷酸钠0.75 g·kg~(-1)土,柠檬酸0.75 g·kg~(-1)土)和叁聚磷酸钠与柠檬酸配合施用(叁聚磷酸钠∶柠檬酸=0.375 g·kg~(-1)土∶0.375 g·kg~(-1)土)对土壤有效态砷含量变化的影响;采用盆栽实验,探究了叁聚磷酸钠和柠檬酸配合施用(叁聚磷酸钠∶柠檬酸=0.187 5 g·kg~(-1)土∶0.187 5 g·kg~(-1)土)对蜈蚣草地上部萃取土壤砷的影响。模拟实验结果表明,与单一活化剂相比,叁聚磷酸钠和柠檬酸配合施用对土壤砷的活化效果更显着。盆栽实验结果表明:与对照组相比,叁聚磷酸钠和柠檬酸配合施用可使蜈蚣草羽叶干质量提高21.8%以上,砷萃取总量提高40.4%以上;根际土总砷含量下降,土壤脲酶和脱氢酶活性显着增加。研究表明在砷污染土壤施加叁聚磷酸钠和柠檬酸,由于其提高了蜈蚣草植物干质量和土壤有效态砷含量,羽叶萃取砷效率明显提高。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2019年08期）

王建乐,谢仕斌,林丹虹,唐婉玲,方战强[10]（2019）在《5种钝化剂对镉砷污染稻田的田间修复效果对比》一文中研究指出为选取费效比高的镉砷复合污染稻田土壤修复材料,比较了黏土矿物和调理剂不同投加组合对稻田土壤中镉砷的田间修复效果,并且针对种植水稻进行了修复效果的验证;研究了修复前后稻田土壤镉砷的有效形态变化、镉砷的形态分布变化、土壤理化性质变化、成熟期水稻产量和水稻各部分镉砷的含量。结果表明,修复100 d后,不同修复材料的二乙烯叁胺五乙酸提取态Cd浓度与空白对照组相比均有明显下降;各修复材料均能提高土壤中Cd的残余态(RS)和As的有机结合态(OM)。修复材料处理后,土壤pH均有所提升,其他理化性质初期虽有所变化,但最终会恢复到空白对照组的水平附近;除1 kg·m~(-2)的膨润土处理外,其他材料处理后水稻干谷产量均有所提升;农田调理剂处理后水稻的可食用部分Cd含量最低,修复率达到72.0%。水稻的可食用部分As含量无显着差异,籽粒中Cd和As平均含量符合食用标准。调理剂在田间修复镉砷复合污染稻田土壤中有明显优势,黏土矿物仅适用于镉污染农稻田土壤的修复。(本文来源于《环境工程学报》期刊2019年11期）

### 砷污染论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来,水体砷污染事件频发,分析了突发性水体砷污染事件的发生原因,列举了两个应急实例,阐述了其中运用到的水处理工艺,并简述了预防和应对突发水体污染事件的建议和措施。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 砷污染论文参考文献

[1].周文强.国内外砷污染场地修复技术探讨研究[J].江西化工.2019

[2].尹贞,程燕,谢苏峰,廖书林,马强.突发水体砷污染事件的原因及应急处理工艺[J].江西化工.2019

[3].赵立君,刘云根,王妍,赵蓉,李波.砷污染湖滨湿地底泥微生物群落结构及多样性[J].中国环境科学.2019

[4].赵述华,张太平,陈志良,潘伟斌,罗飞.稳定化处理砷污染土壤对3种修复植物的生态效应[J].中国环境科学.2019

[5].李英,朱司航,商建英,黄益宗.土壤镉和砷污染钝化修复材料及科学计量研究[J].农业环境科学学报.2019

[6].袁海伟,唐守寅,熊琪,田一君,胡露.复合土壤修复剂对镉砷污染稻田的影响研究[J].安徽农业科学.2019

[7].闫波.柠檬酸在砷污染土壤萃取修复方面的应用[J].河南科技.2019

[8].熊静,郭丽莉,李书鹏,林启美,陈有鉴.镉砷污染土壤钝化剂配方优化及效果研究[J].农业环境科学学报.2019

[9].向冬芳,廖水姣,涂书新,张丽梅,谢天.叁聚磷酸钠与柠檬酸复合强化蜈蚣草修复砷污染土壤[J].农业环境科学学报.2019

[10].王建乐,谢仕斌,林丹虹,唐婉玲,方战强.5种钝化剂对镉砷污染稻田的田间修复效果对比[J].环境工程学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9386b750f3b831f1e254a321.html