# 变电设备状态检修技术探讨

国网河南辉县市供电公司河南新乡辉县市453600

摘要：社会的不断发展，人们生活水平的提高以及企业内部和外部竞争的日益加剧，使得不论从民生还是企业的长远发展来看，变电设备系统都在朝着高稳定性和高效率性不断地发展。文中对变电设备状态检修技术进行了分析。

关键词：变电设备；状态检修；应修必修

1导言

电力事业的蓬勃发展也给高压设备带来了许多技术上的革新与应用，一般我们把变电检修技术特指高压设备的各种设备检查与维修，这是为了保证整个高压设备中变压器和互感器都能够正常的工作，当然是在安全指标下执行，因此在状态检修模式下，变电检修技术才能进行有效的检修工作，减少了许多的电力安全隐患。

2状态检修的含义及优点

状态检修是设备状态评价作为基础，然后根据设备的状态及其分析诊断结果来安排检修的项目和时间，并且主动实施的检修制度。

就目前看来，如今耗资最低，技术最为先进的检修体制就是状态检修。它在设备的稳定、安全、全性能、长周期以及优质运行上都提供了非常可靠的管理保证和技术支持。对状态检修的全过程进行管理是状态检修的关键所在，真正意义上的状态检修不仅可以提高设备的运行可靠性，而且成本消耗也很低。在对设备实施状态检修的时候，首先在需要对一些非主要的运行设备进行状态检修，而对一些主要的变电设备由于考虑到其经济性和影响力，则应采用监测的手段，通过预测这些设备的最后运行状况来有计划地检修，并在设备在有可能造成经济损失或者严重后果的时候，对其进行计划性的检修。其次，因为设备在运行的时候具有不可控性、不稳定性，因此，状态检修应在考虑经济效益的同时也要进行定期性的检查，以便及时发现问题，定期淘汰不能满足需求的设备，加快设备的折旧，从而提高设备运行的可靠性。

状态检修的优点主要包括几点：相对于以前的定期检修来说，节省了大量的经济消费；减少了因检修而造成的停电次数，从而增加了供电能力；克服了定期检修的盲目性，使得设备因检修而发生故障的可能性降低，延长了设备的使用寿命；生产和检修的安排合理，真正意义上的做到了该修才修，因此节约了大量的人力和物力，使现有的设备得到了最具安全性和经济性的利用；及时地检测出设备的运行状况，减少了事故发生率，提高了设备的安全性，减少了维修的成本以及风险。

3变电设备安全运行的作用

随着社会经济的快速发展，电力系统的架构越来越庞大复杂，加上城市居民以及工业生产对于用电的需求不断增大，电力企业也在不断扩大电网的覆盖范围，面对多变的现状如何确保变电设备的运行至关重要。变电设备在电力系统运行过程中起到不可或缺的作用，有助于促进电网供电压力的减轻，同时有助于电力企业掌控变电设备的运行状况、维护以及修理任务，并对运行和管理过程中的问题予以解决，是确保电力系统正常运行的关键。

4变电检修技术的发展现状

在经济全球化发展的基础上，给状态模式下的变电技术带来了许多新的先进技术，也使得变电设备运行得到了更多的保护。我们根据变电技术的发展状况将其分为两个阶段，分别是：事后检修和预防检修。事后检修是指设备在使用后出现的故障检修，这种检修方式显得比较被动的同时也在无形中增加了检修的成本，使得电力设备运行无法正常工作。预防检修则是指在电力设备正常工作的情况下对其进行各种检测与维修，在不影响设备正常工作的前提下解决了安全隐患，因此也是推广应用比较多的变电检修技术。根据多年的维修工作经验，我们发现事后维修的工作效率比较低，维修的成本高，从而使得设备恢复正常运行的周期较长，因此这种变电维修技术在当下是不被广泛推广使用的。

5提升变电设备状态检修效率，提高电网运行可靠性措施

5.1线路主要设备的检修

5.1.1主变压器的检修

对主变压器的检修主要集中在对其主体的检修工作上，而附件的故障检测及处理相对较容易。在对变压器主体进行检修时，其线圈、铁芯及主绝缘体的内部检修工作相对较困难。主变压器承担着供电辖区的主要电力负荷，一旦其发生故障需要进行停电检修，会造成用电用户的经济损失和供电企业利润损失，进而影响供电企业形象。对主变压器的检修要注意，直流电阻、线圈绝缘电阻的参数、色谱图及绝缘油等重要参数的正常变化范围，从而通过对设备运行情况的监控，获得其相关的运行信息，进而制定合理的检修方案。

5.1.2高压开关检修

针对电力系统中不同的高压开关，要制定不同的检修计划。例如，针对真空开关容易出现轻微漏油、暴压、打压等情况，要仔细分析故障出现的原因（一般是机械故障引起的缺陷），大约以三年为一个周期做一次回路电路及绝缘电阻的交流耐压实验。

5.2接头处理

接头处理时线路中常遇到的问题，检修人员要及时对发热点进行负荷电流的测量和记录，并对测得的数据进行分析处理，同时，还要对接头损坏程度进行登记和分析。如果发现接头氧化问题过于严重，要及时进行处理（用特定清洁剂）或者更换。

5.3做好线路巡视工作

线路的巡视工作是保证供电可靠性的有效手段，也是状态检修模式下的重要环节。检修人员要肩负起自身的责任，认真对待线路检修工作，对接线发热和氧化严重部位进行必要的处理和更换零器件，更要学习一些先进监测设备的使用方法，使变电线路的检修工作向自动化方向发展。

6结束语

总之，对电力设备实行状态检修是必然的一个发展趋势。状态检修的开展，第一需要考虑的就是电力设备状态检修开展对象的确定，尽可能减少停电的时间以及维护成本方面的问题。电力设备的状态检修应一步一步地开展，急于求成根本无法达到预期的效果。一般都是采用试点运行的方法先积累一定的经验，再在已有的基础上逐渐实现断路器以及变压器等部分电力设备的状态检修。等到一切条件都成熟的时候，再逐渐进行推广开来，一步一步实现对输电线路、继电保护及其自动化的状态检修。由此，将电力设备的检修工作由以前的“到期必修”逐渐转换为“应修必修”。将是是供电企业开展状态检修的发展方向。

参考文献

[1]刘华诚.浅析设备状态检修技术在变电运维检修中的应用[J].科技与创新,2016,23:161.

[2]明永占,宋俊国,陈冬.电力系统变电一次设备状态检修技术探讨[J].黑龙江科技信息,2016,06:27.

[3]王传忠.输变电设备状态检修技术体系探析[J].建材与装饰,2016,25:204-205.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/93a24e2e6dad1779411e97d3.html