# 关于装配式建构筑物的优化设计思考

四川成都610036

【摘要】为适应新时期智能民用建筑的需求，进一步加强低碳、绿色、环保理念，促进装配式建筑的发展，各地开展了创新型的民用建筑建设模式，对当前的智能民用建筑的建设也有了更高的要求，比如“民用建筑高标准设计、工厂化加工以及装配式建设”等等。基于此，本文就以装配式建构筑物的优化设计为研究课题，对新时代装配式建构筑物、装配式围墙等智能化民用建筑的各项应用模式为研究论点，并结合当前装配式建构筑物优化设计的具体案例，对其进行深入化的研究。

【关键词】装配式建构筑物；优化设计

装配式建构筑物的优化设计是当前智能民用建筑建设的重要衡量指标之一。

住建部和地方政府多次出台政策提及进一步加强建筑的低碳、绿色、环保理念，鼓励和强制使用装配式建筑。那么如何在提升智能民用建筑的技术水平并且保证工程的安全质量的前提下，使装配式建构筑物做到在优化设计的基础上，最大限度的降低周期成本？

与传统的建筑形式对比，装配式建构筑物施工期限短、施工技术先进且施工质量高，因此，在装配式建构筑物的整体设计中，必须采用全方位的装配式建构筑物设计理念，对现有的装配式建构筑物新技术和新材料进行融合应用，最终实现装配式建构筑物的优化设计。

一、装配式建构筑物的优化设计的优点

（一）装配式建构筑物结构的稳定性强

装配式建构筑物多数是以稳定的钢筋混凝土结构为主，该类型的建筑结构无论是在装配式建构筑物整体的稳定性能上，还是装配式建构筑物的造价成本上，钢筋混凝土结构的受力构件都具有显著优势，加之钢筋混凝土结构完成后，能完全契合墙体安装，使得钢筋混凝土结构受到了施工单位和建筑承包商的广泛认可，钢筋混凝土结构在装配式建构筑物优化设计中得到推广，使得越来越多的钢筋混凝土结构应用于装配式建构筑物优化设计当中，并取得较为显著的成效。

（二）装配式建构筑物更具节能型和抗震性

另外，装配式建构筑物的优化设计中加入了多项现代化的功能设计，使得装配式建构筑物的应用，更加符合网络化时代对建筑物的设计需求[2]。节能是当下建筑工程建设倡导的首要原则，在装配式建构筑物优化设计中，其施工材料特意选在导热系数低的外墙材料，所有的隔墙均有良好的隔音效果，不会影响装配式建构筑物内人们的工作和生活，极大限度的捍卫了住户的隐私。抗震设计是装配式建构筑物优化设计的另一功能，鉴于当前社会中地震灾害事故频繁发生，优化装配式建构筑物的抗震设计，一来保证装配式建构筑物的使用安全性；二来，即便发生地震也能将地震对居民的生命财产威胁降到最低限度。因此，在装配式建构筑物抗震优化设计上，设计人员特意采用轻质材料，并在传统抗震设计的基础上，增加了装配式建构筑物的软性连接，使得装配式建构筑物内的钢筋混凝土结构更具稳定性。

二、装配式建构筑物的优化设计应用

装配式建构筑物的优化设计是指各个方面都必须贴合业主单位的各项功能需求，与此同时，还能保证装配式建构筑物不会受到任何损害。对此，在装配式建构筑物优化设计中，对于楼层、屋面都是选择钢筋桁架底模现浇板，因为其具有建设安全，优质高效节能的作用，正与当下建筑工程的节能环保理念相契合。在装配式建构筑物结构的优化设计中，除了对钢筋混凝土结构的应用之外，还加入了钢框架结构材料，该材料属于一种轻质类型的材料，具有很强的负荷承载力，相对普通的装配式建构筑物结构材料，该材料的抗压性、抗剪力度都比较高，而其重量又比较轻盈，还能降低装配式建构筑物的重量。若是发生地震，装配式建构筑物的自身重量轻，其重心力就比较低，这样地震对其的破坏力也会相应的减弱。钢筋桁架模板系统是将楼板中钢筋在工厂加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板与以往装配式建构筑物楼板施工方法略有不同，在装配式建构筑物建设现场，可以将钢筋桁架模板直接铺设在装配式建构筑物钢梁上，然后对其进行简单的钢筋工程，便可浇筑混凝土，提高了装配式建构筑物楼板施工效率，缩短了工期，减少了现场钢筋绑扎工作量与传统的楼承板比较，现场钢筋绑扎工作量可减少。

此外，为促进装配式民用建筑的发展，还需要在现有的基础上，研发了新型节点与装配式组合梁构成的多层轻型钢结构体系，提出了装配式民用建筑的优化设计方案。此外，将其对钢结构的应用，可以顺应新时代装配式建筑的发展潮流，开发了新型装配式钢-混凝土组合梁、新型铸钢件梁柱连接节点、可调节高度节点等新型构件与节点，获得了相应的受力性能，给出了性能化指标。根据多层框架-薄钢板剪力墙体系、框架-抑制屈曲支撑体系的抗震与抗风性能研究，并研发了腹板开孔轻钢龙骨复合墙体，给出了其保温、抗火、抗震、抗冲击等性能指标。

三、关于装配式建构筑物的钢结构优化设计

装配式建构筑物通常采用钢结构作为民用住宅的框架体系。在民用装配式建筑物的设计中其结构体系与围护体系是互相独立存在。此种钢结构设计可以使围护墙体的设置更加灵活，它可以按照装配式建筑物的大小制定围护墙体的结构大小。与此同时，钢结构体系的框架刚度较大，因此钢结构的构件都比较纤细。

应注意的是装配式建构筑物平面及空间设计中必须按照建筑、结构、设备互相配合的设计理念进行民用建筑的设计。这样做也是增加民用装配式建构筑物的钢结构优化的灵活性比如根据钢结构的灵活性，可以灵活的进行构件的分化，如折叠式隔墙、作为空间分隔的家具等，这些可以任由房屋住户的意愿进行改变，在增加了房屋空间使用的灵活性的同时也最大限度的节约了装配式建构筑物的空间。除此之外，装配式建构筑物还可以进行空间隔墙的拆改；如：建筑物的加高、加固，为增大空间而拆除部分中间支撑，增加或改变楼梯的位置。大开间钢框架体系为内部非承重隔墙的改造提供了方便，但考虑到住宅中设备管线的分布，因此希望设中要考虑集中布置的核心管井，而各入户管线应尽量埋设在楼板中，以方便隔墙的变动。此外，设计人员特意采用轻质刚性材料，还增加了装配式建构筑物的软性连接，使得装配式建构筑物内的钢结构更具稳定性。此外，当前的装配式建构筑物的优化设计中都是采用轻质的环保绿色材料，从根本上减少了装配式建构筑物对周围环境的污染。

结语：

装配式建构筑物的优化设计是当前智能民用建筑建设的重要衡量指标之一，与传统的建筑形式对比，装配式建构筑物施工期限短、施工技术先进且施工质量高，因此，在装配式建构筑物的整体设计中，必须采用全方位的装配式建构筑物设计，并且不断更新装配式建构筑物优化设计材料、技术和工艺，使其在满足社会大众各项需求的同时，能进一步稳固装配式建构筑物施工质量。

参考文献：

[1]王慧芳.装配式建构筑物的优化设计[J].建材技术与应用，2013，（6）：41-43.

[2]陈莹.装配式民用建筑土建设计[J].科技视界，2014，（22）：267-268.

[3]欧阳莉芬.预制装配式构件在民用建筑中的应用[J].城市建设，2012，（22）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/940b4d7732fcd77c1a819a61.html