# 磷酸铁锂方形单体电池受热火灾危险性

### 论文摘要

为了掌握锂离子电池火灾的发生发展规律,制定防控措施和应急管理方案,采用加热片对某60 Ah磷酸铁锂方形单体电池表面加热,考察在无外加火源情况下电池的燃烧特性,记录温度、火焰、烟气等随时间的变化。加热片功率为200、500、750W。试验结果表明:加热功率达到一定程度后,磷酸铁锂方形电池可能出现爆燃和喷射火。加热功率越大,爆燃时间越短;电池的燃烧特性不受电池电压状态的影响,即使电压降为0 V,电池内部材料仍可能发生燃烧。建议加强方形电池应用场所的泄压措施,做好电池安全管理和预警;消防员扑救磷酸铁锂方形电池火灾时佩戴相应个人防护装备,针对火灾特点展开救援。

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 试验样品

- 1.2 试验装置

- 2 结果与分析

- 2.1 试验现象

- 2.1.1200 W两面加热试验

- 2.1.2500 W两面加热试验

- 2.1.3 750 W两面加热试验

- 2.1.4试验现象分析

- 2.2 温度测试数据分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 卓萍,倪照鹏,杨凯,阚强,高飞,王康康

关键词: 磷酸铁锂,方形电池,受热,火灾,爆燃

来源: 消防科学与技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 安全科学与灾害防治,电力工业

单位: 应急管理部天津消防研究所,国家消防工程技术研究中心,中国电力科学研究院新能源与储能运行控制国家重点实验室

基金: 国家重点研发计划项目(2016YFB0901700),国家电网公司科技项目“锂离子储能电池组燃烧及爆炸激源解析与防控技术研究”,中央级科研院所基本科研业务费专项资金资助项目(2018SJ21)

分类号: TM912;X932

页码: 280-283

总页数: 4

文件大小: 3604K

下载量: 227

### 相关论文文献

- [1].磷酸铁锂粉碎烘干包装及输送成套生产线在流能粉体研制成功[J]. 中国粉体工业 2016(05)

- [2].磷酸铁形貌对磷酸铁锂倍率性能的影响[J]. 电池 2020(01)

- [3].锂离子电池正极材料磷酸铁锂的研究进展[J]. 无机盐工业 2020(04)

- [4].磷酸铁锂电极的路径依赖[J]. 电源技术 2020(10)

- [5].水分对磷酸铁锂的电性能影响分析[J]. 电源技术 2019(08)

- [6].用电池级纳米层状磷酸铁制备磷酸铁锂研究[J]. 电源技术 2019(09)

- [7].工业级硫酸亚铁制备高性能磷酸铁锂正极材料[J]. 广州化工 2019(18)

- [8].磷酸铁锂前驱体磷酸铁的研究进展[J]. 广州化工 2017(24)

- [9].磷酸铁锂改性技术的专利信息分析[J]. 电池 2016(06)

- [10].东风压倒西风?——叫停三元锂电之后的思考[J]. 新能源汽车新闻 2016(03)

- [11].云南曲靖经开区年产2万吨的磷酸铁锂项目将投产[J]. 中国粉体工业 2020(01)

- [12].羟基磷酸铁铵的制备与表征[J]. 无机盐工业 2019(05)

- [13].分析磷酸铁锂化学特性及在化学电池中的应用[J]. 化工设计通讯 2018(02)

- [14].磷酸铁锂优缺点及改性研究进展[J]. 无机盐工业 2018(06)

- [15].磷酸铁前驱体纳米孔洞结构对磷酸铁锂电性能的影响[J]. 现代化工 2017(11)

- [16].选择三元锂还是磷酸铁锂[J]. 经营者(汽车商业评论) 2019(11)

- [17].新疆理化所锂离子电池正极材料磷酸铁锂的研制获进展[J]. 人工晶体学报 2011(02)

- [18].纳米磷酸铁锂低成本规模化制备关键技术项目[J]. 中国粉体工业 2012(02)

- [19].用铁粉制备电池级材料磷酸铁的试验研究[J]. 湿法冶金 2019(02)

- [20].过渡金属离子掺杂对磷酸铁锂性能的影响[J]. 材料导报 2017(02)

- [21].锂电池：磷酸铁锂存在预期差[J]. 股市动态分析 2020(23)

- [22].两步法制备镍掺杂磷酸铁锂/石墨烯复合材料[J]. 电池 2011(06)

- [23].磷酸铁锂材料——电动汽车电池新的解决方案[J]. 今日科苑 2010(15)

- [24].磷酸铁锂制备方法研究进展[J]. 江西化工 2019(01)

- [25].硫包覆改性磷酸铁锂材料的性能研究[J]. 河南化工 2019(08)

- [26].球形磷酸铁锂材料的制备及其18650电池的测试[J]. 无机盐工业 2019(08)

- [27].两种晶体类型的磷酸铁的制备及应用[J]. 化工技术与开发 2019(08)

- [28].气流粉碎干燥制备超细磷酸铁锂粉的工艺[J]. 中国粉体技术 2018(03)

- [29].宁波一民企2500万元买来磷酸铁锂技术求转型[J]. 电子元件与材料 2011(08)

- [30].一种用于锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法[J]. 电子元件与材料 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9436179b38aeaee6f63029f4.html