# ICP-AES/ICP-MS快速测定垃圾焚烧飞灰样品中金属元素含量

### 论文摘要

为准确分析垃圾焚烧飞灰中金属元素含量,解析元素污染特性,建立采用HNO3+HF+HClO4体系湿法消解样品,电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）和电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定样品中金属元素含量的方法。采用国家标准物质GBW07423模拟基体复杂的垃圾焚烧飞灰样品,验证方法的准确度和精密度,进行过程质量控制。研究结果表明,各元素线性拟合良好,分析结果与标准值吻合。实际样品分析中,ICP-AES测试的相对标准偏差为0.76%～6.91%;ICP-MS测试的相对标准偏差为0.50%～3.40%,测试精密度良好。该方法具有前处理流程简单、多元素同时测定、线性范围宽、分析效率高等优点,可满足不同类型垃圾焚烧飞灰样品中金属元素含量的分析。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器及工作条件

- 1.2 标准物质和主要试剂

- 1.3 分析方法

- 1.4 标准系列配置

- 2 结果与讨论

- 2.1 样品预处理条件的优化

- 2.2 方法的干扰与消除

- 2.3 各元素的标准曲线和相关性

- 2.4 方法检出限和测定下限

- 2.5 方法准确度和精密度

- 2.6 实际样品分析

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 巩海娟,谢芸欣,段英楠

关键词: 电感耦合等离子体质谱法,飞灰,垃圾焚烧,金属元素

来源: 中国测试 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 吉林省地质科学研究所

分类号: X830.2;O657.63

页码: 54-59

总页数: 6

文件大小: 850K

下载量: 173

### 相关论文文献

- [1].生活垃圾焚烧飞灰处理技术进展[J]. 山东化工 2020(15)

- [2].垃圾焚烧飞灰的处理与处置技术[J]. 中国环境管理干部学院学报 2019(05)

- [3].关于落实创新驱动发展战略 加快推进垃圾焚烧飞灰处置工作的建议[J]. 中国水泥 2018(04)

- [4].生活垃圾焚烧飞灰的处置及应用研究[J]. 中国资源综合利用 2018(08)

- [5].生活垃圾焚烧飞灰的处理[J]. 广州化工 2016(24)

- [6].浅谈城市生活垃圾焚烧飞灰的处置与资源化利用[J]. 当代化工研究 2017(01)

- [7].生活垃圾焚烧飞灰处理处置政策及发展分析[J]. 中国环保产业 2017(05)

- [8].城市垃圾焚烧飞灰处理方法及探讨[J]. 环境与发展 2017(03)

- [9].粉煤灰固化处理生活垃圾焚烧飞灰效果研究[J]. 环境科学与技术 2017(06)

- [10].城市生活垃圾焚烧飞灰资源化利用研究[J]. 污染防治技术 2015(06)

- [11].垃圾焚烧飞灰的无害化处理技术[J]. 企业技术开发 2016(20)

- [12].浅析生活垃圾焚烧飞灰的环境管理[J]. 中国环保产业 2014(12)

- [13].医疗垃圾焚烧飞灰处理研究进展[J]. 现代化工 2014(11)

- [14].垃圾焚烧飞灰的资源化分析[J]. 科技展望 2015(15)

- [15].垃圾焚烧飞灰去除硫化氢气体[J]. 环境工程学报 2015(06)

- [16].水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰的技术途径[J]. 水泥技术 2020(06)

- [17].我国生活垃圾焚烧飞灰处置技术及相关政策总结[J]. 环境与发展 2020(08)

- [18].关于《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》通知[J]. 资源节约与环保 2020(10)

- [19].《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》发布实施[J]. 砖瓦 2020(10)

- [20].水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰技术的应用进展[J]. 水泥技术 2019(01)

- [21].生活垃圾焚烧飞灰无害化及资源化研究进展[J]. 有色冶金设计与研究 2018(05)

- [22].水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰过程中二噁英的迁移和降解特性[J]. 环境科学研究 2017(02)

- [23].垃圾焚烧飞灰浸出毒性及生物可利用性研究[J]. 绿色科技 2017(10)

- [24].水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰关键[J]. 建材发展导向 2017(20)

- [25].水洗城市生活垃圾焚烧飞灰作为混凝土掺合料的试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2014(06)

- [26].垃圾焚烧飞灰的处置及资源化利用工艺研究[J]. 中国环保产业 2015(04)

- [27].添加垃圾焚烧飞灰对烧结矿冶金性能的影响[J]. 环境工程学报 2015(08)

- [28].水洗城市生活垃圾焚烧飞灰在水泥生产中资源化利用的研究现状[J]. 粉煤灰综合利用 2013(06)

- [29].一种医疗垃圾焚烧飞灰固化/稳定化处理的方法[J]. 腐植酸 2014(05)

- [30].垃圾焚烧飞灰资源化关键问题的探讨[J]. 能源工程 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9463997aba4dfd56183cda85.html