# 标志气体论文_翟小伟,成倬

导读:本文包含了标志气体论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:气体,标志,自然,标志性,卟啉,油页岩,临界值。

### 标志气体论文文献综述

翟小伟,成倬[1]（2019）在《柴家沟矿4~(-2)煤层自燃标志气体优选实验研究》一文中研究指出为提高柴家沟矿4~(-2)煤层自燃预测预报准确性,采用XK-Ⅶ大型煤自燃实验台模拟4~(-2)煤层自然发火过程,对自燃特性参数、单一标志气体、复合标志气体进行分析。实验证明:当煤温在70～80℃时,煤样耗氧速率明显加快,放热强度曲线斜率逐渐增大,当煤温在100～120℃时,耗氧速率迅猛增加,放热强度曲线斜率明显增大,故推断4~(-2)煤层自燃临界温度在68～80℃,干裂温度在100～120℃;由于φ(CO)、φ(O_2)/φ(CO+CO_2)随煤温变化的灵敏性和规律性强,且在井下容易检测,故将φ(CO)、φ(O_2)/φ(CO+CO_2)选作预测4~(-2)煤层自燃的主要标志气体参数;由于φ(C_2H_4)、φ(CH_4)/φ(C_2H_6)、φ(C_2H_4)/φ(C_2H_6)能从一定程度上反映4~(-2)煤层自燃发展阶段,故将φ(C_2H_4)、φ(CH_4)/φ(C_2H_6)、φ(C_2H_4)/φ(C_2H_6)选作预测4~(-2)煤层自燃高温阶段的辅助标志气体参数。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年11期）

任晋娟,康显强[2]（2019）在《高河煤矿3号煤层自然发火标志气体研究》一文中研究指出通过指标气体分析法对高河煤矿3号煤层进行自然发火指标气体优选,确定煤样自然发火的特征温度,从而为高河煤矿3号煤层自燃早期预报和防灭火提供理论依据和技术支持。(本文来源于《煤》期刊2019年10期）

许永成,刘春江,吕会庆,田学刚[3]（2019）在《红庆河煤矿3~(-1)煤层自然发火标志性气体研究及应用》一文中研究指出为了更加准确地对红庆河煤矿3~(-1)煤层的自然发火情况进行预测预报,在该煤层的3-1402综采工作面进行了煤样采集,为综合反映不同煤粒粒径对煤自燃的影响,在试验室里选取粒径:0～1 mm、1～3 mm、3～5 mm、5～10 mm共计4种煤粒,按质量比1∶1∶1∶1充分混合后,进行了煤的氧化升温试验。得出了不同供氧浓度(供氧浓度分别为8%、9%和10%及空气供氧条件)下的CO、C_2H_2、C_2H_4及其他气体的产生量曲线,以及不同供氧浓度下的CO、C_2H_2、C_2H_4及其他气体与温度的关系。根据煤炭的自燃标志性气体的选取原则,结合煤样的程序升温试验结果及红庆河煤矿井下的实际条件,优选出了红庆河煤矿3~(-1)煤层煤炭自燃氧化的标志性气体的种类及指标;同时确定了红庆河煤矿3~(-1)煤层自燃分级预警指标。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年05期）

杜云峰[4]（2019）在《江油电厂存煤自然发火标志气体研究及应用》一文中研究指出通过煤样自然发火标志气体测试试验及热重分析试验,应用所得的TG曲线反映了煤氧复合的物理吸附、化学吸附和化学反应过程,研究了江油电厂存煤煤样自燃过程中产生的标志气体的变化规律及煤样自燃过程中的特征温度。分析了煤自燃不同阶段标志气体产生的原因,确定了电厂存煤的标志气体及其指标,为有效防止电厂存煤的自燃提供了依据。实际的监测数据表明,通过监测电厂存煤自然发火标志气体浓度的变化情况可以有效判断存储煤堆的自燃情况。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年04期）

付晶,赵凯,张海洋,王坤[5]（2019）在《灰色关联法在煤自燃标志气体优选中的应用》一文中研究指出鉴于目前以CO、C_2H_4和C_2H_2为标志性气体已不能满足煤层自然发火的早期预测预报,以神华新疆能源公司碱沟煤矿B_2煤层自然发火标志气体产物测试数据为例,选取100～300℃煤样氧化产物浓度,运用灰色关联法计算分析煤体升温时所产生的气体浓度与燃烧温度的关联度,根据计算结果对关联度进行排序,确定合理的煤层自然发火指标气体。计算结果表明:关联度γ_3>γ_5>γ_4,即φ(C_3H_8)/φ(CH_4)、φ(CO)/φ(CO_2)、φ(C_3H_8)/φ(C_2H_6)与煤燃烧温度关系最为密切,3种标志气体关联度大于0.6,并与φ(C_2H_4)/φ(C_2H_6)进行对比,验证了3种标志气体选取的合理性。因此,φ(C_3H_8)/φ(CH_4)、φ(CO)/φ(CO_2)、φ(C_3H_8)/φ(C_2H_6)可作为碱沟煤矿B_2煤层自然发火早期预测预报标志气体。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年05期）

师吉林[6]（2019）在《煤田火区气体侵入预警标志性气体研究》一文中研究指出现场实测内蒙古乌海矿区现有煤田火区内的气体组分发现,火区内CO_2、CO气体为浓度最大的2种有害气体,且CO_2气体浓度超过CO气体25倍以上。根据适当的火区气体侵入预警标志气体应具备的灵敏性、普遍性、可测性、早期显现性4个基本特征,并利用组分浓度质量守恒定律建立了火区气体侵入最小漏风强度计算公式,认为CO_2气体是最适合的预警火区气体侵入工作面的标志气体,且现场火区气体侵入实例证明了这一结论。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年04期）

朱玉,秦汝祥,邬灿春[7]（2019）在《平顶山十矿煤层标志气体生成量分布规律研究》一文中研究指出针对平顶山十矿己15、己16、己17、己18煤层自然发火问题,利用程序升温氧化实验分析各煤层气体生成量变化,确定了煤层标志气体:丙烷可作为己15煤层标志气体,乙烷可作为己16煤层标志气体,CO可作为己17、己18煤层标志气体。将实验数据导入Matlab软件进行曲线拟合,得到了煤层标志气体生成量与温度之间的拟合关系式。利用现场布置的钻孔测量不同时期煤层温度及标志气体生成量,将温度测量数据代入拟合关系式,得到的标志气体生成量计算数据与实际测量数据基本一致,验证了拟合关系式的有效性。(本文来源于《工矿自动化》期刊2019年05期）

王永敬[8]（2019）在《3#煤层自然发火标志气体及临界值确定》一文中研究指出为做好综放工作面自然发火分级预警,以主采的3#煤层为研究对象,通过程序升温实验、现场测试及统计分析的方法,优选出煤层的自然发火标志气体和确定得到工作面采空区、回风隅角和回风流中CO指标临界值,并依此建立了工作面煤自然发火分级复合指标预警体系。结果表明:采空区、回风隅角和回风流中CO浓度临界值分别为242×10~(-6)、59.6×10~(-6)和20×10~(-6);各个区域建立绿(Ⅰ级)、蓝(Ⅱ级)、橙(Ⅲ级)和红(Ⅳ级)共4级预警响应。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年04期）

易鑫,罗小刚,张承丹,侯长军,霍丹群[9]（2019）在《基于模板匹配的肺癌呼出气体标志物识别研究》一文中研究指出肺癌呼出气体标志物所形成的颜色特征图谱是卟啉传感器阵列应用于肺癌早期筛查的重要媒介。因此,基于特征图谱设计合理的模式识别方法是实现肺癌标志物识别的关键核心。针对特征图谱的响应特点,提出了一种模板匹配识别方法,该方法不仅了考虑特征图谱中传感器单元的响应数目和颜色差值,并且在匹配程度计算中对于敏感响应单元和非敏感响应单元赋予不同权值。通过分别对6种肺癌呼出气体标志物样本,以及20例肺癌患者和16例健康志愿者的呼出气体样本进行了识别测试。6种肺癌标志物样本的测试结果表明,该方法识别正确率高达94.17%,且相比于常用的聚类分析法,其检测限值更低,可达150×10-9。36例人体实际呼出气体样本测试结果表明,肺癌患者和健康志愿者的差值图谱存在明显差异,同时该模板匹配方法能够较好地区分肺癌患者和健康志愿者。该研究对于基于卟啉传感器阵列的肺癌呼出气体检测方法具有重要的应用价值。(本文来源于《传感技术学报》期刊2019年01期）

梁赛江,宋相,樊程,王刚[10]（2019）在《煤与油页岩共采条件下自然发火标志气体及预报指标体系研究》一文中研究指出针对梁家矿煤与油页岩共采条件下采空区自然发火情况下的标志性气体优选的问题,选取1105工作面样品运用程序升温实验进行了煤与油页岩自然发火气体产物模拟试验,分析了CO、烯烃、烷烃及其比值的产生规律,进行了煤与油页岩自燃预测预报体系研究。结果表明:CO出现的临界值温度在40℃左右,标志着煤与油页岩已经开始产生反应;C_2H_4出现在120℃左右,标志着煤与油页岩进入加速氧化阶段;C_2H_4/C_2H_6、C_2H_4/C_3H_8可以作为预测煤与油页岩自然发火进程的辅助标志气体。同时,根据CO、C_2H_4等气体释放量,确定了梁家矿煤与油页岩自然发火标志气体判别参数。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年01期）

### 标志气体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过指标气体分析法对高河煤矿3号煤层进行自然发火指标气体优选,确定煤样自然发火的特征温度,从而为高河煤矿3号煤层自燃早期预报和防灭火提供理论依据和技术支持。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 标志气体论文参考文献

[1].翟小伟,成倬.柴家沟矿4~(-2)煤层自燃标志气体优选实验研究[J].煤矿安全.2019

[2].任晋娟,康显强.高河煤矿3号煤层自然发火标志气体研究[J].煤.2019

[3].许永成,刘春江,吕会庆,田学刚.红庆河煤矿3~(-1)煤层自然发火标志性气体研究及应用[J].陕西煤炭.2019

[4].杜云峰.江油电厂存煤自然发火标志气体研究及应用[J].陕西煤炭.2019

[5].付晶,赵凯,张海洋,王坤.灰色关联法在煤自燃标志气体优选中的应用[J].煤矿安全.2019

[6].师吉林.煤田火区气体侵入预警标志性气体研究[J].能源与环保.2019

[7].朱玉,秦汝祥,邬灿春.平顶山十矿煤层标志气体生成量分布规律研究[J].工矿自动化.2019

[8].王永敬.3#煤层自然发火标志气体及临界值确定[J].煤矿安全.2019

[9].易鑫,罗小刚,张承丹,侯长军,霍丹群.基于模板匹配的肺癌呼出气体标志物识别研究[J].传感技术学报.2019

[10].梁赛江,宋相,樊程,王刚.煤与油页岩共采条件下自然发火标志气体及预报指标体系研究[J].煤矿安全.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94690edbb8456cabf8cc69b7.html