# 试论景观施工图的设计流程

亚瑞建筑设计有限公司深圳分公司

摘要：随着社会经济的不断发展，人们生活水平的提高，人们对生活及工作环境质量提出了更高要求。在建筑设计中，景观设计的重要性不断提高。景观施工图设计是景观设计的重点及核心，把握景观施工图设计内容，加强施工图设计审核，优化行业模式，是提高建筑景观施工图设计质量的重要措施。本文对园林景观施工图设计进行了简要介绍，分析了园林景观施工图设计存在的问题及解决措施。

关键词：园林景观设计施工图

引言：在城市建筑规划建设的过程中，景观设计已经逐渐成为建筑规划设计中一个非常重要的部分。园林景观设计和施工是一项有着非常强的艺术性和实践性的工作，这需要设计人员和施工人员具备较高的综合素质，并且在整个园林景观工程中团结合作，共同解决碰到的问题，确保园林景观工程的高效高质，能够同时满足人们的物质需求与精神需求，并提高城市的整体形象。

一、园林景观设计的重要性

园林景观通过精心设计可以为生活在大都市的我们营造出优美、舒适的环境，同时也可以使城市的生态景观更加丰富多彩。单一的景观元素是不可能营造出和谐、优美、舒适的环境的，需要借助于对园林景观的设计，让每个单一的景观元素结合在一起，呈现出丰富多彩的的特点，让园林景观更加富于变化。如在营造过程中经常涉及到绿地生态景观、山体景观、水体景观、湿地景观、道路廊道斑块等景观，我们在设计的时候就要思考，如何将这些元素很好的糅合在一起，使自然生态景观完美的再现于城市景观当中，让生活在大都市的人在工作之余能够感受一下大自然的美好。所以说，园林景观设计可以使城市的生态景观更加丰富多彩，是建设生态园林城市的必经之路。

二、分析园林景观设计施工中存在的问题

2.1在园林的施工过程中，出现路基的不均匀沉降对路面平整度的影响。路基作为路面的基础，若基础不稳定路面必定会出现不均匀沉降。在出现沉降的路基施工并铺筑路面，必然会导致路面出现不平整，也会给来往车辆行驶带来不舒适感并且车辆本身会出现行驶耗油量多、轮胎磨损等不同程度的影响。路基不均匀沉降主要是指路基所在的表面在垂直方出现不同成程度的下沉。路基的沉降一方面是因为它本身的压缩沉降引起的，另一方面就是由于路基下部天然地面的承载力不足，发生路基的自重作用或者来自路基两侧挤压所造成的沉降。当地基的原来天然地面存在软土、不密实的松土等的时候，路基的承载力也会比较低。因此，路基是否出现不均匀沉降会在很大程度上影响着路面的平整度。

2.2园林景观中路面铺装中出现松动、黑边、透水等。在石材铺装施工过程中，如果相关的质量控制措施不到位，就会造成铺装质量出现一系列问题，如：松动、黑边、透水等，既影响了美观，又影响了使用功能，并且很难采取有效措施将问题根除。本文针对在大型景观石材铺装施工中积累的一些经验进行总结，肤浅的谈谈景观石材铺装施工质量控制要点，希望在类似的工程施工中予以借鉴。

2.3园林景观施工图设计与实际情况有出入

园林景观施工图设计工作展开前，未对景观实地施工条件进行细致的现场勘查、园林景观施工设计的过程缺乏充足的设计资料依据，这样便会造成施工设计图难以与实际情况相吻合，从而给园林景观施工带来较大困难，甚至会导致景观施工无法进行，需要重新修改或编制景观施工设计图。总之，园林景观施工设计要以实际景观施工条件为参考，充分考虑施工环境与施工条件对施工设计的制约，要努力做到园林景观施工设计与实际施工条件的完美契合。

三、园林景观设计施工的解决措施

3.1关于路基的不均匀沉降而影响路面平整度的解决措施

3.1.1熨平板的工作角，即熨平板底面与摊铺层平面的夹角，这里主要讨论熨平板的初始工作角。初始工作角的选择应根据摊铺厚度，即较大的厚度应选择较大的初始工作角，反之则异。熨平板组合调整时，应检查其初始工作角是否一致。不一致将造成摊铺层同一横断面厚度不一致或出现台阶，直接影响平整度。

3.1.2初始碾压温度。初压应在较高温度下进行，以不产生推移、发裂为原则，初压温度应根据沥青稠度、压路机类型，摊铺初始密度等因素通过试铺确定，一般都紧跟在摊铺机之后立即碾压，初压温度过低，将出现推移、发裂等不良现象。

3.1.3再次碾压，碾压必须重叠，既防止超压又要防止漏压。碾压过程中的起动、换向、倒退等方法不当都将引起油路面出现拥包和凹坑。特别是振动压路机倒车时应先停止振动，并在向另一方向运动后，再开始振动，以避免混合料形成鼓包。此外，压路机不得在未碾压成型并冷却的路段上转向、调头或候车等候，振动压路机在已成型的路面上行使时应关闭振动。

3.2针对园林景观中路面铺装中出现松动、黑边、透水等问题，有如解决方案：

3.2.1绘制排版图、进行试拼、试排，熟悉图纸，了解各部位尺寸和做法，画出石材铺装的施工排版图。石材铺装前根据放样进行试拼、试排，先施工样板区域，对细部结构进行深入讨论，以求达到最佳铺装效果。

3.2.2认真复核基层设计标高，石材铺装工序正式施工前，必须对混凝土基础层标高进行复测，认真填写基层标高复测记录。必须确保标高，坡度准确无误。石材铺装前，彻底清除基层混凝土上的垃圾，用水刷洗，表面洁净、充分湿润，以保证砂垫层能够和基层很好的结合。

3.2.3涂刷防护剂，石材铺装之前首先清洁石材表面，使其清洁干燥再用板刷（毛刷）滚刷对石材的表面涂刷两遍油性防护剂，石材背面及四个立面涂刷两遍水性防护剂。

3.2.4施工测量放线、排版、试拼装，根据图纸设计要求和排版图，采用预先砌筑高程控制。控制间距不宜大于5米，纵线控制网线每厢内不得少于2道。为确保基准线的精度，施工基准线应全部采用鱼线，不得使用丝线或小线。

四、景观施工图的设计流程

在景观施工图设计的过程中，主要涉及流程施工图图纸前期准备、核对图纸、施工图的绘制、施工后期配合等流程，具体的设计流程如图1所示。

4.1做好园林景观施工图设计的前期工作

园林景观施工图设计要以景观实际环境为依据，充分考虑施工环境对设计方案的限制。因此，在展开园林景观施工图设计的具体工作前，首先要对景观施工场地环境进行实地调研，仔细分析场地环境对施工设计方案的影响，最后才能进行施工图设计工作。一旦园林景观施工图设计工作在缺乏充足施工场地环境资料的情况下进行，势必会对施工图设计质量造成负面影响，这种影响轻则造成施工图设计的混乱，不能准确表达施工图设计师的设计理念，严重时甚至可以导致园林景观施工无法正常进行。方案交底能够有效避免施工图设计与园林景观场地环境相冲突的问题，所谓方案交底指的不仅仅是一个笼统的概念性方案，而是要包括整个方案阶段，通过现场调研、方案设计和扩大初步设计确定地势地形、道路、广场等要素的处理方式，完成色彩、尺寸、空间关系等要素的交底工作。景观施工图设计师在工作中一旦发现方案交底存在遗漏缺失或方案要求的设计效果难以完成，必须及时与方案设计师进行交流协调，讨论确定最终的设计方案。此外，景观施工图设计师还应对场地环境进行实地考察，并与方案设计进行细致比较，判断方案设计是否准确可靠，直至确定方案设计准确无误后才能开始园林景观施工图设计工作。

4.2严格执行园林景观施工图设计的作图要求

为了切实保证园林景观施工图的绘制质量，施工图设计师在绘图时务必要遵守一定的绘图规范。规范绘图的主要内容包括：根据实际需要，合理设置图层，进行分层绘图；图纸上的标注以及文字应统一大小、格式，表达清晰，；绘图时比例尺的选用要以能够看清图形作为基本要求，并尽可能选择已有比例尺按比例进行绘图；绘制施工图时可本着方便、准确的原则适当选择外部参照物。

4.3注重园林景观施工图设计的内容编排

园林景观施工图设计的内容编排对施工图设计质量也有较大影响。施工图应包括设计说明、总平面图、分平面图、详图等内容，

为了更准确、方便查找图纸，应对施工图进行编号并建立索引。设计说明是景观施工图的整体说明，对施工图起着指导作用，其内容既要包括项目名称、场地情况等概要说明，又要包括材料选用、施工方法等施工说明，还要包括符号解释等标识说明。总平面图是用来表述园林景观施工设计整体效果的图纸，需要包括索引、标高、坐标、尺寸等主要内容，其对景观施工效果的表述效果比较粗略，需要通过分平面图分别进行表述，方能将景观施工设计效果详细呈现出来。分平面图是对总平面图的有效补充，能够解决总平面图比例尺过小而不能将局部景观表述清楚的问题，分平面图也要包括标高、坐标、尺寸等内容，并且需要进行比总平面图更为详细的表述。详图设计更多是细节的做法，工艺的加工方式。立面的高差关系指引。绘制园林景观施工图时应遵照尽可能将建筑位置、材料、外形等要素全部表述清楚的绘图原则。可见图二

（图二）

结束语：景观设计是景观建设中的一项重要工作。景观设计的质量直接影响景观的建设效果。相关工程单位应加强设计人员的选择和管理，提高景观设计人员的业务能力。设计人员在工作过程中还应严格遵守工作流程和相关规章制度，加强与其他技术人员的沟通，提高景观设计质量。结合施工技术条件、施工效果和经济效益等因素，对具有较强适用性的合理可行的景观施工图纸进行总体规划和设计。

参考文献

[1]钟莉.硬质景观施工图设计与工程施工的控制途径[J].现代园艺，2016.18

[2]陈利标.试论园林景观施工图设计[J].建材与装饰，2015.5

[3]宋庆娜.浅谈园林景观施工图设计[J].科技风，2014.12

[4]覃在贵，唐波.园林景观设计各环节操作方式探讨[J].中国园艺文摘，2010.7

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94a962d092bfa8b058d5c668.html