# 重复接地可以串联吗

##### 问：重复接地与防雷接地可以共用接地网吗？

答：可以，但是不能串联。

防雷接地就是把电导入大地，接地网的最上面一般全是防雷带。

- 重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置，一般就是连在接地网上的。

##### 问：地线可以串联吗？

答：地线可以串联。

1、串联接地：机房中设备直流地线以串联的方式接在直流地的铜皮上。

2、并联接地：此方法中各电路的地电位只与本电路的地电流和地线阻抗有关，点间的电位差较平衡，可获得较好的低频接地。

组成部分：

1、接地电阻——共用接地地桩的接地电阻应满足各种接地较小接地电阻的要求。

- 2、为防止接地系统的相互干扰，确保对建筑物的绝缘，接地母线应使用带有绝缘外皮的屏蔽线，屏蔽套的一端应进行接地。

答：不可以，你没有理解地线的作用

附

接地线

家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿，会导致其外壳带有一定静电，严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线，将电线的另一端接入大地，一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时，有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路，这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地，其实给电脑主机壳接根地线，在一定程度上可以防止死机现象的出现。

在电力系统中接地线： 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定，接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

- 地线如果串联，

答：如采用串联时，当一处断开时，则造成以下部分接地保护失效。

接地（earthing）接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

工作接地就是由电力系统运行需要而设置的（如中性点接地），因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极，但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时，会有上千安培的工作电流流过接地电极，然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除，即使是后备保护，动作一般也在1s以内。

防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地，如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过，流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培，但是持续时间很短。

保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地，如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过，其值可以在较大范围内变动。

- 电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高，影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制，或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。

##### 问：我想重复重复接地保护接地线不够长时可不可以多段线对接起来使用？

答：如果重复接地是可以使用的。但这只能是短时间内将就使用。因为接地如果是频繁的话，会造成街头的氧化，导致接地失灵。最好是使用一根线做到接地。这样会保险一些。

- 如果像你说的是多段对地接气的话，有考虑多点对地。也就是多根地线连接这一个点。同时要保证地线的线径够粗，承载能力要够大。这样做才能够长时间的使用，做到对人身和财产安全的一种保护。

- 答：尽量不要接，接头多了不可靠。如果一定要接，使用可靠的焊接，接头做好防腐。

- 答：这个样子是没有问题的，可以多段多段的接起来的，但是要注意安全，安全重要。

- 答：保护地线可以连接但是连接一定要可靠而且要做好防护连接不好的话接地电阻会变大保护效果会变差保护与接地电阻有很大的关系

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94db75ba7e01d48f57663c8b.html