# 一种显示屏边框结构及连接组件论文和设计-叶建中

### 全文摘要

本实用新型公开了一种显示屏边框结构，包括长条形的本体，其特征是：所述本体的外侧面上沿着其长度方向设置有用于放入外部卡接件的卡位槽，所述卡位槽的槽底宽于槽口。该显示屏的边框结构及连接组件，使得显示屏的边框外部能够很方便地安装外挂件，通过屏幕显示内容与外挂件配合的方式来展示播放的对象，生动有趣，更容易吸引人的注意力，从而起到更好的广告传播效果。

### 主设计要求

1.一种显示屏边框结构，包括长条形的本体，其特征是：所述本体的外侧面上沿着其长度方向设置有用于放入外部卡接件的卡位槽，所述卡位槽的槽底宽于槽口。

### 设计方案

1.一种显示屏边框结构，包括长条形的本体，其特征是：所述本体的外侧面上沿着其长度方向设置有用于放入外部卡接件的卡位槽，所述卡位槽的槽底宽于槽口。

2.根据权利要求1所述的显示屏边框结构，其特征是：所述卡位槽的横截面形状为“凸”形或是梯形。

3.根据权利要求1所述的显示屏边框结构，其特征是：所述卡位槽的槽口部位设置有拆装孔，所述拆装孔的宽度大于等于卡位槽的槽底的宽度。

4.根据权利要求3所述的显示屏边框结构，其特征是：所述拆装孔的端部的两侧对称地设置有斜面，两斜面形成漏斗状的引导部。

5.根据权利要求4所述的显示屏边框结构，其特征是：所述斜面的倾斜角度为15-45度。

6.根据权利要求1所述的显示屏边框结构，其特征是：所述本体的内侧面上沿着其长度方向还设置有安装槽，以及设置有呈“凸”形的连接槽。

7.一种显示屏边框连接组件，包括如权利要求1-6中任意一项所述的边框结构，其特征是：还包括还包括卡接件和连接板，所述卡接件为包括螺栓和与之配套的螺母，所述连接板呈“L”形，所述连接板用于连接固定外挂件，所述螺栓穿过连接板。

8.根据权利要求7所述的显示屏边框连接组件，其特征是：所述连接板与边框的本体之间设置有弹性垫。

9.根据权利要求8所述的显示屏边框连接组件，其特征是：所述连接板与弹性垫接触的一面设置有多个凸点。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种连接结构，更具体地说，它涉及一种显示屏边框结构及连接组件。

背景技术

广告显示屏，作为未来显示广告媒体的新宠，广泛应用于金融、税务、工商、邮电、体育、广告、厂矿企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。

目前广告显示屏一般只是通过屏幕显示广告内容，广告播放的对象受限于显示屏边框，缺少与边框外部环境的配合、互动，导致广告播放单调乏味，难以吸引行人的注意力，使广告传播的效果难以进一步提升。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种显示屏的边框结构及连接组件，使得显示屏的边框外部能够很方便地安装外挂件，通过屏幕显示内容与外挂件配合的方式来展示播放的对象，生动有趣，更容易吸引人的注意力，从而起到更好的广告传播效果。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

一种显示屏边框结构，包括长条形的本体，所述本体的外侧面上沿着其长度方向设置有用于放入外部卡接件的卡位槽，所述卡位槽的槽底宽于槽口。

作为优选方案：所述卡位槽的横截面形状为“凸”形或是梯形。

作为优选方案：所述卡位槽的槽口部位设置有拆装孔，所述拆装孔的宽度大于等于卡位槽的槽底的宽度。

作为优选方案：所述拆装孔的端部的两侧对称地设置有斜面，两斜面形成漏斗状的引导部。

作为优选方案：所述斜面的倾斜角度为15-45度。

作为优选方案：所述本体的内侧面上沿着其长度方向还设置有安装槽，以及设置有呈“凸”形的连接槽。

一种显示屏边框连接组件，包括前述的边框结构，还包括还包括卡接件和连接板，所述卡接件为包括螺栓和与之配套的螺母，所述连接板呈“L”形，所述连接板用于连接固定外挂件，所述螺栓穿过连接板。

作为优选方案：所述连接板与边框的本体之间设置有弹性垫。

作为优选方案：所述连接板与弹性垫接触的一面设置有多个凸点。

与现有技术相比，本实用新型的优点是：该显示屏的边框结构及连接组件，使得显示屏的边框外部能够很方便地安装外挂件，通过屏幕显示内容与外挂件配合的方式来展示播放的对象，生动有趣，更容易吸引人的注意力，从而起到更好的广告传播效果。

附图说明

图1为实施例一中的边框及连接组件的平面结构示意图；

图2为实施例一中的边框及连接组件的立体结构示意图；

图3为图2中的A部放大图；

图4为显示屏和外挂件的配合示意图；

图5为实施例二中的边框及连接组件的立体结构示意图；

图6为实施例三中的边框及连接组件的立体结构示意图。

附图标记说明: 1、本体；2、卡位槽；3、安装槽；4、连接槽；5、螺母；6、螺栓；7、连接板；8、拆装孔；9、弹性垫；10、屏幕；11、主体；12、外挂件；13、插孔；14、转环；15、凸点。

具体实施方式

实施例一：

参照图1，一种显示屏边框结构，包括边框的长条形本体1，在本体1的外侧面上沿着其长度方向设置有用于放入外部卡接件的卡位槽2，卡位槽2的槽底宽于槽口。

如此结构使得卡位槽2能够放入外部的卡接件（卡接件从卡位槽2的端部滑入），以便于在显示屏边框外安装外挂件12，并使卡接件能够沿着卡位槽2来回滑动从而便于调节外挂件12的位置。

本实施例中的卡位槽2的横截面形状为“凸”形。在其他实施例中，卡位槽2的横截面形状可以是梯形。

在本体1的内侧面上沿着其长度方向还设置用于安装亚克力板的安装槽3，以及设置有同样呈“凸”形的连接槽4，连接槽4用于在各个边框的本体1的端部插入“凸”形的连接件，以围成方形的显示屏边框，显示屏边框的内部则用于安装屏幕10及其配套组件。

由于显示屏边框合围成封闭的形状，卡位槽2的端部会被封住，所以在需要显示屏边框的外侧面增加或减少卡接件的时候，就需要将显示屏边框拆开，再增减卡接件，这样会很不方便。

为解决上述不便之处，参照图2和图3，在卡位槽2的槽口的端部设置有拆装孔8，拆装孔8的宽度等于卡位槽2的槽底的宽度（在其他实施例中前置可以大于后者）。

这样，组成的在向显示屏边框会在各个边上留有拆装孔8，向显示屏边框的外侧增减卡接件的时候，可以将卡接件从拆装孔8处插入卡位槽2或是取出，而不必拆开显示屏边框，更加方便。

为了便于卡接件从拆装孔8处插入后滑入卡位槽2，在拆装孔8的端部的两侧对称地设置有斜面，两斜面形成漏斗状的引导部，能够引导卡接件滑入卡位槽2内，方便操作。这里的斜面的倾斜角度为15-45度。

在其他实施例中，拆装孔8还可以设置在卡位槽2的中段。

实施例二：

参照图1，图2和图3，一种显示屏边框连接组件，包括长条形的边框本体1，在本体1的外侧面上沿着其长度方向设置有用于放入外部卡接件的卡位槽2，卡位槽2的槽底宽于槽口，还包括卡接件和连接板7。

本实施例中的卡接件为包括螺栓6和与之配套的螺母5，其中螺母5用于放入卡位槽2内。连接板7呈“L”形，连接板7用于连接固定外挂件12，螺栓6穿过连接板7，通过旋拧螺栓6可以压紧和松开连接板7。

由于螺栓6采用的是钢铁材料，而边框的柱体为一体成型的铝合金，所以在一些温度变化大的区域使用该连接组件时，因膨胀系数的不同，可能出现螺栓6松动的情况；另外，长时间的使用也可能导致螺栓6松动。这些情况都可能导致外挂件12松动甚至脱落。

为避免上述情况发生，本实施例中，还在连接板7与边框的本体1之间设置有弹性垫9，当拧紧螺栓6，使得弹性垫9被压紧后，即便是螺栓6发生一定程度的松动，弹性垫9会随之发生弹性形变，使得螺栓6始终保持比较紧的状态。

这里的弹性垫9采用的是发泡橡胶材质，其内部具有多个小孔，因而具有更好的弹性保持能力，不易老化,从而能起到更好的填充紧实作用。

参照图4，为显示屏与外挂件12的配合效果图。

利用显示屏的屏幕10来显示被显示对象的主体11，再通过连接组件在显示屏边框在加装外挂件12，外挂件12可以是被显示对象的主体11之外的部位，也可以是副显示屏，通过副显示屏显示被显示对象的其他部位。

例如，通过屏幕10显示动物的头部和身体，再在显示屏的边框外加装耳朵形状的外挂装饰物。

通过屏幕10内实现内容与屏幕10外的外挂件12配合，使被显示对象在视觉上超越屏幕10边框的限制，显示的效果更加有趣生动，更能吸引人的关注。

实施例三：

参照图5，本实施例与实施例二的区别在于：在螺栓6的头部设置有用于手拧的转环14，转环14为半圆环，并在其两端沿其径向设置有向内延伸的插入部，在螺栓6的头部设置有供插入部进入的插孔13。掀起转环14后，手握转环14即可旋拧螺栓6，不必借助工具，更加便捷。

实施例四：

参照图6，本实施例与实施例二的区别在于，在连接板7与弹性垫9接触的一面设置有多个凸点15。当连接板7压紧弹性垫9后，凸点15部位可以将弹性垫9压得更紧，从而大大增加连接板7、弹性垫9和边框的本体1之间的摩擦力，使连接板7不易发生转动，保持外挂件12的方位和角度。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920069545.6

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209328396U

授权时间:20190830

主分类号:G09F 9/00

专利分类号:G09F9/00;H05K7/18

范畴分类:15E;

申请人:广州市天亿光电科技有限公司

第一申请人:广州市天亿光电科技有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市荔湾区桥中中路209-211号自编J2栋三楼之一

发明人:叶建中;叶露阳

第一发明人:叶建中

当前权利人:广州市天亿光电科技有限公司

代理人:陈为志

代理机构:35242

代理机构编号:福州顺升知识产权代理事务所(普通合伙) 35242

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94f4275d4a463b3b3cc5596b.html