# 一种可升降隐藏式试剂架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及实验器材技术领域，尤其为一种可升降隐藏式试剂架，包括置药盒，置药盒两侧对称设有第一支撑板和第二支撑板，置药盒的下方设有调节装置，调节装置包括第二转轴，第二转轴的两端均同轴设有蜗轮，每个蜗轮的一侧均设有蜗杆，每个蜗杆靠近端部的一侧均设有固定块，固定块的侧壁设有若干螺纹，右侧的蜗轮的一侧设有第一转轴，第一转轴的端部设有摇柄，本实用新型通过调节装置，可根据需要调节置药盒的高度，有利于医务人员灵活使用，通过设计的挡杆，药品和物品分类放置，方便医务人员取药和管理，有利于提高医务人员选取药品和物品的工作效率，其次通过设置的盖板，将药品和物品遮盖，防止药品和物品裸露在外。

### 主设计要求

1.一种可升降隐藏式试剂架，包括置药盒(1)，其特征在于：所述置药盒(1)两侧对称设有第一支撑板(2)和第二支撑板(4)，所述置药盒(1)的下方设有调节装置(3)，所述调节装置(3)包括第二转轴(34)，所述第二转轴(34)的两端均同轴设有蜗轮(32)，每个所述蜗轮(32)的一侧均设有蜗杆(33)，每个所述蜗杆(33)靠近端部的一侧均设有固定块(35)，所述固定块(35)的侧壁设有若干螺纹(351)，右侧的所述蜗轮(32)的一侧设有第一转轴(31)，所述第一转轴(31)的端部设有摇柄(30)。

### 设计方案

1.一种可升降隐藏式试剂架，包括置药盒(1)，其特征在于：所述置药盒(1)两侧对称设有第一支撑板(2)和第二支撑板(4)，所述置药盒(1)的下方设有调节装置(3)，所述调节装置(3)包括第二转轴(34)，所述第二转轴(34)的两端均同轴设有蜗轮(32)，每个所述蜗轮(32)的一侧均设有蜗杆(33)，每个所述蜗杆(33)靠近端部的一侧均设有固定块(35)，所述固定块(35)的侧壁设有若干螺纹(351)，右侧的所述蜗轮(32)的一侧设有第一转轴(31)，所述第一转轴(31)的端部设有摇柄(30)。

2.根据权利要求1所述的可升降隐藏式试剂架，其特征在于：所述置药盒(1)内通过胶水粘接有两个挡杆(10)，所述置药盒(1)的顶部设有盖板(5)，所述置药盒(1)一侧靠近端部的位置均设有铰链(6)。

3.根据权利要求2所述的可升降隐藏式试剂架，其特征在于：所述置药盒(1)与所述盖板(5)通过所述铰链(6)铰接配合。

4.根据权利要求1所述的可升降隐藏式试剂架，其特征在于：所述第二转轴(34)的两端分别与所述第一支撑板(2)和所述第二支撑板(4)转动连接。

5.根据权利要求1所述的可升降隐藏式试剂架，其特征在于：所述固定块(35)与所述置药盒(1)紧密焊接。

6.根据权利要求1所述的可升降隐藏式试剂架，其特征在于：所述第一支撑板(2)和所述第二支撑板(4)的侧壁均开设有蜗杆槽(20)，所述蜗杆槽(20)的上下两端内壁均开设有活动槽(201)，所述蜗杆槽(20)的一侧设有转轴孔(21)，所述转轴孔(21)内开设有蜗轮槽(211)。

7.根据权利要求6所述的可升降隐藏式试剂架，其特征在于：所述第二支撑板(4)的另一侧壁开设有通孔(40)，所述通孔(40)与所述蜗轮槽(211)相连通。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及实验器材技术领域，具体为一种可升降隐藏式试剂架。

背景技术

试剂架固定在实验台、实验柜、中央实验台的台面上，主要作用是放置玻璃器皿、试管、药品等，在使用时，无法灵活使用操作台空间，而且试剂架上面的药品和物品裸露在外部空间里，不利于管理，鉴于此，我们提出一种可升降隐藏式试剂架。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可升降隐藏式试剂架，以解决上述背景技术中提出的试剂架无法灵活使用，且管理不便的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种可升降隐藏式试剂架，包括置药盒，所述置药盒两侧对称设有第一支撑板和第二支撑板，所述置药盒的下方设有调节装置，所述调节装置包括第二转轴，所述第二转轴的两端均同轴设有蜗轮，每个所述蜗轮的一侧均设有蜗杆，每个所述蜗杆靠近端部的一侧均设有固定块，所述固定块的侧壁设有若干螺纹，右侧的所述蜗轮的一侧设有第一转轴，所述第一转轴的端部设有摇柄。

优选的，所述置药盒内通过胶水粘接有两个挡杆，所述置药盒的顶部设有盖板，所述置药盒一侧靠近端部的位置均设有铰链。

优选的，所述置药盒与所述盖板通过所述铰链铰接配合。

优选的，所述第二转轴的两端分别与所述第一支撑板和所述第二支撑板转动连接。

优选的，所述固定块与所述置药盒紧密焊接。

优选的，所述第一支撑板和所述第二支撑板的侧壁均开设有蜗杆槽，所述蜗杆槽的上下两端内壁均开设有活动槽，所述蜗杆槽的一侧设有转轴孔，所述转轴孔内开设有蜗轮槽。

优选的，所述第二支撑板的另一侧壁开设有通孔，所述通孔与所述蜗轮槽相连通。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型通过设置的调节装置，可根据需要调节置药盒的高度，有效防止置药盒过高或过低影响医务人员取药，有利于医务人员灵活使用；

2、本实用新型通过设计的挡杆，药品和物品分类放置，方便医务人员取药和管理，有利于提高医务人员选取药品和物品的工作效率，其次通过设置的盖板，将药品和物品遮盖，防止药品和物品裸露在外。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型中第一支撑板和第二支撑板的结构示意图；

图3为本实用新型中第一支撑板的截面结构示意图；

图4为本实用新型中调节装置的爆炸结构示意图；

图5为本实用新型中固定块的结构示意图；

图6为本实用新型中置药盒的结构示意图。

图中：1、置药盒；10、挡杆；2、第一支撑板；20、蜗杆槽；201、活动槽；21、转轴孔；211、蜗轮槽；3、调节装置；30、摇柄；31、第一转轴；32、蜗轮；33、蜗杆；34、第二转轴；35、固定块；351、螺纹；4、第二支撑板；40、通孔；5、盖板；6、铰链。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“若干”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

实施例1：

一种可升降隐藏式试剂架，如图1-5所示，包括置药盒1，置药盒1两侧对称设有第一支撑板2和第二支撑板4，置药盒1的下方设有调节装置3，调节装置3包括第二转轴34，第二转轴34的两端均同轴焊接有蜗轮32，每个蜗轮32的一侧均焊接有蜗杆33，每个蜗杆33靠近端部的一侧均设有固定块35，固定块35的侧壁设有若干螺纹351，右侧的蜗轮32的一侧焊接有第一转轴31，第一转轴31的端部焊接有摇柄30。

本实施例中，当转动蜗轮32时，通过蜗轮32圆周上的螺旋纹与蜗杆33上螺旋纹契合产生作用力，使蜗轮32带动蜗杆33转动。

进一步的，第二转轴34的两端分别与第一支撑板2和第二支撑板4转动连接，第二转轴34可在第一支撑板2和第二支撑板4上开设的转轴孔21内自由转动。

具体的，固定块35与置药盒1紧密焊接，当蜗杆33转动时，可通过螺纹351与蜗杆33上螺旋纹相契合产生作用力，将固定块35沿蜗杆槽20的内壁移动，从而使置药盒1升高或降低，进而实现对置药盒1高度的调节。

除此之外，第一支撑板2和第二支撑板4的侧壁均开设有蜗杆槽20，蜗杆槽20的上下两端内壁均开设有活动槽201，蜗杆33的两端可分别在所对应的活动槽201内自由转动，蜗杆槽20的一侧设有转轴孔21，转轴孔21内开设有蜗轮槽211，第二支撑板4的另一侧壁开设有通孔40，通孔40与蜗轮槽211相连通。

实施例2：

作为本实用新型的第二种实施例，为了便于防止药品和物品裸露在外，方便管理，本发明人员对置药盒1内部和顶部作出改进，作为一种优选实施例，如图6所示，置药盒1内通过胶水粘接有两个挡杆10，置药盒1的顶部设有盖板5，置药盒1一侧靠近端部的位置均设有铰链6。

本实施例中，置药盒1内具有15°的坡度，将放置在置药盒1内药品和物品更加直观的呈现在医务人员面前，有利于医务人员快速选取药品和物品。

进一步的，通过挡杆10将置药盒1分隔开，可将药品和物品分类放置，便于拿取或管理。

具体的，置药盒1与盖板5通过铰链6铰接配合，可将盖板5以铰链6以圆心转动，方便医务人员快速将置药盒1打开或闭合。

本实用新型的可升降隐藏式试剂架在使用时，当需要调节置药盒1的高度时，首先，摇动摇柄30，摇柄30通过第一转轴31带动右侧的蜗轮32转动，进一步，通过第二转轴34实现两个蜗轮32同步转动，此时，通过蜗轮32圆周上的螺旋纹与蜗杆33上螺旋纹契合产生作用力，使蜗轮32带动蜗杆33转动，而通过螺纹351与蜗杆33上螺旋纹相契合产生作用力，将固定块35沿蜗杆槽20的内壁移动，从而使置药盒1升高或降低，进而实现对置药盒1高度的调节；

当医务人员取药时，将盖板5以铰链6以圆心转动，方便医务人员快速将置药盒1打开，而挡杆10将置药盒1分隔开，将药品和物品分类放置，方便医务人员管理，置药盒1内具有15°的坡度，可将放置在置药盒1内药品和物品更加直观的呈现在医务人员面前，有利于医务人员快速选取药品和物品。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920309872.4

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209772165U

授权时间:20191213

主分类号:B01L9/00

专利分类号:B01L9/00

范畴分类:23E;

申请人:安徽驰远实验室系统工程有限公司

第一申请人:安徽驰远实验室系统工程有限公司

申请人地址:230000 安徽省合肥市蜀山区长江西路898号新加坡花园二期北区16#楼403室

发明人:沈悦珺;王守学

第一发明人:沈悦珺

当前权利人:安徽驰远实验室系统工程有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/94f851bc1fa166ef768589eb.html