# 市政道路施工中水泥稳定碎石基层施工技术应用

身份证号码：32088119730513xxxx江苏宿迁223800

摘要：社会经济持续增长下，人均物质生活水平显著提升，城市交通运输量急剧增长，这就对新时期的市政工程建设提出了新的要求。为了迎合城市化建设及发展，水泥稳定碎石基层施工技术以其独特的优势在实际应用中取得了较为可观的成效，在提升市政道路工程稳定性和耐久性的同时，尽可能消除其中存在的安全隐患，延长道路使用寿命，创造更大的经济效益和社会效益。由此，加强市政道路施工中水泥稳定碎石基层施工技术的应用很有必要，有助于把握技术要点，推动城市现代化建设和发展。

关键词：市政道路；基层施工技术；水泥稳定碎石；应用

1导言

当前阶段，我国不断的扩大交通运输建设的规模，为了满足日益增长的交通需求，就必须增强市政道路建设，进而提升道路的稳固性，增长使用寿命。水泥稳定碎石是一种半刚性的材料，在市政道路的建设中具有十分重要的作用。在各种因素的影响下，道路路面产生了车辙、开裂、干缩等病害，为了处理上述病害，需要建设人员依照预先确定的工序与计划进行建设，增强建造过程中的管控，切实提高市政道路的质量，为我国现代化发展奠定基础。

2水泥稳定碎石施工技术特点

2.1材料组成

主要是由水、粗细集料以及水泥组成。通常情况下，水泥使用的是矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，集料包括石屑和碎石。组成水泥稳定碎石材料通常比较简单，不含有特殊的材料，材料来源广泛，取材方便。

2.2施工工艺简单

水泥稳定碎石通常采用集中拌合、机械（本工程采用沥青摊铺机）摊铺的方式施工，在施工过程中能形成具有机械水平高、生产能力强、工艺简单、规范化程度较高的流水作业，并具有工期短、效率高、稳定性高的特点。

2.3材料特性

水泥稳定碎石作为一种半刚性整体材料，具有较为突出的板块效应，受力特性良好，与此同时，水泥稳定碎石具有高抗冻能力、高抗渗能力和高强度，是合格的道路基层材料。

2.4必须要注意的特定因素

水泥稳定碎石建造过程中较易受水分占比、细集料、水泥等物质的影响，较易产生干缩与冷缩现象，进而出现开裂问题。

3水泥稳定碎石基层施工技术材料要求

在水泥稳定碎石基层施工中，由于技术自身特性，对于材料要求较高。在水泥稳定碎石中水泥材料要求不高，可以选择普通的硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥，从施工角度进行考量，尽可能选择终凝时间较长的水泥材料。故此，水泥材料选择中，避免强度过高的水泥，避免水泥受潮变质，影响到水泥材料质量。水泥标号应该尽可能较低，同时满足国家相关标准要求。混合材料的选择中，则可以分为活性材料与非活性材料，其中活性材料包括粉煤灰，同水泥中的氧化钙产生化学反应，而非活性材料则不具备活性，要求材料细度满足要求的同时，尽可能消除市政道路中有害成分。粗细集料的选择中，应该结合实际情况进行选择，最大粒径在30mm以下，借助圆锥式破碎机生产，并且选择振动筛网筛选处理，保证随时密度在2.6t/m以上，压碎值在25%以下。同时，保证细集料干净、干燥，不存在其他的杂质。在水的选择上，选择饮用水即可对水泥稳定碎石进行拌合与养护，避免水泥中存在其他的杂质，同时保证支撑的水泥砂浆抗压强度在90%以下，如果不符合实际要求则禁止投入使用。

4水泥稳定碎石在道路基层施工技术中的应用

在市政道路的基层施工中，项目负责人应严格把控施工质量，以控制施工材料的质量为前提，根据国家标准与施工标准进行工程建设，应立即进行返工，保障道路工程的承载力与质量，提高道路工程的使用年限。

4.1混合料的配比与搅拌

在混合材料搅拌前期，应对材料的配比进行确认，相应人员应以工程的实际状况为前提，对材料进行科学配比，在配比比例初步制定后，应根据配比率对混合材料进行反复搅拌碾压实验，最终得出较完善的材料配比，既保证材料配比比例的科学性，又控制了施工成本的投入。

4.2工程施工的准备

在路基施工中，工作人员需要对水泥稳定碎石制定相应的侧限，并利用代替边摸保障道路路缘位置的压实度，保证标高达到工程施工标准。在基层施工中，道路基层应与水泥稳定碎石的压实厚度保持一致，并将宽度控制在50cm左右。在道路基层内侧的处理中，可采用方木立模或者人工整平等方法进行施工。

4.3基层施工的摊铺工作

在水泥稳定碎石基层的摊铺工程中，主要包含上基层与下基层的摊铺工作。以施工的一般规律来讲，基层摊铺多是采用人工、摊铺机、平整机等进行基层建设，以便更好的保护下基层。同时，在材料运输至施工场地后，应安排专业人员指挥操作，将材料安放在适当的地方，避免材料放置位置影响施工而二次搬用，为工程建设带来麻烦。

在上基层的摊铺工作中，连续施工成为重点，工作人员应将工作速率保持在1m/min，松铺系数在1.23~1.25即可。在上基层进行首次摊铺作业时，施工人员可先行摊铺25m左右，对其进行碾压并测量四个断面，以此确定准确的松铺系数，若某些基层建设不方便摊铺机作业，应采用人工进行操作。

4.4碾压施工

在道路基层的碾压施工中，碾压的时间应控制在一定范围内，若超过碾压时间标准，则水泥稳定碎石的稳定性将会降低，同样的，时间过短亦会破会道路基层的均匀度，造成工程的质量问题。因此，在基层碾压过程中，工作人员应严格按照施工标准进行，一般来讲，碾压长度控制在30~60mm之间最佳，另外，碾压工作应遵循一定的顺序、次数与速度，并根据道路施工的初压、复压、终压的顺序进行。

4.5道路基层施工后的养护

在道路基层的养护工作中，应在道路基层上方覆盖质量较好的密封薄膜或者土工布等，并对道路基层做好洒水工作，保持道路基层的湿润度。

5结束语

总之，在市政道路施工过程中，水泥稳定碎石技术具有广泛的应用，施工过程中，建造人员应当有第一时间发现问题的能力，并且发现异常问题后可以第一时间进行妥当处理，另外还应当提升自我的学习水平，对建设经验加以归结，严格遵照国内和施工有关的标准和规范，从而有效的保证市政道路工程的质量，为我国现代化的进行添砖加瓦，促进我国经济的迅速发展。

参考文献：

［1］王福山．简要分析市政施工中水泥稳定碎石基层施工［J］．现代装饰（理论），2016（12）．

［2］吕慧．浅析水泥稳定碎石基层技术要点［J］．科技向导，2016（08）．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/956348cc674c09239574b55c.html