# 脚手架对接连接件论文和设计-吴剑东

### 全文摘要

本实用新型公开了一种脚手架对接连接件，包括第一连接块、第二连接块和固定件，第一连接块上设有第一连接端和第一卡合部，第一连接端上设有第一通孔和第一滑动槽，第二连接块上设有第二连接端和第二卡合部，第二连接端上设有第二通孔、第二滑动槽和容置腔，第一连接端穿设于第二连接端的容置腔，使所述第一通孔与第二通孔重叠，使所述第一滑动槽与第二滑动槽重叠，所述第一滑动槽与第二滑动槽内设有滑动件，并使所述第一卡合部与第二卡合部卡住两个相邻的脚手架，之后通过固定件使两个相邻的脚手架连接和紧固。本实用新型用于脚手架对接安装，结构简单，零部件少，紧固效果好，提高了施工速度和安全性。

### 主设计要求

1.脚手架对接连接件，其特征在于，包括第一连接块、第二连接块和固定件，所述第一连接块上设有第一连接端和第一卡合部，所述第一连接端上设有第一通孔和第一滑动槽，所述第二连接块上设有第二连接端和第二卡合部，所述第二连接端上设有第二通孔、第二滑动槽和容置腔；所述第一连接端穿设于第二连接端的容置腔，使所述第一通孔与第二通孔重叠，使所述第一滑动槽与第二滑动槽重叠，所述第一滑动槽与第二滑动槽内设有滑动件，并使所述第一卡合部与第二卡合部卡住两个相邻的脚手架，所述固定件穿过重叠的第一通孔和第二通孔，所述固定件设有与第一通孔、第二通孔重叠之后的通孔之间为过盈配合的紧固部。

### 设计方案

1.脚手架对接连接件，其特征在于，包括第一连接块、第二连接块和固定件，所述第一连接块上设有第一连接端和第一卡合部，所述第一连接端上设有第一通孔和第一滑动槽，所述第二连接块上设有第二连接端和第二卡合部，所述第二连接端上设有第二通孔、第二滑动槽和容置腔；所述第一连接端穿设于第二连接端的容置腔，使所述第一通孔与第二通孔重叠，使所述第一滑动槽与第二滑动槽重叠，所述第一滑动槽与第二滑动槽内设有滑动件，并使所述第一卡合部与第二卡合部卡住两个相邻的脚手架，所述固定件穿过重叠的第一通孔和第二通孔，所述固定件设有与第一通孔、第二通孔重叠之后的通孔之间为过盈配合的紧固部。

2.根据权利要求1所述的脚手架对接连接件，其特征在于，所述第一卡合部包括第一卡槽和第二卡槽，所述第二卡合部包括第三卡槽和第四卡槽，所述第一卡槽和第三卡槽相对设置并卡住两个相邻的脚手架，所述第二卡槽和第四卡槽相对设置并卡住两个相邻的脚手架。

3.根据权利要求2所述的脚手架对接连接件，其特征在于，所述第一卡槽和第二卡槽之间设置第一凸起部，所述第三卡槽和第四卡槽之间设置第二凸起部，所述第一凸起部中间设有第一凹槽，所述第二凸起部中间设有第二凹槽。

4.根据权利要求3所述的脚手架对接连接件，其特征在于，所述第一卡合部和第二卡合部上均设有防滑部。

5.根据权利要求4所述的脚手架对接连接件，其特征在于，所述第二连接端侧边设有第三通孔，所述第一连接端端部可穿过第三通孔。

6.根据权利要求5所述的脚手架对接连接件，其特征在于，所述固定件左端部固定设置第一限位部，所述第一限位部不能穿过第一通孔和第二通孔，所述固定件右端部可拆卸地设置第二限位部。

7.根据权利要求6所述的脚手架对接连接件，其特征在于，所述第一限位部与固定件为一体成型。

8.根据权利要求7所述的脚手架对接连接件，其特征在于，所述固定件右端部设置有螺孔，所述第二限位部为螺栓。

9.根据权利要求8所述的脚手架对接连接件，其特征在于，所述固定件的横向宽度自左端部向右端部逐渐减小。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑业脚手架施工设备技术领域，更具体涉及一种脚手架对接连接件。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架；按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢制脚手架；按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。钢制脚手架因其强度好、重复利用率高和安全系数高等特点非常受欢迎。

目前，钢制脚手架根据钢材不同的形状和不同位置的需求，设置有很多不同规格的扣件，比如对接扣件、十字扣件、转向扣件和直角扣件等。在针对纵截面为“][”形的两根结构相同的钢材对接连接紧固时，现有的扣件一般采用对接扣件，但是现有技术中公开的对接扣件结构复杂，零部件多，在具体使用时，操作繁琐、劳动强度大、安装不便、效率低、紧固效果差，且周转性差。

实用新型内容

为了解决上述问题，本实用新型提供了一种结构简单、操作方便、紧固效果好、成本低，提高了施工速度和安全性，可广泛应用在建筑用脚手架紧固和连接的脚手架对接连接件。

根据本实用新型的一个方面，提供了脚手架对接连接件，其包括第一连接块、第二连接块和固定件。第一连接块上设有第一连接端和第一卡合部，第一连接端上设有第一通孔和第一滑动槽，第二连接块上设有第二连接端和第二卡合部，第二连接端上设有第二通孔、第二滑动槽和容置腔。第一连接端穿设于第二连接端的容置腔，使所述第一通孔与第二通孔重叠，使所述第一滑动槽与第二滑动槽重叠，所述第一滑动槽与第二滑动槽内设有滑动件，并使所述第一卡合部与第二卡合部卡住两个相邻的脚手架，之后将固定件穿过重叠的第一通孔和第二通孔，使两个相邻的脚手架连接。固定件还设有与第一通孔、第二通孔重叠之后的通孔之间为过盈配合的紧固部，通过外力将固定件的紧固部与第一通孔、第二通孔重叠之后的通孔之间形成过盈配合，从而使得相邻的两个脚手架得到紧固。通过滑动件在重叠的第一滑动槽和第二滑动槽内的有限位置的滑动，使第一连接端和第二连接端形成了一个整体，操作者在使用时不需要控制多个零部件，省时省力，操作简单方便，也减小了劳动强度，提高了工作效率，还有利于平时的保管。

在一些实施方式中，第一卡合部包括第一卡槽和第二卡槽，所述第二卡合部包括第三卡槽和第四卡槽，所述第一卡槽和第三卡槽相对设置并卡住两个相邻的脚手架，所述第二卡槽和第四卡槽相对设置并卡住两个相邻的脚手架。

在一些实施方式中，第一卡槽和第二卡槽之间设置第一凸起部，所述第三卡槽和第四卡槽之间设置第二凸起部。

在一些实施方式中，第一凸起部中间设有第一凹槽，所述第二凸起部中间设有第二凹槽。

在一些实施方式中，第一卡合部和第二卡合部上均设有防滑部。防滑部可以是孔和\/或竖条形凸起，操作者在操作时，防滑部能起到防滑的作用，减小操作难度。

在一些实施方式中，第二连接端侧边设有第三通孔，所述第一连接端端部可穿过第三通孔。第三通孔的设置一是为了使第一连接块和第二连接块连接时，可以根据两个相邻的脚手架的距离控制第一卡合部和第二卡合部的夹紧程度；二是为了在第一连接块和第二连接块连接后通过固定件紧固时，不损伤第二连接块，增加整个连接件的使用寿命。

在一些实施方式中，固定件左端部固定设置第一限位部，所述第一限位部不能穿过第一通孔和第二通孔，所述固定件右端部可拆卸地设置第二限位部。

在一些实施方式中，第一限位部与固定件为一体成型。强度更好，稳定性更好。

在一些实施方式中，固定件右端部设置有螺孔，所述第二限位部为螺栓。待固定件右端部插入重叠的第一通孔和第二通孔内后，即将螺栓拧进螺孔，防止固定件脱落，进而使第一连接块和第二连接块滑落。

在一些实施方式中，固定件的横向宽度自左端部向右端部逐渐减小。在使用固定件时，不需要将固定件的右端部插入重叠的第一通孔和第二通孔内即可，不需要精确的对准角度，操作简单方便。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型用于脚手架对接安装，结构简单、零部件少，一人即可操作，无需精确对准角度，操作简单方便，稳定性更好，紧固效果更好，提高了施工速度和安全性，可广泛应用在建筑用脚手架的紧固和连接上。

附图说明

图1是本实用新型脚手架对接连接件的第一连接块的结构示意图；

图2是本实用新型脚手架对接连接件的第二连接块的结构示意图；

图3是本实用新型脚手架对接连接件的第二连接块的立体结构示意图；

图4是本实用新型脚手架对接连接件的固定件的结构示意图；

图5是本实用新型脚手架对接连接件的安装示意图；

图6是本实用新型脚手架对接连接件安装到脚手架的结构示意图。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。

如图1至6所示，本实用新型所述一实施方式的脚手架对接连接件，用于纵截面为“][”形的两根结构相同的钢材脚手架4的对接连接紧固。该脚手架对接连接件包括第一连接块1、第二连接块2和固定件3。

第一连接块1上设有第一连接端10和第一卡合部11，所述第一连接端10上设有第一通孔101和第一滑动槽102，第二连接块2上设有第二连接端20和第二卡合部21，第二连接端20上设有第二通孔201、第二滑动槽203和容置腔202。第一连接端10穿设于第二连接端20的容置腔202，使所述第一通孔101与第二通孔201重叠，使所述第一滑动槽102与第二滑动槽203重叠，第一滑动槽102与第二滑动槽203内设有滑动件5，并使所述第一卡合部11与第二卡合部21卡住两个相邻的脚手架。之后将固定件3穿过重叠的第一通孔101和第二通孔201，使两个相邻的脚手架连接。固定件3还设有与第一通孔101、第二通孔201重叠之后的通孔之间为过盈配合的紧固部30，通过外力将固定件3的紧固部30与第一通孔101、第二通孔201重叠之后的通孔之间形成过盈配合，从而使得相邻的两个脚手架得到紧固。通过滑动件5在重叠的第一滑动槽102和第二滑动槽203内的有限位置的滑动，使第一连接端10和第二连接端20形成了一个整体，操作者在使用时不需要控制多个零部件，省时省力，操作简单方便，也减小了劳动强度，提高了工作效率，还有利于平时的保管。

在具体实施时，第二连接端20侧边开设有第三通孔204，第三通孔204与容置腔202连通，第一连接端10端部可穿过第三通孔204，第三通孔204的设置一是为了使第一连接块1和第二连接块2连接时，可以根据两个相邻的脚手架的距离控制第一卡合部11和第二卡合部21的夹紧程度；二是为了在第一连接块1和第二连接块2连接后通过固定件3紧固时，不损伤第二连接块2，增加整个连接件的使用寿命。

第一卡合部11包括第一卡槽110和第二卡槽111，第二卡合部21包括第三卡槽210和第四卡槽211。第一卡槽110和第三卡槽210相对设置并卡住两个相邻的脚手架，具体是卡住两个“][”形相邻脚手架的上端横线部；第二卡槽111和第四卡槽211相对设置并卡住两个相邻的脚手架，具体是卡住两个“][”形相邻脚手架的下端横线部。第一卡槽110和第二卡槽111之间设置第一凸起部112，第三卡槽210和第四卡槽211之间设置第二凸起部212。第一凸起部112和第二凸起部212抵设在两个“][”形相邻脚手架的中间竖线部。具体实施时，第一连接块1的所有部件均为一体成型，第二连接块2的所有部件也均为一体成型，一体成型的连接件强度好，安全系数高。

为了增加连接件与脚手架之间的摩擦力，第一凸起部112中间还可以设有第一凹槽113，第二凸起部212中间设有第二凹槽213。第一卡合部11和第二卡合部21上均设有防滑部12。防滑部12可以是孔和\/或竖条形凸起。操作者在使用连接件时，由于防滑部12的作用，第一卡合部11和第二卡合部21不易脱落，增加了安全系数；操作者在拆卸时借助于防滑部12，也便于将第一卡合部11和第二卡合部21分离。

固定件3左端部固定设置第一限位部31，第一限位部31不能穿过第一通孔101和第二通孔201，当固定件3穿过第二通孔201和第一通孔101后，由于第一限位部31的作用可使固定件3不会整个穿过第二通孔201和第一通孔101，进而脱落。固定件3右端部可拆卸地设置第二限位部32。第一限位部31与固定件3为一体成型。固定件3右端部设置有螺孔33，所述第二限位部32为螺栓。固定件3穿过第二通孔201和第一通孔101后，将螺栓拧进落空内，对固定件3形成限定，防止固定件3从第二通孔201和第一通孔101脱离。固定件3的横向宽度自左端部向右端部逐渐减小，便于操作者将固定件3的右端部对准第二通孔201，并轻松穿过第二通孔201和第一通孔101。固定件3的横向宽度自左端部向右端部逐渐减小还能够节省钢材。

本实用新型在具体实施时，将第一连接块1的第一连接端10插入第二连接块2的第二连接端20，使第一通孔101与第二通孔201重叠，从而使第一卡合部11与第二卡合部21卡住两个相邻的脚手架，具体的是第一卡槽110和第三卡槽210卡住两个“][”形相邻脚手架的上端横线部；第二卡槽111和第四卡槽211卡住两个“][”形相邻脚手架的下端横线部；第一凸起部112和第二凸起部212抵设在两个“][”形相邻脚手架的中间竖线部。之后将固定件3穿过重叠的第一通孔101和第二通孔201，使两个相邻的脚手架连接。之后通过外力(锤子等工具)将固定件3的紧固部30与第一通孔101、第二通孔201重叠之后的通孔之间形成过盈配合，从而使得相邻的两个脚手架得到紧固。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单、零部件少，一人即可操作，操作简单方便，紧固效果好，提高了施工速度和安全性，可广泛应用在建筑用脚手架的紧固和连接上。

以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型的创造构思的前提下，还可以做出其它变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822246703.9

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209339589U

授权时间:20190903

主分类号:E04G 7/20

专利分类号:E04G7/20

范畴分类:36E;

申请人:无锡市平步五金机械包装有限公司

第一申请人:无锡市平步五金机械包装有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市梅村镇锡甘路51号

发明人:吴剑东;王志

第一发明人:吴剑东

当前权利人:无锡市平步五金机械包装有限公司

代理人:高之波

代理机构:11400

代理机构编号:北京商专永信知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/95a63bd5d5e69eb5a92f70fd.html