# 水平三向撞击流混合器不同喷嘴夹角流场特性数值模拟

### 论文摘要

利用Fluent15. 0软件对不同喷嘴夹角的水平三向撞击流混合器内流场进行数值模拟.在相同入口流量Q=0. 5(m3·h-1)的情况下,固定喷嘴a为X轴方向,改变其余两喷嘴夹角（α）大小,研究不同喷嘴夹角水平三向撞击流混合器的湍动能分布与速度分布.结果表明:撞击流混合器内湍动能峰值随喷嘴夹角α增大单调递减.α<120°时驻点位置发生偏移且α越小偏移距离越大,α≥120°驻点位置位于原点处.撞击流混合器内流场速度分布以及径向速度均方差随夹角α增大呈V型分布,当α=120°时,撞击流混合器流场速度以及速度均方差最小.夹角α≥120°,X轴向喷嘴的撞击作用减弱,对流场速度的影响增大.综合湍动能分布与速度分布,当α=60°时,水平三向撞击流混合器内均方差速度较强,且湍动能最大,有利于混合.

### 论文目录

- 1 数值模拟

- 1.1 物理模型

- 1.2 网格划分及边界条件

- 1.3 控制方程

- 1.4 网格无关性检验

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同α角撞击流混合器湍动能分布

- 2.2 撞击流混合器驻点与速度分布

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张建伟,高博,冯颖,马繁荣

关键词: 撞击流,数值模拟,喷嘴,湍动能,速度场

来源: 沈阳化工大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 力学,机械工业

单位: 沈阳化工大学能源与动力工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(21476141),沈阳市科技计划项目“双百工程”计划(Z18-5-008)

分类号: TH69;O353.4

页码: 239-244

总页数: 6

文件大小: 1386K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].撞击流技术在化学工程领域的研究与应用进展[J]. 石油化工 2016(03)

- [2].撞击流法制备纳米无机粉体新技术[J]. 无机盐工业 2019(04)

- [3].撞击流技术在发电相关领域的研究与应用进展[J]. 发电技术 2018(04)

- [4].撞击流内颗粒旋转特性的数值模拟[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [5].平面撞击流偏斜振荡的实验研究与大涡模拟[J]. 物理学报 2013(08)

- [6].平面撞击流偏斜振荡影响因素的大涡模拟[J]. 化工学报 2013(07)

- [7].气液撞击流洗涤器压降计算[J]. 石油化工设备 2008(03)

- [8].撞击流结晶器和传统结晶器中乙酰水杨酸结晶的研究[J]. 山东化工 2020(05)

- [9].撞击流原理的发展及应用[J]. 河南化工 2014(01)

- [10].平面气固撞击流周期振荡的模拟分析[J]. 化工学报 2013(06)

- [11].水平三向撞击流反应(混合)器内湍流数值模拟研究[J]. 沈阳化工大学学报 2015(03)

- [12].撞击流环隙喷嘴在超临界流体技术制备药物超微颗粒中的应用研究[J]. 能源化工 2020(04)

- [13].同轴水平对撞撞击流反应(混合)器流场特性的三维数值模拟[J]. 沈阳化工学院学报 2010(01)

- [14].珍珠超高压撞击流超微粉碎的研究[J]. 现代食品科技 2010(11)

- [15].大间距两不对称喷嘴对置撞击流驻点偏移规律[J]. 高校化学工程学报 2009(06)

- [16].撞击流混合器在氧化法生产草酸中的中试[J]. 粮食与饲料工业 2019(08)

- [17].基于撞击流—射流空化效应的羟自由基制备工艺优化[J]. 食品与机械 2018(06)

- [18].气固两相撞击流强化传热传质机理研究[J]. 热能动力工程 2013(05)

- [19].两喷嘴对置撞击流径向射流流动特征[J]. 化工学报 2009(10)

- [20].液体连续相撞击流波动特性的研究进展[J]. 山东化工 2019(19)

- [21].超临界流体膨胀减压-撞击流技术制备脂溶性药物微粒[J]. 功能材料 2014(04)

- [22].小喷嘴间距撞击流的径向射流速度分布[J]. 燃烧科学与技术 2010(02)

- [23].撞击流对喷雾燃烧强化机理的试验[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [24].多喷嘴撞击流混合器径向流场数值模拟研究[J]. 沈阳化工大学学报 2017(01)

- [25].撞击流气固两相流动中曳力模型的分析[J]. 科学技术与工程 2019(15)

- [26].二维非等温撞击流流场和温度场结构的格子Boltzmann研究[J]. 计算机与应用化学 2019(05)

- [27].基于Fluent的靶式撞击流喷嘴流场模拟研究[J]. 棉纺织技术 2012(04)

- [28].双组分层不对称撞击流流场能量的研究[J]. 高校化学工程学报 2018(04)

- [29].内循环撞击流生物膜反应器间歇运行性能[J]. 湖北农业科学 2013(22)

- [30].螺旋藻超高压撞击流破壁实验研究[J]. 现代食品科技 2010(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/95d013b51f56d2b41dcf3f54.html