# 生物实验柜论文和设计-童明钺

### 全文摘要

本实用新型公开了一种生物实验柜，包括：柜体，其前部开口，并设置有可开合的柜门将柜体的开口覆盖；沿竖直方向在柜体的两侧壁上分别开设多个贯穿柜体侧壁的限位孔；支撑杆，其设置为多根；支撑杆的第一端设置有直径大于限位孔的内径的第一限位块，支撑杆的第二端由限位孔伸入柜体内部；支撑杆的长度为柜体的宽度的1\/3‑1\/2；滑动杆，其为空心设置；滑动杆以可沿支撑杆滑动的方式由支撑杆的第二端套设在支撑杆上；置物板，其设置为多块；置物板的底部沿横向开设有凹槽，凹槽在置物板放置在柜体内时与支撑杆上套设的滑动杆相卡接。其通过置物板的灵活拆卸，提高了柜体的容量，并通过置物板的滑动，使得试剂的取放更加便捷。

### 主设计要求

1.一种生物实验柜，其特征在于，包括：柜体，其前部开口，并设置有可开合的柜门将所述柜体的开口覆盖；沿竖直方向在所述柜体的两侧壁上分别开设多个贯穿所述柜体侧壁的限位孔；支撑杆，其设置为多根；所述支撑杆的第一端设置有直径大于所述限位孔的内径的第一限位块，所述支撑杆的第二端由所述限位孔伸入所述柜体内部；所述支撑杆的长度为所述柜体的宽度的1\/3-1\/2；滑动杆，其为空心设置；所述滑动杆以可沿所述支撑杆滑动的方式由所述支撑杆的第二端套设在所述支撑杆上；置物板，其设置为多块；所述置物板的底部沿横向开设有凹槽，所述凹槽在所述置物板放置在所述柜体内时与所述支撑杆上套设的滑动杆相卡接。

### 设计方案

1.一种生物实验柜，其特征在于，包括：

柜体，其前部开口，并设置有可开合的柜门将所述柜体的开口覆盖；沿竖直方向在所述柜体的两侧壁上分别开设多个贯穿所述柜体侧壁的限位孔；

支撑杆，其设置为多根；所述支撑杆的第一端设置有直径大于所述限位孔的内径的第一限位块，所述支撑杆的第二端由所述限位孔伸入所述柜体内部；所述支撑杆的长度为所述柜体的宽度的1\/3-1\/2；

滑动杆，其为空心设置；所述滑动杆以可沿所述支撑杆滑动的方式由所述支撑杆的第二端套设在所述支撑杆上；

置物板，其设置为多块；所述置物板的底部沿横向开设有凹槽，所述凹槽在所述置物板放置在所述柜体内时与所述支撑杆上套设的滑动杆相卡接。

2.如权利要求1所述的生物实验柜，其特征在于，沿所述支撑杆的延伸方向在所述支撑杆的内部开设有贯穿所述支撑杆两端，以及所述第一限位块的第一通孔；所述第一通孔内穿设有限位杆；所述限位杆的第一端和所述第一限位块的第一通孔的内壁上设置有相互配合的螺纹；所述限位杆的第二端连接有多根限位柱；多根所述限位柱的第一端均通过弹簧连接于所述限位杆的第二端，多根所述限位柱的第二端分别向各个方向延伸，以组成以所述限位杆的第二端为中心的星状辐射结构；所述支撑杆的第二端设置有第二限位块，所述第二限位块设置为内部具有空腔的球状结构，所述限位柱位于所述空腔内；所述第二限位块的表面开设有多个与所述限位柱配合的第二通孔，所述限位柱的第二端以可沿所述第二通孔内壁滑动的方式伸入所述第二通孔内，且所述限位柱的第二端在所述限位杆受到外力作用时由所述第二通孔凸出于所述第二限位块的外表面，并在外力消失时，使所述限位柱的第二端与所述第二限位块的外表面齐平；

所述滑动杆远离所述第一限位块的一端设置有沿所述滑动杆的径向向所述滑动杆的端部中心延展的限位边，所述限位边的宽度大于所述限位柱的第二端凸出于所述第二限位块的外表面的长度。

3.如权利要求1所述的生物实验柜，其特征在于，所述限位孔的内壁上设置有密封垫圈。

4.如权利要求1所述的生物实验柜，其特征在于，所述柜体的一个侧壁上开设有不少于2列所述限位孔。

5.如权利要求1所述的生物实验柜，其特征在于，环绕所述限位孔位于所述柜体外侧的一端设置有与所述第一限位块配合的限位槽。

6.如权利要求1所述的生物实验柜，其特征在于，所述置物板上可拆卸的放置有多块限位板，所述限位板上分别开设有多种用于固定容器的凹坑。

7.如权利要求6所述的生物实验柜，其特征在于，所述置物板的上表面的边缘设置有向上凸起的凸边，所述限位板通过所述凸边与所述置物板相卡接。

8.如权利要求1所述的生物实验柜，其特征在于，所述柜门为透明设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生物技术技术领域，尤其涉及一种生物实验柜。

背景技术

在生物课的教学，以及生物实验研究的过程中，需要经常进行实验，使用到试管、烧杯等器具，且需要大量的试管、烧杯、试剂瓶等对实验样本或试剂进行存放。而现有的存放各种实验样本或实验试剂的实验柜往往就是简单的柜子，柜子里面通过置物架沿竖直方向分隔为固定的多层，这样简单的柜体结构的设置，使得柜体内存放试剂瓶的容量非常有限，且在柜体内放置试剂瓶后，放置在柜体中层较靠近柜体背部的试剂瓶的取放非常不方便，很容易造成将其他试剂瓶碰倒或摔坏。

实用新型内容

本实用新型的一个目的是解决至少上述问题，并提供至少后面将说明的优点。

本实用新型还有一个目的是提供一种生物实验柜，通过置物板的灵活拆卸，提高了柜体的容量，并通过置物板的滑动，使得试剂的取放更加便捷。

为实现上述目的和一些其他的目的，本实用新型采用如下技术方案：

一种生物实验柜，包括：

柜体，其前部开口，并设置有可开合的柜门将所述柜体的开口覆盖；沿竖直方向在所述柜体的两侧壁上分别开设多个贯穿所述柜体侧壁的限位孔；

支撑杆，其设置为多根；所述支撑杆的第一端设置有直径大于所述限位孔的内径的第一限位块，所述支撑杆的第二端由所述限位孔伸入所述柜体内部；所述支撑杆的长度为所述柜体的宽度的1\/3-1\/2；

滑动杆，其为空心设置；所述滑动杆以可沿所述支撑杆滑动的方式由所述支撑杆的第二端套设在所述支撑杆上；

置物板，其设置为多块；所述置物板的底部沿横向开设有凹槽，所述凹槽在所述置物板放置在所述柜体内时与所述支撑杆上套设的滑动杆相卡接。

优选的是，所述的生物实验柜中，沿所述支撑杆的延伸方向在所述支撑杆的内部开设有贯穿所述支撑杆两端，以及所述第一限位块的第一通孔；所述第一通孔内穿设有限位杆；所述限位杆的第一端和所述第一限位块的第一通孔的内壁上设置有相互配合的螺纹；所述限位杆的第二端连接有多根限位柱；多根所述限位柱的第一端均通过弹簧连接于所述限位杆的第二端，多根所述限位柱的第二端分别向各个方向延伸，以组成以所述限位杆的第二端为中心的星状辐射结构；所述支撑杆的第二端设置有第二限位块，所述第二限位块设置为内部具有空腔的球状结构，所述限位柱位于所述空腔内；所述第二限位块的表面开设有多个与所述限位柱配合的第二通孔，所述限位柱的第二端以可沿所述第二通孔内壁滑动的方式伸入所述第二通孔内，且所述限位柱的第二端在所述限位杆受到外力作用时由所述第二通孔凸出于所述第二限位块的外表面，并在外力消失时，使所述限位柱的第二端与所述第二限位块的外表面齐平；

所述滑动杆远离所述第一限位块的一端设置有沿所述滑动杆的径向向所述滑动杆的端部中心延展的限位边，所述限位边的宽度大于所述限位柱的第二端凸出于所述第二限位块的外表面的长度。

优选的是，所述的生物实验柜中，所述限位孔的内壁上设置有密封垫圈。

优选的是，所述的生物实验柜中，所述柜体的一个侧壁上开设有不少于2列所述限位孔。

优选的是，所述的生物实验柜中，环绕所述限位孔位于所述柜体外侧的一端设置有与所述第一限位块配合的限位槽。

优选的是，所述的生物实验柜中，所述置物板上可拆卸的放置有多块限位板，所述限位板上分别开设有多种用于固定容器的凹坑。

优选的是，所述的生物实验柜中，所述置物板的上表面的边缘设置有向上凸起的凸边，所述限位板通过所述凸边与所述置物板相卡接。

优选的是，所述的生物实验柜中，所述柜门为透明设置。

本实用新型至少包括以下有益效果：

本实用新型的生物实验柜中，通过在柜体侧壁上开设多个限位孔，配合支撑杆、滑动杆以及置物板的使用，能够使得根据试剂存放的数量以及试剂瓶的大小对柜体内置物板的数量以及放置位置进行灵活的安排，从而更加便于试剂存放的分类，并有效的提高了柜体的容量。

通过设置滑动杆和卡接在滑动杆上的置物板，使得在取放置物板上放置的试剂时，可向柜体中部拉动放置相应试剂的置物板，使得携带试剂的置物板位于柜体的中部，试剂的上部没有任何遮挡，方便了试剂的取放。

通过在柜体两侧分别设置限位孔，从而使得置物板分别放置在柜体的两侧，便于不同试剂的分类放置，例如可在柜体一侧专门用来放置试管，而另一侧放置试剂瓶、试剂盒等，使得柜体内试剂放置分类更加明确且合理，且非常便于试剂的取放。

本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现，部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

图1是本实用新型提供的生物实验柜的结构示意图；

图2是本实用新型提供的生物实验柜的置物板与滑动杆连接处的局部放大的剖面图；

图3是本实用新型提供的生物实验柜的第二限位块处的局部放大图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做详细说明，以令本领域普通技术人员参阅本说明书后能够据以实施。

如图1和图2所示，一种生物实验柜，包括：柜体1，其前部开口，并设置有可开合的柜门2将所述柜体1的开口覆盖；沿竖直方向在所述柜体1的两侧壁上分别开设多个贯穿所述柜体1侧壁的限位孔。

支撑杆3，其设置为多根；所述支撑杆3的第一端设置有直径大于所述限位孔的内径的第一限位块4，所述支撑杆3的第二端由所述限位孔伸入所述柜体1内部；所述支撑杆3的长度为所述柜体1的宽度的1\/3-1\/2。

滑动杆5，其为空心设置；所述滑动杆5以可沿所述支撑杆3滑动的方式由所述支撑杆3的第二端套设在所述支撑杆3上。

置物板6，其设置为多块；所述置物板6的底部沿横向开设有凹槽7，所述凹槽7在所述置物板6放置在所述柜体1内时与所述支撑杆3上套设的滑动杆5相卡接。

在上述方案中，通过对需要放置在柜体内的试剂进行分类，然后根据放入试剂的高度，由柜体的侧壁将支撑杆由柜体下方至上方逐次伸入所述柜体内，然后将滑动杆套设在所述支撑杆上，最后将置物板放置在滑动杆上，试剂即可在所述置物板上进行放置，在对置物板上的试剂需要取用时，则可向柜体中部拉动放置在柜体任一侧的置物板，使得置物板携带试剂位于柜体中间，方便了试剂的取放。

通过在柜体侧壁上开设多个限位孔，配合支撑杆、滑动杆以及置物板的使用，能够使得根据试剂存放的数量以及试剂瓶的大小对柜体内置物板的数量以及放置位置进行灵活的安排，从而更加便于试剂存放的分类，并有效的提高了柜体的容量。

通过设置滑动杆和卡接在滑动杆上的置物板，使得在取放置物板上放置的试剂时，可向柜体中部拉动放置相应试剂的置物板，使得携带试剂的置物板位于柜体的中部，试剂的上部没有任何遮挡，方便了试剂的取放。

通过在柜体两侧分别设置限位孔，从而使得置物板分别放置在柜体的两侧，便于不同试剂的分类放置，例如可在柜体一侧专门用来放置试管，而另一侧放置试剂瓶、试剂盒等，使得柜体内试剂放置分类更加明确且合理，且非常便于试剂的取放。

如图3所示，一个优选方案中，沿所述支撑杆3的延伸方向在所述支撑杆3的内部开设有贯穿所述支撑杆3两端，以及所述第一限位块4的第一通孔；所述第一通孔内穿设有限位杆8；所述限位杆8的第一端和所述第一限位块4的第一通孔的内壁上设置有相互配合的螺纹；所述限位杆8的第二端连接有多根限位柱9；多根所述限位柱9的第一端均通过弹簧连接于所述限位杆8的第二端，多根所述限位柱9的第二端分别向各个方向延伸，以组成以所述限位杆8的第二端为中心的星状辐射结构；所述支撑杆3的第二端设置有第二限位块10，所述第二限位块10设置为内部具有空腔的球状结构，所述限位柱9位于所述空腔内；所述第二限位块10的表面开设有多个与所述限位柱9配合的第二通孔，所述限位柱9的第二端以可沿所述第二通孔内壁滑动的方式伸入所述第二通孔内，且所述限位柱9的第二端在所述限位杆8受到外力作用时由所述第二通孔凸出于所述第二限位块10的外表面，并在外力消失时，使所述限位柱9的第二端与所述第二限位块10的外表面齐平。

所述滑动杆5远离所述第一限位块4的一端设置有沿所述滑动杆5的径向向所述滑动杆5的端部中心延展的限位边，所述限位边的宽度大于所述限位柱9的第二端凸出于所述第二限位块10的外表面的长度。

在上述方案中，通过支撑杆内限位杆的设置，使得限位杆在向支撑杆第二端方向推动时，通过弹簧连接在支撑杆第二端的限位柱受到挤压力，限位柱由第二限位块的第二通孔伸出，从而使得第二限位块形成一个直径大于限位边的内缘直径的卡块，从而避免用户在滑动置物板时使滑动杆与支撑杆脱离，使得所述实验柜使用更加安全和方便。

螺纹的设置使得限位杆可与第一限位块固定，从而使得限位柱在第二限位块上的位置得以保持。

一个优选方案中，所述限位孔的内壁上设置有密封垫圈。

在上述方案中，通过密封垫圈的设置，使得柜体与支撑杆的连接紧密，提高了柜体的密封性。

一个优选方案中，所述柜体1的一个侧壁上开设有不少于2列所述限位孔。

在上述方案中，通过在柜体的侧壁上开设不少于2列限位孔，使得至少有两根支撑杆对一块置物板进行支撑，保证了置物板放置的平稳性。

一个优选方案中，环绕所述限位孔位于所述柜体1外侧的一端设置有与所述第一限位块4配合的限位槽。

在上述方案中，通过限位槽的设置，使得支撑杆放置时更加方便和稳固。

一个优选方案中，所述置物板6上可拆卸的放置有多块限位板，所述限位板上分别开设有多种用于固定容器的凹坑。

在上述方案中，通过限位板的放置，使得各种试剂容器放置更加平稳；且限位板可以设置为长条状，一块限位板上开设一种凹坑，而多块限位板可以平行放置在同一个置物板上，方便不同形状容器的分别稳固放置。

一个优选方案中，所述置物板6的上表面的边缘设置有向上凸起的凸边，所述限位板通过所述凸边与所述置物板6相卡接。

在上述方案中，通过凸边的设置，使得限位板在置物板上放置更加稳固，避免脱落。

一个优选方案中，所述柜门2为透明设置。

在上述方案中，透明柜门的设置方便用户对柜体内试剂的查找，从而进一步便于试剂的灵活取放。

尽管本实用新型的实施方案已公开如上，但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用，它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域，对于熟悉本领域的人员而言，可容易地实现另外的修改，因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下，本实用新型并不限于特定的细节和这里所示出与描述的图例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920026637.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209810193U

授权时间:20191220

主分类号:B01L1/00

专利分类号:B01L1/00

范畴分类:23E;

申请人:童明钺

第一申请人:童明钺

申请人地址:071000 河北省保定市莲池区五四东路972号A区15号楼1单元201室

发明人:童明钺

第一发明人:童明钺

当前权利人:童明钺

代理人:汤小东

代理机构:11369

代理机构编号:北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11369

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9635051c331c3a11924f06a2.html