# 一种铝型门展架论文和设计-郝联超

### 全文摘要

本实用新型涉及展示器材技术领域，尤其是一种铝型门展架，包括底座和顶板，所述底座的两侧均设有收纳槽，两个所述收纳槽之间共同设有第一伸缩孔，所述底座的上表面设有放置槽，所述放置槽的中部设有与第一伸缩孔相通的安装槽，所述转轴的中部固定安装有与齿牙啮合的齿轮，所述第一T型滑块的中部均通过销轴安装有支撑杆，所述第二T型滑槽的内部均安装有第二T型滑块，所述第二伸缩孔的内部均安装有第二L型杆，所述第二L型杆和第一L型杆的一端均设有夹紧槽。本实用新型能够对不同大小的展布进行固定支撑，整个装置不需要拆装，使用方便，能够大大提高工作效率，同时方便携带，结构简单，使用方便，有较强的使用效果，有利于推广使用。

### 主设计要求

1.一种铝型门展架，包括底座(25)和顶板(19)，其特征在于，所述底座(25)的两侧均设有收纳槽(5)，两个所述收纳槽(5)之间共同设有第一伸缩孔(14)，所述第一伸缩孔(14)的内部安装有第一L型杆(6)，所述第一L型杆(6)的一侧均安装有齿牙(7)，所述底座(25)的上表面设有放置槽(4)，所述放置槽(4)的中部设有与第一伸缩孔(14)相通的安装槽(9)，所述安装槽(9)和第一伸缩孔(14)之间共同竖直转动安装有转轴(10)，所述转轴(10)的中部固定安装有与齿牙(7)啮合的齿轮(11)，所述放置槽(4)的中部通过螺钉安装有与转轴(10)抵触的压板(12)，所述放置槽(4)的两侧均设有第一T型滑槽(15)，所述第一T型滑槽(15)的内部均安装有第一T型滑块(13)，所述第一T型滑块(13)的中部均通过销轴安装有支撑杆(3)，且同一高度支撑杆(3)的中部通过销轴连接，所述顶板(19)的下表面设有第二T型滑槽(18)，所述第二T型滑槽(18)的内部均安装有第二T型滑块(24)，所述第二T型滑块(24)的中部与支撑杆(3)的一端通过销轴连接，任意一个所述第二T型滑块(24)的一侧固定安装有固定板(2)，所述固定板(2)的中部螺纹连接有第二固定螺栓(21)，所述顶板(19)的两侧均设有第二伸缩孔(20)，所述第二伸缩孔(20)的内部均安装有第二L型杆(23)，所述第二L型杆(23)和第一L型杆(6)结构相同，所述第二L型杆(23)和第一L型杆(6)的一端均设有夹紧槽(17)，所述夹紧槽(17)的一侧均螺纹连接有第一固定螺栓(1)，所述顶板(19)的两侧上部均螺纹连接有第三固定螺栓(22)。

### 设计方案

1.一种铝型门展架，包括底座(25)和顶板(19)，其特征在于，所述底座(25)的两侧均设有收纳槽(5)，两个所述收纳槽(5)之间共同设有第一伸缩孔(14)，所述第一伸缩孔(14)的内部安装有第一L型杆(6)，所述第一L型杆(6)的一侧均安装有齿牙(7)，所述底座(25)的上表面设有放置槽(4)，所述放置槽(4)的中部设有与第一伸缩孔(14)相通的安装槽(9)，所述安装槽(9)和第一伸缩孔(14)之间共同竖直转动安装有转轴(10)，所述转轴(10)的中部固定安装有与齿牙(7)啮合的齿轮(11)，所述放置槽(4)的中部通过螺钉安装有与转轴(10)抵触的压板(12)，所述放置槽(4)的两侧均设有第一T型滑槽(15)，所述第一T型滑槽(15)的内部均安装有第一T型滑块(13)，所述第一T型滑块(13)的中部均通过销轴安装有支撑杆(3)，且同一高度支撑杆(3)的中部通过销轴连接，所述顶板(19)的下表面设有第二T型滑槽(18)，所述第二T型滑槽(18)的内部均安装有第二T型滑块(24)，所述第二T型滑块(24)的中部与支撑杆(3)的一端通过销轴连接，任意一个所述第二T型滑块(24)的一侧固定安装有固定板(2)，所述固定板(2)的中部螺纹连接有第二固定螺栓(21)，所述顶板(19)的两侧均设有第二伸缩孔(20)，所述第二伸缩孔(20)的内部均安装有第二L型杆(23)，所述第二L型杆(23)和第一L型杆(6)结构相同，所述第二L型杆(23)和第一L型杆(6)的一端均设有夹紧槽(17)，所述夹紧槽(17)的一侧均螺纹连接有第一固定螺栓(1)，所述顶板(19)的两侧上部均螺纹连接有第三固定螺栓(22)。

2.根据权利要求1所述的一种铝型门展架，其特征在于，所述底座(25)的下表面两侧均通过销轴转动安装有转动板(8)。

3.根据权利要求1所述的一种铝型门展架，其特征在于，所述底座(25)的上表面一侧通过合页安装有盖板(16)。

4.根据权利要求1所述的一种铝型门展架,其特征在于，所述支撑杆(3)的层数至少为2层。

5.根据权利要求1所述的一种铝型门展架,其特征在于,所述底座(25)和顶板(19)均为一体成型结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及展示器材技术领域，尤其涉及一种铝型门展架。

背景技术

铝型门展架是目前广泛使用的广告展示器材，其结构是在一个塑料水箱式或铁板式的底座上设置门框状的框架，框架内通过弹簧钩连接设置印有广告图案的画布，现有的铝型门展架在使用时，需要组装，组装速度慢，严重降低了工作效率，同时拆卸时，没有统一的存放工具，容易使拆卸的零部件丢失，针对上述问题，我们提出一种铝型门展架。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种铝型门展架。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

设计一种铝型门展架，包括底座和顶板，所述底座的两侧均设有收纳槽，两个所述收纳槽之间共同设有第一伸缩孔，所述第一伸缩孔的内部安装有第一L型杆，所述第一L型杆的一侧均安装有齿牙，所述底座的上表面设有放置槽，所述放置槽的中部设有与第一伸缩孔相通的安装槽，所述安装槽和第一伸缩孔之间共同竖直转动安装有转轴，所述转轴的中部固定安装有与齿牙啮合的齿轮，所述放置槽的中部通过螺钉安装有与转轴抵触的压板，所述放置槽的两侧均设有第一T型滑槽，所述第一T型滑槽的内部均安装有第一T型滑块，所述第一T型滑块的中部均通过销轴安装有支撑杆，且同一高度支撑杆的中部通过销轴连接，所述顶板的下表面设有第二T型滑槽，所述第二T型滑槽的内部均安装有第二T型滑块，所述第二T型滑块的中部与支撑杆的一端通过销轴连接，任意一个所述第二T型滑块的一侧固定安装有固定板，所述固定板的中部螺纹连接有第二固定螺栓，所述顶板的两侧均设有第二伸缩孔，所述第二伸缩孔的内部均安装有第二L型杆，所述第二L型杆和第一L型杆结构相同，所述第二L型杆和第一L型杆的一端均设有夹紧槽，所述夹紧槽的一侧均螺纹连接有第一固定螺栓，所述顶板的两侧上部均螺纹连接有第三固定螺栓。

优选的，所述底座的下表面两侧均通过销轴转动安装有转动板。

优选的，所述底座的上表面一侧通过合页安装有盖板。

优选的，所述支撑杆的层数至少为2层。

优选的，所述底座和顶板均为一体成型结构。

本实用新型提出的一种铝型门展架，有益效果在于：本实用新型设有的支撑杆能够展开和收纳到放置槽中，能够将顶板拉到不同的高度，同时能够将第二L型杆和第一L型杆抽出，能够对不同大小的展布进行固定支撑，整个装置不需要拆装，使用方便，能够大大提高工作效率，同时方便携带，结构简单，使用方便，有较强的使用效果，有利于推广使用。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种铝型门展架结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种铝型门展架的第一固定螺栓与第二固定螺栓连接结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种铝型门展架的A部结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种铝型门展架的底座与转动板连接结构示意图。

图中：第一固定螺栓1、固定板2、支撑杆3、放置槽4、收纳槽5、第一L型杆6、齿牙7、转动板8、安装槽9、转轴10、齿轮11、压板12、第一T型滑块13、第一伸缩孔14、第一T型滑槽15、盖板16、夹紧槽17、第二T型滑槽18、顶板19、第二伸缩孔20、第二固定螺栓21、第三固定螺栓22、第二L型杆23、第二T型滑块24、底座25。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-4，一种铝型门展架，包括底座25和顶板19，底座25的下表面两侧均通过销轴转动安装有转动板8，能够提高展架的放置稳定性，同时方便收纳。

底座25和顶板19均为一体成型结构，使用稳定，强度高，使用效果好。

底座25的上表面一侧通过合页安装有盖板16，能够防止顶板19移出安装槽9，从而提高使用效果。

底座25的两侧均设有收纳槽5，两个收纳槽5之间共同设有第一伸缩孔14，第一伸缩孔14的内部安装有第一L型杆6，第一L型杆6的一侧均安装有齿牙7，底座25的上表面设有放置槽4，放置槽4的中部设有与第一伸缩孔14相通的安装槽9，安装槽9和第一伸缩孔14之间共同竖直转动安装有转轴10，转轴10的中部固定安装有与齿牙7啮合的齿轮11，放置槽4的中部通过螺钉安装有与转轴10抵触的压板12，放置槽4的两侧均设有第一T型滑槽15，第一T型滑槽15的内部均安装有第一T型滑块13，第一T型滑块13的中部均通过销轴安装有支撑杆3，且同一高度支撑杆3的中部通过销轴连接，支撑杆3的层数至少为2层，能够更高的对顶板19进行调节，提高使用范围。

顶板19的下表面设有第二T型滑槽18，第二T型滑槽18的内部均安装有第二T型滑块24，第二T型滑块24的中部与支撑杆3的一端通过销轴连接，任意一个第二T型滑块24的一侧固定安装有固定板2，固定板2的中部螺纹连接有第二固定螺栓21，顶板19的两侧均设有第二伸缩孔20，第二伸缩孔20的内部均安装有第二L型杆23，第二L型杆23和第一L型杆6结构相同，第二L型杆23和第一L型杆6的一端均设有夹紧槽17，夹紧槽17的一侧均螺纹连接有第一固定螺栓1，顶板19的两侧上部均螺纹连接有第三固定螺栓22。

工作原理：展开使用时，根据展布的高度拉动顶板19至合适的高度，支撑杆3实现对顶板19的支撑，通过第二固定螺栓21进行固定，根据展布的宽度，拉动第二L型杆23和第一L型杆6至合适的位置，第二L型杆23通过第三固定螺栓22固定，将展布的四个角分别放在夹紧槽17中，通过第一固定螺栓1进行固定即可，收纳时，第二L型杆23和顶板19被收纳到放置槽4中，第一L型杆6的一端收纳到收纳槽5中，全部大小就成为底座25的大小，使携带更加方便。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260248.8

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209103769U

授权时间:20190712

主分类号:G09F 15/00

专利分类号:G09F15/00

范畴分类:15E;

申请人:天津伟联展具有限公司

第一申请人:天津伟联展具有限公司

申请人地址:300000 天津市静海县梁头镇梁台路8号

发明人:郝联超

第一发明人:郝联超

当前权利人:天津伟联展具有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9637f2f10951a290ff086779.html