# 一种具有边缘防水密封结构的手机壳论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有边缘防水密封结构的手机壳，包括主壳体、侧键仓、开关仓和摄像头槽，所述主壳体的底端开设有插槽，所述主壳体的左侧设置有开关仓，所述主壳体的右侧设置有侧键仓，且侧键仓的数量为两个，所述主壳体上开设有摄像头槽。该具有边缘防水密封结构的手机壳通过设置有密封塞和聚四氟乙烯薄膜，对手机的出声孔和电源接口做密封处理，避免了水份进入其中，从而提升了手机的防水性能，同时通过设置有防护板可对摄像头起到保护效果，结构简单、设计合理，因此便于推广。

### 主设计要求

1.一种具有边缘防水密封结构的手机壳，包括主壳体(1)、侧键仓(4)、开关仓(5)和摄像头槽(6)，其特征在于：所述主壳体(1)的底端开设有插槽(14)，所述主壳体(1)的左侧设置有开关仓(5)，所述主壳体(1)的右侧设置有侧键仓(4)，且侧键仓(4)的数量为两个，所述主壳体(1)上开设有摄像头槽(6)。

### 设计方案

1.一种具有边缘防水密封结构的手机壳，包括主壳体(1)、侧键仓(4)、开关仓(5)和摄像头槽(6)，其特征在于：所述主壳体(1)的底端开设有插槽(14)，所述主壳体(1)的左侧设置有开关仓(5)，所述主壳体(1)的右侧设置有侧键仓(4)，且侧键仓(4)的数量为两个，所述主壳体(1)上开设有摄像头槽(6)。

2.根据权利要求1所述的一种具有边缘防水密封结构的手机壳，其特征在于：所述主壳体(1)正面的内侧通过胶合固定安装有密封圈(11)，且密封圈(11)的两端内侧皆开设有安装槽(12)。

3.根据权利要求1所述的一种具有边缘防水密封结构的手机壳，其特征在于：所述摄像头槽(6)一侧的主壳体(1)背面铰接安装有转轴(7)，所述转轴(7)上固定连接有防护板(8)，所述防护板(8)的形状与摄像头槽(6)的形状相同。

4.根据权利要求3所述的一种具有边缘防水密封结构的手机壳，其特征在于：所述防护板(8)远离转轴(7)的一侧通过胶合固定连接有固定扣(9)，所述摄像头槽(6)远离转轴(7)一侧的主壳体(1)背面通过镶嵌固定安装有扣槽(10)，所述扣槽(10)与固定扣(9)可相互配合，组成了卡扣式结构。

5.根据权利要求1所述的一种具有边缘防水密封结构的手机壳，其特征在于：所述插槽(14)两侧的主壳体(1)底端皆通过镶嵌固定安装有聚四氟乙烯薄膜(13)。

6.根据权利要求1所述的一种具有边缘防水密封结构的手机壳，其特征在于：所述插槽(14)右侧的主壳体(1)底端固定连接有限位绳(3)，所述限位绳(3)远离主壳体(1)的一端连接有活动片(2)，所述活动片(2)靠近主壳体(1)的一端通过胶合固定安装有密封塞(15)，所述密封塞(15)插入在插槽(14)中。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及手机壳技术领域，具体为一种具有边缘防水密封结构的手机壳。

背景技术

现有的手机壳往往只作为装饰用，虽然起到了一定的缓冲防撞效果，但是实用性仍然较低，虽然已有一些具有防水性的手机壳，但是价格昂贵，且手机壳主体较重，还未被消费者所接受，而落入水中的手机，用户往往会快速捡起，因此，只需满足短暂的防水效果，即可起到较好的防水性能，因此，需要设计一种具有边缘防水密封结构的手机壳以解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有边缘防水密封结构的手机壳，以解决上述背景技术中提出的虽然已有一些具有防水性的手机壳，但是价格昂贵，且手机壳主体较重的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有边缘防水密封结构的手机壳，包括主壳体、侧键仓、开关仓和摄像头槽，所述主壳体的底端开设有插槽，所述主壳体的左侧设置有开关仓，所述主壳体的右侧设置有侧键仓，且侧键仓的数量为两个，所述主壳体上开设有摄像头槽。

优选的，所述主壳体正面的内侧通过胶合固定安装有密封圈，且密封圈的两端内侧皆开设有安装槽。

优选的，所述摄像头槽一侧的主壳体背面铰接安装有转轴，所述转轴上固定连接有防护板，所述防护板的形状与摄像头槽的形状相同。

优选的，所述防护板远离转轴的一侧通过胶合固定连接有固定扣，所述摄像头槽远离转轴一侧的主壳体背面通过镶嵌固定安装有扣槽，所述扣槽与固定扣可相互配合，组成了卡扣式结构。

优选的，所述插槽两侧的主壳体底端皆通过镶嵌固定安装有聚四氟乙烯薄膜。

优选的，所述插槽右侧的主壳体底端固定连接有限位绳，所述限位绳远离主壳体的一端连接有活动片，所述活动片靠近主壳体的一端通过胶合固定安装有密封塞，所述密封塞插入在插槽中。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该具有边缘防水密封结构的手机壳通过设置有密封塞和聚四氟乙烯薄膜，对手机的出声孔和电源接口做密封处理，避免了水份进入其中，从而提升了手机的防水性能，同时通过设置有防护板可对摄像头起到保护效果，结构简单、设计合理，因此便于推广。

附图说明

图1为本实用新型的结构正视示意图；

图2为本实用新型的结构背视示意图；

图3为本实用新型的结构仰视示意图；

图4为本实用新型的密封圈结构正视示意图。

图中：1、主壳体；2、活动片；3、限位绳；4、侧键仓；5、开关仓；6、摄像头槽；7、转轴；8、防护板；9、固定扣；10、扣槽；11、密封圈；12、安装槽；13、聚四氟乙烯薄膜；14、插槽；15、密封塞。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：

一种具有边缘防水密封结构的手机壳，包括主壳体1、侧键仓4、开关仓5和摄像头槽6，主壳体1的底端开设有插槽14，主壳体1的左侧设置有开关仓5，主壳体1的右侧设置有侧键仓4，且侧键仓4的数量为两个，主壳体1上开设有摄像头槽6。

主壳体1正面的内侧通过胶合固定安装有密封圈11，且密封圈11的两端内侧皆开设有安装槽12，可将带有插片的手机膜插在安装槽12中，提升手机膜与手机壳的配合性，降低了手机膜的安装难度，同时密封圈11还起到了加强密封性的效果。

摄像头槽6一侧的主壳体1背面铰接安装有转轴7，转轴7上固定连接有防护板8，防护板8的形状与摄像头槽6的形状相同，防护板8远离转轴7的一侧通过胶合固定连接有固定扣9，摄像头槽6远离转轴7一侧的主壳体1背面通过镶嵌固定安装有扣槽10，扣槽10与固定扣9可相互配合，组成了卡扣式结构，通过将防护板8一侧的固定扣9与扣槽10扣合，使防护板8位于摄像头槽6处，对手机的摄像头进行保护，避免手机的摄像头沾染上灰尘。

插槽14右侧的主壳体1底端固定连接有限位绳3，限位绳3远离主壳体1的一端连接有活动片2，活动片2靠近主壳体1的一端通过胶合固定安装有密封塞15，密封塞15插入在插槽14中。

插槽14两侧的主壳体1底端皆通过镶嵌固定安装有聚四氟乙烯薄膜13，聚四氟乙烯薄膜13是一种每平方英时有90亿个极微小细孔的薄膜，这些小孔是液态水滴的两万分之一,却是水分子的七百倍大，因此水滴无法穿透它，气体却能穿过它，灰尘无法穿过聚四氟乙烯薄膜13堵塞手机的出声孔，避免了长期使用的手机出声孔往往会被灰尘堵塞，造成音量损耗。

工作原理：在使用时，用户先将活动片2向外拉动，带动密封塞15从插槽14中脱离，然后将手机套在主壳体1中，使密封圈11卡在手机顶端的外侧，接着，用户将密封塞15插回插槽14中，使密封塞15插入手机的电源接口中，即可完成手机壳的安装。

在使用过程中，用户可通过将防护板8一侧的固定扣9与扣槽10扣合，使防护板8位于摄像头槽6处，对手机的摄像头进行保护，避免手机的摄像头沾染上灰尘，同时，当需要使用手机摄像头时，只需将固定扣9取下，转动防护板8即可使用摄像头，而聚四氟乙烯薄膜13是一种每平方英时有90亿个极微小细孔的薄膜，这些小孔是液态水滴的两万分之一,却是水分子的七百倍大，因此水滴无法穿透它，气体却能穿过它，灰尘无法穿过聚四氟乙烯薄膜13堵塞手机的出声孔，避免了长期使用的手机出声孔往往会被灰尘堵塞，造成音量损耗，同时在手机落入水中时，水份往往是通过电源接口和出声孔进入手机内部，对手机内部的电子元件造成损伤，通过将出声孔和电源接口做密封处理，避免了水份进入其中，从而提升了手机的防水性能。

同时可将带有插片的手机膜插在安装槽12中，提升手机膜与手机壳的配合性，降低了手机膜的安装难度。

而当需要给手机充电时，只需拉动活动片2，使密封塞15从电源接口中分离，即可使用充电器对手机进行充电。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294796.4

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209805869U

授权时间:20191217

主分类号:H04M1/02

专利分类号:H04M1/02;H04M1/18

范畴分类:39A;

申请人:天津英浩电子有限公司

第一申请人:天津英浩电子有限公司

申请人地址:300350 天津市津南区北闸口镇北闸口工业区政吉路2号、6号厂房

发明人:文连兵

第一发明人:文连兵

当前权利人:天津英浩电子有限公司

代理人:吴疆

代理机构:12234

代理机构编号:天津市科航尚博专利代理事务所(普通合伙) 12234

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/964d0a3f72dc72797e219286.html