# 一种再生复合材料建筑模板论文和设计-王红立

### 全文摘要

本实用新型提供一种再生复合材料建筑模板，包括一块边角有磨损的复合材料建筑模板，所述边角有磨损的复合材料建筑模板从中部切割形成两部分，将切割后的两部分复合材料建筑模板的两侧磨损的部位放置在中部拼接在一起，将切割后的两部分复合材料建筑模板的中部切割出的完整部位放置在两侧，拼接后的两部分复合材料建筑模板之间的间隙内填充有木屑，两部分复合材料建筑模板与木屑之间通过粘合剂粘合固定成再生复合材料建筑模板。本实用新型提高了再生复合材料建筑模板的强度，提高了废弃材料的利用率，可塑性强，并且节省原料，节约成本。

### 主设计要求

1.一种再生复合材料建筑模板，包括一块边角有磨损的复合材料建筑模板，其特征在于：所述边角有磨损的复合材料建筑模板从中部切割形成两部分，将切割后的两部分复合材料建筑模板的两侧磨损的部位放置在中部拼接在一起，将切割后的两部分复合材料建筑模板的中部切割出的完整部位放置在两侧，拼接后的两部分复合材料建筑模板之间的间隙内填充有木屑，两部分复合材料建筑模板与木屑之间通过粘合剂粘合固定成再生复合材料建筑模板。

### 设计方案

1.一种再生复合材料建筑模板，包括一块边角有磨损的复合材料建筑模板，其特征在于：所述边角有磨损的复合材料建筑模板从中部切割形成两部分，将切割后的两部分复合材料建筑模板的两侧磨损的部位放置在中部拼接在一起，将切割后的两部分复合材料建筑模板的中部切割出的完整部位放置在两侧，拼接后的两部分复合材料建筑模板之间的间隙内填充有木屑，两部分复合材料建筑模板与木屑之间通过粘合剂粘合固定成再生复合材料建筑模板。

2.如权利要求1所述的再生复合材料建筑模板，其特征在于：所述再生复合材料建筑模板的上表面和下表面分别模压注塑一层复合材料。

3.如权利要求2所述的再生复合材料建筑模板，其特征在于：所述再生复合材料建筑模板的上表面和下表面模压注塑的复合材料为玻璃纤维增强塑料。

4.如权利要求1所述的再生复合材料建筑模板，其特征在于：所述粘合剂采用聚氨酯胶。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于建筑材料技术领域，具体涉及一种再生复合材料建筑模板。

背景技术

建筑模板在建筑行业中是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。

建筑模板通常采用高分子纤维增强复合材料，在熔融状态下通过注塑一次注射成型。建筑模板在使用完成后通常会有不同程度的破损，而破损通常是在边角位置处产生磨损，在建筑工程中，这种出现破损的建筑模板往往就被废弃不用，而中间大面积的模板还是完好无损的，这样极容易造成原料的浪费，而且会造成成本的增加。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决上述现有技术存在的问题，提供一种再生复合材料建筑模板。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种再生复合材料建筑模板，包括一块边角有磨损的复合材料建筑模板，所述边角有磨损的复合材料建筑模板从中部切割形成两部分，将切割后的两部分复合材料建筑模板的两侧磨损的部位放置在中部拼接在一起，将切割后的两部分复合材料建筑模板的中部切割出的完整部位放置在两侧，拼接后的两部分复合材料建筑模板之间的间隙内填充有木屑，两部分复合材料建筑模板与木屑之间通过粘合剂粘合固定成再生复合材料建筑模板。

所述再生复合材料建筑模板的上表面和下表面分别模压注塑一层复合材料。

所述再生复合材料建筑模板的上表面和下表面模压注塑的复合材料为玻璃纤维增强塑料。

所述粘合剂采用聚氨酯胶。

本实用新型的有益效果在于：本实用新型提供的再生复合材料建筑模板，利用建筑工地废弃的边角有磨损的复合材料建筑模板，通过切割后再拼接形成完整的形状，通过木屑填充和粘合剂粘合，再注塑两层玻璃纤维增强塑料，提高了再生复合材料建筑模板的强度，提高了废弃材料的利用率，可塑性强，并且节省原料，节约成本。

附图说明

图1为边角有磨损的复合材料建筑模板的结构示意图。

图2为本实用新型的结构示意图。

图3为图2的侧视图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

如图1-3所示，本实用新型提供一种再生复合材料建筑模板，包括一块边角有磨损的复合材料建筑模板1，所述边角有磨损的复合材料建筑模板1从中部切割形成两部分复合材料建筑模板2，将切割后的两部分复合材料建筑模板2的两侧磨损的部位放置在中部拼接在一起，将切割后的两部分复合材料建筑模板2的中部切割出的完整部位放置在两侧，拼接后的两部分复合材料建筑模板2之间的间隙内填充有木屑3，两部分复合材料建筑模板2与木屑3之间通过粘合剂粘合固定成再生复合材料建筑模板。

再生复合材料建筑模板的上表面和下表面分别模压注塑一层复合材料4。

再生复合材料建筑模板的上表面和下表面模压注塑的复合材料4为玻璃纤维增强塑料。

粘合剂采用聚氨酯胶。

本实用新型提供的再生复合材料建筑模板，利用建筑工地废弃的边角有磨损的复合材料建筑模板，通过切割后再拼接形成完整的形状，通过木屑填充和粘合剂粘合，再注塑两层玻璃纤维增强塑料，提高了再生复合材料建筑模板的强度，提高了废弃材料的利用率，可塑性强，并且节省原料，节约成本。

以上所述为本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的技术人员来说，本实用新型不受上述实施方式的限制，在不脱离本实用新型整体构思的前提下，还可以做出若干变化和改进，这些也应该视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822264762.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209780219U

授权时间:20191213

主分类号:E04G9/02

专利分类号:E04G9/02

范畴分类:36E;

申请人:郑州翎羽新材料有限公司

第一申请人:郑州翎羽新材料有限公司

申请人地址:450103 河南省郑州市荥阳市建设路道北工业园区

发明人:王红立;潘立国;吴若晨;朱迪;张伟

第一发明人:王红立

当前权利人:郑州翎羽新材料有限公司

代理人:张春;赵磊

代理机构:41109

代理机构编号:郑州中原专利事务所有限公司 41109

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/971e311f3a3cab685db4d836.html