# 冷却塔用水轮机轴向出水蜗壳的设计与CFD分析

### 论文摘要

针对一种桨栅呈辐状式分布的冷却塔用新型水轮机,设计出一种适用于该水轮机的特型蜗壳,该蜗壳在结构上首次采用由圆形截面向椭圆截面过渡的轴向出水方式,这种设计不仅能有效节省冷却塔内部空间,同时也具备良好的引水性能。蜗壳设计采用了理论分析和CFD数值模拟计算相结合的方法,根据蜗壳纵向断面压力和速度分布图得出其断面处的压力和速度分布规律;结合蜗壳出口处速度矢量图,分析出口环面上标称圆圆周速度、随机点轴向速度和圆周分速度矩的分布特点。结果表明,该蜗壳的水力性能与理论设计相符,具有很高的实用价值。

### 论文目录

- 1 轴向出水蜗壳的设计与水流运动规律分析

- 1.1 轴向出水蜗壳设计

- 1.1.1 确定基本参数

- 1.1.2 蜗壳内流体运动方程

- 1.2 蜗壳内部水流运动规律

- 2 CFD数值模拟与分析

- 2.1 三维建模与网格划分

- 2.2 Fluent计算方法与边界条件

- 2.3 数值模拟结果及分析

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱敏,屈波,沈永成,芦月,章勋,水旭锋,王山

关键词: 冷却塔,水轮机,轴向出水,蜗壳

来源: 中国农村水利水电 2019年06期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程,电力工业

单位: 河海大学能源与电气学院,杭州电子科技大学,长江勘测规划设计研究院,河海大学水利水电学院

分类号: TV734.1

页码: 153-158

总页数: 6

文件大小: 406K

下载量: 63

### 相关论文文献

- [1].水利枢纽水轮机特大型蜗壳安装新工艺探索[J]. 珠江水运 2020(01)

- [2].无蜗壳风机墙出口隔板的应用研究[J]. 中国设备工程 2017(13)

- [3].蜗壳进口截面对液力透平径向力的影响[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [4].蜗壳形状对液力透平压力脉动影响的研究[J]. 流体机械 2020(11)

- [5].一种涡轮排气蜗壳的优化设计[J]. 航空动力学报 2017(02)

- [6].浅谈无蜗壳风机研发中存在的问题[J]. 科技风 2016(07)

- [7].仿生蜗壳离心泵内部非定常流动特性分析[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(05)

- [8].水轮机金属蜗壳制作工艺[J]. 现代焊接 2016(05)

- [9].某水电站垫层蜗壳结构受力特性研究[J]. 大坝与安全 2020(02)

- [10].角木塘水电站混凝土蜗壳设计[J]. 小水电 2018(03)

- [11].双蜗壳离心泵设计及喉部面积对性能的影响[J]. 机电设备 2009(05)

- [12].离心泵蜗壳效应数值模拟与分析[J]. 制冷 2014(03)

- [13].国外一种离心泵双蜗壳设计方法的介绍和分析[J]. 排灌机械 2008(06)

- [14].巨型水轮发电机组蜗壳焊接的一种新方法[J]. 水电站机电技术 2015(02)

- [15].溪洛渡水电站9#机蜗壳抬动原因分析及处理[J]. 陕西水利 2012(05)

- [16].向家坝电站800MW超大型水轮机蜗壳制造质量控制[J]. 水电站机电技术 2011(02)

- [17].无蜗壳风机的特性研究及应用[J]. 风机技术 2016(03)

- [18].离心式风机蜗壳的振动与声辐射控制[J]. 噪声与振动控制 2013(01)

- [19].蜗壳阴角混凝土回填及灌浆和新脱空检测方法[J]. 云南水力发电 2017(S1)

- [20].景洪水电站蜗壳设计[J]. 云南水力发电 2014(06)

- [21].戈兰滩电站蜗壳凑合节施工程序及测压管优化[J]. 云南水力发电 2008(S1)

- [22].基于综合评价函数的冷却风扇蜗壳多参数优化[J]. 兵工学报 2016(04)

- [23].锦屏一级水电站蜗壳水压试验及变形监测分析[J]. 水电站机电技术 2013(02)

- [24].浅述重庆盖下坝电站蜗壳焊接及质量控制[J]. 水利科技与经济 2011(09)

- [25].蜗壳截面变化规律对蜗壳内流动及其出口参数的影响[J]. 内燃机与动力装置 2009(04)

- [26].双蜗壳式离心泵内部非定常流动压力特性分析[J]. 农业机械学报 2015(02)

- [27].基于速度矩守恒的离心泵节能蜗壳断面几何参数求解[J]. 农业工程学报 2017(20)

- [28].抽水蓄能电站蜗壳保压值优化研究[J]. 水电能源科学 2009(01)

- [29].水轮机蜗壳下料的三维设计[J]. 四川工程职业技术学院学报 2015(02)

- [30].水电站蜗壳当量管一种新的计算方法[J]. 四川水利 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/97c12fd16f593e93c60be21b.html