# 一种具有报警功能的配电柜论文和设计-吴衡

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有报警功能的配电柜，包括柜体，所述柜体的两侧均固定连接有微型电机，所述微型电机的输出轴固定连接有扇叶，所述柜体内腔的底部通过支撑板固定设置有温感装置，所述温感装置包括感应盒，所述感应盒内腔的一侧固定连接有热传递块，所述热传递块的顶部固定连接有热感应块，所述热感应块贯穿支撑板并延伸至支撑板的顶部。本实用新型通过热传递块、热感应块、记忆合金弹簧、触块和导通块的配合，将电路进行导通，从而带动微型电机工作，通过微型电机、扇叶和温感装置的设置，对柜体的内部进行散热，从而提高了柜体的散热性，解决了现有的配电柜存在散热性不足的问题，延长了配电柜内部元件的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种具有报警功能的配电柜，包括柜体（1），其特征在于：所述柜体（1）的两侧均固定连接有微型电机（2），所述微型电机（2）的输出轴固定连接有扇叶（3），所述柜体（1）内腔的底部通过支撑板（4）固定设置有温感装置（5），所述温感装置（5）包括感应盒（51），所述感应盒（51）内腔的一侧固定连接有热传递块（52），所述热传递块（52）的顶部固定连接有热感应块（53），所述热感应块（53）贯穿支撑板（4）并延伸至支撑板（4）的顶部，所述热传递块（52）的一侧固定安装有记忆合金弹簧（54），所述记忆合金弹簧（54）的一侧固定连接有连接杆（55），所述连接杆（55）的顶部和底部均焊接有滑板（56），所述感应盒（51）内腔的顶部和底部均开设有与滑板（56）配合使用的滑槽（57），所述连接杆（55）的一侧固定连接有触块（58），所述感应盒（51）内腔的右侧固定连接有导通块（59）。

### 设计方案

1.一种具有报警功能的配电柜，包括柜体（1），其特征在于：所述柜体（1）的两侧均固定连接有微型电机（2），所述微型电机（2）的输出轴固定连接有扇叶（3），所述柜体（1）内腔的底部通过支撑板（4）固定设置有温感装置（5），所述温感装置（5）包括感应盒（51），所述感应盒（51）内腔的一侧固定连接有热传递块（52），所述热传递块（52）的顶部固定连接有热感应块（53），所述热感应块（53）贯穿支撑板（4）并延伸至支撑板（4）的顶部，所述热传递块（52）的一侧固定安装有记忆合金弹簧（54），所述记忆合金弹簧（54）的一侧固定连接有连接杆（55），所述连接杆（55）的顶部和底部均焊接有滑板（56），所述感应盒（51）内腔的顶部和底部均开设有与滑板（56）配合使用的滑槽（57），所述连接杆（55）的一侧固定连接有触块（58），所述感应盒（51）内腔的右侧固定连接有导通块（59）。

2.根据权利要求1所述的一种具有报警功能的配电柜，其特征在于：所述柜体（1）的底部焊接有支撑座，且支撑座顶部的右侧固定安装有蓄电池（6）。

3.根据权利要求1所述的一种具有报警功能的配电柜，其特征在于：所述微型电机（2）与触块（58）和导通块（59）串联，多个所述微型电机（2）均通过导线串联。

4.根据权利要求1所述的一种具有报警功能的配电柜，其特征在于：所述柜体（1）顶部的右侧固定连接有报警器（7），所述报警器（7）的选择型号为WDG-16。

5.根据权利要求1所述的一种具有报警功能的配电柜，其特征在于：所述柜体（1）的顶部连通有连通管（8），所述连通管（8）的内壁呈环形焊接有挡块（9），所述挡块（9）的顶部放置有过滤网（10），所述过滤网（10）顶部的中心处固定连接有提杆。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电力设备技术领域，具体为一种具有报警功能的配电柜。

背景技术

配电柜（箱）分动力配电柜（箱）和照明配电柜（箱）、计量柜（箱），是配电系统的末级设备，配电柜是电动机控制中心的统称，配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合，电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合，它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷，这级设备应对负荷提供保护、监视和控制，一般用在供电局、变电所，然后经变压器降压再到低压开关柜。

配电柜中因安装很多的电器设备，电器设备在长时间的运转过程中，将产生大量的热量，且集中在配电柜中，使得配电柜中的温度不断的上升，如果不能及时对配电柜中的空气进行散热，将影响电器设备的使用，现有的配电柜虽然设有温度报警功能，但配电柜还是存在散热性不足的缺陷，从而降低了配电柜内部电器元件的使用寿命。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种具有报警功能的配电柜，具备提高配电柜的散热性的优点，解决了现有的配电柜存在散热性不足的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有报警功能的配电柜，包括柜体，所述柜体的两侧均固定连接有微型电机，所述微型电机的输出轴固定连接有扇叶，所述柜体内腔的底部通过支撑板固定设置有温感装置，所述温感装置包括感应盒，所述感应盒内腔的一侧固定连接有热传递块，所述热传递块的顶部固定连接有热感应块，所述热感应块贯穿支撑板并延伸至支撑板的顶部，所述热传递块的一侧固定安装有记忆合金弹簧，所述记忆合金弹簧的一侧固定连接有连接杆，所述连接杆的顶部和底部均焊接有滑板，所述感应盒内腔的顶部和底部均开设有与滑板配合使用的滑槽，所述连接杆的一侧固定连接有触块，所述感应盒内腔的右侧固定连接有导通块。

优选的，所述柜体的底部焊接有支撑座，且支撑座顶部的右侧固定安装有蓄电池。

优选的，所述微型电机与触块和导通块串联，多个所述微型电机均通过导线串联。

优选的，所述柜体顶部的右侧固定连接有报警器，所述报警器的选择型号为WDG-16。

优选的，所述柜体的顶部连通有连通管，所述连通管的内壁呈环形焊接有挡块，所述挡块的顶部放置有过滤网，所述过滤网顶部的中心处固定连接有提杆。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过热传递块、热感应块、记忆合金弹簧、触块和导通块的配合，将电路进行导通，从而带动微型电机工作，通过微型电机、扇叶和温感装置的设置，对柜体的内部进行散热，从而提高了柜体的散热性，解决了现有的配电柜存在散热性不足的问题，延长了配电柜内部元件的使用寿命。

2、本实用新型通过设置蓄电池，为微型电机和报警器提供电力；

通过设置多个微型电机均通过导线串联，保障了扇叶通电后的正常转动；

通过设置报警器，用来起到警示工作人员的作用；

通过设置连通管，保障了柜体内部的空气流通，通过设置过滤网，用来过滤灰尘，通过设置挡块，便于过滤网的放置和拿取。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型温感装置的结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处的局部放大示意图。

图中：1柜体、2微型电机、3扇叶、4支撑板、5温感装置、51感应盒、52热传递块、53热感应块、54记忆合金弹簧、55连接杆、56滑板、57滑槽、58触块、59导通块、6蓄电池、7报警器、8连通管、9挡块、10过滤网。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-3，一种具有报警功能的配电柜，包括柜体1，柜体1的底部焊接有支撑座，且支撑座顶部的右侧固定安装有蓄电池6，通过设置蓄电池6，为微型电机2和报警器7提供电力，柜体1顶部的右侧固定连接有报警器7，报警器7的选择型号为WDG-16，通过设置报警器7，用来起到警示工作人员的作用，柜体1的顶部连通有连通管8，连通管8的内壁呈环形焊接有挡块9，挡块9的顶部放置有过滤网10，过滤网10顶部的中心处固定连接有提杆，通过设置连通管8，保障了柜体1内部的空气流通，通过设置过滤网10，用来过滤灰尘，通过设置挡块9，便于过滤网10的放置和拿取，柜体1的两侧均固定连接有微型电机2，微型电机2与触块58和导通块59串联，多个微型电机2均通过导线串联，通过设置多个微型电机2均通过导线串联，保障了扇叶3通电后的正常转动，微型电机2控制器型号选择为HST-42，微型电机2的输出轴固定连接有扇叶3，柜体1内腔的底部通过支撑板4固定设置有温感装置5，温感装置5包括感应盒51，感应盒51内腔的一侧固定连接有热传递块52，热传递块52的顶部固定连接有热感应块53，热感应块53贯穿支撑板4并延伸至支撑板4的顶部，热传递块52的一侧固定安装有记忆合金弹簧54，记忆合金弹簧54的一侧固定连接有连接杆55，连接杆55的顶部和底部均焊接有滑板56，感应盒51内腔的顶部和底部均开设有与滑板56配合使用的滑槽57，连接杆55的一侧固定连接有触块58，感应盒51内腔的右侧固定连接有导通块59，通过热传递块52、热感应块53、记忆合金弹簧54、触块58和导通块59的配合，将电路进行导通，从而带动微型电机2工作，通过微型电机2、扇叶3和温感装置5的设置，对柜体1的内部进行散热，从而提高了柜体1的散热性，解决了现有的配电柜存在散热性不足的问题，延长了配电柜内部元件的使用寿命。

使用时，当热感应块53感应到热量时，通过热传递块52将热量传送给记忆合金弹簧54，记忆合金弹簧54利用热胀冷缩的原理，通过滑板56在滑槽57内滑动带动触块58接触到导通块59，导通块59将电路接通，微型电机2进行工作，多个微型电机2带动扇叶3进行转动，从而提高了柜体1的散热性，报警器7利用现有技术进行报警。

综上所述：该具有报警功能的配电柜，通过热传递块52、热感应块53、记忆合金弹簧54、触块58、导通块59、微型电机2和扇叶3的使用，解决了现有的配电柜存在散热性不足的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920017588.X

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209329428U

授权时间:20190830

主分类号:H02B 1/30

专利分类号:H02B1/30;H02B1/56;H02B1/28;G08B21/18

范畴分类:37C;

申请人:东莞市百方电气设备有限公司

第一申请人:东莞市百方电气设备有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市常平镇元江元村上树吓路

发明人:吴衡

第一发明人:吴衡

当前权利人:东莞市百方电气设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/97f6013e3e6b08080db36d8f.html