# 集中供热系统节能技术措施的研究及应用探讨

大庆油田有限责任公司矿区服务事业部物业管理一公司供热指挥中心163000

摘要：近年来，我国集中供热系统得到了有效发展，对于该系统来说，在应用过程中有必要注重节能的实现，这便需要节能技术措施的实施。本课题在对集中供热进行概述的基础上，进一步对集中供热系统节能技术措施进行了分析，希望以此为集中供热系统节能的实现提供一些具有价值的参考建议。

关键词：集中供热系统；节能技术；措施；参考建议

我国城市发展速度非常快，而对于供热系统设备来说，和城市居民的生活息息相关，因此便有必要注重集中供热系统的发展。从传统的集中供热系统来说，在节能降耗效果上还有待提升[1]。为了实现有效节能，集中供热系统便需要注重节能技术措施的实施，例如：安装适宜的热工仪表，对系统的实际运行情况加以掌控；应用先进科学的设备，使天然气的利用效率得到有效提升等。总之，从集中供热系统的发展角度考虑，本课题针对“集中供热系统节能技术措施的研究及应用”进行探讨具备一定的价值意义。

一、集中供热概述

（一）集中供热的概念

集中供热，指的是工业区、居民区辐射范围内构建的统一模式的集中热源系统，为生产及生活需求用热供应热能。对于城市集中供热系统来说，属于便民的公益性市政基础设施之一，在现代城市化发展中占据了举足轻重的地位。与此同时，集中供热还具备低成本以及高供热效率等优势，所以被居民广泛接纳。而从城市系统来看，确保集中供热工程的优化性及科学性，可以使财政份额显著降低，进一步收获优良的经济效益。

以热源为依据，现状下的集中供热存在热电联产和小锅炉房两种模式，介质为蒸汽和热水。对于热水模式的供热系统来说，其本质为热水泵式循环。对于蒸汽模式的供热系统来说，其本质为高压蒸汽的管道式循环于用户和供热设备之间。

（二）热源与热媒的作用

基于热电供热工程过程中，水当作热媒介，一般以质调节方法操作更为合适，经济效益更高。基于低位的热负荷条件下，最优化的是将高温水当作热媒介，汽轮机最大化程度在低压条件下抽气。对于集中供热系统，在生产热负荷的同时，为供暖提供热能时，通常会采取蒸汽式的热媒。值得注意的是，在选取热源和热媒介过程中，需根据实际情况，同时对技术、经济等因素进行综合性评价，最终做出相应的科学决策[2]。一般情况下，对于中小型工业用热区，大多数适合应用蒸汽式的热系统进行地区性供热；在室内供暖系统中，大多数选取的是蒸汽与热水联合的方式。此外，如果热量需求偏高，同时需求时间偏长，此状况下通常选择热水式的集中供暖系统。

二、集中供热系统节能技术措施分析

在上述分析中，对集中供热系统的基本应用以及供热方式选择有了一定程度的了解，为了达到节能降耗的作用，在集中供热系统应用过程中，还需要注重节能技术措施的实施。总结起来，有关集中供热系统技能技术的措施如下：

（一）合理安装热工仪表

热工仪表的安装，其目的是对系统的实际运行情况进行掌控。对于集中供热系统的工作状况来说，要想加以明确，便需要利用热工仪表，将系统当中存在的问题及时识别出来，进一步采取科学的分析方法，将具体的解决对策查找出来[3]。与此同时，对于相关工作人员来说，有必要对锅炉的实时运行情况加以掌握，通过锅炉燃烧火焰的大小以及用气量的充分调节，使能源的利用效率得到最大化的提升，如此便可以使不必要的能源损耗得到有效降低。

（二）合理科学地应用先进设备

在对天然气量与送风量之间的比例进行合理调节的基础上，可以确保天然气在锅炉内完全燃烧，进一步把热量彻底地释放出来，如此可以使天然气的利用效率得到有效提升。为了使上述构想得到有效实现，便有必要应用先进的进口全自动天然气燃烧器。合理科学地应用此项技术，可以使锅炉的总热量得到有效增加。相关数据调查报告显示：在技术应用前，锅炉1个供热周期大概应用89万方天然气，应用技术后则大概使用70万方天然气，这样便使锅炉的热效率得到有效提高，达到了节能降耗的作用。

（三）改进锅炉系统

对于锅炉系统来说，需具备充分的严密性；倘若锅炉系统严密性不够，则会使过剩的空气系数偏大；而对于锅炉内燃料的燃烧情况在某种程度上回遭遇锅炉当中过剩空气系数的影响。当过剩的空气系数处于相对应的标准的情况下，锅炉内的燃烧情况经济性最优化。可对锅炉本体进行加密和防范烟风道渗漏风的方法，使引风系统、烟道以及鼓风等易漏风点得到有效处理；并且，还可以应用水封的方法对锅炉出渣系统得到有效密封，如此锅炉便可以基于短时间内上升至适宜的温度，并使锅炉的热效率在短时间内得到有效提升，进一步达到节能的效果。

（四）注重水泵与风机调速技术的应用

从现代城市的集中供热系统来看，通常具备多个热源，在热网当中具备热力站与泵站，并且从整体系统来看还涵盖了健全的调控装置的用户与微机监控系统。所以，对于集中供热系统来说，显得较为复杂。根据热值的网络图式对多热源共网的供热系统进行划分，可划分为：其一，多环网供热系统；其二，枝状网供热系统；其三，单环网供热系统[4]。以供热模式来看，具备并联供热与串联供热两种模式，有必要基于设计应用期间应用多环网供热系统，如此可以使系统的可靠性得到一定程度的提升。值得注意的是，多环网供热系统还具备诸多优势，包括：其一，可以使供热的稳定性得到有效保障，如果系统内部某一处热源出现故障，进而使供热受到影响，其他热源便会以自动的方式使供热量增加，进一步使整个系统的总供热量处于适宜范围内。其二，该系统在运行上比较容易，多热源公网系统在供热时会采取联合的方式，如果负荷增加或减少，可在热价高到热价低之间灵活转换，在使经济性得到有效提升的条件下，使系统运行的可靠性及安全性得到有效保障。

（五）加强系统管理

除上述技术措施以外，还有必要对集中供热洗加强管理。对于燃煤来说，属于供热运行系统当中非常重要的资源，并且在系统总体成本中所占比重颇大。一般根据集中供热系统的具体运行特征，会构建燃煤消耗的完善化的奖惩考核机制。实际中把单位整体的年度耗煤的具体情况与职工个体的切身利益联系在一起，奖优罚劣。采取此类方法能够使个人节能意识得到有效提高，同时还能够使企业的经济效益得到有效保障[5]。值得注意的是，在供热系统管网管理过程中，需注重系统热水损失量的降低，管网体系的漏失为整个水资源消耗最突出的环节，因此管道维护改造质量在得到有效提升的基础上，能够使管网漏失的发生得到有效控制。考虑到使管网漏失得到有效降低，进一步达到节约资源的作用，有必要对日常巡查制度加以完善，加强集中供热系统管网的更新改造，并加强宣传力度，从而达到节能降耗的效果。

三、结语

通过本课题的探究，认识到集中供热系统节能的实现非常关键，其做好节能技术包括：合理安装热工仪表、合理科学地应用先进设备、改进锅炉系统以及注重水泵与风机调速技术的应用等。此外，还有必要加强对集中供热系统的管理，进一步达到节能降耗的作用，从而使系统经济效益及社会效益得到有效保障。

参考文献：

[1]刘雅斌.浅谈集中供热系统节能降耗技术应用[J].中国新技术新产品，2013，05：164.

[2]段铁民，刘冰玲.自动控制技术在集中供热节能中的应用措施[J].科技展望，2014，08：60.

[3]刘雅斌.集中供热系统区域热力站节能控制方法的优化[J].区域供热，2015，03：1-8+26.

[4]王建国.集中供热系统改造中节能技术的应用[J].现代工业经济和信息化，2015，13：22-23.

[5]张琪，张欢，由世俊.基于实际工程的集中供热系统现代化改造能耗分析研究[J].供热制冷，2015，10：22-26.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/97fbb6b8b4a6ec131192b2e7.html