# 机载应用论文_许宝华,刘世振

导读:本文包含了机载应用论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:测量,激光,反射率,故障,比例尺,无人机,数据。

### 机载应用论文文献综述

许宝华,刘世振[1]（2019）在《机载LiDAR测量技术在潮间带测量中的应用》一文中研究指出弄清潮间带地形对于开发和利用滩涂具有基础支撑作用,但受潮间带淤泥质底质、涨潮时浅水覆盖和部分区域植被覆盖等因素的影响,利用现有的地形测量方法获得滩涂地形信息十分困难。为此,提出了利用机载激光(LiDAR)在潮间带开展地形测量的新方法。首先,给出了机载激光在滩涂干出部分的地形测量原理,并将机载激光测量系统应用于启东潮间带地形测量,取得了优于10 cm的地形高程测量精度;然后,介绍了机载激光在潮间带浅水深地形测量的原理,并分析了我国机载LiDAR测深的发展现状,列举了机载激光测深系统应用于水深测量的案例。研究结果表明,机载激光是获取潮间带地形的一种有效手段。(本文来源于《人民长江》期刊2019年11期）

袁钢[2]（2019）在《故障树分析法在机载电子设备故障诊断中的应用研究》一文中研究指出机载电子设备发生故障的模式有渐进性故障和突发性故障,成因有外部成因和内部成因,其中元器件失效是主要成因之一。对机载电子设备进行故障诊断的时候,故障树分析法具有十分明显的优势。该方法是一种自上而下的演绎式失效分析法,建立系统故障树的时候,首先是确立顶事件,一般把系统明确的故障现象作为顶事件;其次是确定边界条件,边界条件应该囊括导致顶事件发生的所有情况;然后是确定其它中间事件和底事件;最后是简化和核对故障树。以机载速率陀螺组件输出信号异常为例,建立并应用故障树,将故障定位到最基本故障单元。研究表明,故障树分析法对于提高部队修理单位的故障诊断能力具有非常大的帮助。(本文来源于《电子测试》期刊2019年22期）

张森,严小双,晏恺晨,张航宇[3]（2019）在《机载总线技术应用综述及其对飞机性能的影响》一文中研究指出机载总线是航电系统中的重要组成部分,负责设备间的信息交流和传输。其性能制约着航电系统的发展,是世界各国重点关注的对象。本文对民航中迄今为止应用较多的几种机载总线协议进行一定的总结,并由小见大,对未来的机载总线技术发展进行一定的展望。1.Arinc429概述Arinc429总线协议是由美国航空电子工程委员会(Airlines Electronic Engineering Committee)于1977年7月提出的,并在同年发表和获准使用。该协议标准规定了航空电子设备及有关系统间的数字信(本文来源于《电子世界》期刊2019年21期）

刘卫华,艾铁柱[4]（2019）在《一种机载计算机平台的FMEA应用技术》一文中研究指出机载计算机平台作为复杂航空电子设备,具有数字化程度高、信号交联复杂、接口种类和数量较大等特点,文章通过FMEA技术分析计算机平台各部件的功能及故障模式和BIT指标评估,识别I,II类故障模式和单点故障模式等设计和生产中的薄弱环节、存在的影响安全或任务完成的重大问题,制定计算机平台的优化设计改进方案,以提高系统的任务可靠性和安全性,减少系统维修时间,也为故障归零提供依据。(本文来源于《无线互联科技》期刊2019年21期）

黄友猛,宋天明[5]（2019）在《有限元法在机载雷达频综器减振设计中的应用》一文中研究指出频综器作为机载雷达持续稳定运行的"心脏",其抗振性能直接影响机载雷达的性能发挥,为提升频综器抗振性,对有限元法在机载雷达频综器减震设计中的应用进行研究。通过基于有限元法对设备减震方法的设计及频综器结构的分析,构建了频综器减振模型,对设备的相关相噪参数进行动力学数据分析。通过对振动传导速率及隔离振动频率的计算,分析影响隔振设备选择的相关性能参数,实现有限元法在机载雷达频综器减振设计中的应用。(本文来源于《电子制作》期刊2019年21期）

张晓刚,刘攀[6]（2019）在《民机机载数据应用系统设计》一文中研究指出机载维护系统及飞参系统数据对于民机试飞阶段状态评估、运行数据记录及故障判读具有重要意义。针对民机试飞数据掌握需求,设计一种机载维护及飞参数据应用系统,重点介绍了系统功能及参数需求、数据下载及快速存储、数据分析处理等功能的实现,具有较强的推广应用价值。(本文来源于《中国科技信息》期刊2019年21期）

王亮春,杨志义,郭佑国[7]（2019）在《倾斜摄影、机载激光雷达测量技术在抽水蓄能电站原始地形测量中的应用》一文中研究指出本文结合工程实践,利用无人机快速灵活、成本低,激光雷达精确度高、效率高的优势,将无人机倾斜摄影、航空机载激光雷达测量技术运用在抽蓄电站中,生成数字化地形图和高精度地理信息资料。提高工效,节约生产成本,满足工程建设要求。(本文来源于《抽水蓄能电站工程建设文集2019》期刊2019-10-23）

陈小雁,闻丽佳[8]（2019）在《机载激光雷达点云在高植被山区数据处理中的应用研究》一文中研究指出介绍了机载激光雷达技术的基本概况,以江西省奉新县境内获取的机载激光点云为例,浅谈点云在植被深厚地区的数据分类处理及地形图成图技术,通过这一典型案例,论证了机载激光雷达点云在植被深厚地区极大地减少了外业工作量,缩短了作业工期,解决了传统航空摄影测量技术在植被深厚且茂密地区应用的技术难题,使地形图的高程精度得到了很大的提升。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年18期）

李月,杨灿坤,周春平,苏俊杰[9]（2019）在《无人机载高光谱成像设备研究及应用进展》一文中研究指出无人机载高光谱成像设备因其机动灵活、操作简单等优点,被应用于诸多研究领域,具有广泛的发展前景。本文对当前无人机载高光谱成像设备的相关研究进展进行了系统的总结和评述。首先,基于高光谱成像仪的发展过程阐述了无人机载高光谱成像设备在数据获取中的显着优势;其次,从成像方式和研究现状方面指出了目前无人机载高光谱成像设备影像幅宽窄、成本高和国产化水平低的问题,并介绍了基于无人机高光谱成像设备的最新应用研究成果,针对当前的设备缺点提出解决方案;最后,指出了无人机载高光谱成像设备的未来发展趋势。本文可为无人机载高光谱成像设备的研制提供一定的借鉴和参考,也可为基于无人机载高光谱成像设备的应用提供一定帮助。(本文来源于《测绘通报》期刊2019年09期）

郭春海,张英明,丁忠明[10]（2019）在《无人机机载LiDAR在沿海滩涂大比例尺地形测绘中的应用》一文中研究指出以南京市以下长江12.5 m深水航道建设工程中的白茆沙整治建筑物工程的年度监测为例,介绍了利用无人机航摄和机载LiDAR技术进行大比例尺高精度的滩涂地理信息数据采集的关键技术。研究案例表明,采用无人机搭载数码相机和LiDAR联合进行数据采集,在小区域、通行困难地区的高分辨率影像和地面高程数据快速获取方面具有明显优势,为沿海滩涂开发中的工程用图测绘工作提供了一种新的有效快捷的技术手段。(本文来源于《测绘通报》期刊2019年09期）

### 机载应用论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

机载电子设备发生故障的模式有渐进性故障和突发性故障,成因有外部成因和内部成因,其中元器件失效是主要成因之一。对机载电子设备进行故障诊断的时候,故障树分析法具有十分明显的优势。该方法是一种自上而下的演绎式失效分析法,建立系统故障树的时候,首先是确立顶事件,一般把系统明确的故障现象作为顶事件;其次是确定边界条件,边界条件应该囊括导致顶事件发生的所有情况;然后是确定其它中间事件和底事件;最后是简化和核对故障树。以机载速率陀螺组件输出信号异常为例,建立并应用故障树,将故障定位到最基本故障单元。研究表明,故障树分析法对于提高部队修理单位的故障诊断能力具有非常大的帮助。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 机载应用论文参考文献

[1].许宝华,刘世振.机载LiDAR测量技术在潮间带测量中的应用[J].人民长江.2019

[2].袁钢.故障树分析法在机载电子设备故障诊断中的应用研究[J].电子测试.2019

[3].张森,严小双,晏恺晨,张航宇.机载总线技术应用综述及其对飞机性能的影响[J].电子世界.2019

[4].刘卫华,艾铁柱.一种机载计算机平台的FMEA应用技术[J].无线互联科技.2019

[5].黄友猛,宋天明.有限元法在机载雷达频综器减振设计中的应用[J].电子制作.2019

[6].张晓刚,刘攀.民机机载数据应用系统设计[J].中国科技信息.2019

[7].王亮春,杨志义,郭佑国.倾斜摄影、机载激光雷达测量技术在抽水蓄能电站原始地形测量中的应用[C].抽水蓄能电站工程建设文集2019.2019

[8].陈小雁,闻丽佳.机载激光雷达点云在高植被山区数据处理中的应用研究[J].工程建设与设计.2019

[9].李月,杨灿坤,周春平,苏俊杰.无人机载高光谱成像设备研究及应用进展[J].测绘通报.2019

[10].郭春海,张英明,丁忠明.无人机机载LiDAR在沿海滩涂大比例尺地形测绘中的应用[J].测绘通报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/982d33d43a2e430032de87f3.html