# 一种生物柴油燃烧炉论文和设计-邓金华

### 全文摘要

本实用新型实施例公开了一种生物柴油燃烧炉，包括：炉体，其包括隔热底座以及导热侧围，隔热底座内包括一预热腔，导热侧围与隔热底座上表面连接，形成一燃烧室；燃烧装置，其包括油管、喷嘴以及点火器，油管出油端依次穿过导热侧围内壁以及预热腔，最后进入到燃烧室内，喷嘴与油管出油端连接，点火器设置于油管出油端上；电加热器，其设置于预热腔内。本实用新型的一种生物柴油燃烧炉在使用时先通过电加热器对油管靠近喷头部分进行预热，降低该处的生物柴油的粘度，使其从喷嘴喷出时容易雾化及顺利地被点火器点燃，当开始正常燃烧后，电加热器即可关闭，通过燃烧产生的热量对导热侧围内的油管进行持续地预热，保证生物柴油能够正常的燃烧。

### 主设计要求

1.一种生物柴油燃烧炉，其特征在于，所述一种生物柴油燃烧炉包括：炉体，其包括隔热底座以及导热侧围，所述隔热底座内包括一预热腔，所述导热侧围与所述隔热底座上表面连接，形成一燃烧室；燃烧装置，其包括油管、喷嘴以及点火器，所述油管出油端依次穿过所述导热侧围内壁以及所述预热腔，最后进入到所述燃烧室内，所述喷嘴与所述油管出油端连接，所述点火器设置于所述油管出油端上；电加热器，其设置于所述预热腔内。

### 设计方案

1.一种生物柴油燃烧炉，其特征在于，所述一种生物柴油燃烧炉包括：

炉体，其包括隔热底座以及导热侧围，所述隔热底座内包括一预热腔，所述导热侧围与所述隔热底座上表面连接，形成一燃烧室；

燃烧装置，其包括油管、喷嘴以及点火器，所述油管出油端依次穿过所述导热侧围内壁以及所述预热腔，最后进入到所述燃烧室内，所述喷嘴与所述油管出油端连接，所述点火器设置于所述油管出油端上；

电加热器，其设置于所述预热腔内。

2.根据权利要求1所述的一种生物柴油燃烧炉，其特征在于，所述炉体还包括设置于所述导热侧围外壁上的隔热层。

3.根据权利要求2所述的一种生物柴油燃烧炉，其特征在于，所述电加热器包裹于所述油管。

4.根据权利要求3所述的一种生物柴油燃烧炉，其特征在于，所述油管位于所述导热侧围内部的部分呈螺旋状缠绕所述燃烧室布置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生物柴油燃烧使用技术领域，尤其涉及一种生物柴油燃烧炉。

背景技术

生物柴油作为一种高闪点、零硫含量、零氮氧化物排放的安全、环保的新能源，在当前能源紧缺时代，不仅能有效的减少废气排放，还能有效的作为我国能源的补充，缓解能源危机。

由于生物柴油固有的高闪点、粘度大等特性。传统餐饮商用炉头使用生物柴油时，需要利用明火点燃，使之在炉胆内长时间缓慢燃烧，让炉头升温以降低生物柴油粘度，达到雾化燃烧的效果。其使用过程中，因预热炉头时间长，燃料浪费严重，烟气排放大，且使用结束关闭油阀时风机无法同步操作，使炉胆内余油不能充分燃烧，从而产生大量烟雾。基于以上特性，总结出传统炉具使用生物柴油点火操作困难，雾化燃烧困难，无法匹配自动点火系统，烟气排放大，无法有效使用，因此生物柴油无法在商用炉具上普遍使用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述技术不足，提出一种生物柴油燃烧炉，解决现有技术中由于生物柴油粘度大导致在实际使用过程中预热时间长，烟气排放大的技术问题。

为了达到上述技术目的，本实用新型实施例提供了一种生物柴油燃烧炉，该一种生物柴油燃烧炉包括：

炉体，其包括隔热底座以及导热侧围，隔热底座内包括一预热腔，导热侧围与隔热底座上表面连接，形成一燃烧室；

燃烧装置，其包括油管、喷嘴以及点火器，油管出油端依次穿过导热侧围内壁以及预热腔，最后进入到燃烧室内，喷嘴与油管出油端连接，点火器设置于油管出油端上；

电加热器，其设置于预热腔内。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型的一种生物柴油燃烧炉在使用时先通过电加热器对油管靠近喷头部分进行预热，降低该处的生物柴油的粘度，使其从喷嘴喷出时容易雾化及顺利地被点火器点燃，当开始正常燃烧后，电加热器即可关闭，通过燃烧产生的热量对导热侧围内的油管进行持续地预热，保证生物柴油能够正常的燃烧。

附图说明

图1是本实用新型提供的一种生物柴油燃烧炉的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

请参见图1，图1是本实用新型提供的一种生物柴油燃烧炉的结构示意图。

一种生物柴油燃烧炉包括：炉体、燃烧装置以及电加热器。

炉体包括隔热底座11、导热侧围12以及隔热层13。隔热底座11的内部包括一预热腔，用于在点火前对生物柴油进行预热。导热侧围12为筒型，与隔热底座11上表面连接，形成一个凹槽型的燃烧室。为了更好的进行燃烧加热，导热侧围12的上表面可以设计成倒角，以便于更好的贴合带加热的物体。在导热侧围12的外壁上设置一层隔热层13，以减少热量的散失，提高燃烧炉的能量利用效率。

燃烧装置包括油管21、喷嘴22以及点火器23。油管21首先进入导热侧围12的内部并且呈螺旋状缠绕燃烧室布置，以便更好地吸收燃烧产生的热量，不断地对后续的生物柴油进行预热，使其能够顺利地喷出燃烧。然后穿过隔热底座11进入到预热室内，在穿过隔热底座11进入到燃烧室内。喷嘴22与位于燃烧室内的油管21出油端连接，用于将喷出的生物柴油雾化。点火器23靠近喷嘴22，通过产生电火花来点燃雾化的生物柴油。

电加热器3位于预热腔内，包裹预热腔内的油管21，用于在点燃前对油管21内靠近喷嘴22处的生物柴油进行预热。设置于预热腔内还有一个好处就是在正常燃烧时，通过隔热底座11隔绝燃烧产生的热量，避免长时间的高温烘烤损坏电加热器3。

实施本实用新型实施例，具有如下有益效果：本实用新型的一种生物柴油燃烧炉在使用时先通过电加热器对油管靠近喷头部分进行预热，降低该处的生物柴油的粘度，使其从喷嘴喷出时容易雾化及顺利地被点火器点燃，当开始正常燃烧后，电加热器即可关闭，通过燃烧产生的热量对导热侧围内的油管进行持续地预热，保证生物柴油能够正常的燃烧。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920117837.2

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209588044U

授权时间:20191105

主分类号:F23D 11/22

专利分类号:F23D11/22;F23D11/44

范畴分类:35B;

申请人:湖北天基生物能源科技发展有限公司

第一申请人:湖北天基生物能源科技发展有限公司

申请人地址:432300 湖北省孝感市汉川市经济技术开发区开发二路

发明人:邓金华;鲁昊;郭耿;王度兵;易超华

第一发明人:邓金华

当前权利人:湖北天基生物能源科技发展有限公司

代理人:黄君军

代理机构:42231

代理机构编号:武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/98386e6637f1207c4bc6b6b1.html