# 建筑给排水管道安装施工张碧贤

杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司浙江省杭州市311700

摘要：随着经济的发展进步，人们的生活水平不断提高，人们对生活质量有了更高的期待，建筑给排水管道的安装施工需要满足的要求越来越多。建筑给排水管道施工应积极采用现代化的施工设备，培养专业技术人才，不断优化给排水管道的性能，提高安装施工质量，为人们提供高质量的服务。因此，本文对建筑给排水管道安装施工进行分析探讨。

关键词：建筑给排水；管道安装；施工技术

建筑给排水管道负责人们的生活用水供给及污水的排放，与人们的日常生活存在紧密联系。随着人们要求的日益增加，建筑给排水管道的安装施工难度也在不断增加。为了提高建筑给排水管道安装施工质量，满足人们的要求，必须对给排水管道的安装施工进行研究分析，找出其中存在的问题并寻求解决的方法。

1施工前期的准备

1.1做好图纸审查

图纸的设需要在国家及地方规定的相关规范下，同时在设计前需要对管线涉及到的相关部门及施工中涉及的相关专业进行协调，对需要用特殊技术的地方要确定其技术难度，从而保证其施工的安全性，同时在图纸上把标时尺寸、坐标、标高等相关数据，以便利于施工的顺利进行。因此在图纸审查时要认真进行。

1.2施工组织设计的编写

施工组织设计的编写要具有可操作性。指导施工的纲领性文件是施工组织设计，其编制内容主要包括以下几个方面：工程概况是将建筑形式、层高、结构做法交待清楚。编制依据是现行有效的施工合同、施工图纸、图册、施工验收规范、检验评定标准、地方法规要求、劳动定额等。施工准备主要包括技术准备、物资准备、施工现场准备和施工人员的准备；施工技术方案是按照相应的施工和验收规范的要求，说明所采用的管材及附件、连接及敷设方式、工艺流程、防腐保温要求、冲洗、试压、质量标准、允许偏差测试测量要求与步骤等等。施工进度计划是指按照本专业施工所需的条件和工序搭接、阶段性工期、总工期等要求进行安排，做到合理搭接工序，稳定作业班组，保证工程质量，提高生产效率，缩短工期，画出施工进度计划表。施工技术措施包括质量保证、成品保护、降低成本、安全文明施工、冬雨季施工等措施。

1.3严格控制给排水设备、材料的进场和检验

给排水的施工当中，所需要的材料较多，材料的质量对工程质量有直接的影响，因此在给排水施工当叶，对材料的采购和管理尽量统一进行。采购部门针对生产所需材料的特点，对材料进行分批采购，进场时需要进行质量验收，确保材料的完好性，同时对于进场的材料必须具有产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件。同时还要特别注意材料的生产批次，不同批次的产品质量上会有所差异，对材料的相关验收结束后，还需要进行抽样送检，合格后才可用于工程当中，同时对于进场的材料设备还要做好防护工作，从而避免生锈、雨淋和破碎等。

2建筑给排水管道安装施工技术

2.1给水管道安装施工技术要点

在给水管道安装施工中，首先在安装给水管道之前，要对施工场地的条件和环境有详细的了解，确定施工场地的标高、坡向和坡度，并确定各相关要素是否符合设计标准。另外，应根据设计图纸和相关的规范要求确定支架间距离，确保支架间距离是符合要求的，而且管道的放空问题和运行工艺问题也是不同忽视的。其次在施工过程中和施工结束后，必须认真的填写施工技术资料，并进行签字确认，然后以技术档案方式将其保存起来。对于隐蔽管网工程施工的相关资料也要详细认真填写，并做好地下管道的回填处理，然后保存。再次，在给排水管道的安装过程中，如果需要穿过墙壁、楼板、屋面和地基等地方时，要做好管网的保护工作，比如可以对网管添加保护装置。另外，套管的内部不允许存在管网接口，为了避免给排水管网漏水造成的屋面滴漏，需对管网加装防水层和防水帽，而且在选择管网填充物时，要选择材料不易燃的。最后，对于管道的焊接要严把质量关，其不仅要确保焊缝是均匀的，不存在漏焊的，而且要确保直管段两环距离高于100mm，焊缝与垠制弯头起弯点的距离是低于100mm。

2.2排水管道安装施工技术要点

在排水管道安装施工中，首先对于塑料形式的排水管道要根据给排水系统施工的具体设计要求和位置装设伸缩节，如果在设计方案中并没有对伸缩节部件有具体的要求，那么在施工中应以4m为界点安装排水塑料管的伸缩间距；其次在安装排水主干管和水平干管管道过程中，要对管道进行通球实验，这时需要注意的是，在通球实验中，要控制好通球的球茎，并且排水管道的通球试验的通球率也要保持在100%，从而保证在通球试验下排水管道可以肩负起给排水系统的稳定性和安全性的艰巨任务。

2.3室内给排水管道的布置与安装施工

与消防给水管道布置不同，建筑给排水管道需要进入每家每户，为了在不影响建筑室内结构和装修的情况下完成给排水管道安装施工，就必须要对给排水管道的分布进行合理的布置。在室内管道的布置安装中，首先要确定管道的排列顺序。对于室内管线来讲，不单单会有给排水管路，还有天然气管路、电力管路、通信管线等等。在这些错综复杂的管路中，要合理的安排其各自的顺序。一般来讲，要将气体管线放在液体管线上方，要将热介质管路放在冷介质管路上方，要将保温管理放在非保温管路上方，要将金属管路放在非金属管路上方。除了要正确确定管道的排列以外，在安装施工中还要注意合理设置管路中间的距离。要求管线与管线之间既有利于管路自身的安全，又不会对阀门的使用造成影响，同时也不会影响到保温层的施工。

3给排水管道安装施工质量控制

3.1进入到安装现场的给排水管道要抽检质量，严禁为节约开支应用不合格或不满足施工需求的给排水管道。而且安装施工前要对施工人员实施集中培训，让其对整个给排水项目的整体状况有所认识，明确安装施工中重点与难点程序。同时实施专业技能培训以提升施工人员施工水平，提升施工效率。

3.2增强给排水管道施工经过中质量控制。施工经过中质量的控制是整个施工质量控制的核心步骤而且牵涉相对多内容，为此要重点做好下面工作：增强安装施工质量监督力度，需要有关技术人员亲临现场指导主要、难点步骤的施工。一旦发现不依照标准与设计规范要求施工的行为，要给与严厉的惩罚。

此外，为确保给排水管道安装工作的成功实施还要做到安全施工。就是施工前经过讲解让施工人员的安全教育做好，提升安全施工意识。同时，拟定严格的安全管理措施，标准现场施工行为。并依据规定要求在合理部位设置警示牌等，以时刻警醒施工人员做到安全施工。

结束语：

在建筑工程施工的过程中，建筑的给排水施工一直都是一项非常系统，同时也非常复杂的施工项目，在实际的工作中，它对施工人员自身的技术和个人素养都有着十分严格的要求，在施工的过程中，施工人员必须要严格的按照相关的要求对其予以控制，同时还要对每一个施工流程进行细致的检查，只有这样，才能提高建筑给排水公共的质量和水平，为人们的生产生活提供更大的便利。

参考文献：

[1]苗富畅.建筑工程给排水管道的施工技术[J].中国高新技术企业.2016（6）：34.

[2]栾华新.试述市政给排水管线的预设及安装工艺[J].智能城市.2016（1）：101.

[3]苗富畅，浅谈建筑给排水施工中的质量管理[J].中国新技术新产品.2016（8）：78.

[2]陈敬松.建筑给排水管道安装施工技术分析[J].建材与装饰，2018（15）：23.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/985d85f04adee0fcddc9597d.html