# 蒸汽掺杂论文_王婷婷,李扬,靳立军,王德超,姚德猛

导读:本文包含了蒸汽掺杂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:蒸汽,煤焦油,氧化锌,半导体,缺陷,光催化,论文。

### 蒸汽掺杂论文文献综述

王婷婷,李扬,靳立军,王德超,姚德猛[1]（2019）在《Al/Ce和Al/Zr共掺杂Fe_2O_3催化剂用于煤焦油蒸汽催化裂解提质（英文）》一文中研究指出蒸汽催化裂化(SCC)为煤焦油的提质提供了一种重要的方法。本研究以Al/Ce和Al/Zr共掺杂Fe_2O_3为催化剂研究了其在反应温度550℃、反应时间1 h下蒸汽催化裂化提质煤焦油的性能。催化剂表征显示掺杂的Fe_2O_3催化剂具有较小的晶粒粒径、较大的比表面积和孔体积。XPS表征表明,晶格氧是主要的活性氧物种,掺杂可以增加O~-的浓度。催化蒸汽裂化结果表明,Al/Ce和Al/Zr共掺杂可以提高Fe_2O_3催化活性。轻焦油(沸点低于360℃)在Fe AlZr1、Fe AlZr2、Fe AlCe1和Fe AlCe2上的产率分别为63. 2%、58. 1%、60. 2%和55. 1%,高于Fe_2O_3上的产率49. 7%。来自水蒸气解离和催化剂中的活性氧共同参与了煤焦油的改质。催化剂的比表面积和O-含量是决定蒸汽催化裂化性能的主要因素。(本文来源于《燃料化学学报》期刊2019年03期）

吴昌松,李佳欣,孙青,许盛皓,赵徐雯[2]（2019）在《基于蒸汽相法合成的ZIF-8前驱体制备铈掺杂ZnO》一文中研究指出ZnO半导体因为具有独特的光催化降解有机污染物的能力,已经成为当前化学研究的热点。本文采用蒸汽相法合成金属—有机框架化合物ZIF-8作为锌源前驱体,将其高温热解制备ZnO纳米粒子;在合成ZIF-8的过程中,引入稀土Ce进行原位掺杂,在此基础上得到了一系列Ce掺杂的ZnO纳米粒子(Ce/ZnO)。通过XRD、SEM、EDX、 FT-IR等手段对所得材料的结构、形貌等物理化学性能进行表征分析;以罗丹明B为降解对象,考察了所得ZnO半导体的光催化性能。结果表明:通过在ZIF-8锌源中掺入Ce元素,可调控终产物ZnO纳米粒子的形貌,适量的Ce元素掺杂,可改善ZnO半导体的催化性能,且该法制备的Ce/ZnO能保持较高的循环催化活性与再生催化活性。(本文来源于《宁波工程学院学报》期刊2019年01期）

齐建全,李龙土,樊亦伟,王永力,桂治轮[3]（2003）在《B_2O_3蒸汽掺杂的中低温烧结Y-BaTiO_3及其PTCR特性研究》一文中研究指出通过B_2O_3蒸汽掺杂,Y-BaTiO_3陶瓷的烧结温度大幅度降低。B_2O_3蒸汽掺杂后的样品,室温电阻率下降,升阻比提高,通过对氧化硼蒸汽掺杂样品的XRD分析研究表明,硼间隙可以在钛酸钡晶格中存在,硼间隙和/或相关缺陷络合物可以形成电子捕获中心,从而提高PTCR效应。(本文来源于《无机材料学报》期刊2003年04期）

齐建全,桂治轮,李龙土[4]（2002）在《BaTiO_3基PTCR陶瓷中Bi_2O_3蒸汽掺杂和Mn的协同作用》一文中研究指出ＢａＴｉＯ３基陶瓷材料的ＰＴＣＲ效应与施受主掺杂密切相关。通过Ｂｉ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３等蒸汽掺杂，材料的ＰＴＣＲ效应可以得到提高。然而，蒸汽掺杂之后，ＰＴＣＲ效应提高的幅度在含受主Ｍｎ的材料中比纯施主掺杂的材料中要大得多。这与Ｂｉ２Ｏ３蒸汽掺杂和Ｍｎ的协同作用密切相关。这种协同作用可能进一步形成叁价Ｍｎ或中性钡缺位相关的更为稳定的复合缺陷，从而增大了电子捕获中心的浓度，使材料ＰＴＣＲ效应大幅度提高。(本文来源于《功能材料》期刊2002年01期）

齐建全,李龙土,朱青,王永力,桂治轮[5]（2001）在《BaTiO_3基PTCR陶瓷中B_2O_3蒸汽掺杂的异常行为》一文中研究指出钛酸钡基半导化陶瓷中的ＰＴＣＲ效应通常与材料中的施受主掺杂密切相关．在高温下Ｂ２Ｏ３具有较高的蒸汽压，通过Ｂ２Ｏ３蒸汽掺杂的研究表明，含主族元素Ｂ的氧化物蒸汽掺杂，钛酸钡基半导化陶瓷样品的升阻比同样得到了大幅度提高，同时室温电阻率也有所增加．Ｂ２Ｏ３蒸汽掺杂ＢａＴｉＯ３基材料的ＰＴＣＲ效应的提升可能得益于硼填隙和钡缺位相关的复合缺陷在晶界上的形成．(本文来源于《无机材料学报》期刊2001年04期）

齐建全,桂治轮,李龙土[6]（1999）在《蒸汽掺杂-一种新的钛酸钡基PTCR陶瓷的掺杂方法》一文中研究指出晶界效应是陶瓷材料所固有的特性．利用某些氧化物在高温下具有较高的蒸汽压，在烧成过程对陶瓷材料进行掺杂改性，可以有效地控制晶界行为，改善材料性能．钛酸钡基半导化陶瓷中存在的PTCR效应；是一种典型的晶界效应．利用Sb2O3、Bi2O3蒸汽掺杂的钛酸钡基PTCR材料，晶粒细小、均匀致密、升阻比可以做到大于8个数量级．因而，蒸汽掺杂是一种新型高效的掺杂方法．(本文来源于《无机材料学报》期刊1999年03期）

齐建全,桂治轮,李龙土,陈万平[7]（1998）在《Bi_2O_3蒸汽掺杂的Ba_(1-x)Si_xTiO_3半导化陶瓷的PTCR效应》一文中研究指出施主掺杂的钛酸钡陶瓷的ＰＴＣＲ效应来源于晶界上的钡空位。在Ｂｉ２Ｏ３蒸汽两次掺杂的样品中发现了大于８个量级的ＰＴＣＲ效应。在烧成过程中的Ｂｉ２Ｏ３蒸汽掺杂时，高氧分压下可以产生更高的钡空位浓度，因而样品具有更高的ＰＴＣＲ效应。(本文来源于《压电与声光》期刊1998年06期）

### 蒸汽掺杂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

ZnO半导体因为具有独特的光催化降解有机污染物的能力,已经成为当前化学研究的热点。本文采用蒸汽相法合成金属—有机框架化合物ZIF-8作为锌源前驱体,将其高温热解制备ZnO纳米粒子;在合成ZIF-8的过程中,引入稀土Ce进行原位掺杂,在此基础上得到了一系列Ce掺杂的ZnO纳米粒子(Ce/ZnO)。通过XRD、SEM、EDX、 FT-IR等手段对所得材料的结构、形貌等物理化学性能进行表征分析;以罗丹明B为降解对象,考察了所得ZnO半导体的光催化性能。结果表明:通过在ZIF-8锌源中掺入Ce元素,可调控终产物ZnO纳米粒子的形貌,适量的Ce元素掺杂,可改善ZnO半导体的催化性能,且该法制备的Ce/ZnO能保持较高的循环催化活性与再生催化活性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 蒸汽掺杂论文参考文献

[1].王婷婷,李扬,靳立军,王德超,姚德猛.Al/Ce和Al/Zr共掺杂Fe_2O_3催化剂用于煤焦油蒸汽催化裂解提质（英文）[J].燃料化学学报.2019

[2].吴昌松,李佳欣,孙青,许盛皓,赵徐雯.基于蒸汽相法合成的ZIF-8前驱体制备铈掺杂ZnO[J].宁波工程学院学报.2019

[3].齐建全,李龙土,樊亦伟,王永力,桂治轮.B_2O_3蒸汽掺杂的中低温烧结Y-BaTiO_3及其PTCR特性研究[J].无机材料学报.2003

[4].齐建全,桂治轮,李龙土.BaTiO_3基PTCR陶瓷中Bi_2O_3蒸汽掺杂和Mn的协同作用[J].功能材料.2002

[5].齐建全,李龙土,朱青,王永力,桂治轮.BaTiO_3基PTCR陶瓷中B_2O_3蒸汽掺杂的异常行为[J].无机材料学报.2001

[6].齐建全,桂治轮,李龙土.蒸汽掺杂-一种新的钛酸钡基PTCR陶瓷的掺杂方法[J].无机材料学报.1999

[7].齐建全,桂治轮,李龙土,陈万平.Bi_2O_3蒸汽掺杂的Ba_(1-x)Si_xTiO_3半导化陶瓷的PTCR效应[J].压电与声光.1998

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/987c720a796d07c572a8cc2b.html