# 输电带电作业的安全防护方法

(1身份证号：65250119670224XXXX新疆塔城834700;2身份证号：65420119740918XXXX新疆塔城834700;3身份证号：65250119720419XXXX新疆塔城834700;4身份证号：65422519770416XXXX新疆塔城834700;5身份证号：65420119750510XXXX新疆塔城834700;6身份证号：13053419870917XXXX新疆塔城834700)

摘要：在我国经济不断发展的前提下，社会对电力供应提出了更高的要求，尤其是电力系统运行稳定性。输电带电作业属于高风险、高难度的工作，其作业过程中作业人员始终面临着高压触电和高空坠落的风险，因此，为了确保输电带电作业的安全，就需要强化带电作业的安全防护工作，完善带电作业过程中的安全管理，严格控制带电作业人员的安全距离及组合间隙。

关键词：高压输电线路；带电作业；影响；安全防护方法

引言

要加强对输电线路带电作业的安全保护进行研究，是因为带电作业中的安全保护直接关系到作业人员的生命安全。输电线路带电作业带电作业在很大程度上对电网的安全稳定运行提供了保障，因此，输电线路带电作业的高度重视在世界上许多国家。在电网运行中，必须加强过程管理、细节控制，不断提高管理水平，确保电网安全可靠运行。输电线路带电作业是电网维护的主要内容。输电线路带电作业的特殊性，具有高电压和高功率，因此操作上必须严格要求，只有在维护过程中，通过提高保护技术和措施，才能保证人身安全，确保带电作业的顺利进行。同时，由于在带电工作的工作过程中，电流会对工作人员的身体带来负面影响，构成一个大的安全风险，所以为了顺利的开展输电线路的带电作业，保护带电作业人员的人身安全，保证输电线路安全运行，对输电线路带电作业安全防护进行了研究和总结。

1影响带电作业人员安全的因素

1.1电流对工作人员影响

带电作业是非常危险的操作，在操作过程中，电流会产生一定的危害对工作人员，在带电作业过程中，受到暂态和稳态电流冲击，给对作业人员的人体造成危害。当工作人员进行维护检修时，在电路中有电的情况下，员工处在低势的位置，如果和一个绝缘导体直接接触，人体就形成为一个良性的导体，然后通过人体的导体进行电流传导，造成对人体的危害，使人体处在暂态电击状态。操作人员收到的影响程度与人体带电体的放电量有关。电容器产生的强电场，一旦人体与导体接触，就会产生工频电流，而电流大小则会对电击结果产生影响，这便是稳态电击。

1.2静电感应对人体的影响

当操作人员带电作业时，会产生一种强大的静电在传输电的线路中，静电感应会造成员工身体的伤害，可能会对人体导致暂态电击。主要分为两种方式：①人体电位和地电位相等时，人体暴露在电击强电场对绝缘导体表面产生电击；②人体对绝缘表面接触到的电场中的地体产生电击。当电击过程中释放出来的能量达到一定值时，就会导致人体的不适，如刺痛等感觉，对工作人员的工作产生负面影响。无论什么样的情况，都会产生强烈的静电，对员工的人身安全造成很大的威胁，在实际工作中也应给予足够的重视。

1.3强电场对人体的影响

随着长距离输电技术的日益成熟，电压也逐渐增高，因为电压等级越高损耗越少，为减少运输过程中的损耗，输电线路的电压等级也越来越高。在交流输电线路的过程中，会出现一定的工频电场强度随电压的大小而变化，因为交流输电线路在运行过程中产生一定的电场，而工作人员在进入电场时会导致电场的畸变，同时在强电场中工作会使得人体体表的场强增大，往往会引起人体不适。试验表明人体进入电场时电场会发生变化。在输电线路杆塔上，就是因为这个原因，作业人员靠近电线，电场强度则会变的非常高，人体体表场强在等电位操作位置时达到最大值，当在人体皮肤表面的电场强度大于该值时，对身体不会有一个舒适的感觉，带来隐患的生活高空作业，很可能造成人员伤亡。

2输电线路带电作业的安全防护措施

2.1带电作业屏蔽服

为了保证带电作业安全，避免电流对人体的伤害，就需要对工作人员进行全身保护。防护服是带电作业的必要装备，在选择和使用中，一定要认真检查，确保质量合格，通过检测，检查防护能力是否达标，如果检查中发现了服装质量存在问题，则需要及时更换，不能使用不合格的服装，避免出现意外事故。带电作业屏蔽服能够从整体上实现对人体的保护，其制作材质较特殊，其主要材料是棉纤维和金属纤维，一般要用“屏蔽效率”这一指标来衡量屏蔽性能的好坏。实现带电作业保护，全套的屏蔽服装主要由帽子、上衣、袜子、裤子、鞋、手套及相应连接头等组成，屏蔽服有横纵线编织的网眼，一部分外界电磁的电场线会透过网眼进入到屏蔽服内，穿透量越小，则屏蔽的效果越好，使人身体实现全方位保护。进行输电线路带电检修作业时，工作人员需要按要求穿好屏蔽服，这样当工作人员处在高压电场中的时候，就会使人体外表面不同的部位形成等电位屏蔽面。防护服使用后，把其放在干燥的地方，避免存储在潮湿环境下，这样不能形成服装污染，确保服装的质量完好无损。

2.2对带电作业安全距离及组合间隙的控制

在进行输电带电作业过程中，必须对带电作业安全距离及组合间隙进行严格的控制，其主要包括最小人体与带电体的安全距离（或最小等电位人员与地电位的安全距离）、最小作业距离、最小安全距离、最小相间安全距离和最小组合间隙距离。这里所提及到的最小电气间隙主要是指在确保人身安全的基础上，能够有效避免发生电气击穿现象的最小间隙距离。而最小组合间隙距离主要是指在作业间隙过程中，最低操作冲击放电电压位置下作业人员对带电体和对接地体之间需要保持的距离之和。实际上，在确定最小电气间隙的时候经常会受到间隙外形、海拔高度、放电偏差、电压极性等因素的影响。总之，在输电带电作业时，作业间隙形状的选择会不同程度的影响放电电压。

2.3静电防护

静电是处于静止状态的电荷，静电放电造成的电磁场，强度巨大，对人体造成伤害非常容易，工作在这种环境下，时间长了，会有很高的静电辐射，身体状况日益下降，会导致人出现短暂胸闷、头痛、焦躁，严重的还会导致呼吸困难，带电作业人员利用静电防护服做好静电防护可以有效的解决静电辐射，从而确保身体不受伤害。在运行的输电线路上，登塔作业人员是不允许穿绝缘鞋，当穿屏蔽服（或静电防护服）作业时，更不允许穿绝缘鞋；作业人员应该穿着全套屏蔽服或静电屏蔽服，屏蔽各连接点必须接触良好，塔上的操作者接触的金属物体在送达之前绳子上的金属物必须先进行接地处理。静电防护服织物的使用将抗静电织物，通过分解，实现对静电分散的快速扩散，这种服装的应用越来越广泛，静电防护服主要用于空中和地面作业，能够对带电作业人员的身体进行有效的安全保护。

结语

综上所述，传输电路是保证电网正常运行的一个重要组成部分，在我国输电网线路事业不断发展和电网运行质量不断提高的今天，工作在高电压输电线路的实施过程中产生的对人体的危害是非常大的。在这种情况下，带电作业安全防护措施的落实就显得尤为重要，需要用以屏蔽服实现有效保护，进行输电线路带电作业时，只有有效的进行对静电感应、强电场和电流的产生影响的防护，才可以保证操作人员的人身安全，确保安全和输电线路运行的稳定性。

参考文献:

[1]林根成.输电线路带电作业安全防护与安全管理分析[J].技术与市场，2013（4）.

[2]杜润均.配电线路带电作业特点与安全防护的探讨[J].广东科技，2009.

[3]陈光雨.输电线路带电作业的安全防护策略分析[J].华中电力，2014（2）.

[4]邱声机.关于配电线路带电作业方式与安全防护问题探讨[J].华章，2009.

[5]胡毅，王力，农肖勇.±500kV直流输电线路带电作业的屏蔽防护[J].高电压技术，2002，28（9）：20-21.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/98edbe840bd108cdeeae9016.html