# 建筑工程项目剪力墙结构设计方式分析

刘顺虚

上海华东建设发展设计有限公司安徽分公司安徽合肥230000

摘要：剪力墙结构是建筑工程中常见结构类型，其在增强建筑美观性的基础上，可有效遏制建筑梁柱暴露的现象，提升建筑结构稳定性，增强抗震性能，确保建筑工程项目的整体功能。故此，需结合实际情况，展开对建筑工程项目剪力墙结构设计的分析，研究具体的剪力墙结构设计方法，旨在完成对建筑工程项目剪力墙结构的设计，满足建筑工程的基本需求，提升建筑工程的抗震性能，增强建筑工程的服务新能。

关键词：建筑工程项目；剪力墙结构；设计方法；刚度

剪力墙可被称之为结构墙和抗震墙，其是建筑设计中的重要内容，剪力墙可完成度竖向荷载与水平力诱发的内力，对改善建筑工程的功能性与安全性具有积极的作用。但是，当前建筑工程项目剪力墙结构设计中，存在设计不合理的情况，造成部分建筑工程项目剪力墙功能问题。基于此，本文展开对建筑工程项目剪力墙设计的研究，分析具体剪力墙结构的设计方法，详细内容如下。

1剪力墙的相关分析研究

1.1概念

剪力墙是建筑中承担风荷载、地震作用诱发水平荷载的墙体，其主要是选择钢筋混凝土墙体代替原有梁柱的方式，在框架结构中，可对框架形成良好的支撑。在具体的剪力墙设计中，剪力墙的设计需要按照具体需求，将其设置为延性弯曲型。

1.2剪力墙的结构特点研究

剪力墙结构在建筑工程设计中，具有较好的应用价值，这也主要取决于剪力墙的本身结构特点，详细特点为：

（1）剪力墙结构具备良好的抗弯、抗剪能力，这样便使得剪力墙结构能够在地震荷载作用下，完成对地震能量的吸收，实现对建筑工程的保护，增强建筑工程的整体抗震性能；

（2）剪力墙结构的设计相对复杂，涉及内容相对较多，这也导致剪力墙结构的施工成本相对较高；

（3）剪力墙可增强建筑工程的美观性，较比常规墙面，剪力墙的墙体具有良好的平整度，可有效增强建筑工程的整体美学特征，满足当前人类的审美需求。

尽管剪力墙结构的特点和应用价值显著，但是在实际的剪力墙结构运用中，剪力墙结构的数量需要得到控制，避免数量过多对建筑整体结构造成干扰，实际的剪力墙结构设计中，需要结合建筑工程项目的基本情况，完成对剪力墙的数量控制。

2建筑工程项目剪力墙结构设计原则

实际的建筑工程项目剪力墙结构设计中，需要遵循具体的设计原则，确保剪力墙结构的功能与可靠性，详细原则为。

2.1墙体受力情况的深入分析

为保障剪力墙结构的设计效果，需深入分析墙体的受力情况。墙体属于平面构建，其承受的压力包括水平剪力、弯矩和竖向压力等，故此，具体剪力墙结构设计中，需要结合受力分析结果，综合展开对剪力墙结构的设计，确保设计质量。

2.2规避平面外搭接

同一平面的剪力墙结构的刚度、承载力等均较大，而平面外的则相对较小。如果平面外梁体与剪力墙结构相连接，便会造成平面的弯矩产生，这样会对建筑的工程项目的结构问题造成影响。如果按照这样的设计方式展开施工，必然会造成安全隐患的发生。故此，建筑工程项目设计中，需结合实际情况，规避平面外搭接的情况发生，确保剪力墙结构的安全。

2.3注意超限的调整

具体的调整位置为连梁，连梁跨高比需＞2.5，从而达到避免剪力与弯矩不合理的情况，保障剪力墙结构的功能。对于跨高比＞5的连梁，则需根据实际设计需求，避免对刚度造成折减，根据规范设计时宜按框架梁进行设计。按照上述方式，可完成对超限的调整，并保障剪力墙结构的设计质量，规避安全隐患。

2.4相关计算原则

具体的剪力墙结构设计中，需注意设计的计算原则，为建筑工程项目的剪力墙结构设计质量提升奠定基础。

（1）调整楼层间最小剪力系数。为增强建筑抗震性能，需合理控制剪力墙的数量，但是，需保障剪力墙可承受50%的以上的地震倾覆力矩。故此，应用可选用大开间剪力墙，并合理调整最小剪力系数，控制建筑侧向位移刚度。

（2）调整层间最大位移与层高比例。扭转和变形对建筑的影响较大，对剪切变形，可借助控制竖向构件的数量达到设计效果，主要是由于竖向构件如果过多，则可造成剪重比不适，导致设计问题。

（3）连梁超限。结合上述连梁调整的内容，控制超限，达到降低造价的目的。

3剪力墙结构设计的方法分析

在详细研究具体剪力墙及其设计原则后，文章对具体的剪力墙的具体设计方法展开研究，并提出相关设计意见，详细内容如下。

3.1剪力墙结构的设计方法

3.1.1对剪力墙及抗侧刚度的双向布置

具体的剪力墙结构设计中，需从多个角度入手，展开具体的设计，为增强建筑的整体空间性能，可选择剪力墙双向布置的方法，这类布置方式，还可改善建筑的抗震性能。因其抗侧刚度和承载力均较大，故此，在实际的设计中，需对剪力墙的间距进行调整，避免剪力墙过于密集的情况，再复核的性能要求和平面分配等实现对剪力墙结构的设计。

3.1.2竖向刚度均匀

建筑工程项目结构的抗侧刚度和剪力墙的布置情况存在明显联系，如果剪力墙在高度上不连续，便会对结构的刚度产生变化。故此，剪力墙结构设计过程中，需确保剪力墙的连续性。再分析沿墙的高度改变墙的厚度，这样可达到控制墙肢，同时满足抗侧刚度的效果，推动剪力墙设计质量的提升。

3.1.3墙肢的高宽比

剪力墙结构如果选择细且高的形式，其也会具备良好的性能，可在受弯曲破坏后，保持一定延性，从而满足抗震对延性的需求。故此，实际的剪力墙设计中，需要注意高宽比的设计，一般情况下，剪力墙结构的设计高宽比需＞2。如果剪力墙设计的长度较长，可通过开设洞孔的方式，实现度剪力墙的分段，并保障其性能。

3.1.4剪力墙洞口及加强部位设计

剪力墙的结构设计中，需要合理的展开对洞口的设计，具体的设计中，需要遵循成列、成排、规则开洞，从而保障剪力墙的受力分布均匀。除去均匀洞口外，按照洞口的形式，还可将剪力墙分为错洞剪力墙和叠合错洞剪力墙，但是，在实际的设计中，需要尽可能的规避这两种开洞方式，因其开洞不均匀，导致应力分布复杂。

对于加强部位，需要做好有效的加强工作，以剪力墙底部为例，其底部容易发生塑性铰，且这部分的剪力较大，进而导致裂缝的发生，影响剪力墙的功能，故此，实际的剪力墙结构设计中，需借助锚固等方式，增强对加强部位的控制。

3.2设计建议

在明确具体剪力墙设计方法后，在实际的剪力墙结构设计中，需要结合实际情况对其进行应用，保障设计的可靠性。对于剪力墙的布置，需要尽可能的简单且富有规则。同时，剪力墙的墙肢也需要合理控制，通常情况墙肢截面的高、厚比需不小于8，墙肢截面高、厚比为5：8的剪力墙属于短肢剪力墙，其可承担竖向荷载与水平荷载。剪力墙布置，需注意横纵方向的布置，对结构易变区、恒荷载大的区域均可完成剪力墙的布置。具体的剪力墙数量控制，必须整合多方资料信息，保障剪力墙结构的数量合理，在减少成本的同时，保障建筑的抗震性能。

结束语

文章研究分析建筑工程项目剪力墙结构设计方法，结合具体剪力墙的涵义与特征，分析剪力墙结构的设计原则，再结合具体设计方法内容，提出简单建议，从而实现对剪力墙结构的设计，达到提升剪力墙结构设计科学性、可靠性的目的，综合提升建筑工程的抗震性能、安全性和可靠性。

参考文献

[1]王孟国.建筑工程剪力墙结构设计方法分析[J].住宅与房地产，2016（36）：19-20.

[2]许建伟，王茜.建筑工程设计中的剪力墙结构设计分析[J].城市建设理论研究：电子版，2015，5（6）：31-31.

[3]周超.建筑工程设计中的剪力墙结构设计分析[J].山西建筑，2015（22）：46-46.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/995d0136a5c86711f2399523.html