# 古建筑修复木质栏杆固定结构论文和设计-陈彬

### 全文摘要

本实用新型涉及一种古建筑修复木质栏杆固定结构，属于古建筑施工技术领域，其技术方案的要点是包括基层和竖向栏杆，所述基层的上表面设置有插接槽，所述竖向栏杆与插接槽插接，所述竖向栏杆的周面上设置有环形槽；古建筑修复木质栏杆固定结构还包括环形挡板，所述环形挡板的底面与环形槽的底面抵接，所述环形挡板与基层为可拆卸连接；解决了现有的古建筑修复木质栏杆固定结构安装和固定不变的问题；能够方便快捷的对古建筑木质栏杆进行安装固定。

### 主设计要求

1.一种古建筑修复木质栏杆固定结构，包括基层(1)和竖向栏杆(2)，其特征在于：所述基层(1)的上表面设置有插接槽(11)，所述竖向栏杆(2)与插接槽(11)插接，所述竖向栏杆(2)的周面上设置有环形槽(24)；古建筑修复木质栏杆固定结构还包括环形挡板(5)，所述环形挡板(5)的底面与环形槽(24)的底面抵接，所述环形挡板(5)与基层(1)为可拆卸连接。

### 设计方案

1.一种古建筑修复木质栏杆固定结构，包括基层(1)和竖向栏杆(2)，其特征在于：所述基层(1)的上表面设置有插接槽(11)，所述竖向栏杆(2)与插接槽(11)插接，所述竖向栏杆(2)的周面上设置有环形槽(24)；古建筑修复木质栏杆固定结构还包括环形挡板(5)，所述环形挡板(5)的底面与环形槽(24)的底面抵接，所述环形挡板(5)与基层(1)为可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述的古建筑修复木质栏杆固定结构，其特征在于：所述环形挡板(5)包括两个能拼接成环形结构的半环挡板(51)。

3.根据权利要求2所述的古建筑修复木质栏杆固定结构，其特征在于：所述半环挡板(51)的内环面上固定有密封橡胶条(52)。

4.根据权利要求1所述的古建筑修复木质栏杆固定结构，其特征在于：所述插接槽(11)的槽底设置有定位槽(12)，所述竖向栏杆(2)的底部设置有定位块(21)，所述定位块(21)与定位槽(12)插接。

5.根据权利要求4所述的古建筑修复木质栏杆固定结构，其特征在于：所述定位块(21)的周面包覆固定有金属皮(22)。

6.根据权利要求1所述的古建筑修复木质栏杆固定结构，其特征在于：相邻竖向栏杆(2)之间设置有若干个横向栏杆(3)，所述横向栏杆(3)与竖向栏杆(2)之间采用可拆卸连接。

7.根据权利要求6所述的古建筑修复木质栏杆固定结构，其特征在于：所述横向栏杆(3)的两端设置有连接块(31)，所述竖向栏杆(2)的周面上开设有连接槽(23)，所述连接块(31)与连接槽(23)插接。

8.根据权利要求6所述的古建筑修复木质栏杆固定结构，其特征在于：相邻横向栏杆(3)之间设置有加强杆(4)，所述加强杆(4)的两端分别与横向栏杆(3)固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及古建筑施工技术领域，尤其是涉及一种古建筑修复木质栏杆固定结构。

背景技术

木质栏杆是中国古建筑的重要构件之一，一方面是因为木质栏杆上可以方便雕刻出各种花纹图案，具有非常强的美观度，另一方面就是台基和栏杆有着不可分割的关系，栏必然随着台而至，台基高了，便要做栏杆，台基形状和构图主要通过栏杆而表现。建造木质栏杆的意义在于可以拦住人，以防止人们在边缘坠下。它既是一种安全设施，也是一种围挡设施，在单层的亭台、楼榭里也要设置木质栏杆，这里的木质栏杆是一种通与隔的设施，不让人们往来之处要施用栏杆，主要起到围挡作用。

授权公告号为CN204920048U的中国实用新型专利文件公开了一种古建筑木质栏杆固定结构，包括基层，所述基层内设置有预埋件，所述预埋件包括设置在基层内且截面形状呈两个相对设置的钩状的卷曲部以及位于卷曲部上方的连接部，所述连接部上固定设置有固定板，所述固定板上依次套设有木质底座和木质栏杆，所述木质底座与连接部通过螺栓连接，所述木质底座与木质栏杆通过榄钉连接。

上述中的古建筑木质栏杆固定结构，需要在基层中提前进行工件预埋处理，预埋件包括设置在基层内且截面形状呈两个相对设置的钩状的卷曲部以及位于卷曲部上方的连接部，连接部上固定设置有固定板，固定板上依次套设有木质底座和木质栏杆，在使用安装时，木质底座与连接部通过螺栓连接并且需要将木质底座需要与木质栏杆通过榄钉连接，操作不便。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种古建筑修复木质栏杆固定结构，能够方便快捷的对古建筑木质栏杆进行安装固定。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：一种古建筑修复木质栏杆固定结构，包括基层和竖向栏杆，所述基层的上表面设置有插接槽，所述竖向栏杆与插接槽插接，所述竖向栏杆的周面上设置有环形槽；古建筑修复木质栏杆固定结构还包括环形挡板，所述环形挡板的底面与环形槽的底面抵接，所述环形挡板与基座为可拆卸连接。

通过采用上述技术方案，古建筑修复木质栏杆固定结构包括基层、竖向栏杆和环形挡板，基层的上表面设置有插接槽，通过将竖向栏杆与插接槽插接，进而对竖向栏杆进行定位，通过在竖向栏杆的周面上设置有环形槽并且环形挡板的底面与环形槽的底面抵接，环形挡板与基座为可拆卸连接，从而挡边快捷的将竖向栏杆与基层进行连接。

本实用新型进一步设置为：所述环形挡板包括两个能拼接成环形结构的半环挡板。

通过采用上述技术方案，环形挡板包括两个能拼接成环形结构的半环挡板，进而能够将半环挡板从侧向插入到环形槽中，进而将两个半环挡板与基层进行固定。

本实用新型进一步设置为：所述半环挡板的内环面上固定有密封橡胶条。

通过采用上述技术方案，通过在半环挡板的内环面上固定有密封橡胶条，进而加强在使用环形挡板对竖向栏杆进行固定时，环形挡板与竖向挡板连接处的密封性，进而减小外界的水分进入到插接槽中，从而减小插接槽内竖向栏杆的腐烂速度。

本实用新型进一步设置为：所述插接槽的槽底设置有定位槽，所述竖向栏杆的底部设置有定位块，所述定位块与定位槽插接。

通过采用上述技术方案，所述插接槽的槽底设置有定位槽，所述竖向栏杆的底部设置有定位块，所述定位块与定位槽插接，通过定位槽与定位块的插接，进一步加强基层与竖向栏杆的连接深度，从而增强竖向栏杆的抗倾倒能力，在竖向栏杆为圆柱型时，通过采用矩形截面的定位槽，进一步防止竖向栏杆产生周向转动。

本实用新型进一步设置为：所述定位块的周面包覆固定有金属皮。

通过采用上述技术方案，通过在定位块的周面包覆固定有金属皮，进而增强定位块的抗磨防腐能力，使定位块更耐用。

本实用新型进一步设置为：所述相邻竖向栏杆之间设置有若干个横向栏杆，所述横向栏杆与竖向栏杆之间采用可拆卸连接。

通过采用上述技术方案，相邻竖向栏杆之间设置有若干个横向栏杆，横向栏杆与竖向栏杆之间采用可拆卸连接，进而通过横向栏杆将若干个竖向栏杆连接成为一个整体，从而增强单个竖向栏杆的稳定性；横向栏杆与竖向栏杆采用可拆卸连接，方便在安装时对竖向栏杆和横向栏杆进行携带。

本实用新型进一步设置为：所述横向栏杆的两端设置有连接块，所述竖向栏杆的周面上开设有连接槽，所述连接块与连接槽插接。

通过采用上述技术方案，横向栏杆的两端设置有连接块，竖向栏杆的周面上开设有连接槽，连接块与连接槽插接，进而在对古建筑木质栏杆进行安装时，将横向栏杆两端的连接块与连接槽插接，进而将若干个竖向栏杆相连，操作方便。

本实用新型进一步设置为：相邻横向栏杆之间设置有加强杆，所述加强杆的两端分别与横向栏杆固定连接。

通过采用上述技术方案，相邻横向栏杆之间设置有加强杆，加强杆的两端分别与横向栏杆固定连接，进而通过加强杆与横向栏杆之间进行加强固定，从而提高古建筑修复木质栏杆固定结构整体的牢固性和稳定性。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.古建筑修复木质栏杆固定结构包括基层、竖向栏杆和环形挡板，环形挡板包括两个能拼接成环形结构的半环挡板，基层的上表面设置有插接槽，通过将竖向栏杆与插接槽插接，进而对竖向栏杆进行定位，通过在竖向栏杆的周面上设置有环形槽，将半环挡板从侧向插入到环形槽中，进而将两个半环挡板与基层进行固定，从而挡边快捷的将竖向栏杆与基层进行连接；

2.通过在半环挡板的内环面上固定有密封橡胶条，进而加强在使用环形挡板对竖向栏杆进行固定时，环形挡板与竖向挡板连接处的密封性，进而减小外界的水分进入到插接槽中，从而减小插接槽内竖向栏杆的腐烂速度；

3.相邻竖向栏杆之间设置有若干个横向栏杆，横向栏杆与竖向栏杆之间采用可拆卸连接，相邻横向栏杆之间设置有加强杆，所述加强杆的两端分别与横向栏杆固定连接，进而通过横向栏杆和加强杆对相连竖向栏杆进行加强固定，提高古建筑修复木质栏杆固定结构整体的牢固性和稳定性。

附图说明

图1为古建筑修复木质栏杆固定结构的结构示意图；

图2为体现横向栏杆和竖向栏杆连接关系的结构示意图；

图3为图2中A的局部放大图；

图4为体现竖向栏杆和基层连接关系的结构示意图；

图5为环形挡板的结构示意图。

图中，1、基层；11、插接槽；12、定位槽；2、竖向栏杆；21、定位块；22、金属皮；23、连接槽；24、环形槽；3、横向栏杆；31、连接块；4、加强杆；5、环形挡板；51、半环挡板；511、安装孔；52、密封橡胶条。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1，一种古建筑修复木质栏杆固定结构，包括基层1、竖向栏杆2、横向栏杆3、加强杆4和环形挡板5；横向栏杆3、竖向栏杆2和加强杆4采用木质材质，构成古建筑木质栏杆的主体。在对古建筑木质栏杆进行安装时，竖向栏杆2竖直固定在基层1上，横向栏杆3水平设置，横向栏杆3的两端与相邻的竖向栏杆2相连。横向连两端与相邻的横向栏杆3固定连接。

参照图2，横向栏杆3与竖向栏杆2采用可拆卸连接，横向栏杆3的两端设置有连接块31，竖向栏杆2的周面上开设有用于与插接块插接的连接槽23，在对古建筑木质栏杆进行安装时，先将连接块31与连接槽23插接，进而使用横向栏杆3将若干个竖向栏杆2相连，进而将竖向栏杆2与基层1进行连接固定。

参照图3和图4，竖向栏杆2为圆柱型，竖向栏杆2的底部设置矩形截面的定位块21。基层1的上表面设置有插接槽11，插接槽11的横截面形状为圆形，插接槽11的槽底设置有矩形截面的定位槽12。在对竖向栏杆2进行安装时，将竖向栏杆2底部插入到插接槽11中，定位块21插接槽11定位槽12中，进而方便快捷的对竖向连接杆进行定位。通过矩形截面的定位槽12的设置，不仅能够增强竖向栏杆2的抗倾倒能力，而其能够有效防止竖向栏杆2的周向转动，使竖向栏杆2的使用状态更稳定。定位块21的周面还包覆固定有金属皮22，进而通过金属皮22增强定位块21的抗磨防腐能力，使定位块21更耐用。

参照图4和图5，竖向栏杆2的周面上设置有环形槽24，环形挡板5包块两个半环挡板51，两个半环挡板51能够拼接成环形结构。在对竖向栏杆2进行安装时，将两个半环挡板51侧向插入环形槽24内，进而将两个环形挡板5拼接成环形结构；半环挡板51的底面与环形槽24的底面抵接。半环挡板51的端面上设置有贯穿半环挡板51的安装孔511，进而通过安装孔511，采用螺栓连接将半环挡板51与基层1进行连接固定。

参照图4和图5，半环挡板51的内环面上固定有密封橡胶条52。通过在半环挡板51的内环面上固定有密封橡胶条52，进而加强在使用环形挡板5对竖向栏杆2进行固定时，环形挡板5与竖向栏杆2连接处的密封性，进而减小外界的水分进入到插接槽11中，从而减小插接槽11内竖向栏杆2的腐烂速度。

本实施例的实施原理为：

在对古建筑木质栏杆进行连接固定时，先将连接块31与连接槽23插接，进而使用横向栏杆3将若干个竖向栏杆2相连。将竖向栏杆2底部插入到插接槽11中，定位块21插接槽11定位槽12中。将两个半环挡板51侧向插入环形槽24内，进而将两个环形挡板5拼接成环形结构。使用螺栓穿过安装孔511，进而将半环挡板51与基层1进行螺栓连接。本实施例的古建筑修复木质栏杆固定结构，具有安装和固定方便、固定牢固、使用稳定性高等优点。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005608.1

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209457429U

授权时间:20191001

主分类号:E04G 23/02

专利分类号:E04G23/02

范畴分类:36E;

申请人:北京擎屹古建筑有限公司

第一申请人:北京擎屹古建筑有限公司

申请人地址:101299 北京市平谷区平谷镇新平北路甲65号

发明人:陈彬

第一发明人:陈彬

当前权利人:北京擎屹古建筑有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/995e178b607b3f543bb50d98.html