# 探讨卫星通讯常见干扰及处理对策

新疆乌鲁木齐市69026部队新疆乌鲁木齐830000

摘要：卫星通讯在使用过程中，经常会遇到信号干扰的现象，以至于造成信号质量下降，影响信息有效性。结合目前情况进行分析，卫星通讯之所以产生干扰是由于多种因素造成的，只有针对性的找出问题因素，采取有效的解决对策，才能降低卫星通讯故障发生的频率，提高卫星通讯信号的可靠性。由此可见，了解卫星通讯常见干扰，探讨有效的处理对策具有重要意义。

关键词：卫星通讯；常见干扰；处理对策

1卫星传输系统相关概述

1.1卫星传输系统的工作原理

实际在卫星信号的传送过程中，我们主要是依靠人造地球卫星作为中转站，同时连接着建设在地面上的多个地球站进行传输。所以要空间和地面组成了卫星信号传输系统的主要的两部分。空间上指的是人造地球通信卫星，而地球上指的是我们耳熟能详的地球站，在整个卫星信号传送过程中，空间上的这部分就主要用于中转站，用于接收和转发信号。卫星信号传输系统在实际上，工作原理就是依靠中转站的人造卫星来接收地球上所发出的无线信号，然后再转发到另一个地球站上去，这些就可以实现相隔较远的不同地方的信号传输与通信，极大的方便了我们的生活。

1.2卫星传输通讯系统的研究分析

当今社会的快速发展，我们国家的通讯科技水平也在不断的提高，在这种情况下，我们的卫星传输系统也得到了极大地提高。但是，我们的信号传输在实际的传送过程中会受到各方各面的因素的影响，导致我们的通讯传送的质量受到了很大的影响。因此，我们的卫星通讯想要得到更好的发展就一定要加强我们对通讯信号传输的研究，提高我们日常通讯的质量，确保我们信号传输的安全。

2卫星通讯中的干扰源

2.1地面干扰。

卫星载波数量过多时，卫星的功能就会下降，降低信号的传送力度和传送效果。这就在很大程度上降低了数据的传输效率。信号在传输过程中也会导致频率发射不满足互调分量超额问题也随之出现。这种数据干扰现象被称作互调干扰。另一种时电磁干扰，这和我国网络信息技术发展存在很大的联系。首先时电磁波的传导，城市很多设备的运行需要信号的传输，这就产生了很多电磁波，造成对卫星通讯的干扰，影响卫星信号的传递，这种干扰方式被称作时电磁波干扰，也是卫星通讯当中的干扰源之一。

2.2空间干扰。

空间干扰现象也是常见的卫星通讯干扰形式之一，例如附近信号载波频率的重叠、频带的共振等现象，影响信号的传输，相关人员就需要采取措施，加大对信号源的保护。当空间干扰问题出现以后，信号传输效果也会明显降低，信号传递会出现躁底过高等问题。航空航天技术快速发展，增加了同轨道卫星的数量，不同卫星在进行信号接收以及信号传输过程中，就会表现出不同状况的干扰因素，信号覆盖范围缩小，如果发生信号混淆问题时，信号的传输效果自然大打折扣。

2.3自然干扰。

自然干扰因素是因为自然条件变化导致的卫星信号传递问题，在每年的秋分和春风时刻，会出现日凌现象。出现这种现象以后，卫星信号的下形线路就会出现阻碍，链路恶化的同时，卫星通讯效果也会大打折扣。降雨也是干扰信号的主要因素，雨水会让信号产生偏差，也会反射或是吸收一部分信号，降低信号的电波波场，导致信号的传输故障。

2.4人为干扰。

不合理的使用网络信息技术，干扰信号源，以达成某种目的。这是有针对性的制造信号干扰事件，人为干扰因素在国际上并不少见，当干扰事件出现以后，卫星设施的使用功能就会降低。

2.5互调与交叉极化。

互调干扰通常出现在卫星多载波的工作状况下，发生互调干扰因素时，需要了解发射功率以及超标问题。了解卫星转换器运行状态以及区域空间的调换。当卫星转换器由线性工作区转换到非线性工作区域时，卫星通讯的互调特性会发生变化。在对卫星的入网验证测试方式进行判定时，也要保证三阶互调抑制比与标准要求相符。交叉极化是因为天线发射系统出现误差导致的信号干扰问题，首先是天线馈源薄膜受到破坏，其次是交叉隔离度出现异常，导致天线的运行受阻，让卫星通讯受到干扰。

3针对我国卫星通讯干扰因素提出的改进措施

3.1在实际的卫星通讯操作过程中做好对通信设备的运维。

在实际的卫星通讯设备运维管理工作过程中，相关的工作人员需要对卫星通讯设备实际的使用情况进行掌握分析，这项工作不仅能对卫星通讯设备实际的运行状态进行检查的监督，实现对卫星通讯设备的有效管理工作；同时还能根据卫星通讯设备在接受信号前后的差异性来分析卫星通讯设备发生故障的主要干扰因素。然后根据在实际中发现的故障问题的干扰因素提出解决措施，提高卫星通讯设备的运维工作效率。

3.2在进行卫星通讯技术之前做好对自然环境的具体分析。

我国卫星通讯技术的相关管理部门在对干扰因素进行处理的过程中，自然环境的影响是卫星通讯干扰因素中的重要内容，所以在进行卫星通讯操作技术的过程中需要提前对我国的自然环境进行严格的分析。卫星通讯在自然环境中的日凌干扰出现在每年的固定时间，所以在出现的时间以前要做好对自然环境的分析，尽早的做好防干扰的具体措施，减少卫星通讯技术受到日凌环境的干扰。

3.3提高基础设施的信号接收处理能力。

为了保证信号传输质量，就需要提升基础设施的信号接收采购能力，采购时，做好信号检测工作，保证产品的采购质量，提升设备的使用功能。这需要工作人员建立严格的监督检测手段，保证基础设施检测工作的合理性和有效性。

3.4我国要加强对不法分子干扰行为的打击程度。

我国在进行卫星通讯操作的过程中，经常会遇到一些干扰卫星信号的不法分子，在遇到这种情况时，我国的相关部门需要对他们进行非常严重的打击措施，并加强他们对卫星通讯技术方面的教育。在进行卫星通讯技术的实际过程中，我们需要不断加强对卫星通讯方面的监督和检测，如果发现不法分子通过各种不合法的手段恶意攻击我国的卫星通讯技术，需要尽快的追踪到他的使用所在地，并采取严厉的打击手段。

3.5加大日常的检测力度。

做好日常的设备检测工作，了解电缆的信号屏蔽状况，分析信号源的巡检效果，制定解决方案策略，避免操作误差的出现。在分析相邻卫星以及相邻信道的干扰因素时，也需要检测卫星信号操作中心的作业模式，对不合理的操作现象及进行整治，保证卫星之间的操作协调性。完善卫星通讯系统，了解电波的波长，分析自然天气以及其它因素对卫星通讯系统造成的干扰，做好巡检工作，降低卫星通讯的损失度。制定卫星保护计划，做好运营保护安排，杜绝或是减少人为干扰事件的出现。

4结语

综上所述，随着卫星通讯的广泛应用，其对于信号传输起到了至关重要的作用，如果要确保卫星通讯产业的快速发展和稳定安全，就要对造成信号干扰的因素进行科学预防和处理，找出干扰因素产生的原因，提高基础设施建设质量、强化卫星入网检测试验、强化转发器用户的沟通、加强非法人员的打击管理，通过多种措施方法，提高卫星通讯信号的有效性和安全性，进一步促进我国卫星通讯技术的健康发展。

参考文献：

[1]朱瑞娟.浅谈卫星信号传播过程抗干扰有效策略的研究[J].才智，2013，2（13）：237-238.

[2]杨猛.广播电视卫星传输常见的干扰因素及解决方式[J].数字技术与应用，2014，37（6）：63-64.

[3]高哲武.广播电视卫星传输的干扰因素与应对措施[J].消费电子，2014，33（10）：94-96.

[4]熊祥.探讨卫星通讯的常见干扰及处理对策[J].科技资讯，2016（26）：1-3.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/99b3db1f2fc6ef858383c060.html