# 一种带有标识的太阳能电池片及电极网版论文和设计-江顺钦

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带有标识的太阳能电池片，属于太阳能光伏电池制造技术领域。包括太阳能电池片本体，所述太阳能电池片本体上至少有一个背电极上设置有标识区。所述标识区中至少有两个相邻的凹坑；所述凹坑排列组合成标识码。本实用新型背电级上设置标识区，标识区的凹坑排列组合构成数字形式序列码或数字与任意语言字母组合形成的序列码或二维码，这些标记直观明了，便于批量实验数据收集和分析，同时便于定线统计各种碎片、外观等不良等。本实用新型还公开了一种带有标识的太阳能电级网版。

### 主设计要求

1.一种带有标识的太阳能电池片，包括太阳能电池片本体，其特征在于，所述太阳能电池片本体上至少有一个背电极上设置有标识区,所述标识区用于太阳能电池片生产过程中的跟踪记录；所述标识区中至少有两个相邻的凹坑；所述凹坑排列组合成标识码。

### 设计方案

1.一种带有标识的太阳能电池片，包括太阳能电池片本体，其特征在于，所述太阳能电池片本体上至少有一个背电极上设置有标识区,所述标识区用于太阳能电池片生产过程中的跟踪记录；

所述标识区中至少有两个相邻的凹坑；

所述凹坑排列组合成标识码。

2.根据权利要求1所述的一种带有标识的太阳能电池片，其特征在于，所述标识码为凹坑排列组合构成的数字形式序列码。

3.根据权利要求1所述的一种带有标识的太阳能电池片，其特征在于，所述标识码为凹坑排列组合构成的数字与任意语言字母组合形成的序列码。

4.根据权利要求1所述的一种带有标识的太阳能电池片，其特征在于，所述标识码为凹坑排列组合构成的或二维码。

5.根据权利要求1所述的一种带有标识的太阳能电池片，其特征在于，所述标识区占背电极总宽比例为50%-70%。

6.根据权利要求5所述的一种带有标识的太阳能电池片，其特征在于，所述凹坑的总宽度为10 mm-14 mm，高度为8 mm-12 mm，线宽为0.03 mm-0.08 mm，印刷深度为15 mm-25 mm。

7.根据权利要求1-6任一项所述的一种带有标识的太阳能电池片，其特征在于，所述标识区位于背电级的中间位置。

8.一种带有标识的太阳能电级网版，包括太阳能电级网版本体，其特征在于，所述太阳能电级网版本体包括镂空区和非镂空区；

所述镂空区等距排列在太阳能电级网版本体上；

所述镂空区中设置有图块；

所述图块为数字、字母、圆形或正方形图块中的一种或两种以上的组合。

9.根据权利要求8所述的一种带有标识的太阳能电级网版，其特征在于，所述图块占镂空区的比例为50%-70%。

10.根据权利要求9所述的一种带有标识的太阳能电级网版，其特征在于，所述单个图块的总宽度为10 mm-14 mm，高度为8 mm-12 mm，线宽为0.03 mm-0.08 mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及太阳能光伏电池制造技术领域，特别涉及一种带有标识的太阳能电池片及电极网版。

背景技术

目前各公司太阳能电池产能释放量大，这些太阳能电池不管在过程实验研究、精细化管理还是处理客户投诉中，对产品过程的溯源、定线追踪都成为一大难点，同时产品的可追溯性又是不得不攻克的难关。

中国专利CN101395724A公开的利用激光照射在硅片表面产生凹坑作为一种标记方法，该专利存在一些局限，如常规生产线额外增加激光工序，成本较高和实际操作上繁琐。

中国专利CN105161549A公开的通过在铝背场利用不同凹坑形状图形来区别不同流水线的产品，但任然存在一些问题：1) 对于生产现场识别相近的凹坑图像存在一定的难度，不直观明了；2）2~3个图形的组合总数量有限，对于几十甚至上百条的大规模太阳能电池制造企业不利于统一管理。

发明内容

为了解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种带有标识的太阳能电池片及电极网版，以解决现有技术中存在的电池片标识不够直观明了，图形的组合总数量有限的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下。

一种带有标识的太阳能电池片，包括太阳能电池片本体，所述太阳能电池片本体上至少有一个背电极上设置有标识区,所述标识区用于太阳能电池片生产过程中的跟踪记录；

所述标识区中至少有两个相邻的凹坑；

所述凹坑排列组合成标识码。

进一步的，所述所述标识码为凹坑排列组合构成的数字形式序列码。

进一步的，所述标识码为凹坑排列组合构成的数字与任意语言字母组合形成的序列码。

进一步的，所述标识码为凹坑排列组合构成的或二维码。

进一步的，所述标识区占背电极总宽比例为50%-70%。

进一步的，所述凹坑的总宽度为10 mm-14 mm，高度为8 mm-12 mm，线宽为0.03mm-0.08 mm，印刷深度为15 mm-25 mm。

进一步的，所述标识区位于背电级的中间位置。

一种带有标识的太阳能电级网版，包括太阳能电级网版本体，所述太阳能电级网版本体包括镂空区和非镂空区；

所述镂空区等距排列在太阳能电级网版本体上；

所述镂空区中设置有图块；

所述图块为数字、字母、圆形或正方形图块中的一种或两种以上的组合。

进一步的，所述图块占镂空区的比例为50%-70%。

进一步的，所述单个图块的总宽度为10 mm-14 mm，高度为8 mm-12 mm，线宽为0.03 mm-0.08 mm。

在电极网版制作过程中，将带有字符轮廓线条设计在镂空区域中，在电级网版的镂空区域形成盲点，使用上述电极网版，在丝网背电极印刷过程中直接形成凹坑，这些凹坑排列组合构成数字形式序列码或数字与任意语言字母组合形成的序列码或二维码。通过字母或者数字的搭配组合可以直接对不同车间不同线别进行区分。

本实用性新的有益效果：

（1）背电级上设置标识区，标识区的凹坑排列组合构成数字形式序列码或数字与任意语言字母组合形成的序列码或二维码，这些标记直观明了，便于批量实验数据收集和分析，同时便于定线统计各种碎片、外观等不良等；

（2）背电级上设置标识区，通过多个凹坑的组合排列，可以形成大量的数字和字母的组合或二维码，足够形成不同生产线的电池片标记，使得出货后的产品可追溯；

（3）电级网版镂空区域的轮廓线设计，在印刷过程中线条面积占背电极区域比例几乎可以忽略，对太阳能电池片的转换效率和背银电极可靠性无明显影响。

附图说明

图1为太阳能电池片结构；

图2为带标识码的太阳能电池片结构。

附图标记：1-背电极；2-太阳能电池片本体；3-标识码。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。应当理解的事，此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限制本实用新型。

如图1、图2所示，一种带有标识的太阳能电池片，包括太阳能电池片本体2，所述太阳能电池片本体2上至少有一个背电极1上设置有标识区,所述标识区用于太阳能电池片生产过程中的跟踪记录；

所述标识区中至少有两个相邻的凹坑；

所述凹坑排列组合成标识码3。

所述标识码3为凹坑排列组合构成的数字形式序列码。

所述标识码3为凹坑排列组合构成的数字与任意语言字母组合形成的序列码。

所述标识码3为凹坑排列组合构成的或二维码。

所述标识区占背电极1总宽比例为50%-70%。

所述凹坑的总宽度为10 mm-14 mm，高度为8 mm-12 mm，线宽为0.03 mm-0.08 mm，印刷深度为15 mm-25 mm。

所述标识区位于背电级的中间位置。

一种带有标识的太阳能电级网版，包括太阳能电级网版本体，所述太阳能电级网版本体包括镂空区和非镂空区；

所述镂空区等距排列在太阳能电级网版本体上；

所述镂空区中设置有图块；

所述图块为数字、字母、圆形或正方形图块中的一种或两种以上的组合。

所述图块占镂空区的比例为50%-70%。

所述单个图块的总宽度为10 mm-14 mm，高度为8 mm-12 mm，线宽为0.03 mm-0.08mm。

常规背电极网版图形，包含镂空图形，非镂空图形，由镂空图形在电池片丝网印刷过程中形成的相邻背电极1间距相等，背电极1宽度为18 mm，长度为30 mm，间距为35 mm，每个电极尺寸设计均相同。

基于常规电级网版设计，在镂空图形中加入图块盲点设计，该图块可以是数字、字母、圆形或正方形图块中的一种或两种以上的组合，该盲点设计可以通过在丝网印刷过程中增加图块遮挡完成，该图块遮挡装置在丝网印刷过程中可以遮挡住部分电级浆料，使得电池片上最终形成带有数字、字母、圆形或正方形式的凹坑，这些凹坑排列组合成数字形式序列码、数字与任意语言字母组合形成的序列码或二维码。

上述方案中标识区数量20个背面银电极的其中一个或多个，位置不限于单个电极上、中、下。

在丝网背电极印刷过程中，通过数字、字母顺序的组合，直观明了，可以提供数成百种组合，足以用于标记区分不同车间、不同线别产品。

与现有技术相比，本实用新型提供一种极简便、高效的标记方法，便于实际生产过程中实验跟踪、定线数据分析，同时保证了产品的可追溯性。

上述案例仅用于说明本实用新型的具体实施方式。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和变化，这些变形和变化都应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822254044.3

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209434196U

授权时间:20190924

主分类号:H01L 31/0224

专利分类号:H01L31/0224;H01L23/544;B41F15/34

范畴分类:38F;

申请人:阜宁苏民绿色能源科技有限公司

第一申请人:阜宁苏民绿色能源科技有限公司

申请人地址:224400 江苏省盐城市阜宁县经济开发区香港路888号

发明人:江顺钦;徐华浦;缪云展;曹磊

第一发明人:江顺钦

当前权利人:阜宁苏民绿色能源科技有限公司

代理人:董建林;范青青

代理机构:32224

代理机构编号:南京纵横知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/99e3ff252e9e7b1301070224.html