# 一种文件柜论文和设计-周杰

### 全文摘要

本实用新型提供了一种文件柜，包括柜体，所述柜体设有置物腔，所述置物腔设有置物架，其特征在于：所述置物架包括支撑杆，所述支撑杆滑动连接有至少一组支撑板，所述支撑板的一端固定连接有挡板，所述支撑板设有滑动板，所述滑动板包括第一滑板和第二滑板，所述第一滑板和所述第二滑板互相套接，所述第一滑板与所述支撑杆固定连接，所述第二滑板设有调节孔，所述调节孔通过螺纹配合连接有调节螺栓。结构简单，通过设置第一滑板与支撑杆固定连接，第二滑板与支撑杆可调节连接，可以在放置软质文件或软皮书籍时随时通过调节螺栓调节挡板位置，使书籍文件保持在竖直的固定状态，且仅通过拧动调节螺栓就可以调节第二滑板的固定，操作简单。

### 主设计要求

1.一种文件柜，包括柜体，所述柜体设有置物腔，所述置物腔设有置物架，其特征在于：所述置物架包括支撑杆，所述支撑杆滑动连接有至少一组支撑板，所述支撑板的一端固定连接有挡板，所述挡板垂直于所述支撑板设置，所述支撑板设有滑动板，所述滑动板包括第一滑板和第二滑板，所述第一滑板和所述第二滑板互相套接，所述第一滑板与所述支撑杆固定连接，所述第二滑板设有调节孔，所述调节孔通过螺纹配合连接有调节螺栓，所述调节螺栓的一端穿过所述调节孔的一端包裹有调节软垫，所述调节软垫靠近所述支撑杆设置。

### 设计方案

1.一种文件柜，包括柜体，所述柜体设有置物腔，所述置物腔设有置物架，其特征在于：所述置物架包括支撑杆，所述支撑杆滑动连接有至少一组支撑板，所述支撑板的一端固定连接有挡板，所述挡板垂直于所述支撑板设置，所述支撑板设有滑动板，所述滑动板包括第一滑板和第二滑板，所述第一滑板和所述第二滑板互相套接，所述第一滑板与所述支撑杆固定连接，所述第二滑板设有调节孔，所述调节孔通过螺纹配合连接有调节螺栓，所述调节螺栓的一端穿过所述调节孔的一端包裹有调节软垫，所述调节软垫靠近所述支撑杆设置。

2.根据权利要求1所述的一种文件柜，其特征在于：所述支撑杆包括第一支撑杆和第二支撑杆，所述调节孔包括与所述第一支撑杆和第二支撑杆对应的第一调节孔和第二调节孔，所述调节螺栓包括与所述第一调节孔和所述第二调节孔对应的第一调节螺栓和第二调节螺栓，所述调节软垫包括与所述第一调节螺栓与所述第二调节螺栓对应的第一调节软垫和第二调节软垫。

3.根据权利要求2所述的一种文件柜，其特征在于：所述第一滑板设有滑动腔，所述滑动腔朝向所述第二滑板方向设有开口，所述开口的底部设有第一限位杆，所述第二滑板的一端伸入所述滑动腔内部，且所述第二滑板位于所述滑动腔内部的一端在底面设有第二限位杆。

4.根据权利要求3所述的一种文件柜，其特征在于：所述第一滑板分别与所述第一支撑杆和所述第二支撑杆固定连接，所述挡板设于所述第二滑板远离所述第一滑板的一端，所述调节孔设于所述第二滑板远离所述第一滑板的一端。

5.根据权利要求4所述的一种文件柜，其特征在于：所述第一支撑杆沿长度方向设有第一滑槽，所述第二支撑杆沿长度方向设有第二滑槽，所述第二滑板设有与所述第一滑槽配合的第一滑轨，所述第二滑板设有与所述第二滑槽配合的第二滑轨。

6.根据权利要求5所述的一种文件柜，其特征在于：所述第一调节螺栓的一端穿过所述第一调节孔与所述第一滑轨固定，所述第二调节螺栓穿过所述第二调节孔与所述第二滑轨固定。

7.根据权利要求5或6所述的一种文件柜，其特征在于：所述第一调节螺栓靠近所述第一滑轨的一端包裹有所述第一调节软垫，所述第二调节螺栓靠近所述第二滑轨的一端包裹有所述第二调节软垫。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及办公用品领域，具体地说，是涉及一种文件柜。

背景技术

文件柜是放置文件、资料等的柜子。一般使用在办公室、档案室、资料室、存储室或各人书房等。文件柜设置有置物板，书籍、文件等以相互依靠的方式放置在置物板上。但是，档案室等处通常需要放置一些软质的文件，现有的文件柜在放置软质文件或软皮书籍时不容易竖直固定，使文件或书籍发生弯曲卷边卷脚，非常不容易整理，而现有的解决办法是在竖直放置的文件或书籍的需要固定的一侧放置硬质物品将文件或书籍挡住，使文件或书籍保持在竖直状态，但是这种办法既麻烦又不整齐。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述传统技术的不足之处，提供一种结构简单，操作方便，可使软质文件保持竖直状态的文件柜。

本实用新型的目的是通过以下技术措施来达到的：一种文件柜，包括柜体，所述柜体设有置物腔，所述置物腔设有置物架，其特征在于：所述置物架包括支撑杆，所述支撑杆滑动连接有至少一组支撑板，所述支撑板的一端固定连接有挡板，所述挡板垂直于所述支撑板设置，所述支撑板设有滑动板，所述滑动板包括第一滑板和第二滑板，所述第一滑板和所述第二滑板互相套接，所述第一滑板与所述支撑杆固定连接，所述第二滑板设有调节孔，所述调节孔通过螺纹配合连接有调节螺栓，所述调节螺栓的一端穿过所述调节孔的一端包裹有调节软垫，所述调节软垫靠近所述支撑杆设置。

将书籍文件等竖直放置在支撑板上，如果文件为软质或书籍为软皮时，推动挡板，第一滑板向第二滑板滑动，直到将书籍文件固定，挡板可以很好的挡住书籍文件，使其保持在竖直状态，且不会发生倾倒和卷边，将第二滑板的调整至合适位置后，拧动调节螺栓，使调节螺栓下沉，带动调节软垫接触支撑杆，直到将螺栓拧至最紧，此时，第二滑板实现固定，从而书籍文件实现固定。

作为一种优选方案，所述支撑杆包括第一支撑杆和第二支撑杆，所述调节孔包括与所述第一支撑杆和第二支撑杆对应的第一调节孔和第二调节孔，所述调节螺栓包括与所述第一调节孔和所述第二调节孔对应的第一调节螺栓和第二调节螺栓，所述调节软垫包括与所述第一调节螺栓与所述第二调节螺栓对应的第一调节软垫和第二调节软垫。

作为一种优选方案，所述第一滑板设有滑动腔，所述滑动腔朝向所述第二滑板方向设有开口，所述开口的底部设有第一限位杆，所述第二滑板的一端伸入所述滑动腔内部，且所述第二滑板位于所述滑动腔内部的一端在底面设有第二限位杆。

作为一种优选方案，所述第一滑板分别与所述第一支撑杆和所述第二支撑杆固定连接，所述挡板设于所述第二滑板远离所述第一滑板的一端，所述调节孔设于所述第二滑板远离所述第一滑板的一端。

作为一种优选方案，所述第一支撑杆沿长度方向设有第一滑槽，所述第二支撑杆沿长度方向设有第二滑槽，所述第二滑板设有与所述第一滑槽配合的第一滑轨，所述第二滑板设有与所述第二滑槽配合的第二滑轨。

作为一种优选方案，所述第一调节螺栓的一端穿过所述第一调节孔与所述第一滑轨固定，所述第二调节螺栓穿过所述第二调节孔与所述第二滑轨固定。

作为一种优选方案，所述第一调节螺栓靠近所述第一滑轨的一端包裹有所述第一调节软垫，所述第二调节螺栓靠近所述第二滑轨的一端包裹有所述第二调节软垫。

由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本实用新型的优点是：本实用新型提供了一种文件柜，通过设置在柜体内的置物架盛放书籍文件，结构简单，通过设置第一滑板与支撑杆固定连接，第二滑板与支撑杆可调节连接，可以在放置软质文件或软皮书籍时随时通过调节螺栓调节挡板位置，使书籍文件保持在竖直的固定状态，不会放生倾倒和卷边，且仅通过拧动调节螺栓就可以调节第二滑板的固定，操作简单。

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明

附图1是本实用新型一种文件柜的整体结构示意图。

附图2是本实用新型一种文件柜的置物架结构示意图。

附图3是本实用新型一种文件柜的第一滑槽结构示意图。

附图4是本实用新型一种文件柜的第一滑轨结构示意图。

附图5是本实用新型一种文件柜的支撑板结构示意图。

附图6是本实用新型一种文件柜的第一滑板结构示意图。

附图7是本实用新型一种文件柜的第二滑板结构示意图。

附图8是本实用新型一种文件柜的第一调节螺栓结构示意图。

具体实施方式

实施例：如附图1-8所示，一种文件柜，包括柜体1，所述柜体1设有置物腔2，所述置物腔2设有置物架3，其特征在于：所述置物架3包括支撑杆，所述支撑杆滑动连接有至少一组支撑板6，所述支撑板6的一端固定连接有挡板7，所述挡板7垂直于所述支撑板6设置，所述支撑板6设有滑动板，所述滑动板包括第一滑板61和第二滑板62，所述第一滑板61和所述第二滑板62互相套接，所述第一滑板61与所述支撑杆固定连接，所述第二滑板62设有调节孔，所述调节孔通过螺纹配合连接有调节螺栓，所述调节螺栓的一端穿过所述调节孔的一端包裹有调节软垫，所述调节软垫靠近所述支撑杆设置。

如图1-2所示，本实施例中，支撑板设有两组，也可根据情况设置三组或四组。

所述支撑杆包括第一支撑杆4和第二支撑杆5，所述调节孔包括与所述第一支撑杆4和第二支撑杆5对应的第一调节孔81和第二调节孔82，所述调节螺栓包括与所述第一调节孔和所述第二调节孔对应的第一调节螺栓91和第二调节螺栓，所述调节软垫包括与所述第一调节螺栓与所述第二调节螺栓对应的第一调节软垫911和第二调节软垫。

如图6所示，所述第一滑板61设有滑动腔611，所述滑动腔611朝向所述第二滑板62方向设有开口，所述开口的底部设有第一限位杆612，所述第二滑板62的一端伸入所述滑动腔611内部，且所述第二滑板62位于所述滑动腔611内部的一端在底面设有第二限位杆621。

所述第一滑板61分别与所述第一支撑杆4和所述第二支撑杆5固定连接，所述挡板7设于所述第二滑板62远离所述第一滑板61的一端，所述调节孔设于所述第二滑板62远离所述第一滑板61的一端。

所述第一支撑杆4沿长度方向设有第一滑槽41，所述第二支撑杆5沿长度方向设有第二滑槽42，所述第二滑板62设有与所述第一滑槽41配合的第一滑轨613，所述第二滑板62设有与所述第二滑槽42配合的第二滑轨。

所述第一调节螺栓91的一端穿过所述第一调节孔81与所述第一滑轨622固定，所述第二调节螺栓穿过所述第二调节孔与所述第二滑轨固定。

所述第一调节螺栓91靠近所述第一滑轨622的一端包裹有所述第一调节软垫911，所述第二调节螺栓靠近所述第二滑轨的一端包裹有所述第二调节软垫。

第一滑槽如图3所示，第一滑轨如图4所示，第一滑轨与第一滑槽配合设置，且如图2所示，第一滑槽和第二滑槽均设置在第二滑板的下方，第一滑轨和第二滑轨设置在第二滑板远离第一滑板的一端，推动挡板滑动时，第二滑板沿滑动腔滑动，向外拉动第二滑板时，第一限位杆和第二限位杆会限制第二滑板不被拉出滑动腔，向内推动时，第一滑轨和第二滑轨分别沿第一滑槽和第二滑槽滑动，至到挡板靠近第一滑板不能移动为止。挡板可以很好的挡住书籍文件，使其保持在竖直状态，且不会发生倾倒和卷边，将第二滑板的调整至合适位置后，拧动调节螺栓，使调节螺栓下沉，带动调节软垫接触支撑杆，直到将螺栓拧至最紧，此时，第二滑板实现固定，从而书籍文件实现固定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024689.X

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209660878U

授权时间:20191122

主分类号:A47B 63/00

专利分类号:A47B63/00;A47B65/00;A47B57/58

范畴分类:15C;

申请人:周杰

第一申请人:周杰

申请人地址:261000 山东省潍坊市奎文区虞河路3616号25号楼2单元501号

发明人:周杰

第一发明人:周杰

当前权利人:周杰

代理人:田友亮

代理机构:37266

代理机构编号:潍坊中润泰专利代理事务所(普通合伙) 37266

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/99efa43f7224dc4c3ae16a0c.html