# 一种核桃用全自动清洗脱皮设备论文和设计-李义康

### 全文摘要

本实用新型涉及核桃加工技术领域，具体为一种核桃用全自动清洗脱皮设备，包括箱体，箱体的底部内壁靠近中间处通过螺栓固定有隔板，隔板的左侧从上到下依次设有清洗仓和储水仓，隔板的右侧从上到下依次设有脱皮仓和废物收集仓，脱皮仓和废物收集仓之间设有第一栅栏网板，箱体的前表面上安装有水泵，水泵的进水端连接有抽水管，抽水管远离水泵的一端延伸至储水仓的内部，水泵的出水端连接有喷水管，喷水管远离水泵的一端延伸至清洗仓的内部，箱体的右侧外壁上安装有第一电机，第一电机的输出轴端部连接有第一转轴，该核桃用全自动清洗脱皮设备，便于将核桃上残留的果肉除去，提高了脱皮效果。

### 主设计要求

1.一种核桃用全自动清洗脱皮设备，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)的底部内壁靠近中间处通过螺栓固定有隔板(2)，所述隔板(2)的左侧从上到下依次设有清洗仓(12)和储水仓(13)，所述隔板(2)的右侧从上到下依次设有脱皮仓(10)和废物收集仓(11)，所述脱皮仓(10)和废物收集仓(11)之间设有第一栅栏网板(3)，所述箱体(1)的前表面上安装有水泵(8)，所述水泵(8)的进水端连接有抽水管(80)，所述抽水管(80)远离水泵(8)的一端延伸至储水仓(13)的内部，所述水泵(8)的出水端连接有喷水管(81)，所述喷水管(81)远离水泵(8)的一端延伸至清洗仓(12)的内部，所述箱体(1)的右侧外壁上安装有第一电机(6)，所述第一电机(6)的输出轴端部连接有第一转轴(60)，所述第一转轴(60)的圆周外壁上焊接有多个削皮刀片(61)，所述箱体(1)的左侧外壁上安装有第二电机(7)，所述第二电机(7)的输出轴端部连接有第二转轴(70)，所述第二转轴(70)的圆周外壁上设有多个毛刷(71)；所述箱体(1)的后表面开设有第二矩形口(15)，所述第二矩形口(15)的两侧处均开设有滑槽(150)，所述第二矩形口(15)内设有收纳盒(5)，所述收纳盒(5)的两侧外壁上均通过螺栓固定有滑块(53)，所述收纳盒(5)的两侧内壁上均开设有卡槽(50)，所述卡槽(50)上设有第二栅栏网板(54)，所述第二栅栏网板(54)的两侧外壁上均通过螺栓固定有卡块(540)，所述收纳盒(5)的底部内壁上开设有多个过滤网孔(51)，所述收纳盒(5)的一侧外壁上通过螺栓固定有把手(52)，所述箱体(1)的右侧外壁上开设有第一矩形口(14)，所述第一矩形口(14)的两侧处均开设有矩形槽(140)，所述第一矩形口(14)内设有收集盒(4)，所述收集盒(4)的两侧外壁上均通过螺栓固定有固定块(40)，所述收集盒(4)的右侧外壁上通过螺栓固定有拉手(41)，所述箱体(1)的顶部外壁靠近右侧处开设有进料口，且进料口的内壁上焊接有进料管(16)。

### 设计方案

1.一种核桃用全自动清洗脱皮设备，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)的底部内壁靠近中间处通过螺栓固定有隔板(2)，所述隔板(2)的左侧从上到下依次设有清洗仓(12)和储水仓(13)，所述隔板(2)的右侧从上到下依次设有脱皮仓(10)和废物收集仓(11)，所述脱皮仓(10)和废物收集仓(11)之间设有第一栅栏网板(3)，所述箱体(1)的前表面上安装有水泵(8)，所述水泵(8)的进水端连接有抽水管(80)，所述抽水管(80)远离水泵(8)的一端延伸至储水仓(13)的内部，所述水泵(8)的出水端连接有喷水管(81)，所述喷水管(81)远离水泵(8)的一端延伸至清洗仓(12)的内部，所述箱体(1)的右侧外壁上安装有第一电机(6)，所述第一电机(6)的输出轴端部连接有第一转轴(60)，所述第一转轴(60)的圆周外壁上焊接有多个削皮刀片(61)，所述箱体(1)的左侧外壁上安装有第二电机(7)，所述第二电机(7)的输出轴端部连接有第二转轴(70)，所述第二转轴(70)的圆周外壁上设有多个毛刷(71)；

所述箱体(1)的后表面开设有第二矩形口(15)，所述第二矩形口(15)的两侧处均开设有滑槽(150)，所述第二矩形口(15)内设有收纳盒(5)，所述收纳盒(5)的两侧外壁上均通过螺栓固定有滑块(53)，所述收纳盒(5)的两侧内壁上均开设有卡槽(50)，所述卡槽(50)上设有第二栅栏网板(54)，所述第二栅栏网板(54)的两侧外壁上均通过螺栓固定有卡块(540)，所述收纳盒(5)的底部内壁上开设有多个过滤网孔(51)，所述收纳盒(5)的一侧外壁上通过螺栓固定有把手(52)，所述箱体(1)的右侧外壁上开设有第一矩形口(14)，所述第一矩形口(14)的两侧处均开设有矩形槽(140)，所述第一矩形口(14)内设有收集盒(4)，所述收集盒(4)的两侧外壁上均通过螺栓固定有固定块(40)，所述收集盒(4)的右侧外壁上通过螺栓固定有拉手(41)，所述箱体(1)的顶部外壁靠近右侧处开设有进料口，且进料口的内壁上焊接有进料管(16)。

2.根据权利要求1所述的核桃用全自动清洗脱皮设备，其特征在于：所述第一电机(6)、第二电机(7)和水泵(8)与所述箱体(1)之间均通过螺栓固定连接。

3.根据权利要求1所述的核桃用全自动清洗脱皮设备，其特征在于：所述毛刷(71)由不锈钢材料制成，所述毛刷(71)与所述第二转轴(70)紧密焊接。

4.根据权利要求1所述的核桃用全自动清洗脱皮设备，其特征在于：所述卡块(540)的形状和尺寸大小与所述卡槽(50)相适配，且二者之间卡接配合，所述滑块(53)的形状和尺寸大小与所述滑槽(150)相适配，且二者之间滑动连接。

5.根据权利要求1所述的核桃用全自动清洗脱皮设备，其特征在于：所述固定块(40)的形状和尺寸大小与所述矩形槽(140)相适配，且二者之间滑动连接。

6.根据权利要求1所述的核桃用全自动清洗脱皮设备，其特征在于：所述第一栅栏网板(3)与水平方向的夹角呈15°-30°。

7.根据权利要求1所述的核桃用全自动清洗脱皮设备，其特征在于：所述水泵(8)和箱体(1)之间通过螺栓固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及核桃加工技术领域，具体为一种核桃用全自动清洗脱皮设备。

背景技术

核桃是胡桃科植物，与扁桃、腰果、榛子并称为世界著名的“四大干果”，具有丰富的营养价值。核桃的生产加工需要经过许多繁琐的过程，其中对核桃进行脱皮和清洗是至关重要的，目前用到的核桃清洗脱皮设备，清洗、脱皮效率较低，核桃上仍残留有许多的果肉，需要后续继续处理，并且在对核桃进行多次清洗时，需要耗费大量的水资源，而且提高了成本。鉴于此，我们提出一种核桃用全自动清洗脱皮设备。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种核桃用全自动清洗脱皮设备，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种核桃用全自动清洗脱皮设备，包括箱体，所述箱体的底部内壁靠近中间处通过螺栓固定有隔板，所述隔板的左侧从上到下依次设有清洗仓和储水仓，所述隔板的右侧从上到下依次设有脱皮仓和废物收集仓，所述脱皮仓和废物收集仓之间设有第一栅栏网板，所述箱体的前表面上安装有水泵，所述水泵的进水端连接有抽水管，所述抽水管远离水泵的一端延伸至储水仓的内部，所述水泵的出水端连接有喷水管，所述喷水管远离水泵的一端延伸至清洗仓的内部，所述箱体的右侧外壁上安装有第一电机，所述第一电机的输出轴端部连接有第一转轴，所述第一转轴的圆周外壁上焊接有多个削皮刀片，所述箱体的左侧外壁上安装有第二电机，所述第二电机的输出轴端部连接有第二转轴，所述第二转轴的圆周外壁上设有多个毛刷；

所述箱体的后表面开设有第二矩形口，所述第二矩形口的两侧处均开设有滑槽，所述第二矩形口内设有收纳盒，所述收纳盒的两侧外壁上均通过螺栓固定有滑块，所述收纳盒的两侧内壁上均开设有卡槽，所述卡槽上设有第二栅栏网板，所述第二栅栏网板的两侧外壁上均通过螺栓固定有卡块，所述收纳盒的底部内壁上开设有多个过滤网孔，所述收纳盒的一侧外壁上通过螺栓固定有把手，所述箱体的右侧外壁上开设有第一矩形口，所述第一矩形口的两侧处均开设有矩形槽，所述第一矩形口内设有收集盒，所述收集盒的两侧外壁上均通过螺栓固定有固定块，所述收集盒的右侧外壁上通过螺栓固定有拉手，所述箱体的顶部外壁靠近右侧处开设有进料口，且进料口的内壁上焊接有进料管。

优选的，所述第一电机、第二电机和水泵与所述箱体之间均通过螺栓固定连接。

优选的，所述毛刷由不锈钢材料制成，所述毛刷与所述第二转轴紧密焊接。

优选的，所述卡块的形状和尺寸大小与所述卡槽相适配，且二者之间卡接配合，所述滑块的形状和尺寸大小与所述滑槽相适配，且二者之间滑动连接。

优选的，所述固定块的形状和尺寸大小与所述矩形槽相适配，且二者之间滑动连接。

优选的，所述第一栅栏网板与水平方向的夹角呈15°-30°。

优选的，所述水泵和箱体之间通过螺栓固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该核桃用全自动清洗脱皮设备，通过第二电机、第二转轴和毛刷之间的相互配合设置，能够对去皮后的核桃进行洗刷，便于将核桃上残留的果肉除去，提高了脱皮效果；通过水泵、抽水管、喷水管和过滤网孔之间的相互配合设置，能够对清洗后的污水进行过滤处理，进而可进行多次清洗，节约了水资源，降低了使用成本。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型中的剖视结构示意图；

图3为本实用新型中的局部爆炸结构示意图；

图4为本实用新型中收纳盒和第二栅栏网板的结构示意图。

图中：1、箱体；10、脱皮仓；11、废物收集仓；12、清洗仓；13、储水仓； 14、第一矩形口；140、矩形槽；15、第二矩形口；150、滑槽；16、进料管；2、隔板；3、第一栅栏网板；4、收集盒；40、固定块；41、拉手；5、收纳盒；50、卡槽；51、过滤网孔；52、把手；53、滑块；54、第二栅栏网板；540、卡块；6、第一电机；60、第一转轴；61、削皮刀片；7、第二电机；70、第二转轴；71、毛刷；8、水泵；80、抽水管；81、喷水管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：

一种核桃用全自动清洗脱皮设备，包括箱体1，箱体1的底部内壁靠近中间处通过螺栓固定有隔板2，隔板2的左侧从上到下依次设有清洗仓12和储水仓 13，隔板2的右侧从上到下依次设有脱皮仓10和废物收集仓11，脱皮仓10和废物收集仓11之间设有第一栅栏网板3，第一栅栏网板3与隔板2和箱体1之间均通过螺栓固定连接，箱体1的前表面上安装有水泵8，水泵8的进水端连接有抽水管80，抽水管80远离水泵8的一端延伸至储水仓13的内部，水泵8的出水端连接有喷水管81，喷水管81远离水泵8的一端延伸至清洗仓12的内部，箱体1的右侧外壁上安装有第一电机6，第一电机6的输出轴端部连接有第一转轴60，第一转轴60的圆周外壁上焊接有多个削皮刀片61，箱体1的左侧外壁上安装有第二电机7，第二电机7的输出轴端部连接有第二转轴70，第二转轴70 的圆周外壁上设有多个毛刷71；

箱体1的后表面开设有第二矩形口15，第二矩形口15的两侧处均开设有滑槽150，第二矩形口15内设有收纳盒5，收纳盒5的两侧外壁上均通过螺栓固定有滑块53，收纳盒5的两侧内壁上均开设有卡槽50，卡槽50上设有第二栅栏网板54，第二栅栏网板54的两侧外壁上均通过螺栓固定有卡块540，收纳盒5的底部内壁上开设有多个过滤网孔51，收纳盒5的一侧外壁上通过螺栓固定有把手52，箱体1的右侧外壁上开设有第一矩形口14，第一矩形口14的两侧处均开设有矩形槽140，第一矩形口14内设有收集盒4，收集盒4的两侧外壁上均通过螺栓固定有固定块40，收集盒4的右侧外壁上通过螺栓固定有拉手41，箱体1 的顶部外壁靠近右侧处开设有进料口，且进料口的内壁上焊接有进料管16。

本实施例中，第一电机6、第二电机7和水泵8与箱体1之间均通过螺栓固定连接，能够将第一电机6、第二电机7和水泵8稳定的固定在箱体1上，从而便于使第一电机6、第二电机7和水泵8稳定的工作。

需要说明的是，毛刷71由不锈钢材料制成，具有很好的防锈性能，毛刷71 与第二转轴70紧密焊接，使得毛刷71和第二转轴70连接更紧固。

本实施例中，卡块540的形状和尺寸大小与卡槽50相适配，且二者之间卡接配合，便于将卡块540稳定的置于卡槽50内，滑块53的形状和尺寸大小与滑槽150相适配，且二者之间滑动连接，使滑块53在滑槽150内稳定的移动。

需要补充的是，固定块40的形状和尺寸大小与矩形槽140相适配，且二者之间滑动连接，便于固定块40在矩形槽140内稳定的滑动。

进一步的，第一栅栏网板3与水平方向的夹角呈15°-30°，便于将脱皮后的核桃导入到清洗仓12内。

除此之外，水泵8和箱体1之间通过螺栓固定连接。

值得说明的是，第一电机6和第二电机7均可采用乐清市德轩电机有限公司生产57HB76-401A型号的电机，其配套的电路和电源也可以由该厂家提供，水泵 8是采用森森集团股份有限公司生产的HQB-3500型号的水泵其配套的电路和电源也可以由该厂家提供；此外，本实用新型中涉及到第一电机6、第二电机7和水泵8均为现有技术，本领域的技术人员完全可以实现，无需赘言，本实用新型保护的内容也不涉及对第一电机6、第二电机7和水泵8的结构和工作原理的改进。

本实施例的核桃用全自动清洗脱皮设备在使用时，先将第一电机6、第二电机7和水泵8依次接通外界电源使其工作，将待处理的核桃从进料管16加入到脱皮仓10内，通过第一电机6带动第一转轴60和削皮刀片61转动，从而可以对核桃进行脱皮处理，脱去的皮经过第一栅栏网板3落入到收集盒4内，去皮后的核桃滚落入清洗仓12内，水泵8将储水仓13内的水抽出对核桃进行清洗，同时，通过第二电机7带动第二转轴70和毛刷71转动，可对核桃进行洗刷，便于刷去核桃上残留的果肉，提高了脱皮效果，清洗后的污水经过过滤网孔51过滤后又落入到储水仓13内，可进行循环使用，节约了水资源，降低了使用成本，清洗后的核桃落入到收纳盒5内。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308798.4

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:53(云南)

授权编号:CN209846143U

授权时间:20191227

主分类号:A23N12/02

专利分类号:A23N12/02;A23N5/08

范畴分类:11D;

申请人:宾川康弘林产品有限责任公司

第一申请人:宾川康弘林产品有限责任公司

申请人地址:671600 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇佛都路11号

发明人:李义康

第一发明人:李义康

当前权利人:宾川康弘林产品有限责任公司

代理人:周勇

代理机构:53113

代理机构编号:昆明合众智信知识产权事务所 53113

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9a0866900b743ffb3b1c4477.html