# 一种紧凑智能消防水炮机械装置论文和设计-范世申

### 全文摘要

本实用新型公开了一种紧凑智能消防水炮机械装置，其包括：进水管固定管；回转结构，所述回转结构与进水管固定管连接；分流器，所述分流器与回转结构连接；联接块，所述联接块设置在回转结构上，并与分流器连接；两个相对称的圆弧弯管，这两个圆弧弯管的一端与联接块连接；摆动机构，所述摆动机构与联接块连接，所述摆动机构与两个圆弧弯管的另一端连接；合流器，所述合流器与摆动机构连接；射水管，所述射水管设置在摆动机构上，并与合流器连接。本实用新型简单紧凑、体积小、传动效率高、制造成本低，满足当今智能防火消防领域的广泛应用。

### 主设计要求

1.一种紧凑智能消防水炮机械装置，其特征在于，所述紧凑智能消防水炮机械装置包括：进水管固定管；回转结构，所述回转结构与进水管固定管连接；分流器，所述分流器与回转结构连接；联接块，所述联接块设置在回转结构上，并与分流器连接；两个相对称的圆弧弯管，这两个圆弧弯管的一端与联接块连接；摆动机构，所述摆动机构与联接块连接，所述摆动机构与两个圆弧弯管的另一端连接；合流器，所述合流器与摆动机构连接；射水管，所述射水管设置在摆动机构上，并与合流器连接。

### 设计方案

1.一种紧凑智能消防水炮机械装置，其特征在于，所述紧凑智能消防水炮机械装置包括：

进水管固定管；

回转结构，所述回转结构与进水管固定管连接；

分流器，所述分流器与回转结构连接；

联接块，所述联接块设置在回转结构上，并与分流器连接；

两个相对称的圆弧弯管，这两个圆弧弯管的一端与联接块连接；

摆动机构，所述摆动机构与联接块连接，所述摆动机构与两个圆弧弯管的另一端连接；

合流器，所述合流器与摆动机构连接；

射水管，所述射水管设置在摆动机构上，并与合流器连接。

2.根据权利要求1所述的一种紧凑智能消防水炮机械装置，其特征在于，所述回转结构包括回转箱体、回转蜗杆、第一螺钉、O型密封圈、骨架密封圈、轴承、回转轴和回转电机，进水管固定管通过第一螺钉和O型密封圈配合可拆卸地固定在回转箱体上，所述回转轴通过轴承设置在回转箱体上，所述回转轴分别与进水管固定管和分流器连接，所述回转蜗杆设置在回转箱体上，并与回转轴连接，所述回转电机与回转蜗杆连接，所述骨架密封圈设置在回转轴上。

3.根据权利要求2所述的一种紧凑智能消防水炮机械装置，其特征在于，所述联接块通过紧定螺钉固定在回转轴上。

4.根据权利要求3所述的一种紧凑智能消防水炮机械装置，其特征在于，所述摆动机构包括摆动箱体、摆动轴、步进电机和摆动蜗杆，所述摆动箱体与联接块连接，所述步进电机设置在摆动箱体上，并与摆动蜗杆连接，所述摆动蜗杆与摆动轴连接，所述合流器与摆动轴连接，所述射水管设置在摆动轴上，并与合流器连接。

5.根据权利要求1所述的一种紧凑智能消防水炮机械装置，其特征在于，所述进水管固定管上设有连接法兰，进水管通过连接法兰与进水管固定管可拆卸地连接。

6.根据权利要求5所述的一种紧凑智能消防水炮机械装置，其特征在于，两个相对称的圆弧弯管的内径截面积的相加之和与进水管的内径截面积相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种消防水炮机械装置，具体涉及一种有效减小机械装置回转空间和减轻自重及高性价比的紧凑智能消防水炮机械装置。

背景技术

随着中国改革开放深入和经济建设迅猛发展，全国各地大小城市、城镇建设日新月异。从中公众大型基础设施像机场、火车站、超市、学校、体育场、影院、高层住宅、快递储存场所等不断涌现，人民生活水平日益提高。

但面临这样好的形势和现状，如何确保广大人民生命财产的消防工作更显得紧迫和重要，传统的消防管理系统中的消防器材已难以承担如此重任。

目前国内现有的智能消防水炮类的消防器材，大多数采用进水和喷水为同样尺寸的管径，这样要达到水流顺利流畅过渡势必要让水管做成很大的圆弧，这在回转运动中不但要占有很大的空间从也需增加更大的驱动电机功率。

实用新型内容

本实用新型为了解决上述问题，从而提供一种紧凑智能消防水炮机械装置。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

一种紧凑智能消防水炮机械装置，所述紧凑智能消防水炮机械装置包括：

进水管固定管；

回转结构，所述回转结构与进水管固定管连接；

分流器，所述分流器与回转结构连接；

联接块，所述联接块设置在回转结构上，并与分流器连接；

两个相对称的圆弧弯管，这两个圆弧弯管的一端与联接块连接；

摆动机构，所述摆动机构与联接块连接，所述摆动机构与两个圆弧弯管的另一端连接；

合流器，所述合流器与摆动机构连接

射水管，所述射水管设置在摆动机构上，并与合流器连接。

在本实用新型的一个优选实施例中，所述回转结构包括回转箱体、回转蜗杆、第一螺钉、O型密封圈、骨架密封圈、轴承、回转轴和回转电机，进水管固定管通过第一螺钉和O型密封圈配合可拆卸地固定在回转箱体上，所述回转轴通过轴承设置在回转箱体上，所述回转轴分别与进水管固定管和分流器连接，所述回转蜗杆设置在回转箱体上，并与回转轴连接，所述回转电机与回转蜗杆连接，所述骨架密封圈设置在回转轴上。

在本实用新型的一个优选实施例中，所述联接块通过紧定螺钉固定在回转轴上。

在本实用新型的一个优选实施例中，所述摆动机构包括摆动箱体、摆动轴、步进电机和摆动蜗杆，所述摆动箱体与联接块连接，所述步进电机设置在摆动箱体上，并与摆动蜗杆连接，所述摆动蜗杆与摆动轴连接，所述合流器与摆动轴连接，所述射水管设置在摆动轴上，并与合流器连接。

在本实用新型的一个优选实施例中，所述进水管固定管上设有连接法兰，进水管通过连接法兰与进水管固定管可拆卸地连接。

在本实用新型的一个优选实施例中，两个相对称的圆弧弯管的内径截面积的相加之和与进水管的内径截面积相同。

本实用新型的有益效果是：

本实用新型简单紧凑、体积小、传动效率高、制造成本低，满足当今智能防火消防领域的广泛应用。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的结构示意图

图2为图1中A-A方向的剖视图；

图3为回转结构的结构示意图；

图4为摆动机构的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

参见图1至图4，本实用新型提供的紧凑智能消防水炮机械装置，其包括进水管固定管100、回转结构200、分流器300、联接块400、两个相对称的圆弧弯管500、摆动机构600、合流器700和射水管800。

进水管固定管100，其是用于连接外部进水管，在其上面可设有连接法兰，这样进水管可通过连接法兰与进水管固定管100可拆卸地连接，便于安装和拆卸。

回转结构200，其与进水管固定管100连接，其是用于带动射水管800进行360度水平圆周回转。

回转结构200包括回转箱体210、回转蜗杆220、第一螺钉230、O型密封圈240、骨架密封圈250、轴承260、回转轴270和回转电机280。

进水管固定管100可通过第一螺钉230和O型密封圈240配合可拆卸地固定在回转箱体210上，这样在O型密封圈240作用下可确保不漏水。

回转轴270通过轴承260设置在回转箱体210上，回转轴270可在回转箱体210上转动。

回转轴270分别连接进水管固定管100和分流器300，进水管输入给进水管固定管100的水可流入到回转轴270内，然后再流入到分流器300内。

回转蜗杆220设置在回转箱体210上，并与回转轴270连接，回转电机280与回转蜗杆220连接，这样回转电机280工作时可通过回转蜗杆220带动回转轴270进行转动。

骨架密封圈250设置在回转轴270上，其是用于保证回转轴270在旋转过程中也确保水流不能渗漏到其他方面，只能流向回转轴270的中心孔。

分流器300，其通过第三螺钉310与回转轴270连接，其是用于将进入回转轴270内的水进行分流。

联接块400，其通过紧定螺钉410固定在回转轴270上，其是用于实现回转结构200与摆动机构600之间的配合连接以及分流器300与两个相对称的圆弧弯管500之间的连通。

联接块400与分流器300连接，并且在联接块400上设有两个流孔，每个流孔连接一个圆弧弯管500，这样圆弧弯管500可随着联接块400一起进行转动。

摆动机构600，其是用于带动射水管800沿垂直方向进行上下110度摆动，具体可为沿水平方向向上摆动20度，沿水平方向向下摆动90度。

摆动机构600包括包括摆动箱体610、摆动轴620、步进电机630和摆动蜗杆640。

摆动箱体610与联接块400连接，这样回转轴270在转动时可通过联接块400带动摆动箱体610进行转动，从而带动整个摆动机构600进行转动。

步进电机630设置在摆动箱体610上，并与摆动蜗杆640连接，其是用于驱动摆动蜗杆640进行上下摆动。

摆动蜗杆640与摆动轴620连接，摆动蜗杆640可带动摆动轴620进行上下移动。

摆动轴620还分别连接两个圆弧弯管500，进入到两个圆弧弯管500内的水可流入到摆动轴620的中心孔内。

合流器700通过第二螺钉710与摆动轴620连接，进入到摆动轴620中心孔内的水可流入到合流器700内进行合流。

另外，在摆动轴620的外径上设有抱合紧固的前半圈621和后半圈622，射水管800与前半圈621配合连接，这样摆动轴620在进行摆动时可带动射水管800进行摆动，并且合流器700合流后的水可进入前半圈621然后再至射水管800喷出。

通过上述结构的实施，本申请将回转结构200和摆动机构600复合组成，这样使得本申请可装在离地面3-22米空中固定，并且也可根据需要装在地面或垂直的墙面等地方。

下面是本申请的工作过程：

当进水管的高压水流从进水管固定管100进入回转轴270，在水压的作用下通过由第三螺钉310紧固的分流器300导流下快速进入联接块400的左右二个水孔并迅速分别通过左右二个圆弧弯管500流向摆动轴620的中心孔，然后在合流器700的作用下再合流一起进入前半圈621至射水管800喷出。

另外，本申请中的两个相对称的圆弧弯管500的内径截面积的相加之和与进水管的内径截面积相同，这样可确保合流到射水管800内径内的水的流量和压力也相同，从而保证本社区宁的回转空间比目前市场同等参数的装置缩小1\/3。

再者，本申请中的射水管800的回转和摆动中心设置在同一水平截面，并为双支承结构，这样可稳稳承受在喷射过程所产生的反射力和偏扭力。

再者，本申请中的摆动轴620为二个对称蜗轮的结构，这样可使摆动轴620的寿命翻倍。

再者，本申请中的进水管固定管100圆弧弯管500和射水管800等零件均为标准不锈钢薄壁材料，这样取材容易、制作专业、喷水流畅、外观漂亮、强度高、耐腐蚀、效果好。

再者，本申请中的回转结构200和摆动机构600在水的流动关节部分采用刚性连接，由标准的骨架密封圈和轴承组合密封，完全消除橡胶管等软性器件连接所产生的扭矩大和易疲劳破裂等的弊端。

再者，本申请的的传动采用蜗轮蜗杆减速结构，其减速比大、驱动力小、自锁能力好，有利减小电机驱动功率，有效降低了综合制造成本，从而使本装置性价比高。

再者，回转结构200和摆动机构600可直接连接现有技术中的智能电气系统，在智能电气系统控制下可实现24小时全方位监控和自动喷水消防，这种方式的效率和产生的效果必然会让人们所接受并走进各行各业。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920046669.2

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209790679U

授权时间:20191217

主分类号:A62C31/00

专利分类号:A62C31/00;A62C31/28

范畴分类:16H;

申请人:上海浦东通用轴承有限公司

第一申请人:上海浦东通用轴承有限公司

申请人地址:201315 上海市浦东新区康梧路228号2幢

发明人:范世申

第一发明人:范世申

当前权利人:上海浦东通用轴承有限公司

代理人:刘常宝

代理机构:31224

代理机构编号:上海天翔知识产权代理有限公司 31224

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9a7c0f625448663d97c28f6f.html