# 一种磁性微球的简易回收装置论文和设计-李林

### 全文摘要

本实用新型公开了一种磁性微球的简易回收装置，由带喇叭口的软管和内部装有磁铁的支架两部分组成，带喇叭口的软管可以螺旋缠绕组装于内部装有磁铁的支架上。磁性微球生产过程中的清洗液可以直接注入到带喇叭口的软管中并在重力作用下向带喇叭口的软管出口流动，磁性微球受到内部装有磁铁的支架中磁铁吸附会滞留在带喇叭口的软管中，只有清洗液能够从带喇叭口的软管出口流出，虹吸作用可以使清洗液全部从带喇叭口的软管中排出，仅有被吸附的磁性微球滞留在带喇叭口的软管中。将带喇叭口的软管从内部装有磁铁的支架中取出，可以方便有效地回收其中的磁性微球。

### 主设计要求

1.一种磁性微球的简易回收装置，它包括带喇叭口的软管(1)和内部装有磁铁的支架(2)两部分；其特征在于带喇叭口的软管(1)可以缠绕组装到内部装有磁铁的支架(2)上。

### 设计方案

1.一种磁性微球的简易回收装置，它包括带喇叭口的软管(1)和内部装有磁铁的支架(2)两部分；其特征在于带喇叭口的软管(1)可以缠绕组装到内部装有磁铁的支架(2)上。

2.根据权利要求1所述的一种磁性微球的简易回收装置，其特征在于带喇叭口的软管(1)一端呈喇叭口状。

3.根据权利要求1所述的一种磁性微球的简易回收装置，其特征在于带喇叭口的软管(1)在内部装有磁铁的支架(2)中缠绕1圈以上。

4.根据权利要求1所述的一种磁性微球的简易回收装置，其特征在于内部装有磁铁的支架(2)由两个立板与一个连接柱组成，连接柱内装有磁铁，两个立板上分别设置C型环(3)和U形豁口(4)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及化工领域与环保领域，尤其是涉及一种磁性微球的简易回收装置。

背景技术

磁性微球材料在生物工程领域、医药领域、化工领域与环保领域都有广泛的应用。由于磁性微球个体微小，磁场对其捕获能力弱，在磁性微球加工过程中总是会因为清洗操作造成大量损失，并且随污水排放的磁性微球还会造成排水管道的淤塞阻滞。

在磁性微球生产过程中，由于清洗液总量较大和清洗速度过快都会造成磁性微球随清洗液大量流失，降低磁性微球的有效产率。在磁性微球生产时，可以利用一个底部装有磁板的缓冲槽回收磁性微球，这种方法占地面积大且回收效率低，为提高回收效率往往需要大面积磁板和较大的缓冲容器，但最终收取磁性微球时需要将磁板与回收装置分离，因此造成整个回收系统造价高且使用不便。

发明内容

本实用新型提供一种磁性微球的简易回收装置，以一根螺旋缠绕在磁铁上的软管完成磁性微球的回收，装置小，占地面积非常小且磁性微球回收效率高，有效减少磁性微球生产过程中由于清洗操作造成的磁性微球损失。

本实用新型的具体技术方案是：内部装有磁铁的支架由两个立板与一个连接柱组成，连接柱内装有磁铁，两个立板上分别设置C型环和U形豁口。将带喇叭口的软管螺旋缠绕在内部装有磁铁的支架中，缠绕1圈以上(缠绕圈数越多，回收效率越高)。磁性微球生产过程中的清洗液直接倒入带喇叭口的软管中，在清洗液从带喇叭口的软管的喇叭口部分向末端出口流动的过程中，磁性微球受重力与磁力双重作用会快速沉降于螺旋排列的软管壁上，只有清洗液能够从带喇叭口的软管末端开口流出，能够有效防止清洗过程造成磁性微球的损失。利用虹吸原理，只要带喇叭口的软管的末端出口有清洗液排出，就可以保证清洗液全部排出。将带喇叭口的软管从内部装有磁铁的支架中取出，将带喇叭口的软管拉直就可以将其内部收集的磁性微球利用重力作用转移到指定容器中。

本实用新型的有益效果是结构简单，易于制造，使用效果好。

附图说明

图1一种磁性微球的简易回收装置的整体结构示意图

图2一种磁性微球的简易回收装置的支架结构图

图中：带喇叭口的软管1 内部装有磁铁的支架2 C型环3 U形豁口4

具体实施方式

内部装有磁铁的支架2的连接柱内装有磁铁，用于吸附磁性微球，分别设置C型环3和U形豁口4的两个立板分别用于安装带喇叭口的软管1。将带喇叭口的软管1的喇叭口部分安装在C型环3中，带喇叭口的软管1的中间部分螺旋缠绕于内部装有磁铁的支架2的连接柱上，带喇叭口的软管1的末端部分从内部装有磁铁的支架2的U形豁口4通过并连接到清洗液回收装置。

在具体使用时，先将磁性微球的简易回收装置在适宜位置组装好，将磁性微球生产过程中的清洗液通过带喇叭口的软管1的喇叭口注入，在重力作用下清洗液会沿带喇叭口的软管1的螺旋排列部分向出口流动，由于带喇叭口的软管1的中间部分按螺旋排布在内部装有磁铁的支架2中，清洗液中的磁性微球在流动过程中受到磁铁的吸附作用会停留在带喇叭口的软管1中，只有清洗液能够从带喇叭口的软管1的出口流出，虹吸原理可以保证带喇叭口的软管1中清洗液能够全部排出，将带喇叭口的软管1从内部装有磁铁的支架2中取出，将带喇叭口的软管1拉直就可以将其内部收集的磁性微球利用重力作用转移到指定容器中，达到磁性微球回收及防止环境污染的目标。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920160835.1

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:91(大连)

授权编号:CN209829257U

授权时间:20191224

主分类号:B03C1/14

专利分类号:B03C1/14

范畴分类:26A;

申请人:大连民族大学

第一申请人:大连民族大学

申请人地址:116600 辽宁省大连市金普新区辽河西路18号

发明人:李林;鲁晓莉;吴妃妃;金梅姝;刘宝全

第一发明人:李林

当前权利人:大连民族大学

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9aec1aee10d429b99e2708eb.html