# 煤矸石的表面活化对其微观结构和性能的影响

### 论文摘要

采用流态化煅烧对煤矸石粉料进行表面活化处理,研究煅烧温度和保温时间对煤矸石中高岭石脱水反应程度、煤矸石比表面积和微观结构的影响,测定掺30%煅烧煤矸石水泥的标准稠度用水量和凝结时间。结果表明:650、700、750和800℃下分别流态化煅烧1、2. 5和5 min时,煤矸石中高岭石分解率为3%～49. 8%,高岭石未完全转化成偏高岭石; 30%表面活化煤矸石使水泥标准稠度用水量提高2. 5%～5. 5%,而30%完全活化煤矸石使水泥标准稠度用水量提高9. 1%～16. 4%。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验设计

- 1.2 煅烧方式

- 1.3 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 热活化煤矸石的高岭石含量

- 2.2 热活化煤矸石的BET比表面积

- 2.3 热活化煤矸石颗粒的微观结构

- 2.4 热活化煤矸石颗粒对水泥标准稠度用水量和凝结时间的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张若豪,邓敏,莫立武

关键词: 煤矸石,流态化煅烧,表面活化,水泥标准稠度用水量,凝结时间

来源: 南京工业大学学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 南京工业大学材料科学与工程学院材料化学工程国家重点实验室,江苏先进生物与化学制造协同创新中心

基金: 国家自然科学基金重点项目(51461135003),国家重点研发计划(2016YFB0303601)

分类号: TD849.5

页码: 161-166

总页数: 6

文件大小: 484K

下载量: 258

### 相关论文文献

- [1].煤矸石制砂的优势[J]. 砖瓦 2020(01)

- [2].煤矸石对熟料烧成的影响分析[J]. 水泥工程 2019(06)

- [3].多孔煤矸石吸附剂的制备及其吸附热力学研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].煤矸石自燃氧化过程中自由基变化规律研究[J]. 工矿自动化 2020(04)

- [5].核桃岩沟南区煤矸石堆场生态修复实践[J]. 能源与环保 2020(06)

- [6].煤矸石回填层残余沉降计算方法及其应用[J]. 能源与环保 2020(08)

- [7].富硒煤矸石活化技术及煤矸石硒肥高效利用研究[J]. 植物营养与肥料学报 2020(08)

- [8].煤矸石作为水泥替代原燃材料的技术推演与运行效果[J]. 混凝土世界 2020(10)

- [9].浅析煅烧煤矸石对混凝土性能的影响[J]. 北华航天工业学院学报 2018(06)

- [10].煤矸石的分级分质技术研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2018(12)

- [11].混凝土用煤矸石骨料的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2019(07)

- [12].煤矸石的研究现状与应用[J]. 江西化工 2019(05)

- [13].韩城煤矸石产酸潜能分析[J]. 煤炭转化 2018(01)

- [14].煤矸石结构[J]. 能源与节能 2016(12)

- [15].低硫煤矸石微量元素赋存特征及环境效应研究[J]. 煤 2017(02)

- [16].煤矸石在淮河堤防中的应用[J]. 山东煤炭科技 2017(03)

- [17].不同类型伴随阴离子钙盐对风化煤矸石污染物释放的影响[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [18].山西省煤矸石生态处置模式研究[J]. 低碳世界 2017(10)

- [19].煤矸石资源再生利用途径[J]. 山西化工 2017(03)

- [20].新阳煤矿高钙煤矸石热活化特性研究[J]. 煤矿安全 2017(07)

- [21].山西煤矿企业煤矸石场颗粒物排放规律及环保措施分析[J]. 科技创新与生产力 2017(10)

- [22].承压破碎煤矸石力学性能研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [23].煤矸石利用[J]. 能源与节能 2016(04)

- [24].煅烧工艺对活化煤矸石中残余碳的影响[J]. 中国粉体技术 2016(02)

- [25].高速公路特殊路基煤矸石路段的灭火处理[J]. 山西建筑 2016(12)

- [26].高铝煤矸石复合活化及其火山灰效应分析[J]. 建筑材料学报 2016(02)

- [27].浅析煤矸石利用对于环境的影响以及解决对策[J]. 山东煤炭科技 2016(08)

- [28].煤矸石分类[J]. 能源与节能 2016(09)

- [29].增钙煅烧方式对高铝煤矸石活化效果影响研究[J]. 再生资源与循环经济 2014(10)

- [30].煤矸石水泥复合体系需水性研究[J]. 硅酸盐通报 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9af914de9f072c46daa960d3.html