# 论述建筑电气防雷接地系统施工注意事项

谢义

黑龙江省建筑安装集团有限公司

摘要:随着国家经济实力的提升以及社会的发展，大量建筑工程出现在了人们的生活中，不仅为城市规划以及国家建设带来了动力，还在很大程度上改善着人们的生存环境。建筑工程的施工量很大，在实际施工中会应用到很多施工技术和手段，而电气防雷接地施工就是其中重要的内容，对建筑整体安全有着重要的意义，近年来也受到了很多科研团队的关注。本篇文章就建筑电气防雷接地系统施工注意事项方面的内容进行简单论述，并提出些许观点，希望能对相关人士研究有所帮助。

关键词:建筑电气；防雷接地；施工

电气防雷接地施工是建筑工程中不可缺少的内容，与建筑日后的安全使用以及用户安全有着紧密的联系。在近几年的发展中，很多建筑工程都对电气防雷接地施工要点进行了深入研究。一方面是由于传统的接地施工手段已经不能满足现阶段建筑工程需要，如果不能对原有施工理念进行转换，那么就会间接阻碍建筑领域发展。另一方面是由于电气防雷接地施工效率和质量会受到一些因素影响而出现问题，需要工程团队能够对其中问题进行妥善的处理，保证工程顺利开展。

一、建筑电气防雷接地施工概述

随着社会的进步及科学技术水平的提升，我国的建筑电气防雷接地系统的建设施工工作也得到了很好的发展。建筑电气防雷接地系统是现代建筑工程施工当中的一项重要内容，防雷接地系统极大的提升了我国各种建筑物的安全性能与使用寿命。由于自然地理等原因，我国自古以来就受到着来自雷电灾害的入侵，每年都会给我国国民经济的发展带来一定的不良影响。

因此，在建筑领域当中，关于如何加强对雷电灾害的预防与应对设备建设，一直受到各方关注与重视。建筑结构对于甲壳虫电灾害的预防与应对主要是指建立一套安全可靠的防雷系统，防雷系统是否可行，主要还是在于其内部接地系统的设计与施工。

二、建筑电气防雷接地系统的施工要点

1、提高准备工作的重视

要想有效的提高建筑电气防雷接地系统施工质量与水平，那么施工团队就要对前期准备工作提高重视，主要准备内容体现在以下几个方面：

第一，施工方案的准备。建筑电气防雷接地中会涉及到很多环节，各环节之间相互影响，需要全面的施工方案才能让这些环节发挥出最佳效果。因此，建筑工程需要对电气防雷接地施工方案进行充分的准备，对于施工方案中存在的问题，还需要对其进行及时的修改，从而为后续安全施工奠定可靠的基础。

第二，施工设备的准备。建筑电气防雷接地施工中还会使用到很多的设备，而设备的安全和可靠性就对施工质量有着重要的意义和影响。如果存在故障的施工设备混入到防雷接地施工中，那么不仅会在很大程度上降低施工质量，还会间接的威胁到施工人员生命安全。所以，建筑工程需要对电气防雷接地施工中的设备进行严格的检查，做好设备日常维护与管理工作，如定期检查和维修设备等，这样才能保证防雷接地施工的顺利开展。

2、重视施工质量管理工作

为了确保施工质量的可靠性，在进行施工时一定要由相关管理人员对各种施工材料及施工设备的型号进行检查，以确保其满足具体工程的设计要求与施工要求，除了要对不同材质的独特性能进行了解与研究，还要确保防雷接地装置不受外界撞击，保证表面的光滑，没有明显的缺陷及裂纹。利用镀锌材料接地的扁钢搭接时，要注意扁钢宽度的2倍是圆钢的6倍，并保证至少焊三边，保持900的角度斜撑搭接，最终还要保证足规范的电阻接地。

利用铅包钢接地线安装时，接地线与铅包钢接地极一定要用专门的连接头连接，而且设备与铅包钢接地也必须用专门的连接器相连，连接器要做到一段与设备焊接相连，段通过压片与铅包钢接地线压接相连；建筑物的电源线进线作PE线重复的接地。另外，防爆区域的接地工作也是有讲究的，应安装防松的装置，在接地线安装牢靠之前，要在其接地的端子处涂上导电膏；在接地防雷工作完成后做好记录并进行相应的测试。

3、注重接地导线的选择

建筑防雷接地系统施工过程中会使用到很多的接地导线，不同类型的导线发挥着不同的作用，需要施工团队能够对接地导线进行合理的选择。首先，施工团队需要先对接地导线的质量和安全性进行认真的检查，为后续接地施工开展奠定良好基础的同时，提高电气防雷接地施工质量。

其次，施工团队还需要对接地导线的类型进行全面的了解，对于不同导线所应用的不同环境，还需要进行一定的试验与对比研究。通过这样的方式才能真正掌握接地导线的应用要定，保证防雷接地的顺利开展。

最后，施工团队需要对建筑结构与各接地导线间的关系进行明确，根据不同接地环境选择不同材质的接地导线，比如导电性能方面以及抗腐蚀性方面等。另外，施工团队还需要对接地导线的维护检查提高重视，对存在损坏情况的导线进行及时的处理，从而降低不稳定因素对电气防雷接地系统的影响。

4、注重外界干扰的排除

在建筑电气防雷接地系统的设计与施工过程当中，一般情况都是用变压器保护装置、接地导线、电气保护装置三个主要部分组成，但随着建筑事业发展中人们建筑思想及建筑要求的不断提升与个性化，现代建筑电气防雷接地系统的设计与施工还要针对具体的建筑结构特点及客户与施工人员的特殊标准与要求来选择切实可行的方式方法。为了避免施工过程当中各项外界因素对施工安全与施工质量的影响，最好选择使用统一的接地系统施工方法，并在了解与掌握的基础上有针对性的对各种干扰因素进行排除与解决。

5、提高系统连接处理的重视

在防雷接地系统正常使用的过程中，对其连接部位的处理是十分重要的，如果没有对其进行准确的连接，将会使得防雷系统中的雷电无法正常的引出，从而对防雷接地系统带来严重的损坏，对建筑电气设备的保护功能也大幅度的下降，也时刻的威胁到人们的生命财产安全。因此，在安装完毕一定，施工人员还要对系统连接的部位进行一定检查处理，从而保证雷电可以顺利的通过导线传入地下结构当中。

三、结束语

如今，很多建筑工程在进行电气防雷接地施工的过程中，都能对其中涉及到的施工技术应用原理和注意事项等进行全面的掌握。一些建筑工程还会将其他先进的施工方案应用其中，并对原有的施工模式进行创新完善，以此来提高电气防雷接地效率与质量。对于电气防雷接地施工中存在的问题和不足之处，建筑工程也会根据具体施工情况，对问题产生的原因进行全方位研究，并制定出有效的优化控制方案，降低不利因素对施工质量的影响。相信在未来的发展中，更多高效的电气防雷接地技术会被应用到建筑工程中，为建筑领域发展提供有利条件的同时，保障建筑施工安全与日后使用价值。

参考文献:

[1]方磊.论述建筑电气防雷接地系统施工注意事项[J].中国科技投资,2013(A18):68-68.

[2]杨植德.论述建筑电气防雷接地系统施工注意事项[J].科学与财富,2015(8):275-275.

[3]任彦群.论述建筑电气防雷接地系统施工注意事项[J].科技致富向导,2013(12):232-232.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9b088ed0a1dd572517ab9b37.html