# 钼酸铵分光光度法测定总磷的改进

### 论文摘要

水体中的总磷含量是衡量水质的重要指标之一。但是国家标准GB11893-89推荐的过硫酸钾消解法在消解过程中易出现玻璃塞冲出的现象,使待测溶液的蒸发减少,因此经常导致消解失败。有鉴于此,文章改进了消解方法,采用聚四氟乙烯螺旋盖刻度管（后面简称螺旋盖刻度管）代替传统的玻璃具塞刻度管并通过实验,对曲线、空白检出限、准确度、精密度进行方法的有效性的评价。结果显示,改进后的总磷测定方法不影响结果的测定。且对人员的要求有一定的降低,可广泛应用于水质中总磷的监测。

### 论文目录

- 前言

- 1 实验部分

- 1.1 仪器试剂

- 1.2 实验过程

- 1.2.1 标准曲线的制定

- 1.2.2 空白测定

- 1.2.3 准确度和精密度

- 1.2.4 低浓度水样测试

- 1.2.5 气密性验证

- 2 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林水益

关键词: 总磷,聚四氟乙烯螺旋盖,消解

来源: 科技创新与应用 2019年34期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 厦门市环境监测站

分类号: X832

页码: 128-129

总页数: 2

文件大小: 1708K

下载量: 151

### 相关论文文献

- [1].槲皮素分光光度法测定食品中铝含量[J]. 包装与食品机械 2019(06)

- [2].硅钼蓝分光光度法测定钒氮合金中硅含量[J]. 山东冶金 2020(01)

- [3].分光光度法测定粉条中的铝含量[J]. 唐山师范学院学报 2019(06)

- [4].二甲酚橙分光光度法测定土壤中铅含量分析[J]. 化工设计通讯 2020(06)

- [5].分光光度法测定食盐中碘含量的最优条件研究[J]. 广州化工 2020(11)

- [6].钼蓝分光光度法测定环境空气中五氧化二磷的不确定度评定[J]. 环境与发展 2020(06)

- [7].一种间接比浊分光光度法测定氯酸根含量的方法[J]. 低碳世界 2020(07)

- [8].分光光度法测定溴氨酸含量[J]. 染料与染色 2020(05)

- [9].分光光度法测定水中总铬的改进[J]. 中国井矿盐 2017(01)

- [10].分光光度法测定工业废水中的氰化物[J]. 化工管理 2017(13)

- [11].气相色谱法和分光光度法测定水中的黄磷方法比较研究[J]. 环境科学与管理 2017(04)

- [12].钼酸铵分光光度法测定总磷的影响因素分析[J]. 江西化工 2019(06)

- [13].酶解-分光光度法测定乳粉中L-色氨酸含量[J]. 中国乳品工业 2020(01)

- [14].分光光度法测定水中六价铬测量不确定度评定[J]. 广州化工 2020(07)

- [15].分光光度法测定饲料中铵盐的含量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(09)

- [16].亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂测定方法探讨[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [17].硫氰酸盐分光光度法测定废催化剂中钨含量[J]. 中国钨业 2020(01)

- [18].分光光度法测定水中甲醇[J]. 河北环境工程学院学报 2020(03)

- [19].百里香酚蓝分光光度法测定大米中铁(Ⅱ)[J]. 南通职业大学学报 2020(02)

- [20].1,10-菲啰啉分光光度法测定工业用氢氧化钠中铁含量的不确定度评定[J]. 山东化工 2020(14)

- [21].分光光度法测定二甲硅油中的重金属[J]. 中国药品标准 2020(04)

- [22].硅钼蓝分光光度法测定矿物中二氧化硅的含量[J]. 新疆有色金属 2020(04)

- [23].全玻蒸馏器酸化蒸馏-亚甲蓝分光光度法测定污水中硫化物[J]. 山西科技 2020(05)

- [24].分光光度法测定空气中丁醛的含量[J]. 山东化工 2020(16)

- [25].分光光度法测定饮料中亚硝酸盐的含量[J]. 山东化工 2020(18)

- [26].钼酸铵分光光度法测定总磷色度补偿问题探讨[J]. 环境科学导刊 2016(06)

- [27].对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定水质水合肼的不确定度评定[J]. 现代农业科技 2016(19)

- [28].分光光度法测定粉条中铝含量的不确定度评定[J]. 饮料工业 2017(02)

- [29].对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定水中水合肼[J]. 供水技术 2017(04)

- [30].分光光度法测定水中三乙胺有关问题探讨[J]. 科技风 2014(23)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9b37fde4c154bc7508235a10.html