# 水环境检测化验室废液处理方法探讨

1东莞市石鼓污水处理有限公司万江分公广东省东莞市523000

2东莞市石鼓污水处理有限公司黄江分公司广东省东莞市523000

摘要：我国经济发展快速增长的现代社会，已经给人们日常生活及工作提供了非常大的便利，这些便利的提供需要能源及资源供应的有效支持。经济快速增长的同时，环境恶化情况越来越严重。在这种背景下，我国提出了可持续发展战略，战略一经提出就必须坚持。环境检测中的重要工作内容为水环境检测。因为水环境本身具备一定特殊性，所以必须通过化验得到数据，化验废液会对人体及环境产生非常不利的影响。文章主要对我国实验室内进行的水环境化验废液处理方式进行分析，将废液进行有效处理。

关键词：水环境检测；废液处理；策略分析

地表水和生活用水是水环境检测中的重要监测范围，地下水也在检测范围之内，这会给检测调控水源质量提供一定便利性。在非特殊情况下，水环境检测化验一般都是在非露天的室内化验室完成的，化验过程中产生的废液中含有铅元素、汞元素等对人体影响非常不利的重金属成分，这些废液若不能采取措施进行有效处理，将会对社会发展及人体健康产生不同程度的不利影响。

1.分析水环境检测化验室目前的废液处理现状

废液处理中采用的集中处理方式是化验室经常采用的处理方法之一，主要是在检测工作进行中，将产生的废液进行收集之后，利用统一方式对这些废液进行脱毒及脱腐处理，这种方式在实际应用中会对废液实际处理方式产生一定的不良影响。

1.1需进行定期性收集、处理

化验室中含有的毒性废液若长期存放或是停留，在化验室的废液未能进行防护及处理，则会出现挥发问题，这液体中的有毒物质会进行扩散，长此以往，化验室中的工作人员在长时间接触这些有毒物质的情况下，会产生严重的身体危害，同时废液在扩散及挥发过程中，会对周边空气造成严重的不利影响，影响周边人民及工作人员的身体健康。

1.2水环境检测中包含内容具备多样性

水环境检测涵盖内容非常多，这种背景下，要求利用不同类型的化验方式，并采取不同类型的化学试剂及药品，对不同类型的水环境进行化验，所以，不同化验样品产生废液的成分不同，若将这些废液进行收集，这些液体之间将会产生反应，从而出现更多新型有害物质。除此之外，不同成分的废液在互相作用的同时，会导致混合液成分复杂程度提升，使得废液后期处理难度大大增强，总之，目前水环境检测废液在实际处理中仍存在各种不同类型的问题，所以需采取科学性措施及合理性措施对实验室废液处理方式进行优化及改善。

2.水环境检测化验室废液处理相关措施分析

2.1水环境检测化验室进行废液处理应遵循的原则

第一，废液无毒无害、废液毒性含量较低需要采用一定措施进行稀释，完成之后才能将其进行排放。第二，废液中毒性含量或是毒性浓度比较高，或者废液中具备较强腐蚀性，需要进行分类收集，然后将废液进行回收、处理。第三，废液在实际处理中，应用的试剂应该保证无毒性或是低毒性，将其对环境产生的影响降到最低。第四，有毒液体若生成一定沉淀物，就需要对沉淀物进行集中收集，并将这些沉淀物在指定位置进行埋藏。

2.2分析水环境检测化验废液处理策略

2.2.1进行废液收集

水环境检测化验工作进行中，很多废液成分会比较复杂，并且浓度非常高，这是化验中不可避免的问题。这些废液在收集进行中，都需要进行分类回收，并将回收原则作为基础进行分类。一般情况下，水环境检测化验废液中的物质，有很大一部分物质都为剧毒物质及有机溶剂类金属离子。所以必须采取措施进行分离，分离完毕之后再进行处理，且将这些分离出来的物质送到权威机构进行有效管理。除此之外，废液必须根据情况进行密封性储存，避免毒性物质出现散发及挥发问题。这项工作进行中，可利用密封性容器为有机溶剂废液实际分离工作提供一定便利，其他种类的废液可在其他密封性容器内部进行储存。每一个废液容器上都需要根据实际储存情况对保存条件进行标注，并对储存类型进行标注，此外，还应该标注储存时间及废液最佳处理时间等各类信息，并且这些容器保证能够安放在光、电接触不到的阴凉位置。

2.2.2分析有机溶剂类废液的最佳处理及回收方式

有机溶剂在水环境检测化验中的废液成分中毒性最大，这种成分处理过程非常麻烦。正因为这样，有机溶剂才必须按照规定进行回收，甚至被利用，这样才能将资源进行充分利用，才能对环境起到一定的保护性作用。针对有机溶剂的处理方式一共有以下三步骤：第一，利用分液漏斗对废液进行整体性洗涤。第二，废液洗涤完成之后进行过滤，并进行脱水。第三，废液在脱水工作完成之后，利用蒸馏措施，保证最终处理完成的有机溶液能具备非常高的纯度，方便对其进行二次利用。不得不了解的是，有机溶液是一种挥发性非常强的物质，所以，对有机溶液进行的一系列处理工作，都是在通风柜中进行。从这点得知，废液类型的不同，会使得废液处理及回收利用措施产生差异，例如酯类物质、醚类物质这两种不同类型的废液，这两种物质的回收措施及步骤也不相同。不过，蒸馏工作进行中，需要专业工作人员对蒸馏实际温度进行有效把握。蒸馏过程中，保证温度计能够在蒸馏瓶对应位置进行正确安放，除此之外，蒸馏瓶分支管口尾端位置，需要保证和温度计水银球能够处于同一水平面之上，保证蒸馏工作进行中，水银球能够完全包裹于蒸汽中。

2.2.3综合性废液处理方式

综合性废液处理方式实际解决难度较大的主要原因是因为综合废液中所包含的成分具备较强复杂性。所以，综合废液在处理过程中，需要注意的细节性问题非常多。一般情况下，综合废液处理工作都是由权威性机构进行处理，原因有以下几种：第一，能够保证机构在处理过程中利用科学性及合理性措施进行处理。第二，能够避免错误处理方式对人体及环境产生的不利影响降到最低。虽然大部分情况都是交给机构进行处理，但实验室若具备一定条件及一定的科研能力，则可采用相关方式对综合废液进行处理，实际处理中必须保证处理方式能够满足相关标准。只有保证废液处理工作能够有效进行，才能建设资源节约型社会及环境友好型社会，与社会实际发展条件相统一，促进现代社会建设及发展，带动经济提升。

结束语

水环境检测工作的正常进行，能够为我国环境保护工作提供必要的基础性要素，是环境保护的关键工作内容，同时更是一项非常重要的工作内容。水环境检测结果和我国社会发展、社会安全、社会生产及社会经济发展有着重要联系，并且，水环境化验室废液处理工作也应该被社会及相关科研等工作人员重视。从上文分析中得知，废液中含有大量的腐蚀性及毒性成分，这些成分会对环境及人体造成非常严重的不利影响。要想在现代社会发展背景下，加强社会发展可持续发展战略的有效实施，推动社会进步，环境保护则是一项非常重要的手段之一，将水环境检测实验室化验的废液处理方式科学性及合理性落实，能够为环境保护提供一定的有利因素。

参考文献

[1]胡玲,南卫.水环境监测化验室废液处理方法[J].化工设计通讯,2018,44(10):206.

[2]何晓燕.水环境监测化验室废液的处理方法分析[J].中国资源综合利用,2018,36(05):129-131.

[3]吴美珍,郑锐生.水环境监测化验室废液处理方法的初探[J].绿色环保建材,2018(01):38.

[4]孟宪民.水环境监测化验室废液处理方法[J].民营科技,2017(06):237.

[5]王艳娜.水环境监测化验室废液处理方法研究[J].中国高新区,2017(11):35-36.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9b39c3d473d7be4881433d76.html