# 一种思想政治教育宣传栏论文和设计-池源

### 全文摘要

本实用新型涉及教学教育技术领域，且公开了一种思想政治教育宣传栏，包括箱体、活动杆和主体，所述箱体底部边缘位置通过螺栓进行固定，箱体顶部中间位置设置有带内螺纹的套管，套管内部设置有中空的固定杆，固定杆上部设置有若干螺纹孔，活动杆与固定杆通过螺钉进行固定连接在一起。该思想政治教育宣传栏，能根据需要对主体高度进行调整，方便内容展示，比如展示内容主要针对青少年时，可适当的降低主体高度，以满足青少年身高，而且展示布通过转轴上的圆形固定槽进行固定，有效的防止展示布脱落，而且双驱动电机的设计，可对展示内容进行循环展示，也可以开启一边驱动电机，带动展示内容慢慢播放，可阅读性强。

### 主设计要求

1.一种思想政治教育宣传栏，包括箱体(8)、活动杆(4)和主体(2)，其特征在于：所述箱体(8)底部边缘位置通过螺栓(9)进行固定，箱体(8)顶部中间位置设置有带内螺纹的套管(6)，套管(6)内部设置有中空的固定杆(12)，固定杆(12)上部设置有若干螺纹孔(5)，活动杆(4)与固定杆(12)通过螺钉(13)进行固定连接在一起，活动杆(4)上部设置有主体(2)，主体(2)下部中间位置设置有电池(3)，主体(2)下部左、右两侧分别设置有驱动电机(14)，驱动电机(14)上部中间位置竖直向上设置有转轴(16)，转轴(16)上设置有圆形固定槽(17)，固定槽(17)内部设置有展示布(1)，主体(2)中部设置有展示柜(15)。

### 设计方案

1.一种思想政治教育宣传栏，包括箱体(8)、活动杆(4)和主体(2)，其特征在于：所述箱体(8)底部边缘位置通过螺栓(9)进行固定，箱体(8)顶部中间位置设置有带内螺纹的套管(6)，套管(6)内部设置有中空的固定杆(12)，固定杆(12)上部设置有若干螺纹孔(5)，活动杆(4)与固定杆(12)通过螺钉(13)进行固定连接在一起，活动杆(4)上部设置有主体(2)，主体(2)下部中间位置设置有电池(3)，主体(2)下部左、右两侧分别设置有驱动电机(14)，驱动电机(14)上部中间位置竖直向上设置有转轴(16)，转轴(16)上设置有圆形固定槽(17)，固定槽(17)内部设置有展示布(1)，主体(2)中部设置有展示柜(15)。

2.根据权利要求1所述的一种思想政治教育宣传栏，其特征在于：所述箱体(8)与固定杆(12)之间设置有对称斜杆(11)进行支撑。

3.根据权利要求1或2所述的一种思想政治教育宣传栏，其特征在于：所述箱体(8)外部设置有外壳(7)，外壳(7)内部设置有吸水膨胀橡胶层(10)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及教学教育技术领域，具体为一种思想政治教育宣传栏。

背景技术

思想政治宣传一直是建立青少年价值观的重要手段，我国各大高校一直以来都对大学生的思想政治教育工作非常重视，在具体工作中，教师除了通过课堂教学、单独辅导等形式外，还会通过校园里的思想政治教育宣传栏来加强思想政治教育和引导。

但是，目前高校中所采用的思想政治教育宣传栏结构比较简单，功能单一，仅能用于思想政治教育内容的展示，形式比较单调，很难激发学生的阅读兴趣，从而，对大学生的思想政治教育宣传效果不理想。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种思想政治教育宣传栏，具备功能非单一性等优点，解决了目前高校中所采用的思想政治教育宣传栏结构比较简单，功能单一，仅能用于思想政治教育内容的展示，形式比较单调，很难激发学生的阅读兴趣，从而，对大学生的思想政治教育宣传效果不理想的问题。

(二)技术方案

为实现上述功能非单一性目的，本实用新型提供如下技术方案：一种思想政治教育宣传栏，包括箱体、活动杆和主体，所述箱体底部边缘位置通过螺栓进行固定，箱体顶部中间位置设置有带内螺纹的套管，套管内部设置有中空的固定杆，固定杆上部设置有若干螺纹孔，活动杆与固定杆通过螺钉进行固定连接在一起，活动杆上部设置有主体，主体下部中间位置设置有电池，主体下部左、右两侧分别设置有驱动电机，驱动电机上部中间位置竖直向上设置有转轴，转轴上设置有圆形固定槽，固定槽内部设置有展示布，主体中部设置有展示柜。

优选的，所述箱体与固定杆之间设置有对称斜杆进行支撑。

优选的，所述箱体外部设置有外壳，外壳内部设置有吸水膨胀橡胶层。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种思想政治教育宣传栏，具备以下有益效果：

该思想政治教育宣传栏，通过采用分体式结构设计，将宣传栏各部位进行分别运输，在需要安装的时候组装起来，这样有效的提升宣传栏搭建效率，降低人工成本，而且箱体与固定杆之间采用螺纹配合连接，固定效果良好，固定杆与活动杆之间采用可调整高度的螺纹孔配置，能根据需要对主体高度进行调整，方便内容展示，比如展示内容主要针对青少年时，可适当的降低主体高度，以满足青少年身高，而且展示布通过转轴上的圆形固定槽进行固定，有效的防止展示布脱落，而且双驱动电机的设计，可对展示内容进行循环展示，也可以开启一边驱动电机，带动展示内容慢慢播放，可阅读性强。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2是本实用新型的箱体结构示意图；

图3是本实用新型的转轴结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供如下技术方案：一种思想政治教育宣传栏，包括箱体8、活动杆4和主体2，箱体8底部边缘位置通过螺栓9进行固定，箱体8顶部中间位置设置有带内螺纹的套管6，套管6内部设置有中空的固定杆12，固定杆12上部设置有若干螺纹孔5，活动杆4与固定杆12通过螺钉13进行固定连接在一起，活动杆4上部设置有主体2，主体2下部中间位置设置有电池3，主体2下部左、右两侧分别设置有驱动电机14，驱动电机14上部中间位置竖直向上设置有转轴16，转轴16上设置有圆形固定槽17，固定槽17内部设置有展示布1，主体2中部设置有展示柜15，通过采用分体式结构设计，将宣传栏各部位进行分别运输，在需要安装的时候组装起来，这样有效的提升宣传栏搭建效率，降低人工成本，而且箱体8与固定杆12之间采用螺纹配合连接，固定效果良好，固定杆12与活动杆4之间采用可调整高度的螺纹孔5配置，能根据需要对主体2高度进行调整，方便内容展示，比如展示内容主要针对青少年时，可适当的降低主体2高度，以满足青少年身高，而且展示布1通过转轴16上的圆形固定槽17进行固定，有效的防止展示布1脱落，而且双驱动电机14的设计，可对展示内容进行循环展示，也可以开启一边驱动电机14，带动展示内容慢慢播放，可阅读性强。

作为本实用新型的进一步优选方案，箱体8与固定杆12之间设置有对称斜杆11进行支撑，斜杆11的设计能有效的增加整个宣传栏的稳定性能。

作为本实用新型的进一步优选方案，箱体8外部设置有外壳7，外壳7内部设置有吸水膨胀橡胶层10，这样的设计当外壳7破损时，由于吸水膨胀橡胶层10的设计，对破损处进行堵塞，增加箱体8的使用寿命。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822241724.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:53(云南)

授权编号:CN209461114U

授权时间:20191001

主分类号:G09F 15/00

专利分类号:G09F15/00

范畴分类:15E;

申请人:云南经济管理学院

第一申请人:云南经济管理学院

申请人地址:650000 云南省昆明市五华区海屯路296号

发明人:池源

第一发明人:池源

当前权利人:云南经济管理学院

代理人:吴阳

代理机构:42242

代理机构编号:武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9b7353e3aa1411dd35d5182b.html