# 石墨含量对含有纳米碳的铝碳连铸耐火材料性能的影响

### 论文摘要

Al2O3-C（铝碳）耐火材料广泛应用于连铸炼钢中,主要用于控流装置,原因是其热机械性能好。连铸耐火材料碳化后大约含有30%的残碳,可改善某些耐火性能,但是会导致高品质钢生产时的钢水增碳。在本工作中,为了降低碳总含量,纳米碳与石墨联合使用。研究了物理和机械性能的变化,如体积密度、强度以及物相和显微结构变化。体积密度和强度随着试样中石墨含量的增加而降低;含纳米碳的试样中形成的碳化铝促进强度增加。纳米碳具有高比表面积,活性比石墨大,有助于形成碳化物,它很容易在氧化铝的粗颗粒、中颗粒以及细粉之间的缝隙中扩散,因此降低了气孔率,增大了密度和强度。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 试验过程

- 3 结果与讨论

- 3.1 致密度

- 3.2 强度

- 3.3 相分析

- 3.4 显微结构分析

- 3.5 抗氧化性

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵瑞

关键词: 氧化铝,石墨,纳米碳,显微结构,相分析,氧化

来源: 耐火与石灰 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,冶金工业

分类号: TQ175.12;TF341.6

DOI: 10.16425/j.cnki.1673-7792.2019.01.008

页码: 31-34

总页数: 4

文件大小: 369K

下载量: 79

### 相关论文文献

- [1].纳米碳淋巴示踪及靶向治疗的研究进展[J]. 临床医药文献电子杂志 2017(64)

- [2].微波法制备纳米碳点反应机制与发光机理[J]. 物理化学学报 2018(01)

- [3].纳米碳保水肥对榨菜产量和氮磷利用效率的影响[J]. 磷肥与复肥 2018(06)

- [4].纳米碳颗粒增强型酚醛建筑泡沫的力学性能和热性能研究[J]. 塑料工业 2017(06)

- [5].抓住核心考点 透析易错知识[J]. 中学生数理化(高一) 2017(Z1)

- [6].氮掺杂洋葱状纳米碳球的制备与表征[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [7].尿素配施不同用量纳米碳对桃幼树生长及氮素吸收利用的影响[J]. 中国农业科学 2018(24)

- [8].纳米碳对土壤理化性质及其微生物的影响[J]. 环境科学与技术 2019(04)

- [9].纳米碳混杂多孔复合材料的制备与性能[J]. 沈阳航空航天大学学报 2019(04)

- [10].术前胃镜下纳米碳标记在腹腔镜胃癌根治术中的应用价值[J]. 腹腔镜外科杂志 2018(01)

- [11].纳米碳增效肥在马铃薯上的应用[J]. 山西农业科学 2018(07)

- [12].纳米碳示踪技术在胰腺癌根治术中的应用探讨[J]. 中华普外科手术学杂志(电子版) 2018(05)

- [13].纳米碳化钒粉末制备的研究现状[J]. 粉末冶金工业 2015(06)

- [14].纳米碳球作为合成酯抗磨剂的摩擦学性能研究[J]. 润滑与密封 2015(12)

- [15].地表下纳米碳混合层对土壤入渗过程的影响[J]. 水土保持学报 2016(02)

- [16].纳米碳甲状旁腺负显影技术在甲状腺癌根治术中的应用[J]. 肿瘤学杂志 2015(06)

- [17].纳米碳标记的淋巴导向示踪技术在甲状腺全切术中应用的研究进展[J]. 吉林大学学报(医学版) 2015(05)

- [18].碳纤维/纳米碳黑水泥基材料力学性能与微观结构对比研究[J]. 建筑结构 2013(S2)

- [19].浅谈纳米碳防腐导电接地装置的施工工艺[J]. 安装 2012(06)

- [20].肥料添加纳米碳在水稻上的施用效果[J]. 磷肥与复肥 2011(06)

- [21].纳米碳颗粒在催化中的应用及前景[J]. 材料导报 2010(17)

- [22].潞城建成全国最大纳米碳生产示范基地[J]. 中国粉体工业 2012(03)

- [23].纳米碳负显像技术在一例慢性肾脏病继发性甲状旁腺功能亢进患者手术中的应用[J]. 中国临床新医学 2019(07)

- [24].模拟降雨下纳米碳对风沙土硝态氮迁移特征的影响[J]. 水土保持学报 2017(06)

- [25].纳米碳在分化型甲状腺癌再次手术中应用价值的探讨[J]. 中国临床新医学 2018(02)

- [26].纳米碳增效肥料对烟草农艺性状和经济指标的影响[J]. 土壤 2016(04)

- [27].纳米碳示踪剂在甲状腺微小乳头状癌手术中的应用[J]. 中华普外科手术学杂志(电子版) 2016(05)

- [28].纳米碳在分化型甲状腺癌术中应用的研究进展[J]. 中华临床医师杂志(电子版) 2013(11)

- [29].用激光粒度仪测定纳米碳酸镁铝粉体粒度[J]. 无机盐工业 2012(05)

- [30].不同反应物量对纳米碳球结构的影响[J]. 广西民族大学学报(自然科学版) 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9baa612852381f8b6bfd004f.html