# 焦油蒸馏论文_范振山,张彦

导读:本文包含了焦油蒸馏论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:焦油,煤焦油,色谱,工艺,硫酸盐,质谱,水蒸气。

### 焦油蒸馏论文文献综述

范振山,张彦[1]（2019）在《秸秆气化焦油蒸馏产物GC-MS与TG-DTA测定分析》一文中研究指出为了利用秸秆气化焦油,测定了秸秆气化焦油112～150℃蒸馏产物上层液的pH、凝点、闪点、恩氏黏度、密度、高位发热量,利用气相色谱-质谱联用仪和综合热分析仪进行秸秆气化焦油112～150℃蒸馏产物上层液GC-MS分析试验和TG-DTA试验,得到试样的化学组成、热重曲线、差热曲线,并从化合物、元素方面与柴油进行对比分析。从挥发分的析出和燃烧特性,升温速率的影响,动力学3方面进行了热分析。结果表明:试样芳香烃质量分数接近柴油,试样成分中不含硫、氮,燃烧污染小;试样易挥发,挥发分质量分数高,挥发分吸热后不断析出,析出较为集中,灰分低、易于燃尽,具备液体燃料喷雾燃烧的特性,具有作为车用燃料的可能性与价值。(本文来源于《河南理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）

巩建军[2]（2019）在《浅谈焦油蒸馏塔塔节的焊接性改进分析》一文中研究指出本文通过对焦油蒸馏塔冷焊焊接方法成功经验的总结,剖析其形成裂纹的诸多因素,从物理的力学性能和金属的化学成分,焊接金属学等入手,对该设备焊接方法采用了一套简单易行的冷焊焊接方法 ,焊接后效果良好,且检修过程焊接极其方便,满足了生产要求。(本文来源于《酒钢科技》期刊2019年02期）

单春华,姜秋,李瑞,叶煌[3]（2019）在《煤焦油减压蒸馏新工艺》一文中研究指出论述了目前煤焦油蒸馏工艺的流程、特点和适用范围,详细介绍了新开发的煤焦油减压蒸馏工艺方案及特点。通过比较,彰显了新工艺的优越性和推广价值,为国内焦油蒸馏新建和改造装置提供了更加完善的工艺技术。(本文来源于《燃料与化工》期刊2019年03期）

殷茂炬,任百祥,赵盈斌,杨春维[4]（2019）在《Fe~(2+)活化过硫酸钠技术预处理焦油蒸馏废水》一文中研究指出采用Fe~(2+)活化Na_2S_2O_8技术处理实际焦油蒸馏废水。首先通过正交试验考察了Na_2S_2O_8初始浓度、Fe~(2+)初始浓度、pH以及温度等条件对稀释后焦油蒸馏废水COD去除率的影响规律,然后通过单因素实验确定了其最佳反应条件。实验结果表明,当p H为7.00,Na_2S_2O_8初始浓度为20mmol/L,Fe~(2+)初始浓度为20 mmol/L条件下,在30℃降解反应120 min,其化学需氧量(COD)去除率为53.5%,总有机碳(TOC)去除率为62.2%,降解过程遵循指数衰减规律,为焦油蒸馏废水的预处理技术提供了一条新的途径。(本文来源于《辽宁化工》期刊2019年02期）

周晓晓,马俊,刘丽丽[5]（2019）在《煤焦油加氢原料蒸馏工艺方案选择》一文中研究指出煤焦油加氢是通过加氢精制脱除煤焦油中的金属、硫、氮、氧等杂质,并进行芳烃和烯烃饱和,生产出燃料油等产品。原料煤焦油必须经过预处理才能满足加氢工艺的要求,介绍了蒸馏法预处理的3种方案,分别从投资、流程、能耗等方面进行了对比。(本文来源于《燃料与化工》期刊2019年01期）

马明明,苏小平,闵小建,郑化安,樊英杰[6]（2018）在《中低温煤焦油蒸馏过程中金属元素的迁移规律》一文中研究指出以中低温煤焦油轻油和重油为实验原料,采用常压蒸馏获得170~200℃、200~240℃、240~270℃、270~300℃、300~320℃、320~340℃、340~360℃和360~390℃煤焦油馏分油;利用配有油品加氧制冷进样系统的ICP-OES测定了21种微量元素在馏分油中的含量,考察了不同馏分油中元素的分布情况。研究表明:在原煤焦油中,未发现Ag、Mg、Mo、Na、Ni、Fe、Mn、Cr及Ti元素,含量较高的元素有Sn、P、Al、Pb、Si,其中Sn元素在轻油和重油中的含量分别为11.78μg/g和14.04μg/g;在所有馏分油中,未发现Al、Mo、Fe、Mn、Cr及Ti元素,含量比较高的元素有Si、Sn、Na、Zn、Pb,特别是Si、Na、Sn、Zn、Ni、Pb及B元素可以有效富集于馏分油中。可能的原因是Ca、Fe、Mg、Al等金属以不同的盐类形态存在,在煤焦油脱水及<170℃蒸馏过程中,这些金属盐类会被部分带出,导致其在馏分油中的含量未富集或未检出;通过关联金属元素在馏分油中的分布与其组成的关系,馏分油中元素的分布可能与酚类化合物、杂环化合物和蒸馏温度等相关。酚类化合物及杂环化合物可能与Ag、B、Cu、Mo、Sn、Na、Zn、Ca、Pb等金属形成络合物或卟啉配合物,蒸馏温度一方面可以破坏Sn、Cd、Pb、Zn、Cu、Ca、Pb等元素在馏分油中的结合力,另一方面也可以促进这些元素与馏分油中的含氧、含氮等化合物更好地发生化合反应,进而影响金属元素在馏分油中的含量分布。(本文来源于《化工进展》期刊2018年09期）

[7]（2018）在《新型焦油蒸馏塔》一文中研究指出本实用新型涉及一种焦油蒸馏过程中生产中温沥青同时得到二蒽油的新型焦油蒸馏塔,包括塔体、原料入口、塔顶酚油气相出口、酚油液相回流入口、萘油采出口、洗油采出口、一蒽油采出口、二蒽油采出口、塔板、中温沥青排出口,其特征在于,所述的焦油蒸馏塔的塔板数量为62～75块,二蒽油采出口位于塔体侧部;中温沥青排出口位于塔釜下部。所述的二蒽油采出口设置于距离蒸馏塔顶部60～71块塔板处。该装置通过(本文来源于《燃料与化工》期刊2018年04期）

刘建新[8]（2018）在《高温煤焦油常减压蒸馏工艺的模拟及优化初探》一文中研究指出在炼焦工艺实施过程中,会产生大量的高温煤焦油,该种产物的组成主要以芳香烃为主,其中还涉及到大量的塑料和合成纤维。本文根据以往工作经验,对高温煤焦油常减压蒸馏工艺的模拟方式进行总结,并从脱水环节的优化、常减压操作的优化、对整体工艺的精细化处理叁方面,论述了高温煤焦油常减压蒸馏工艺的优化措施,希望对相关工作可以起到一定的帮助作用。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年01期）

吴其春,陈年连[9]（2018）在《焦油蒸馏真空系统堵塞的生产改进》一文中研究指出对焦油蒸馏真空系统尾气管道堵塞问题进行了分析,确定堵塞物主要为铵盐。将真空尾气洗涤液由甲基萘油改成温水,并对生产操作进行了改进,解决了焦油蒸馏真空管道堵塞的问题。(本文来源于《燃料与化工》期刊2018年02期）

代晓玉,乔海燕,韩冬云,曹祖宾,张幸珂[10]（2018）在《精馏-磷酸萃取-水蒸气蒸馏法提取乙烯焦油中的萘》一文中研究指出以乙烯焦油208~228℃馏分为原料,利用精馏与磷酸萃取结合水蒸气蒸馏分离提纯萘。结果表明,采用85%的磷酸萃取,在萃取温度为90℃,萃取时间为60 min,磷酸质量分数为5%时,萃取得到萘产物的收率与纯度达到最优,分别为89.6%和88.5%。在同样条件下经两步萃取后,得到萘产物的纯度达到94.58%;对经两步萃取后的萘进行水蒸汽蒸馏实验,所得萘的纯度达到99.33%,与原料萘相比纯度提高了约46.63%。利用精馏与磷酸萃取结合水蒸汽蒸馏的方法从乙烯焦油中得到的萘产品纯度高,杂质质量分数少。(本文来源于《现代化工》期刊2018年03期）

### 焦油蒸馏论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文通过对焦油蒸馏塔冷焊焊接方法成功经验的总结,剖析其形成裂纹的诸多因素,从物理的力学性能和金属的化学成分,焊接金属学等入手,对该设备焊接方法采用了一套简单易行的冷焊焊接方法 ,焊接后效果良好,且检修过程焊接极其方便,满足了生产要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 焦油蒸馏论文参考文献

[1].范振山,张彦.秸秆气化焦油蒸馏产物GC-MS与TG-DTA测定分析[J].河南理工大学学报(自然科学版).2019

[2].巩建军.浅谈焦油蒸馏塔塔节的焊接性改进分析[J].酒钢科技.2019

[3].单春华,姜秋,李瑞,叶煌.煤焦油减压蒸馏新工艺[J].燃料与化工.2019

[4].殷茂炬,任百祥,赵盈斌,杨春维.Fe~(2+)活化过硫酸钠技术预处理焦油蒸馏废水[J].辽宁化工.2019

[5].周晓晓,马俊,刘丽丽.煤焦油加氢原料蒸馏工艺方案选择[J].燃料与化工.2019

[6].马明明,苏小平,闵小建,郑化安,樊英杰.中低温煤焦油蒸馏过程中金属元素的迁移规律[J].化工进展.2018

[7]..新型焦油蒸馏塔[J].燃料与化工.2018

[8].刘建新.高温煤焦油常减压蒸馏工艺的模拟及优化初探[J].当代化工研究.2018

[9].吴其春,陈年连.焦油蒸馏真空系统堵塞的生产改进[J].燃料与化工.2018

[10].代晓玉,乔海燕,韩冬云,曹祖宾,张幸珂.精馏-磷酸萃取-水蒸气蒸馏法提取乙烯焦油中的萘[J].现代化工.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9bd5e828e55782a5b14a0d92.html