# 含钛精矿用于鞍钢球团的试验研究

### 论文摘要

为探索将含钛精矿配加到鞍钢卡拉拉精矿中进行球团生产的可行性,考察了膨润土配比、含钛精矿配比和焙烧温度对含钛球团性能的影响。结果表明:在含钛磁铁矿配比为5%～25%条件下,添加1.3%～1.5%的膨润土,可制得满足生产要求的生球;焙烧温度与含钛磁铁矿配比对成品球的抗压强度具有重要的影响,随着焙烧温度升高,抗压强度先增大后减小,在1 200℃左右达到最大值,同时增加含钛磁铁矿的配比可提高抗压强度上升幅度。从球团矿相的角度出发,采用偏光显微镜、扫描电镜（SEM+EDS）和电子探针（EPMA）等分析测试方法,分析了添加含钛磁铁矿降低球团适宜焙烧温度及含钛球团与普通球团强度差异的内在机理,发现在1 150℃时生成了钛赤铁矿,球团获得了强度来源,而高温下TFe（全铁）的氧化再结晶能力差,球团抗压强度降低,因此含钛球团的适宜焙烧温度较低;而含钛球团中钛赤铁矿较粗大,氧化再结晶能力较弱,相反普通球团具有大量细而均匀的磁铁矿晶粒,因此强度较普通球团低。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 原料

- 1.2 实验过程和方案

- 2 试验结果

- 2.1 含钛精矿的生球性能

- 2.2 含钛精矿的成品球性能

- 2.3 含钛球团的高温冶金性能

- 3 分析和讨论

- 3.1 钒钛磁铁矿降低球团适宜焙烧温度的机理分析

- 3.2 含钛球团与普通球团抗压强度对比分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任伟,李金莲,刘沛江,张立国,王亮,韩子文,张生富

关键词: 含钛精矿,磁铁精矿,矿相结构,晶粒,抗压强度

来源: 重庆大学学报 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 鞍钢股份有限公司,重庆大学材料科学与工程学院

分类号: TF046.6

页码: 57-64

总页数: 8

文件大小: 884K

下载量: 40

### 相关论文文献

- [1].球团新技术提高经济效益,减轻环境污染[J]. 涟钢科技与管理 2009(01)

- [2].温度对内配碳含锌球团还原的影响探究[J]. 矿产综合利用 2020(01)

- [3].关于“2020年全国球团技术研讨会”的征文通知[J]. 矿业工程 2020(01)

- [4].基于冷固球团强度和粉末化率的试验研究[J]. 中国冶金 2020(06)

- [5].内配碳含锌球团烘干及造球参数探究[J]. 矿产综合利用 2020(03)

- [6].球团烟气脱硝处理系统[J]. 柳钢科技 2020(02)

- [7].高硅镁质熔剂性球团焙烧试验研究[J]. 矿产综合利用 2020(04)

- [8].链回环球团和带式球团成本比较分析[J]. 矿业工程 2020(03)

- [9].基于降低球团烟气二氧化硫浓度的球团提产措施分析[J]. 鞍钢技术 2020(05)

- [10].电炉冶炼除尘灰球团化回收利用研究[J]. 冶金管理 2020(19)

- [11].球团企业能耗构成及其降耗对策分析[J]. 企业改革与管理 2019(02)

- [12].复合球团制备碳化钙数学模型研究[J]. 江西冶金 2019(05)

- [13].球团预制-硅热还原炼镁还原罐内传热[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [14].硫酸渣粒度对球团强度的影响[J]. 烧结球团 2016(05)

- [15].用煤泥作还原剂制备褐铁矿含碳球团[J]. 烧结球团 2016(05)

- [16].赤泥含碳球团还原动力学[J]. 有色金属(冶炼部分) 2017(01)

- [17].称重仪表在球团工序中的应用[J]. 机械工程与自动化 2017(01)

- [18].炼镁用预制球团填充层的有效导热系数研究[J]. 材料与冶金学报 2016(04)

- [19].球团替代烧结——铁前节能低碳污染减排的重要途径[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程 2017(01)

- [20].碳酸化球团固结及其软熔滴落实验研究[J]. 鞍钢技术 2017(02)

- [21].干熄冷却机内球团运动规律数值模拟[J]. 山东冶金 2017(02)

- [22].用于窑法还原磷矿的新型反应层球团的研究[J]. 非金属矿 2017(03)

- [23].双层含碳球团软熔滴落性能的研究[J]. 钢铁研究 2017(03)

- [24].球团焙烧回转窑气固传热过程数值分析[J]. 冶金能源 2017(S2)

- [25].膨润土质量指标对球团性能的影响[J]. 安徽冶金 2017(02)

- [26].含碳球团还原过程收缩变化的研究[J]. 烧结球团 2017(04)

- [27].膨润土球团黏结剂中有机物的选择试验研究[J]. 非金属矿 2017(05)

- [28].球团预制-硅热还原炼镁的球团传热性研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [29].双层结构对提高含碳球团强度的影响[J]. 钢铁研究学报 2016(01)

- [30].球团烧结过程智能控制方法及其应用研究[J]. 资源节约与环保 2014(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9be1149f6bdf08b4d224fc48.html